PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI

NR.4.7-V-01-36  PAKEISTI

[1 ] [1 ] [0 ] [ 0] [ 1] [2 ] [ 4] [ 5] [ 0]

(Juridinio asmens kodas)

AB‘‘Grigiškės‘‘, Vilniaus g.10, Grigiškės, LT-27101, Vilniaus m.sav., tel.: (85) 243 5801

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

AB‘‘Grigiškės‘‘, Vilniaus g.10, Grigiškės, tel. (85) 243 5801

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Kokybės inžinierė/ekologė Marytė Sartanavičienė, 8686 73248, el.p.:maryte.sartanaviciene@grigiskes.lt

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

1. Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas – Akcinė bendrovė „Grigiškės“, įmonės kodas  110012450, adresas Vilniaus g.10, Grigiškės, LT-27101,Vilniaus m.  sav.,  Įmonės registravimo pažymėjimas pridedamas. (1 priedas).

Žemės sklypas yra 40,6180 ha (AB‘‘Grigiškės‘‘ vykdo ūkinę veiklą 27,9683 ha plote, 12,6497 ha ploto –nuomininkas UAB‘‘Baltwood‘‘), žemės sklypo kadastrinis Nr.7937/0001:586. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir (ar) pobūdis kita: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos. Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Nuomininkas - AB‘‘Grigiškės‘‘ pagal nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr.132, įregistruotą 1996-05-23 Nekilnojamo turto registre (reg.nr. 44/1410652), 99 metams. (1A priedas).

2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.

Įmonė įsikūrusi Neries ir Vokės upių santakoje, šalia automagistralės Vilnius – Kaunas – Klaipėda. Iš šiaurinės pusės įmonės teritoriją riboja Neries upė, kitoje teritorijos pusėje – Vilniaus miesto Grigiškių rajonas.  Atstumas nuo AB‘‘Grigiškės‘‘ įmonės iki artimiausių gyvenamųjų namų apie 240m. Rekreacinės aplinkos gretinybės nėra. AB‘‘Grigiškės‘‘ situacijos planas pridedamas. (2 priedas).

AB‘‘Grigiškės‘‘ teritorijoje yra valstybės saugomas Grigiškių akveduko statinys  (unikalus Nr.14741). Akvedukas reikšmingas kaip 1930m. technikos naujovė. AB‘‘Grigiškės‘‘ sanitarinės saugos zona nustatyta detaliuoju planu, vadovaujantis 2001-01-05 LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu įsakymu Nr.10. Šiame įsakyme popierinių dirbinių gamybai patvirtinta 100 m normatyvinė sanitarinė apsauginė  zona, 2004-08-19 SAM įsakymu Nr.V-586 ‘‘Dėl  sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo  ir režimo taisyklių patvirtinimo‘‘ minėtai gamybai galioja tos pačios SAZ ribos. Vėliau SAZ ribos keistos nebuvo.

Į SAZ ribas nepatenka gyvenamieji namai, viešbučiai, kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai, švietimo, sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigos, vandenvietės, kurioms turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos juostos.

3. Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.

2014m III ketvirtyje planuojama pradėti eksploatuoti 10MW šiluminės  galios garo katilą, kūrenamą biokuru.

Ūkinės veiklos objekte vykdomos šios pagrindinės veiklos:

( Popieriaus gamyba iš malukatūros ir celiuliozės (30.000 t/metus);

( Šilumos gamybos įrenginys (56  MW) ;

( Gofruotojo kartono ir jo gaminių gamyba  (120.000.000 m2 /metus).

( Paviršinio vandens paėmimas- vandenvietė   (2137500 m³/metus);

( Lietaus nuotekų valymo įrenginiai:

- išleistuvas Nr.02- projektinis našumas 80,0 l/s,Oleopator NS 80;

- išleistuvas Nr.03- projektinis našumas 100,0 l/s,Oleopator NS 100;

- išleistuvas Nr.04-projektinis našumas 10,0 l/s, Oleopator Light NS10 SF100;

- išleistuvas Nr.05- projektinis našumas  80,0 l/s, Oleopator NS 80.

4. Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.

AB „Grigiškės“ aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas, už kurio politikos ir sprendimų įgyvendinimą tiesiogiai atsako prezidentas. AB „Grigiškės“ organizacinė struktūra pateikta (3 priedas).

PD Technikos direktorius – vadovybės atstovas aplinkosaugai (2012m.kovo mėn.19d. įsakymas Nr.IS/2012-15), atsako už aplinkosaugos reikalavimų vykdymą bendrovėje, įskaitant ir bendrovės veiklos keliamo poveikio aplinkai valdymą. (4 priedas).

Kokybės inžinierius/ekologas kontroliuoja aplinkos apsaugos teisės reikalavimų vykdymą; su aplinkosaugos reikalavimų vykdymu susijusius duomenis teikia technikos departamento direktoriui; rengia, teikia, derina su atsakingomis aplinkos apsaugos institucijoms aplinkosauginiuose teisės aktuose nurodytus privalomus dokumentus.

Bendrovės darbuotojų statusas, pavaldumas bei pareigos pagal jų kompetenciją aprašytos jų pareigybinėse instrukcijose. Šiose instrukcijose, priklausomai nuo darbuotojų vykdomos veiklos bei jų atsakomybės lygio, tarp kitų pareigų nurodomos pareigos ir įpareigojimai susiję su aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymu įmonėje.

Aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo klausimai, įskaitant ir prevencines priemones, yra paskirstyti tarp įmonės darbuotojų pagal jų veiklos specifiką, kompetenciją bei galimybę priimti sprendimus.

5. Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

Bendrovės vadovybė, daug dėmesio skirdama aplinkosaugai, įsipareigoja laikytis nacionalinių aplinkos apsaugos teisės aktų ir imasi atsakomybės už šių tikslų įgyvendinimą:

( įmonėje 1999 m. įdiegta Kokybės  vadybos sistema  ISO 9001;

( įmonėje 2012 m. įdiegta Aplinkos apsaugos vadybos sistema  ISO 14001;

(  2012 m. AB „Grigiškės“  gaminamam plonajam popieriui  AAA suteikė  Europos Sąjungos ekologinis ženklą - ES „Gėlė“.

( nuolat stebėti aplinkos apsaugos būklę įmonėje;

( skatinti atsinaujinančių energetinių išteklių naudojimą ir antrinių žaliavų panaudojimą;

( nustatyti ir mažinti įmonės daromą neigiamą poveikį aplinkai, taupiai naudoti gamtinius išteklius;

( racionaliai vartoti energetinius ir gamtinius išteklius, taikant šiuolaikines gamybos, aplinkos komponentų valymo technologijas, nebloginant

gaminamos produkcijos kokybės;

( tobulinti gamybos technologijas, diegti technines naujoves, skatinti atliekų rūšiavimą,  siekti ekologiškai švarios aplinkos;

( ūkinę veiklą vykdyti vadovaujantis „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ principais.

6. Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).

AB “Grigiškės“ pagrindinė veikla – gamyba. Čia gaminama įvairi produkcija: popierius sanitariniams ir buitiniams gaminiams gaminti (tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, popierinės servėtelės), gofruotasis kartonas ir jo gaminiai.

Šilumos ir garo gamyba

Pagrindinių technologinių įrengimų funkcionavimui reikalingas energijos šaltinis. Popieriaus, gofruotojo kartono  gamyboje yra naudojamas aukštų parametrų garas, o įmonės patalpų  apšildymui reikalinga šiluminė energija. Garas ir šiluma – gaminami šiluminės energetikos ceche (toliau – ŠEC). Šilumos energija šiuo metu tiekiama vartotojams iš atskirai stovinčių įmonės teritorijoje katilinių:  ŠEC–2 (Bono katilas) ir biokuro katilinė  EPV 26. Šiuo metu esama  bendra šilumos gamybos įrenginio instaliuotoji galia yra  (46 MW), nes  AB‘‘Grigiškės‘‘ technologiniams procesams naudoja reikalingą  garą ir šilumą

pagamintą biokuro katilinėje EPV 26 , kurios našumas  18 MW, o Bono katilas, kuris kūrenamas dujomis yra rezervinis. (Šis katilas dirba tik biokuro katilinės remonto metu).

2014 m. rekonstravus ŠEC-2 pastatą ir jame pastačius naują 10MW šiluminės galios garo katilą su priklausiniais, kūrenamą biokuru ir kondensaciniu ekonomaizeriu,  AB‘‘Grigiškės‘‘ įmonėje bendra šilumos gamybos įrenginio instaliuota galia  nuo  esamų 46 MW padidės iki 56 MW. Dujomis kūrenamas Bono katilas išliks kaip rezervinis. Dirbs dvi katilinės, kūrenamos biomase.

ŠEC aprūpina įmonės gamybinius ir pagalbinius cechus šviežiu techniniu vandeniu.

Pagrindinės AB‘‘Grigiškės‘‘  katilų charakteristikos

| Katilo pavadinimas | Katilo tipas | Statybos metai | Kuras | Maksimalus garo temperatūra, katile °C | Katilo našumas, t/h | Katilo šiluminė galia, MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katilas Nr.1 | EPV 26 | 2011 | Biomasė | 250 | 26 | 18 |
| Katilas Nr.2 rezervinis | CTD 35/46 | 2009 | Gamtinės dujos | 440 | 35 | 28 |
| Katilas Nr.3 | TVP-W-15-23 | 2014 | Biomasė | 230 | 14 | 10 |

Paviršinio vandens paėmimas

AB‘‘Grigiškės‘‘ technologiniams procesams naudoja paviršinį vandenį iš Grigiškių  tvenkinio. Vanduo iš tvenkinio paduodamas į  į techninio vandens siurblinę savitakiu technologinio vandens padavimo kanalu, kurio  gale sumontuoti įleidžiami grubaus vandens valymo metaliniai tinkliniai filtrai. Po filtrų, techninis upės vanduo savitaka nukreipiamas į įmonės techninio vandens siurblinę (TVS), kurioje sumontuoti du panardinami aukšto slėgio siurbliai. Kiekvieno siurblio projektinis našumas 200 m³/val. Vienas  siurblys  dirba pastoviai ir vienas palaikantysis (rezervinis). Projektinis per metus išgaunamas vandens kiekis yra 2137500 m³.

Kiekvienas siurblys dirba su atskiru dažnio keitikliu. Po techninio vandens  siurblių vanduo papildomai išvalomas savaiminio prasiplovimo mechaniniuose filtruose, iš kurių atliekos išleidžiamos į esamą įmonės buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir perduodamos tolesniam tvarkymui UAB‘‘Baltwood‘‘. Tiekiamo vandens kiekio apskaitai ant   techninio vandens vamzdyno pastatytas  naujas elektromagnetinis debitomatis-  skaitiklis ISOMAG Nr.'38N3123, turintis vizualizacijos funkciją.  Po  šio skaitiklio paviršinis vanduo siurbliu  paduodamas į AB‘‘Grigiškės“ gamybos cechus:   popieriaus, šilumos

ir makulatūros perdirbimo barą, kita dalis apie  700000 m3/metus techninio vandens pagal Techninio vandens pardavimo –pirkimo sutartį  Nr.sut-par -659, 2012-01-02   tiekiama abonentui  UAB‘‘Baltwood‘‘; (5 priedas).

# Popieriaus, skirto sanitariniams ir buitiniams gaminiams, gamyba

Popierius gaminamas ir perdirbamas popieriaus gamybos ceche (toliau – PGC). Pagrindinė žaliava – makulatūra ir celiuliozė. Popierius sanitariniams ir buitiniams gaminiams gaminti gaminamas 2PGM, 3 PGM ir 2008 metais įdiegtoje 5 PGM (PGM – popieriaus gaminimo mašina). Projektinis popieriaus gamybos įrenginio pajėgumas 30000 t/metus. Popierius skirtas sanitarinių buitinių gaminių: tualetinio popieriaus, popierinių servetėlių, popierinių ir lapinių rankšluosčių gamybai perdirbamas popieriaus perdirbimo linijose.

# Gofruotojo kartono ir gaminių gamyba

2012m. pastatytas naujas gofruotojo kartono gamybos pastatas. Gofruotojo kartono ir jo gaminių gamybos projektinis  pajėgumas  120.000.000 m2/metus. Gofruoto kartono gamybos  žaliavų kiekio maksimalus projektinis poreikis – ~5000 t/mėn. Gaminami šie gaminiai:   trisluoksnis rudas ir baltas gofruotasis kartonas, įvairių dydžių gofruotojo kartono dėžės su 3 spalvų fleksografiniais spaudmenimis arba be jų, gofruotojo kartono grotelės, pertvaros, perdangos, apmovos, įdėklai ir ruošiniai  baldų pakavimui.

Susidariusios buitinės ir gamybinės nuotekos iš gofruotojo kartono gamybos pastato išleidžiamos į esamą įmonės buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir perduodamos tolesniam tvarkymui UAB‘‘Baltwood‘‘.

Gamybinių – buitinių nuotekų valymas

# AB “Grigiškės”  gamybinės ir  buitinės nuotekos iš popieriaus gamybos cecho, makulatūros perdirbimo baro  tiekiamos į 28 m3 tūrio gamybinių ir buitinių nuotekų siurblinę , iš kurios  perpompuojamos  pagal Nuotekų pirminio valymo- perpumpavimo sutartį   Nr.sut-par-BW-12/51, 2012-01-02   tvarkymui į UAB „Baltwood“ nuotekų valymo baro radialinius nusodintuvus.  Už šių nuotekų tvarkymą atsakinga UAB „Baltwood“.  (Nuotekų pirminio valymo- perpumpavimo sutartis  Nr.sut-par-BW-12/51, 2012-01-02).  (6 priedas).

Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas

Paviršinės nuotekos nuo AB ‘‘Grigiškės‘‘ įmonės   stogų bei asfaltuotų kelių surenkamos ir išvalytos  paviršinio vandens valymo įrenginiuose per tris išleistuvus išleidžiamos  į upę Neris:

Nr.02-išleidžiamos paviršinės  nuotekos, išvalytos lietaus nuotekų valymo įrenginiuose-naftos gaudyklėje Oleopator NS 80 ir nuosėdų smėlgaudėje, kurių našumas -80 l/s;

Nr.04-išleidžiamos išvalytos paviršinės nuotekos, 2011m pastatytuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose  su naftos gaudykle, našumas -10 l/s;

Nr.05-išleidžiamos paviršinės  nuotekos, išvalytos lietaus nuotekų valymo įrenginiuose-naftos gaudyklėje Oleopator NS 80 ir nuosėdų smėlgaudėje, kurių našumas -80 l/s;

# Pagal sutartį AB‘‘Grigiškės‘‘ vykdo abonento  UAB‘‘Baltwood‘‘ paviršinių  nuotekų tvarkymą per Nr.03 išleistuvą,  per kurį išleidžiamos paviršinės   nuotekos, išvalytos  valymo įrenginiuose-naftos gaudyklėje Oleopator NS 100 ir nuosėdų smėlgaudėje, kurių našumas -100 l/s, surinktos nuo UAB’’Baltwood’’ stogų ir teritorijos. (2012-05-02 Nr.sut-par-682 Paviršinių nuotekų valymo sutartis).  (7 priedas).

# Geriamojo vandens tiekimas abonentui  UAB‘‘Baltwood‘‘

# AB‘‘Grigiškės‘‘ įmonei  geriamąjį vandenį pagal sutartį  2004-10-12 Nr.1966B/064-1134 Šalto vandens pirkimo –pardavimo  (priedas prie sutarties Nr.1996B)  tiekia UAB‘‘Vilniaus vandenys‘‘ 4 įvadais, dalį gauto vandens AB‘‘Grigiškės‘‘ pagal poreikius  tiekia abonentui UAB ‘‘Baltwood‘‘ (2012-01-02 Nr.sut-par-658 Geriamojo vandens pardavimo –pirkimo sutartis).  (8 priedas).

# Bioskaidžių atliekų tvarkymas

# Pagal Bioskaidžių atliekų tvarkymo sutartį Nr. sut-par-BW-12/49, 2012 06 01, (9 priedas) UAB‘‘Baltwood‘‘ vykdo AB‘‘Grigiškės‘‘ priklausančioje aikštelėje bioskaidžių atliekų kompostavimo darbus.  AB‘‘Grigiškės‘‘ planuoja atliko atliekų kompostavimo aikštelės rekonstrukciją: padengė aikštelę kieta hidroizuoliuojančia danga, įrengė paviršinių (dumblo filtrato) nuotekų surinkimo sistemą, aplink aikštelę įrengė apsauginius bortus. Aikštelėje susidaręs dumblo filtratas  surenkamas latakais ir nuvedamas į gamybinių ir buitinių nuotekų siurblinę, iš kurios perduodamos tvarkymui į UAB „Baltwood“ nuotekų valymo baro radialinius nusodintuvus. Kad lietaus/paviršinės nuotekos nepatektų į kompostavimo aikštelę,  įrengti apsauginiai bortai.

# Kita veikla

# Įmonėje vykdoma veikla: detalių gamyba, suvirinimo darbai, elektros darbai, elektrinių įrenginių remonto ir montavimo darbai.

II. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ IR JAME VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

7. Įrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rūšys.

1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla

| Įrenginio pavadinimas | Įrenginyje planuojamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą ir kita tiesiogiai susijusi veikla |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Popieriaus gamybos įrenginys | 6.1.2. popieriaus ar kartono, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną; |
|  | 6.2. pirminis pluošto arba tekstilės apdorojimas (plovimas, balinimas, merserizavimas) arba dažymas, kai apdorojimo pajėgumas didesnis kaip 10 tonų pluošto per dieną; |
| Šilumos gamybos įrenginys | šiluminės energijos-garo gamyba |
| Kita ūkinė veikla | Gofruotojo kartono ir jo gaminių gamyba |
|  | Paviršinio vandens paėmimas iš Grigiškių tvenkinio |
|  | Paviršinio vandens tirkimas abonentui UAB“Baltwood‘‘ |
|  | Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas |
|  | Abonento UAB“Baltwood‘‘ paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas |
|  | Geriamojo vandens tiekimas abonentui UAB“Baltwood‘‘ |
|  | Atliekų tvarkymas |

8. Įrenginio ar įrenginių gamybinis (projektinis) pajėgumas ir (ar) gamybos pajėgumas, dėl kurio prašoma leidimo.

Ūkinės veiklos objekte vykdomos šios pagrindinės veiklos:

1. Popieriaus gamyba iš malukatūros ir celiuliozės (30.000 t/metus);

2. Šilumos gamybos įrenginys (56 MW) ;

3. Gofruotojo kartono ir jo gaminių gamyba  (120.000.000 m2 /metus);

4. Paviršinio vandens paėmimas- vandenvietė   (2137500 m³/metus);

5. Paviršinių  (lietaus)  nuotekų tvarkymas:

- išleistuvas Nr.02- projektinis našumas 80,0 l/s,Oleopator NS 80;

- išleistuvas Nr.03- projektinis našumas 100,0 l/s,Oleopator NS 100;

- išleistuvas Nr.04-projektinis našumas 10,0 l/s, Oleopator Light NS10 SF100;

- išleistuvas Nr.05- projektinis našumas  80,0 l/s, Oleopator NS 80.

9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.

2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

| Energetiniai ir technologiniai ištekliai | Transportavimo būdas | Planuojamas sunaudojimas, matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.) | Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| a) elektros energija |  | 52534 | X |
| b) šiluminė energija | garotiekis | 225056 | X |
| c) gamtinės dujos | dujotiekis | 28560000 | dujotiekis |
| d) suskystintos dujos | - | - | - |
| e) mazutas | - | - | - |
| f) krosninis kuras | - | - | - |
| g) dyzelinas | Autotransportas | 50 | Dyzelinio kuro talpykla |
| h) akmens anglis | - | - | - |
| i) benzinas | - | - | - |
| j) biokuras: | Autotransportas | 131485,1 | sandėlis |
| k) ir kiti | - | - | - |

3 lentelė. Energijos gamyba

| Energijos rūšis | Įrenginio pajėgumas | Planuojama pagaminti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Elektros energija, kWh | - | - |
| Šiluminė energija, kWh | 576800 | 353650 |

III. GAMYBOS PROCESAI

10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas.

Šiame skyriuje aprašyti AB „Grigiškės“ vykstantys gamybos procesai, nurodant taršą į aplinkos orą,  susidarančias nuotekas, atliekas.

# ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINYS

Šiluminės energetikos cechą (toliau tekste ŠEC) šiuo metu sudaro dvi  atskirai stovinčios, skirtingų parametrų garą gaminančios, katilinės ( ŠEC–2  ir  biokuro katilinė),  techninio vandens siurblinė (TVS),  dujų reguliavimo punktai DRP–1, DRP–2.

ŠEC–2 katilinėje esančiame Bono katile  deginamas kuras – gamtinės dujos. Biokuro katilinės kuras yra biokuras (90% medienos dulkės,  medienos pjuvenos,  smulkinta mediena, medinės pakuotės, medienos dulkės, surenkamos nuo technologinių įrengimų) ir iki 10% medienos atraižos. Bendra šilumos gamybos įrenginio instaliuotoji galia yra  (46 MW). Šiuo metu AB‘‘Grigiškės‘‘ technologiniams procesams naudoja reikalingą  garą ir šilumą pagamintą biokuro katilinėje EPV 26 , kurios našumas  18 MW, o Bono katilas yra rezervinis. (Šis katilas dirba tik biokuro katilinės remonto metu). Apie 65% esamoje biokuro katilinėje pagamintos šiluminės energijos garo pavidalu tiekiama dukterinės įmonės UAB‘‘Baltwood‘‘ technologiniams poreikiams.

2014 m. atlikus ŠEC-2 pastato rekonstrukciją ir  pastačius jame naują 10MW šiluminės galios garo katilą kūrenamą biokuru   AB‘‘Grigiškės‘‘ įmonėje bendra šilumos gamybos įrenginio instaliuota galia  nuo  esamų 46 MW padidės iki 56 MW. Dujomis kūrenamas Bono katilas išliks kaip rezervinis. Dirbs dvi katilinės, kūrenamos biomase.

# Paviršinio  vandens paėmimas

Iš Grigiškių tvenkinio į AB „Grigiškės“ teritoriją nutiestas 315 metrų ilgio atviras techninio vandens tiekimo kanalas. Šio kanalo gale sumontuoti įleidžiami grubaus vandens valymo metaliniai tinkliniai filtrai. Po filtrų, techninis upės vanduo savitaka nukreipiamas į įmonės techninio vandens siurblinę. TVS yra sumontuoti du  techninio vandens slėgio pakėlimo siurbliai, kurių kiekvieno projektinis našumas 200 m3/val. Vienas  siurblys  dirba pastoviai, o kitas - rezervinis. Kiekvienas iš šių siurblių dirba su atskiru dažnio keitikliu.

Paviršinio vandens paėmimo,valymo ir panaudojimo schema pateikta 1 paveiksle

ŠEC-2 , biokuro katilinės

UAB‘‘Baltwood‘‘ KE

|  |  |  |  |  |  | šiluminės energetikos cechas-cheminio vandens paruošimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . |  |  |  |  |  |  |
| vandens |  | grubaus |  | TVS, paviršinio |  | savaiminio |  | Skaitiklis ISOMAG |  | popieriaus gaminimo mašina Nr.5 |
| kanalas |  | valymo |  | vandens |  | praplovimo |  |  | popieriaus gaminimo mašinos Nr.2, Nr.3 |
|  |  | fitrai |  | siurbliai |  | filtrai |  |  |  | makulatūrinis baras |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UAB''Baltwood'' |

Po paviršinio  vandens  siurblių vanduo papildomai išvalomas savaiminio prasiplovimo mechaniniuose filtruose, iš kurių atliekos išleidžiamos į esamą įmonės buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir perduodamos tolesniam tvarkymui UAB‘‘Baltwood‘‘. Po savaiminio prasiplovimo filtrų ant  paviršinio  vandens vamzdyno tiekiamo vandens  apskaitai sumontuotas  naujas elektromagnetinis debitomatis-  skaitiklis ISOMAG Nr.'38N3123, turintis vizualizacijos funkciją.  Po  šio skaitiklio paviršinis vanduo vamzdynais nukreipiamas  į AB‘‘Grigiškės“ gamybos cechus: popieriaus gamybos (paviršinio vandens suvartotas kiekis  apskaitomas 2 skaitikliais, esančiais popieriaus gaminimo mašinos Nr.5 operatorinėje ir popieriaus gaminimo mašinų Nr.2, Nr.3 salėje) , šilumos gamybos cechą  (skaitiklis  pirmame aukšte, cheminio vandens paruošimo bare)  ir makulatūros perdirbimo barą (pirmame aukšte darbo priemonių patalpoje),  kita dalis paviršinio vandens teikiama abonentui UAB‘‘Baltwood‘‘.

Paviršinis vanduo prie popieriaus gaminimo mašinų naudojamas aprangos plovimo purkštukuose.  Panaudotas vanduo patenka į popieriaus gaminimo mašinų potiklines vonias, į kurias suteka ir popieriaus juostos nuvandeninimo metu susidaręs apyvartinis vanduo, kuris siurbliais perpompuojamas į makultūrinį barą ir naudojamas masės ruošimui plaušintuvuose bei kituose masės valymo  įrengimuose: separatoriuose, valytuvuose,  rūšiuotuvuose.

Makulatūriniame bare paviršinis vanduo naudojamas siurblių ir maišyklių riebokšlių tepimui, įrengimų,  grindų plovimo darbams. Panaudotas vanduo suteka į gamybinių vandenų kanalizaciją.

ŠEC paviršinis vanduo naudojamas ChVP (Cheminio vandens paruošimo) bare, kuriame  chemiškai išvalomas  iki normatyvinių rodiklių ir tiekiamas garo gamybai.  Vandens paruošimo baro projektiniai pajėgumai: našumas 35 m3/h, reikalingas vandens srautas įėjime 40 m3/h, slėgis 4,5 bar.

Vanduo prieš patekdamas į paruošimo įrenginius yra pašildomas šilumokaityje iki 20 0C temperatūros. Dozatoriumi į vandenį dezinfekcijai ir mikrobiologijos augimo sustabdymui įvedamas reagentas IN-ECO 210 (natrio hipochloritas – NaOCl). Toliau vanduo ruošiamas šiais etapais:

( Mechaninė filtracija. Mechaninės filtracijos sistema sudaryta iš dviejų radialinių filtrų, užkrautų kvarciniu smėliu. Filtruose sukaupus pakankamai sulaikytų dalelių ir geležies, vyksta jų regeneracija: smėlio supurenimui iš pradžių naudojamas oras, o po to į apatinę filtro dalį paduodamas vandens srautas, taip nuotekose sulaikytos dalelės bei geležis  išleidžiamos į esamą įmonės buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir perduodamos tolesniam tvarkymui UAB‘‘Baltwood‘‘.

Regeneracija atliekama atskirai kiekvienam filtrui: atėjus vieno filtro regeneracijos laikui, jis yra pervedamas į regeneracijos režimą, o kitas filtras pasilieka darbiniame režime ir per jį filtruojamas reikiamas vandens kiekis. Tai vyksta automatiškai, pagal programuojamo valdiklio komandas.

( Ultrafiltracija. Prieš mechaninę filtraciją, į vandenį dozatoriumi įvedamas koaguliantas PAC 17 (IN ECO 600) , kurio paskirtis atskirti suspenduotas daleles, taip pagerinant ultrafiltracijos procesą. Toliau vanduo su koaguliantu patenka į ultrafiltracijos įrengimą, kuriame vyksta suspenduotų dalelių, bakterijų, virusų, stambiamolekulinių organinių junginių pašalinimas. Vandens molekulės ir dalelės, galinčios prasiskverbti pro ultrafiltracijos membranos kapiliarų sieneles, atsiduria kitoje kapiliaro pusėje, o stambesnės dalelės pasilieka kapiliaro viduje. Susirinkusiomis nuosėdomis užterštos membranos periodiškai praplaunamos.

Ultrafiltracijos įrenginį sudaro du moduliai, kurių kiekvieno našumas 18 m3/h. Kiekvienas modulis sudarytas iš 6 vertikalių filtravimo elementų. Įrengimas periodiškai prasiplauna vandeniu: 1 – 2 kartus per parą membranos praplaunamos įterpiant nustatytą dozę reagentų: druskos rūgštimi (HCl), po to IN-ECO 210 (natrio hipochloridas – NaOCl), ir natrio hidroksidu (NaOH). Praplovimas trunka: rūgštinis nuo 11 iki 20 min., šarminis- 11 min.

( Atvirkštinis osmosas. Siekiant sumažinti vandens kietumo priemaišų kaupimąsi osmoso membranose ir prailginti jų tarnavimo laiką, dozatoriumi po ultrafiltracijos įvedamas antiskalantas IN-ECO 551, o siekiant apsaugoti osmoso membranas nuo žalingo laisvojo chloro poveikio, dar įvedamas IN-ECO 501 (natrio bisulfitas).

Atvirkštinės osmozės įrenginys yra skirtas bendram ištirpusių druskų pašalinimui. Procese vanduo su dideliu slėgiu, viršijančiu osmosinį slėgį, yra paduodamas į pusiau pralaidžią membraną, kurioje vyksta srautų perskyrimas į permiatą – vandenį, išvalytą nuo druskų, sunkiųjų metalų, organinių junginių ir mikroorganizmų, ir koncentratą – vandenį su padidintu druskų kiekiu.

Atvirkštinis osmosas vandenį nuo druskų išvalo iki 80 – 99,7 %. Nudruskintas vanduo, kuris bus naudojamas garo gamybai, užkirs kelią kondensato linijų korozijai, padidins katilo naudingumo koeficientą.

( Vandens minkštinimas. Po osmozės vanduo filtruojamas per Na- katijonitinius filtrus, taip pašalinant iš vandens kalcio ir magnio druskas. Minkštinimo sistema (natrio katijonavimas), veikianti jonų mainų principu, sudaryta iš dviejų filtrų, kurie yra užkrauti stipriarūgštiniu katijonitu.  Kietas vanduo pereina per jonus keičiančią medžiagą, kuri pakeičia vandenyje ištirpusius kalcio ir magnio jonus natrio jonais, nesudarančiais nuovirų, todėl vandenyje lieka tik natrio druskos. Filtruose kietumas vandens sumažinamas iki reikiamos reikšmės – ne daugiau 5 mkg-ekv/l. Jonus keičianti įkrova susideda iš mažų dalelių (< 1 mm skersmens), pagamintų iš sintetinės dervos.

Veikiant minkštinimo įrenginiui, įkrova pasiekia būseną, kai natris išeikvotas, todėl katijoninių filtrų membranos periodiškai bus regeneruojamos membranų praplovimo įrenginyje. Regeneracija vykdoma per įkrovą paduodant natrio chlorido (druskos) tirpalą, kai iš įkrovos pašalinami kalcio ir magnio jonai ir atstatomi natrio jonai.

Paruoštas vanduo siurblių pagalba nukreipiamas į  ŠEC–2  ir biokuro katilinės deaeratorius.

# ŠEC – 2 katilinės ir jos įrenginių trumpas technologinio proceso aprašymas

ŠEC–2 katilinė pastatyta ir pradėta eksploatuoti 1971 m., rekonstruota 2009 metais. Jos paskirtis yra pagal esamus savo pajėgumus (P  39 atm. 440 C) tiekti perkaitintą garą į bendrą katilinės (P  39 atm.) garotiekį, o per garų redukavimo įrenginius RAĮ–50 (39 / 6 bar ) ir RAĮ-20 ( 39 / 15 bar ) užtikrinti įmonės gamybos padaliniams technologinius poreikius atitinkantį įvairių parametrų (slėgio ir temperatūros) garo tiekimą, taip pat termofikacinio vandens pavidalu tiekti šilumos energiją patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui ne tik įmonės poreikiams, bet ir Vilniaus miesto Grigiškių mikrorajonui.

ŠEC–2 garo katilinės bendras energetinis galingumas sudaro 28 MW. Tiekiamas 39 atm. slėgio ir 440 C temperatūros perkaitintas garas. Garo katile deginamas kuras – gamtinės dujos. ŠEC–2 katilinės katilo darbas užtikrinamas iš atskirai stovinčios ir tik šiai katilinei skirto dujų reguliavimo punkto DRP–2.

ŠEC–2 katilinėje yra sumontuoti šie energetiniai įrenginiai:

(  2009 metais įdiegtas garo katilas BONO (28 MW) .  Garo katilo darbo režimas palaikomas vienu  moduliacinio tipo degikliu su atskirai įrengtu oro putimo ventiliatoriumi katilinės viduje.

( Garo katilo vandens tiekimo (maitinimo) režimas palaikomas dviem  KSB  tipo maitinimo siurbliais;

( Cheminių reagentų paruošimo ir dozavimo į garo katilą sistema;

( Trys deaeratoriai. Du skirti garo katilų maitinimo vandens gamybai: Nr.1, 2 (bendras V ═ 75 m³) ir vienas Vilniaus miesto Grigišių gyvenvietės termofikacinės sistemos papildymui: Nr. 3 (V ═ 25 m³);

( Du termofikacinio vandens ΠСВ–125–7–15 tipo gariniai pašildytuvai;

( Du  6НДС–60 tipo  termofikacinio vandens siurbliai Grigiškių gyvenvietės poreikiams ir atskirai dar du Wilo NP tipo įmonės vidaus šildymo poreikiams.

( Du  skirtingų tipų ir našumo Vilniaus miesto Grigišių gyvenvietės termofikacinės sistemos papildymo siurbliai ir atskirai vienas įmonės vidaus šildymo poreikiams.

( Kondensato surinkimoV ═ 10 m³ bakas su dviem kondensato siurbliais;

Prie  ŠEC–2 pastato sienos, lauke, yra sumontuoti šie pagalbiniai įrenginiai:

( Du nepertraukiamo prapūtimo kondensato separaciniai įrenginiai;

( Iš gamybos grąžinto kondensato aušintuvas;

( Garo katilų periodinio prapūtimo išsiplėtimo indas;

( Požeminė gelžbetoninė talpa „ barboteris“;

( Degimo produktų išmetimo 100 m. aukščio  kaminas su antžeminiais dūmų nuvedimo  kanalais.

Iš ChVP baro paruoštas vanduo, po II laipsnio natrio katijonitinių filtrų ar sukauptas bakuose, vidaus vamzdynais tiekiamas į naujają bikuro katilinę ir į ŠEC–2 katilinės deaeratorius Nr. 1; 2. Chemiškai išvalytas vanduo, po I laipsnio natrio katijonitinių filtrų, patenka į ŠEC 2 katilinės deaeratorių Nr. 3.

Iš deaeratorių Nr.1; 2 paruoštas vanduo nukreipiamas į katilo maitinimo siurblius. Po maitinimo siurblių – per ekonomaizerį į dirbantį garo katilą. Iš deaeratoriaus Nr. 3 deaeruotas vanduo pamaitinimo siurblio pagalba pamaitina Vilniaus miesto Grigišių gyvenvietės termofikacijos tinklus. Gyvenvietės ir bendrovės termofikaciniai tinklai yra atskirti.

Garo katile gaminamas perkaitintas 440 °C temperatūros ir 39 atm. slėgio garas ir nukreipiamas į bendrą ŠEC 39 atm. slėgio garotiekį. Iš bendro 39 atm. slėgio garotiekio, per redukcinius aušinimo įrenginius (RAĮ–50; 20) skirtingų parametrų garas nukreipiamas į bendrovės gamybą. Gamybos metu susidaręs

kondensatas grąžinamas į  ŠEC–2 katilinę,  biokuro katilinę. Iš katilinės  ŠEC – 2  išsiskiria anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A). Teršalų išmetimo šaltinis Nr. 002.

Biokuro katilinės  EPV 26 (18 MW   ir jos įrenginių trumpas technologinio proceso aprašymas

Katilinėje gaminama šiluminė energija garo pavidalu, kuri naudojama popieriaus, gofruotojo kartono ir UAB „Baltwood“ kietųjų medienos plaušo plokščių gamybai. Biokuro katilinės pagrindinis kuras – 90 % medienos pjuvenos, smulkinta mediena, medinės pakuotės, medienos dulkės nuo technologinių įrengimų. 18 MW garo katilas gamina 25 bar slėgio ir 250 oC temperatūros garą.

Medienos plokščių atraižų, medžio pjuvenų deginimui suprojektuota mechanizuota pakura su automatine kuro užkrovimo sistema. Degimo procesas pakuroje valdomas automatiškai, kas leidžia pasiekti optimalų degimo režimą ir tokiu būdu į aplinką išmetama kuo mažiau teršalų.

Šalia katilinės pastatyta 177,6 m2 ploto kuro sandėlis, užtikrinantis nepertraukiamą 3 parų katilinės darbą, katilui dirbant 18 MW našumu. Kuro padavimas atliekamas hidraulinių-mechaninių grindų pagalba. Judančios grindys padalintos į dvi zonas, iš kurių viena skirta sausam, o kita drėgnam kurui. Kuras į sandėlį pristatomas autotransportu. Šalia katilo įrengta visiškai automatizuota ir ugniai atspari pelenų šalinimo sistema, skirta pelenams, šlakui pašalinti iš oro pašildytojo, kūryklos, katilo, ekonomaizerio ir multiciklono. Pelenai sraigtinių transporterių pagalba yra suberiami į pelenų konteinerį, įrengtą lauke. Konteineris pritaikytas jį pakrauti į autotransportą. Kaip kuras biokuro katilinėje naudojamos skiedrų atsijos iš skiedros naudojamos plokščių gamyboje, skiedrų atsijos per sijotuvus  kuro tiektuvu paduodamos į biokuro katilinę, susidaro teršalai kietosios dalelės (C), kurios sugaudomos atsijų ciklone 03KDM. Taršos šaltinis Nr.024.

Pagrindinis biokuro katilinės aplinkos taršos šaltinis yra 18 MW garo katilas. Degimo produktai nuo garo katilo išmetami per nauja suprojektuotą dūmtraukį, D=1,20m,H=30m.  Teršalų išmetimo šaltinis Nr. 250.

Išmetamų degimo produktų valymui ir dulkių atskyrimui nuo degimo produktų įrengtas multiciklonas. Multiciklono dulkių valymo efektyvumas 85-90%.

Avariniam katilo stabdymui, t.y. nenutrūkstamam ir stabiliam elektros energijos tiekimui užtikrinti būtiniausiems įrenginiams, reikalingiems saugiai sustabdyti katilą dingus elektros energijos tiekimui, šalia katilinės įrengtas rezervinis 208 kVA dyzelinis generatorius. Apsaugai nuo kuro patekimo į aplinką įrengiamos kurui nelaidžios grindys. Visu patalpos perimetru įrengtos gelžbetoninės 150 mm aukščio apsauginis bortelis (nelaidus dyzeliniam kurui). Patalpos viduje įrengta prieduobė 400x400x400(h) (nelaidi dyzeliniam kurui). Prieduobėje įrengtas plūdinis vožtuvas, kuris kuru pripildžius prieduobę siųs signalą apie avariją. Esant stabiliam elektros energijos tiekimui dyzelinis generatorius nedirbs. Skaičiuojant metinius išmetamų teršalų kiekius išmetimai iš dyzelinio generatoriaus nevertinami. Degimo produktai iš dyzelinio generatoriaus išmetami per atskirą dūmtraukį D=0,15 m, dūmų išmetimo aukštis H=5,0 m. Teršalų išmetimo šaltinis Nr. 251.

Deginant biokurą į atmosferą bus išmetami azoto oksidai (Nox), anglies monoksidas (CO) ir kietosios dalelės (KD10). Kadangi rezervinis dyzelinis generatorius dirbs tik avarijos atveju, t. y. labai trumpą laiką, o iš garo katilo bus išmetami tiktai anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NO) ir kietosios dalelės (PM10), tai maksimalių priežeminių koncentracijų skaičiavimas atliekamas tiktai minėtiems teršalams.

Biokuro katilinėje susidaro pelenai, kurie perduodami atliekas tvarkančiai įmonei. Šilumos gamybos įrenginius aptarnaujančio personalo administracinėse-buitinėse patalpose   susidaro buitinės nuotekos, kurios patenka į esamą įmonės buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir perduodamos tolesniam tvarkymui UAB‘‘Baltwood‘‘.

Naujos biokuro katilinės (10 MW) ir jos įrenginių trumpas technologinio proceso aprašymas

2014m planuojama atlikus ŠEC – 2  pastato rekonstrukciją, pastatyti naują kieto biokuro 10 MW katilą ir 2 MW kondensacinį ekonomaizerį. Šalia bus pastatytas priestatas technologinėms reikmėms, kieto kuro sandėliavimui ir padavimui į katilinę-biokuro sandėlis. Pagrindinis biokuro katilinės aplinkos taršos šaltinis yra 10 MW garo katilas. Katilinės šiaurės rytų pusėje bus pastatytas 30,00 m  aukščio ir 1200 mm vidinio skersmens plieninis naujas kaminas. Nominalios 10 MW garo katilo charakteristikos: galingumas-14t/h, katilo darbinis slėgis ir temperatūra-22 bar g ir 230° C, planuojamas metinis pagaminamos šilumos kiekis- 84000 MWh, biokuro, kurio kaloringumas Qž =  8,100 MJ/kg, per metus sunaudos 43000 t.

Kondensacinio ekonomaizerio gaminama šiluma bus naudojama įmonės tinklų vandens pašildymui. Perspektyvoje numatoma  galimybė kondensacinio ekonomaizerio gaminamą šilumą teikti į miesto termofikacinius tinklus. Pagrindinis kuras- medienos skiedros, pjuvenos, žievės, miško kirtimo atliekos (smulkios šakos iki 30cm ilgio, spygliai, lapai). Kuro tiekimo sistema pilnai automatizuota, biokuro apskaitai bus naudojamos įmonėje esančios svarstyklės. Autovežis sveriamas du kartus: pilnas ir išsikrovęs. Pagal autovežio masės pokytį sužinomas atvežto biokuro kiekis.

Biokuro autovežiu atvežtas  kuras pilamas  į įgilintą kuro sandėlį, su judamomis grindimis, kuriame galima sukaupti ne mažiau kaip trijų parų aktyvų kuro rezervą ir sumaišyti skirtingų parametrų kurą  iš skirtingų sandėlio aruodų.   Transporterių pagalba kurui judant iš sandėlio jis purenamas kuro skleistuvais, paskleidžiamas tolygiai ir sulaužomi jo sušalę gabalai, kuras patenka  į pakuros kuro bunkerį, ių kurio šis transportuojamas į pakuros degimo kamerą ir sudeginamas. Iš degimo kameros aukštos temperatūros deginiai keliaus į garo katilą, kur bus gaminams vandens garas. Į garo katilą bus tiekiamas maitinimo vanduo iš naujo deaeratoriaus.  Efektyvesniam kuro sunaudojimui bus naudojamas nekondensacinis ekonomaizeris, kuris papildomai po garo katilo aušins degimo produktus ir pašildys vandenį, o dūmai valomi daugiabateriniame multiciklone, kuriame nusodinami lakūs pelenai, taip sumažinant kietųjų dalelių koncentraciją juose. Pakuroje ir multiciklone nusėdę pelenai bus transportuojami į stacionarų pelenų konteinerį, esantį lauke. Po multiciklono degimo produktų (dūmų) fizinė ir dūmuose esančių vandens garų slaptoji šiluma yra naudojama kondensaciniame ekonomaizeryje įmonės šildymo sistemos vandeniui šildyti. Vandens garų kondensacijos metu nuolat susidaro kondensato, kuris užterštas kietosiomis dalelšmis-pelenais. Šis kondensatas yra valomas kondensato valymo sistemoje iki rodiklių pakankamų jo išmetimui į lietaus kanalizaciją : p H 6,6-7,5; SM  iki 20 mg/l, mineralizacija iki 2 mg/l. Po DKE dūmai bus šalinami į naujai pastatytą dūmtraukį su nerųdijančio plieno įdėklu.

Garo katilo pagamintam garo kiekiui apskaityti įrengtas garo debitomatis. Katilui reikalingas vandens rėžimas bus palaikomas automatiniu nuolatinio prapūtimo įrenginiu, kuris veikia pagal druskų koncentraciją vandenyje ir automatiniu periodinio prapūtimo vožtuvu.Maitinimo vandens padavimui į katilą numatomi du nauji garo katilo maitinimo siurbliai, vienas siurblys dirba, kitas –rezerve. Į ekonomaizerį maitinimo siurbliais tiekiant 105 C deaerauotą vandenį iš deaeratoriaus, dūmų temperatūra už ekonomaizerio nepasieks vandens garų degimo produktuose rasos taško, taip ekonomaizeris bus apsaugotas nuo degimo produktuose esančių vandens garų kondensacijos ant sienelių ir iš to sekančios korozijos.

Medienos kurą, pagal masę sudaro 85%- lakiosios dujos ir 15% -kietasis kuras. Tokiu būdu lakiosios dujos, išsiskyrusios iš kuro sluoksnio, sudeginamos degimo kameroje, o koksas dega ant ardyno. Kietasis degimo likutis- pelenai, šalinami iš po ardyno ir gale ardyno esančiais hidrauliniais pelenų transporteriais. Transporterio paskirtis surinkti kietuosius degimo proguktus iš pakuros ir multiciklono ir juos transportuoti reikiama kryptimi į pelenų transporterį.Baterinis multiciklonas mažina kietųjų dalelių degimo produktuose koncentraciją. Multiciklono dulkių valymo efektyvumas   85%.

Deginant biokurą į atmosferą bus išmetami azoto oksidai (Nox) anglies monoksidas (CO) ir kietosios dalelės (KD10).

Teršalų išmetimo šaltinis Nr. 303.

Biokuro katilinėje susidarys pelenai (maksimalus kiekis 941,16 t/metus), kurie perduodami atliekas tvarkančiai įmonei. Paviršinis vanduo naujoje katilinėje bus naudojamas iš esamo pramoninio  vandentiekio ( AB‘‘Grigiškės‘‘ vandenvietė Nr.1, Vokės kanalas). Pradėjus eksploatuoti  10 MW katilinę, ŠEC bendras paviršinio vandens sunaudojimas nepadidės, nes naujoje katilinėje vandens naudojamas kiekis yra mažesnis nei dabar sunaudojamas esamame 28MW dujų katile, tačiau padidės cheminių medžiagų sunaudojimas. Personalo skaičius nesikeis, todėl ir geriamojo vandens suvartojamas kiekis išlieka nepakitęs.

Nuotekos šilumos gamybos technologinio proceso metu susidarys iš kondensacinio ekonomaizerio, sistemos ištuštinimo metu (remonto metu), katilo nuolatinių ir periodinių prapūtimų metu ir katilinės grindų plovimo metu. Šilumos gamybos įrenginius aptarnaujančio personalo administracinėse-buitinėse patalpose   susidariusios  buitinės nuotekos ir nuotekos nuo katilinės grindų plovimo bei kondensacinio ekonomaizerio nuotekos, susidarančios ištuštinant sistemą remonto metu,  patenka į esamą įmonės buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir perduodamos tolesniam tvarkymui UAB‘‘Baltwood‘‘.

Paviršinės lietaus nuotekos nuo privažiavimo aikštelės dangos šalinamos infiltracijos metodu- savitaka  nuvedamos ant šalia esančios žolės  ir infiltruojamos į gruntą. Kadangi nauja 10 MW katilinė statoma jau esamame pastate, todėl pastato stogų plotas -1,6598 ha ir esamas teritorijos plotas -3,55 ha, nesikeis, nuo šių plotų paviršinės nuotekos ir drenažinės nuotekos: kondensatas iš kondensacinio ekonomaizerio, sistemos ištuštinimo planinio remonto metu susidariusios nuotekos, garo katilo nuolatinių ir periodinių prapūtimų nuotekos  išleidžiamos į lietaus nuotekų tinklus ir  yra  valomos valymo įrenginiuose Oleopator NS80 ir per išleistuvą Nr.2 išleidžiamos į upę Neris.

POPIERIAUS GAMYBOS ĮRENGINYS

Popieriaus ir kartono atliekų bei popieriaus ir kartono pakuotės (makulatūra) naudojimo (perdirbimo) įrenginys susideda iš šių linijų:

( popieriaus atliekų paruošimo ir popieriaus gamybos 2PGM (PGM –  popieriaus gaminimo mašina) ir 3PGM linija, kurios projektinis pajėgumas 8000 tonų popieriaus per metus.

( popieriaus atliekų paruošimo ir popieriaus gamybos 5PGM linija, kurios projektinis pajėgumas lygus 22000 tonų popieriaus per metus).

( pagaminto popieriaus perdirbimo linija.

# Popieriaus atliekų paruošimas ir popieriaus gamyba PGM2 ir PGM3

Makulatūros kipos, nukirpus nuo jų sutvirtinančias vielas, dedamos ant transporterio juostos, kurio pagalba makulatūra patenka į plaušintuvą, į kurį kartu paduodamas  apyvartinis vanduo iš popieriaus gaminimo mašinų. Sukantis plaušintuvo rotoriui, veikiant hidrauliniams smūgiams, sušlapinta makulatūra sudraskoma ir virsta vienalyte mase. Įvairios smulkios priemaišos praėjusios plaušintuvo tinklą, nusėda tam skirtame rezervuare, iš kurio periodiškai atliekos patenką į konteinerį, šios atliekos perduodamos atliekų tvarkytojui. (Apyvartinis vanduo- tai prie popieriaus gaminimo mašinų panaudotas paviršinis vanduo  aprangos plovimo purkštukuose ir popieriaus juostos nuvandeninimo metu susidaręs  vanduo (iš popieriaus masės filtracijos proceso metu  ir vakuumo pagalba pašalintas vanduo).  Šis vanduo suteka į popieriaus gaminimo mašinų potinklinias vonias ir  siurbliais perpompuojamas į makultūrinį barą, kuriame naudojamas masės ruošimui plaušintuvuose bei kituose masės valymo  įrengimuose masės skiedimui ( separatoriai, valytuvai, rūšiuotuvai);

Iš plaušintuvo makulatūros masė, siurbliu perpumpuojama į baseiną su maišykle, o iš jo per koncentracijos reguliatorių siurbliu patenka į žemo slėgio valytuvą, kuriame atskiriamos sunkios priemaišos. Makulatūros masė įėjimo atvamzdžiu, veikiant slėgiui, patenka į valytuvo kamerą, kuriame masės judėjimas iš tiesioginio virsta sūkuriniu. Besisukdama makulatūros masė patenka į darbinę konusinę valytuvo dalį. Didžioji masės dalis sugrįžta atgal į centre esantį išėjimo atvamzdį. Sunkios priemaišos kartu su mase nuteka į apatinėje valytuvo dalyje esantį atskiriamąjį korpusą, kuriame atskiriamos, o makulatūros masė sugrįžta į išėjimo atvamzdį. Sunkios priemaišos ir nedidelė dalis masės patenka į surinkimo dėžę, kurioje praplautos apyvartiniu vandeniu sugrįžta į darbinę separatoriaus dalį. Surinkimo dėžė valoma periodiškai, priklausomai nuo atliekų kiekio, t.y. nuo makulatūros užterštumo. Atliekos nukreipiamos į  konteinerį ir perduodamos atliekų tvarkytojui.

Po makulatūros masės valymo valytuve, dalis masės nuteka į separatorių, o masės perteklius per persipylimo bakelį sugrįžta į baseiną. Separatoriuje makulatūros masė baigiama plaušinti ir per tinklą, atskiriamos nuo neišsiplaušinančių dalelių (plėvelės, plastiko ir kt.), kurios periodiškai praplaunamos apyvartiniu vandeniu ir nuvedamos į vibracinį rūšiuotuvą, jame nuvandeninamos, sutirštinamos ir pašalinamos.

Išvalyta ir išplaušinta makulatūros masė iš valytuvo patenka į persipylimo baką, iš kurio tam tikras masės kiekis siurblyje skiedžiamas vandeniu ir makulatūros masė perpumpuojama į I pakopos valytuvus. Šiuose valytuvuose makulatūros masė išvaloma nuo specifinių kietųjų (smėlio, plastikinių, sunkių granulių) ir lengvųjų (klijinių medžiagų, oro ir kt.) priemaišų. Slėgio veikiama makulatūros masė patenka į rūšiuotuvo įėjimo kamerą, kurioje tiesusis masės judėjimas keičiasi į sūkurinį. Besisukdama makulatūros masė patenka į darbinę konusinę valytuvo dalį. Išcentrinės jėgos poveikyje, makulatūros masėje esantys užteršimai kaupiasi ant konuso sienelių. Mažėjant masės pratekėjimo skersmeniui konuso apačioje, masė teka valytuvo viduriu į centre esantį įšėjimo atvamzdį į viršutinę valytuvo dalį.

Išvalyta makulatūros masė patenka į sutirštintuvą. Teršalai kartu su dalimi masės patenka į baką, o iš jo siurbliu perpumpuojama į II pakopos valytuvus, kuriuose išvalyta makulatūros masė patenka į vamzdį prieš siurblį, o atliekos patenka į atliekų dėžę. Valytuvo darbo metu atliekų dėžė pastoviai praplaunama apyvartiniu vandeniu.

Tirštintuve sutirštinta makulatūros masė patenka į baseiną, o vanduo nuo jo į vandens surinkimo baseiną. Sutirštinta makulatūros masė malama malūne. Sumalta masė patenka į baseiną, iš kurio masė siurbliu perpumpuojama į pastovaus lygio bakelį. Makulatūros masė iš pastovaus lygio bakelio siurbliais perpumpuojama į 2PGM ir 3PGM mazgų gaudykles, o iš gaudyklių į spaudimo dėžes.

Toliau vyksta popieriaus juostos nuvandeninimo ir formavimo ant tinklo procesas. Popieriaus gaminimo mašinose popieriaus masė iš spaudimo dėžės patenka ant begalinio tinklo. Pirmiausia popieriaus juostos nuvandeninimas vyksta registrinėje mašinos dalyje, kuri prasideda nuo krūtininio veleno ir susideda iš registrinių velenėlių. Registrinėje mašinos dalyje po nusiurbimo dėžių popieriaus juosta dar turi 88 – 90 % drėgmės, todėl popieriaus juosta praeina gauč presą. Čia baigiamas popieriaus juostos nuvandeninimas ir formavimas ant tinklo. Iš popieriaus masės pašalintas vanduo suteka į potiklinę vonią, iš kurios siurbliu perpompuojams į makultūrinį barą.

Pirmiausia popieriaus juosta džiovinama ant „Janki“ cilindro paviršiaus, kur grandiklio pagalba popieriaus juosta krepuojama. Popieriaus juosta baigiama džiovinti džiovyklinėje dalyje, susidedančioje iš 6 džiovinimo cilindrų. Išdžiovintas popierius ant vyniotuvo susukamas į ritinius, sveriamas ir ženklinamas. Ritiniai tolimesniam perdirbimui vežami į popieriaus perdirbimo barą.

# Popieriaus atliekų perdirbimas ir popieriaus gamyba PGM5

Sandėlyje konvejeriu (1), kuris tuo pačiu yra ir svarstyklės, reikiamas makulatūros  kiekis paduodamas į aukštos koncentracijos plaušintuvą (2). Po pilno plaušinimo ciklo paruošta masė per pirminio valymo rūšiuotuvą (3)  siurbliu (4) perpumpuojama į priėmimo baseiną (5).

Makulatūros perdirbimo atliekos iš pirminio rūšiuotuvo  patenka į atliekų surinkimo  konteinerį (3a) ir išvežamos atliekų tvarkytojui.

Iš priėmimo baseino per aukštos koncentracijos sūkurinį valytuvą (6) masė patenka į masės rūšiuotuvus (7, 8). Po šio grubaus valymo etapo masė baseine praskiedžiama ir siurbliu per pastovaus lygio dėžę (9) paduodama   į išcentrinius valytuvus (10), kuriuose pašalinamos smulkios priemaišos – smėlis, smulkūs plėvelės gabaliukai ir pan. Po to masė praeina plyšinį rūšiuotuvą (11), kuriame galutinai pašalinami neišplaušintos makulatūros gabaliukai ir kitos smulkiausios priemaišos. Visos atliekos po valytuvų ir rūšiuotuvų patenka į atliekų konteinerį (3a). Išvalyta masė tirštinama sutirštintuve (12) ir paduodama į popieriaus gamybos mašinos priėmimo baseiną (5).

Vanduo po sutirštintuvo patenka į vandens baseiną, iš kurio valymui   nuo pakibusių dalelių vandens paduodamas  į  flotacinę celę (13). Išvalytas vanduo naudojamas makulatūros plaušinimui, o šlamas patenka į šlamo baseiną (14), iš kurio siurbliu perpompuojamas į popieriaus gamybos cecho  28 m3 tūrio gamybinių ir buitinių nuotekų rezervuarą (15) ir   perduodamos tvarkymui į UAB „Baltwood“ nuotekų valymo baro radialinius nusodintuvus.

Gaminant popierių plaušienos masė praskiedžiama apyvartiniu vandeniu ir paduodama į popieriaus formavimo mazgą, susidedantį iš spaudimo dėžės, formavimo veleno, tinklo ir presinės gelumbės. Masės srautas dideliu greičiu patenka į tarpą tarp formavimo tinklo ir presinės gelumbės, ant formavimo veleno nusivandenėja ir su presine gelumbe keliauja į presinę dalį. Popierių prie džiovinimo cilindro prispaudžia presiniai velenai. Toliau popieriaus juosta džiovinama kontakte su cilindru ir oro srautu, kuris dideliu greičiu juda džiovinimo cilindre gaubiančiame gaubte. Džiovinimo cilindras kaitinamas garu, o oras gaubte kaitinamas karštu tepalu.

Formavimo tinklo ir presinės gelumbės valymui naudojamas terpentinas, neorganizuotas taršos šaltinis Nr.605.

Išdžiovinta popieriaus juosta nuo cilindro paviršiaus nuimama krepavimo peiliu, praeina kokybės kontrolės sistemos skanerį ir suvyniojama vyniotuve į popieriaus rulonus.

Visi gamybos procesai, produkcijos kokybės parametrai yra automatiškai kontroliuojami ir valdomi.Susukti popieriaus rulonai pervyniojami ant tūtos. Reikalui esant, galima suvynioti 2 sluoksnių juostą ir supjauti į reikiamo pločio rulonus. Pervynioti rulonai supakuojami ir perduodami į perdirbimo barą.

Žaliavų: makulatūros ir celiuliozės ryšiulių iškrovimui iš automašinų, padavimui ant transporterio juostų naudojami dyzeliniai krautuvai, kurie dyzelinu prisipildo iš dyzelinio kuro saugyklos talpyklos FM 5000. Taršos šaltinis Nr.604, kuro pylimo metu išsiskirialakieji organiniai junginiai (LOJ).

|  |  |  | 1 pav. Principinė masės paruošimo technologinė schema |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3a |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Masė į PG mašiną |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 -konvejeris su svarstyklėmis;         4-masės ir apyvartinio vandens siurbliai                 8- II pakopos masės rūšiuotuvas;                12-sutirštintuvas;

2 -plaušintuvas;                                 5- masės baseinai;                                                    9 - masės pastovaus lycio dėžė;                  13- flotacinė vandens valymo celė

3 -pirminio valymo rūšiuotuvas;      6 -aukštos koncentracijos sūkurinis valytuvas;       10- išcentriniai valytuvai;                             14-šlamo baseinas;

3a- atliekų konteineris;                     7- I pakopos masės rųšiuotuvas;                              11-plyšinis valytuvas;                                  15- nuotekų rezervuaras;

# Tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių gamybos technologinis procesas

Tualetinis popierius ir popieriniai rankšluosčiai gali būti gaminami šiomis popieriaus perdirbimo linijomis: Sincro, Amica, PCMC/Lynx. Popieriaus pagrindo perdirbimo į galutinio produkto schema pavaizduota 1 paveiksle.

2 pav. Tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių gamybos technologinio proceso schema

Tualetinio popieriaus ar popierinių rankšluosčių ritinėliai gaminami iš 1, 2 ar 3 tipo sanitarinio ir buitinio popieriaus ritinių pagamintų 2, 3 ar 5 popieriaus gamybos mašinoje. Popieriniai rankšluosčiai gaminami iš impregnuotų pagrindų. Tualetinio popieriaus gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 110012450-10:2011. Popierinių rankšluosčių gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 1001245-28:2011.

Popieriaus pagrindo ritiniai tvirtinami ant išvyniojimų įrenginių, kur toliau pravedus popieriaus juostą yra išvyniojami. Visos mašinos, t.y. Sincro ir PCMC/Lynx turi du išvyniojimo įrenginius. Tai reiškia, kad gaminant dvisluoksnį produktą ant mašinų išvyniojami iš karto du popieriaus pagrindo ritiniai, kiekvienas ant atskiro išvyniotuvo.

Gaminant trisluoksnį produktą ant vieno išvyniotuvo tvirtinamas vieno sluoksnio popieriaus pagrindo ritinys, o ant kito išvyniotuvo – dubliuotas, t.y. iš karto dviejų popieriaus pagrindo sluoksnių ritinys. Vieno sluoksnio produktai yra gaminami tik ant PCMC/Lynx  gamybos linijos. Šiuo atveju vienas išvyniotuvas yra nenaudojamas.

Po išvyniotuvo popieriaus juosta praeina pro įspaudų velenus, kurie suteikia popieriui atitinkamos formos įspaudimą.  PCMC/Lynx linija turi  du įspaudų velenus ir Sincro,Amica – tris įspaudų velenus. PCMC/Lynx bei Sincro ir Amica linijose gaminami dviejų ar trijų sluoksnių produktai, todėl tokiu atveju viršutinis popieriaus sluoksnis eina per vieną įspaudų veleną, apatinis sluoksnis – per kitą. Tai atliekama siekiant gauti puresnį ritinėlį.

Po įspaudų mazgo, įgavusi raštą popieriaus juosta turi būti sukabinta tarpusavyje. Tai ypač aktualu, kai atskiri popieriaus sluoksniai eina per skirtingus įspaudų velenus. PCMC/Lynx linijoje sluoksniai sukabinami specialiais rifliuotais sluoksnių sukabinimo ratukais spaudžiančiais į lygų veleną. Sincro linijoje sluoksniai klijuojami klijais.

PCMC/Lynx linijoms lazdų suvyniojimui reikalingos tūtos gaminamos Core Winder 220 staklėmis. Tūtos būna dviejų arba trijų kartoninės juostos sluoksnių, kurios viena su kita suklijuojamos PVA klijais. Standartinis tūtos skersmuo 45 mm. Iki gamybos linijos tūtos transportuojamos tam skirtais vežimėliais ir rankomis glėbiais paduodamos į lazdų vyniojimo mašiną, kurioje ant jų vyniojama popieriaus juosta. Sincro linijoje tūtų gamybos staklės yra integruotos – į liniją ir į vyniojimo mašiną  popierius paduodamss automatiškai.

Tūtų gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 1001245-15:1998.  Gavusi įspaudimą ir sukabinta popieriaus juosta eina į lazdų vyniotuvą. Čia suformuojamos norimo skersmens ir reikiamo popieriaus juostos ilgio lazdos. Šiuose įrenginiuose popieriaus juostoje suformuojama reikia žingsnio perforacija, leidžianti suformuoti popieriaus lapelius. Standartinis tualetinio popieriaus perforacijos žingsnis lygus 125 mm. Toks suformuojamas visose gamybos linijose. Popieriniams rankšluosčiams perforacijos žingsnis PCMC/Lynx linijos lygus 200 mm, Sincro 180 mm.

Suformuotos lazdos patenka į akumuliavimo įrenginį, kuris reikalingas lazdoms akumuliuoti ir kuris leidžia pakavimo linijoms nesustoti sustojus pervyniojimo mašinoms.

Lazdos iš akumuliavimo įrenginio paduodamos į pjaustymo mašiną, kur supjaunamos į norimo ilgio dalis – taip gaunamas tualetinio popieriaus ar popierinių rankšluosčių ritinėlis.  PCMC/Lynx linijoje vienu metu pjaunamos dvi lazdos, Sincro linijoje vienu metu pjaunamos keturios lazdos.

Supjauti ritinėliai transporteriais važiuoja į pirminio pakavimo mašiną, kur yra supakuojami į plėvelę su spauda po kelis vienetus. Standartiniai pakavimo variantai tualetinio popieriaus yra po 4 ar 8 ritinėlius, popierinių rankšluosčių po 2 ar 4 ritinėlius.

Iš pirminio pakavimo mašinos suformuotos pakuotės transporteriais važiuoja į antrinio pakavimo mašiną – į skaidrią polietileninę plėvelę supakuojamos kelios ar keliolika pirminių pakuočių. Standartiniai pakavimo variantai tualetiniam popieriui yra po 48 ar 64 ritinėlius, popieriniams rankšluosčiams po 24 ar 32 ritinėlius.

Tokia antrinė transportinė pakuotė dėliojama ant padėklo, taip suformuojama reikiamo produkto skaičiaus paletė, kuri toliau apvyniojama plėvelė ir krautuvais išvežama į sandėlį.

Siekiant sumažinti taršos patekimą iš popieriaus perdirbimo patalpų, įdiegta dulkių nutraukimo sistema Moldow1- rankovinis sauso oro valymo filtras,  skirtas dulkių surinkimui nuo popieriaus paviršiaus, gaminant  tualetinį popierių ir popierinius rankšluosčius  PCMC/Lynx, Perini 702G, PCMC/Macdue, Amica perdirbimo linijose. Susidariusios kietosios dalelės C į aplinkos orą patenka per taršos šaltinį Nr.227.

# Tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių, valomojo popieriaus gamybos technologinis procesas

Buitinis tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai ir valomasis popierius gaminami Perini ir PCMC/MacDue mašinomis. Bendra buitinio tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių technologinė schema pateikta 3 paveiksle. Perini ir PCMC/Macdue linijos turi po vieną popieriaus pagrindo išvyniotuvą. Priklausomai nuo gaminamo produkto ant išvyniotuvų montuojami vieno arba dviejų sluoksnių pagrindo ritiniai. Tualetinis popierius gaminamas iš celiuliozinių, rūšiuotos makulatūros ir nerūšiuotos makulatūros pagrindų. Popieriniai rankšluosčiai gaminami iš aukščiau minėtų pagrindų tik juose turi būti impregnanto. Tualetinio popieriaus gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 110012450-10:2011. Popierinių rankšluosčių gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 1001245-28:2011. Valomojo popieriaus gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 110012450-12:2006.

3 pav. Buitinio tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių ir valomojo popieriaus gamybos technologinė schema.

Išvyniota popieriaus juosta patenka tarp įspaudų velenų, kur popieriui suteikiamas atitinkamas raštas.

PCMC/Macdue linijoje tūtos į vyniojimo mašiną paduodamas iš tūtų akumuliatoriaus kur tūtos operatorių pakraunamos rankomis.

Perini linijoje tūtos dėl tam tikrų technologinio proceso skirtumų yra ne automatiškai paduodamos, o supjautos į atitinkamo gaminamo ritinėlio pločiui gabaliukus, sumaunamos ant vyniojimo štangos.

Popieriniams rankšluosčiams naudojamos ištraukiamos tūtos, t.y. pagaminus ritinėlius, tūta vėliau galės būti ištraukta. Tūtos skersmuo visiems be išimties produktams gaminamiems ant abiejų linijų lygus 60 mm.

PCMC/Macdue linijoje popieriaus juosta vyniojama ant automatiškai paduotos tūtos. Vyniojimo metu, jei gaminamas dvisluoksnis produktas, popieriaus juosta sukabinama sluoksnių sukabinimo ratukais, popieriaus juosta perforuojama. Tiek tualetiniam popieriui, tiek popieriniams rankšluosčiams, perforacijos žingsnis lygus 315 mm. Suvyniota lazda toliau paduodama ant nedidelio akumuliuojančio stalo ir vėliau paduodama į pjaustymo mašiną.

Perini linijoje popierius vyniojamas ant štangos sumautų reikiamo pločio supjautų tūtų. Vyniojama popieriaus juosta perforuojama ir prieš pasiekiant tūtą peiliais pjaunama į reikiamo pločio popieriaus juostas, kurių pjūvio taškai sutampa su sumautos tūtos pločiu. Tokiu būdu ant štangos vyniojant suformuojami pilnai supjauti ritinėliai, o baigus vynioti atitinkamą popieriaus metražą, numaunama nuo štangos.

Nuimti gatavi ritinėliai paduodami sudėjėjoms pakuotojoms, kurios ant ritinėlių klijuoja lipnias etiketes su informacija apie produktą ir krauna nustatytą ritinėlių skaičių į polietileninius maišus, ir yra kraunami ant padėklo. Galiausiai suformavus padėklą su reikiamu produktų skaičiumi paletė aptraukiama plėvele ir vežama į sandėlį.

Linijos gali gaminti 90 – 100 mm pločio, 170 – 260 mm skersmens, 100 – 450 m popieriaus juostos tualetinio popieriaus ritinėlius; 190 – 200 mm pločio, 130 – 260 mm skersmens, 50 – 400 m popieriaus juostos popierinių rankšluosčių ritinėlius; 260-300 mm pločio, 260 – 390 mm skersmens, 200 – 600 m popieriaus juostos ilgio valomojo popieriaus ritinėlius.

PCMC/Macdue linijoje suvyniota lazda paduodama nuo akumuliuojančio stalo po vieną paduodama į pjaustymo mašiną, kur diskiniu peiliu supjaustoma į reikiamo ilgio ritinėlius. Po pjaustymo mašinos ritinėliai transporteriu keliauja į pakavimo mašinas, kur suformuojamas reikiamo ritinėlių skaičiaus paketas kuris tolimesniame įrenginyje aptraukiamas plėvele. Išėjęs suformuotas, supakuotas paketas dėliojamas ant padėklo. Suformavus reikiamo ritinėlių ant paletės skaičiaus padėklą pastarasis apvyniojamas plėvele ir vežamas į sandėlį.

Sauso tipo rankoviniai filtrai įrengti dulkių nutraukimo sistemoje Moldow2, skirta dulkių nutraukimui nuo popieriaus paviršiaus, gaminant  tualetinį popierių ir popierinius rankšluosčius  Sincro perdirbimo linijoje  ir nuo popieriaus pervyniojimo , pjaustymo , dubliavimo staklių Beloit. Susidariusios kietosios dalelės C į aplinkos orą patenka per taršos šaltinį Nr.234.

# Servetėlių ir lapinių ranšluosčių gamybos technologinis procesas

Servetėlės gaminamos Perini/Casmatic, o lapiniai rankšluosčiai – Waliir Nestle  gamybos liniomis. Technologinė šių produktų gamybos schema pateikta 4 paveiksle.

4 pav. Servetėlių ir lapinių rankšluosčių gamybos technologinė schema

Servetėlių linija turi vieną išvyniojimo įrenginį. Priklausomai nuo produkto išvyniojamas pagrindo ritinys gali būti vieno, dviejų ar trijų sluoksnių. Popieriaus pagrindo plotis būna arba 240 mm arba 330 mm – linija gali gaminti dviejų matmenų servetėles. Servetėlės gaminamos tik iš celiuliozinio popieriaus pagrindo, kuris gali būti dažytas. Servetėlių gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 110012450-11:2011.

Lapinių rankšluosčių linijos  turi po du išvyniotuvus. Ant išvyniotuvų tvirtinami popieriaus pagrindo ritiniai priklausomai nuo gaminamo produkto gali būti vieno arba dviejų sluoksnių. Popieriaus pagrindo plotis būna 920 mm ar 1050 mm pločio. Lapiniai rankšluosčiai gaminami iš impregnuotų celiuliozės, rūšiuotos makulatūros ir nerūšiuotos makulatūros pagrindų. Lapinių rankšluosčių gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 1001245-28:2011.

Servetėlių gamybos linijoje popieriaus juosta nuo išvyniojimo įrenginio praeina pro spaudos velenus. Priklausomai nuo gaminamo produkto gali būti dedama dviejų spalvų spauda. Lapinių rankšluosčių linija spaudos funkcijos neturi ir popierius po išvyniojimo įrenginių patenka į įspaudų mazgą.

Servetėlių linija turi du įspaudų velenus. Priklausomai nuo produkto popierius pravedamas pro vieną arba pro kitą įspaudų veleną, taip popieriaus juosta įgauna atitinkamą raštą. Lapinių rankšluosčių linija turi du identiškus įspaudų velenus, kadangi popieriaus juosta nuo išvyniotuvų eina atskirai ir praeina pro atskirus įspaudų velenus.

Po įspaudų veleno turinti raštą popieriaus juosta patenka į sulankstymo mazgą, kur suformuojama vientisa servetėlių eilė. Lapinių rankšluosčių linijoje atskiros popieriaus juostos patenka į sulankstymo mazgą kur yra suformuojami lapeliai. Lapeliai gali būti V, Z arba W formos.

Servetėlių vientisa eilė, stumiama vis naujai lankstomų servetėlių, spaudžiama ir perpjaunama juostinio peilio, taip galutinai gaunant suformuotos dvi, viena šalia kitos esančias servetėlių eiles. Suformuotas servetėles operatorius toliau rankomis perkelia į pakavimo mašiną, kur servetėlės pakuojamos į plėvelę su spauda. Servetėlės gali būti pakuojamos po 20 – 200 vienetų.

Lapinių rankšluosčių gamybos linijoje po sulankstymo atskiri glaudžiai vienas prie kito esantys surišti tarpusavyje lapeliai leidžiasi linijoje esančia kreipiančiąja dalimi ir operatoriaus rankomis yra atskiriama reikiamo lapelių skaičiaus lazda, kuri perkeliama į pakavimo mašiną. Šioje mašinoje lazda aptraukiama polietilenine plėvele. Tokia supakuota lazda toliau automatiškai paduodama į pjaustymo mašiną, kurioje ji yra supjaustoma į lygias nustatytas dalis. Standartinis lapinių rankšluosčių pjovimo ilgis lygus arba 210 mm arba 230 mm.

Po pakavimo ir pjaustymo procedūrų tiek servetėlės, tiek lapiniai rankšluosčiai rankomis kraunami į transportinę pakuotę, t.y. gofrokartono dėžės. Gofrokartono dėžės toliau dėliojamos ant paletės. Suformavus padėklą su reikamu produkto skaičiumi pastarasis aptraukiamas plėvele ir vežamas į sandėlį.

Pagrindiniai į aplinkos orą išmetami teršalai yra kietosios dalelės C, popieriaus perdirbimo linijose Sincro, Amica, PCMC/Lynx tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių gamybos metu susidariusios stambesnės popieriaus dulkės kartu su popieriaus atraižomis tiekiamos į šlapią cikloną. Šlapio oro valymo ciklonas- taršos šaltinis Nr.012.

Popieriaus gamybos (PGM2 ir PGM3, PGM5), perdirbimo ir  administracinėse patalpose susidaro buitinės nuotekos, kurios suteka į  popieriaus gamybos cecho gamybinių ir buitinių nuotekų rezervuarą ir   perduodamos tvarkymui į UAB „Baltwood“ nuotekų valymo baro radialinius nusodintuvus.

Produkcija pervežama elektriniais krautuvais, kurie įkraunami įkrovimo įrenginiais, krautuvų įkrovimo metu išsiskiria sieros rūgštis, neorganizuotas taršos šaltinis Nr.055.

Perdirbant popieriaus atliekas-makulatūrą, susidaro popieriaus perdirbimo atliekos, kurios surenkamos 12m3 talpos konteineryje ir išvežamos atliekų tvarkytojui. Išpakavus popieriaus atliekas susidaro metalinė pakuotė. Sunaudojus chemines medžiagas, lieka plastikinė pakuotė.

GOFRUOTOJO KARTONO GAMYBA

Gofruotojo kartono gamybos technologija apibrėžiama šiais gamybos produktais:

- dvisluoksnis gofruotasis kartonas;

- trisluoksnis rudas gofruotas kartonas;

- įvairių dydžių gofruotojo kartono dėžės su 3 spalvų fleksografiniais spaudmenimis arba be jų;

- gofruotojo kartono grotelės, pertvaros, perdangos, apmovos, įdėklai ir ruošiniai baldų pakavimui.

Dvisluoksnis gofruotasis kartonas dažniausiai naudojamas kaip pakavimo ar apsauginė medžiaga (statybose, baldų pramonėje), taip pat puikiai tinka atskirti produkciją dėžės viduje.

Trisluoksni gofruotasis kartonas yra puiki pakavimo medžiaga, tinka įvairiausių dydžių bei paskirties dėžių gamybai. Tara iš gofruotojo kartono yra labai plačiai naudojama, nes yra patogi, lengva, tvirta, nebrangi ir ekologiška. Trisluoksnis gofruotasis kartonas gali būti su rudu arba su baltu viršutiniu sluoksniu.

Dėžės iš trisluoksnio gofruotojo kartono gali būti gaminamos su 3 spalvų fleksografine spauda arba be jos. Dėžės gali būti gaminamos su iškirstomis skylėmis, su rankenėlėmis ir kt.  (priklausomybė nuo užsakymo). Dėžės yra tvirtos, atsparios gniuždymui, lengvos, puikiai tinka maisto produktų, trikotažo, chemijos pramonės gaminių bei kitos produkcijos saugiam ir tvarkingam pakavimui, transportavimui bei sandėliavimui. Ruošiniai baldų pakavimui skirti pakuoti atskiras baldų dalis, furnitūrą.

Gamybinis procesas prasideda žaliavos padavimų į gamybą. Popieriaus rulonai yra užkraunami ant technologinės linijos (gofravimo agregato) pradžios, kur reikalingas popieriaus rulonų kiekis (du/trys sluoksniai) yra klijuojamas bei išpresuojamas. Popierių sluoksniai yra  klijuojami užnešant klijus oro keliu, nuo klijų maišymo įrenginio. Klijai ruošiami naudojant kviečių arba kukurūzų krakmolą maišant su vandeniu bei klijams paruošti reikalingais priedais (Boraksu bei soda). Krakmolas yra gaunamas autiniuose maišuose "Big Bag" po vieną toną. Krakmolui užpilti į klijų ruošimo įrenginį yra projektuojamas pakėlimo mechanizmas: gervė. Procesas yra pilnai automatizuotas nuo klijų paruošimo iki klijų užnešimo ant gofruoto kartono gamybos linijos reikalingų taškų.

Klijai technologinėje linijoje užnešami ant velenų (hidraulinė įrenginio stotis). Suteptas klijais vieną popieriaus sluoksnis klojamas su išpresuotu/gofruotu popieriaus sluoksniu bei vėl lygiu sluoksniu vienas ant kito. Vyksta susluoksniuoto/suformuoto gofruoto kartono išdžiovinimas. Virš technologinės linijos šioje linijos vietoje yra projektuojamas oro nutraukimo gaubtas, kurio pradžioje yra paduodamamas šiltas oras, reikalingas judančiai kartono juostai išdžiovinti. Likusi gaubto dalis nutraukia orą su pertekline drėgme, išeinančią kartono juostos džiūvimo metu. Perėjusi šį ciklą, kartono juosta yra "apipjaunama"  iš šonų. Smulkios atliekos nuo trimerio  yra nutraukiamos oro linija į projektuojamą cikloną, išvalytas oras grąžinamas į patalpą. Toliau yra atliekamas atitinkamais dydžiais užprogramuoto formato iškirtimas.  Iškirsti popieriaus lakštai "keliauja" nuosekliai į  kitą gamybinę salę   sekančiam apdirbimui. Tarpiniam sandėliavimui yra numatyta zona patalpoje  iki kartono pareikalavimo sekančioms operacijoms.

Gamybiniame ceche  atitinkamomis technologinėmis linijomis yra atliekami dėžučių gamybos (iškirtimo), spaudos darbai. Dėžučių gamybai yra nuosekliai išdėstytos  gamybos linjos. astarosiomis staklėmis yra atliekami rotaciniai, plokšti iškirtimai, sulenkimai. Pagal poreikį yra atliekami dėžučių spaudos darbai. Spaudai naudojami vandeniniai dažai. Gamybinių patalpų vėdinimo sistemos  ortakis - taršos šaltinis Nr.302,  spausdinimo patalpoje išsiskiria šie teršalai: izopropanolis, dietanolaminas,dimetiletanolaminas.   Po visų operacijų produktas "keliauja" į pakavimo zoną. Pakavimas atliekamas automatiškai staklėmis bei staklių paskutiniame cikle, "strech" plėvele apvyniojamas paketas. Supakuoti paketai elektrinių krautuvų pagalba vežami į sandėlį  iki pareikalavimo realizacijai. Produkcija sandėliuojama laisvai ant palečių. Krautuvų įkrovimo metu išsiskiria sieros rūgštis, akumuliatorių pakrovimo patalpos vėdinimo ortakis-neorganizuotas taršos šaltinis Nr.301.

Gofruotojo kartono ir jo gaminių gamybos metu susidaro atliekos makulatūros pavidale, kurios surenkamos į konteinerius, supresuojamos į pakuotes  ar ryšulius, sandėliuojamos tam skirtoje atliekų surinkimo aikštelėje ir perduodamos atliekų tvarkytojams tolesniam tvarkymui. Susidariusios buitinės nuotekos iš gofruotojo kartono gamybos pastato išleidžiamos į esamą įmonės buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir perduodamos tolesniam tvarkymui UAB‘‘Baltwood‘‘.

Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas

AB‘‘Grigiškės‘‘ įmonėje lietaus nuotekos surenkamos  nuo  stogų bei asfaltuotų kelių, išvalomos nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos  į upę Neris per šiuos nuotekų išleistuvus:

Nr.02- išleidžiamos išvalytos lietaus nuotekos, kurios surenkamos nuo AB „Grigiškės“ administracinio pastato ir automobilių stovėjimo aikštelės prie administracinio pastato, katilinės ŠEC-2, makulatūros perdirbimo baro ir sandėlio, metalinių konstrukcijų sandėlio, gofro kartono gamybos pastato, automobilinių svarstyklių pastato ir kelių apie visus išvardintus pastatus           (F= 5,21 ha, tame tarpe  stogai 1,66 ha,asfaltuoti paviršiai 3,55 ha) ir valomos 2012 m. pastatytuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose, kurių našumas 80 l/s. Įrenginius  sudaro smėliagaudė - šulinys su nusodinamąja dalimi, kurioje kaupiasi nuosėdos ir naftos gaudyklė Oleopator NS 80-atskirtuvas su koalescenciniu filtru, skirtu naftos pašalinimui iš lietaus nuotekų.

Nr.04- išleidžiamos išvalytos paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo biokuro katilinės stogo ir teritorijos (F= 0,45 ha, tame tarpe  stogai 0,1 ha, asfaltuoti paviršiai 0,35 ha) ir valomos  2011m pastatytuose  lietaus nuotekų valymo įrenginiuose su naftos gaudykle  Oleopator Light NS10 SF1000, našumas 10 l/s, darbinis tūris –smėlgaudė -1000l. Klasė-1 klasės naftos produktų separatorius. Naftos gaudyklės veikimo principas: separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų trape kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai vykstantys smėlio bei nuosėdų trape pagrįsti gravitacios pagrindu-kietosios dalelės, sunkesnės negu vanduo, lieka separatoriaus dugne. Tai pagrindinė  atskyrimo dalis, nes smėlis užlaikomas separatoriuje, o tepalai atskiriami nuo naudoto vandens.Separatorius naudojamas tepalais užterštam vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepalų separatoriuje vyksta gravitacijos pagrindu, o šis efektas dar padidinamas koalescencinio filtro pagalba.

Nr.05-išvalytos lietaus nuotekos, kurios surenkamos  nuo teritorijos vakarinės dalies - popieriaus gamybos cecho pastato, popieriaus perdirbimo baro, popieriaus gamybos cecho administracinio pastato, popieriaus gamybos mašinų salės pastato, gofro taros gamybos pastato, metrologijos tarnybos su dirbtuvėmis pastato, remonto cecho baro pastato, remonto cecho tekinimo baro pastato, remonto cecho skardininkų baro pastato, šiluminės energetikos cecho pastato ŠEC-1,  materialinių  vertybių sandėlio pastato, šec administracinio pastato ir kelių apie visus pastatus ir automobilių stovėjimo aikštelės (F= 5,78 ha, tame tarpe  stogai 3,48 ha,asfaltuoti paviršiai 2,30 ha) ir valomos 2012m. pastatytuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuos sudaro smėliagaudė-tai šulinys su nusodinamąja dalimi, kurioje kaupiasi nuosėdos ir naftos gaudyklė Oleopator NS 80-atskirtuvas su koalescenciniu filtru, skirtu naftos pašalinimui iš lietaus nuotekų, našumas 80,0 l/s.

Nr.03- išleidžiamos  abonento UAB ‚‘Baltwood‘‘  išvalytos lietaus  nuotekos, kurios surenkamos nuo medinių atliekų deginimo katilinės pastato ir aikštelės apie ją, medienos plaušo plokščių pastatų ir kelių apie juos, medienos apdirbimo gamybinio pastato (F= 6,57 ha tame tarpe  stogai 4,04 ha, asfaltuoti paviršiai 2,53 ha) ir valomos 2012m. pastatytuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuos sudaro smėliagaudė ir naftos gaudyklė Oleopator NS 100-atskirtuvas su koalescenciniu filtru, skirtu naftos pašalinimui iš lietaus nuotekų,  našumas 100,0 l/s.

Lietaus nuotekų tvarkymo metu susidaro drėgno smėlio nuosėdos ir surenkami naftos produktai.

Kita veikla

Įmonėje vykdant kitą veiklą-suvirinimo darbai atliekami kaip neorganizuoti darbai. Nuo suvirinimo elektrodais, propano-butano dujomis, metalo pjaustymo  darbų į aplinkos orą išsiskiria  geležies junginiai, mangano junginiai ir azoto oksidai C, taršos šaltinis Nr.603. Technikos ceche  vykdant metalo apdirbimo, suvirinimo darbus užgalandinimo ir šlifavimo staklėmis  į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės  (C), kurioms surinkti yra įdiegti trys oro valymo ciklonai, taršos šaltiniai Nr.014, Nr.015, Nr.016, atliekant detalių grūdinimo procesus elektrinėses krosnyse, išsiskiria šie teršalai:lakieji organiniai junginiai, anglies monoksidas  (B), azoto oksidas (B), taršos šaltiniai Nr.181, Nr.182.

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

Informacija nepateikiama, nes neplanuojama naudoti naujos technologijos.

12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas arba nuoroda į PAV dokumentus, kuriuose šios alternatyvos aprašytos.

Informacija nepateikiama, nes neplanuojama naudoti naujos technologijos.

13. Kiekvieno  įrenginio naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis įvertinimas.

Įvertinant AB “Grigiškės” popieriaus gamybos technologijų atitikimą GPGB parametrams, naudotasi TIPK “ Geriausi prieinami gamybos būdai popieriaus gamybos pramonei‘‘.

Vadovaujantis dokumentu bendrovėje vykstantys pakartotinio naudojimo plaušo (PNP) gamybos procesai priskiriami prie šios grupės:

( plonojo popieriaus gamybos įmonės, kuriose naudojamas mechaninis valymas su makulatūros masės sodrinimu.

GPGB į vandenį išleidžiamų teršalų kiekiui mažinti yra šie:

vandens naudojimo mažinimas gamybos procesuose, vandens pakartotinis panaudojimas ir vandens vadyba;

- uždaro ciklo vandens naudojimo sistemų uždarymo trūkumų įvertinimas;

- subalansuotos švaraus vandens sistemos, (švaraus) filtruoto vandens ir atsitiktinių išsiliejimų kontrolė, įrenginių, kurie sukonstruoti vandeniui taupyti, taikymas, jei įmanoma; tai atliekama rekonstruojant įrenginius;

- priemonių, mažinančių atsitiktinius ir avarinius išsiliejimus, jų dažnumą ir pasekmes, taikymas;

- švaraus aušinimo ir užtvarų vandens surinkimas ir pakartotinis panaudojimas arba atskiras išleidimas;

- atskiras popieriaus paviršiaus dengimo nuotekų vandens valymas;

- potencialiai kenksmingų medžiagų pakeitimas mažiau kenksmingomis;

- nuotekų ištakio valymas įrenginiuose ar išlyginimo baseinuose;

- pirminis nuotekų valymas, antrinis biologinis ir (arba) kai kuriais atvejais antrinis cheminis nusodinimas arba nuotekų flokuliacija. Jeigu nuotekoms valyti naudojamas tik cheminis būdas, ChDS yra šiek tiek didesnis, tačiau iš esmės teršalai yra lengvai suardomi.

Popieriaus gamybos įrenginyje įrengta:

- pakartotinis vandens panaudojimas;

- uždaro ciklo vandens naudojimo sistema;

- vandens atsitiktinių išsiliejimų kontrolė;

- pirminis nuotekų valymas ir flotacija.

Popieriaus gamybos įrenginio technologijų palyginimo su GPGB aplinkosauginiai parametrai:

# Nuotekų kiekis, susidaręs pagaminus toną popieriaus

2013 metais įmonė pagamino 21284,8 t  popieriaus, skirto sanitariniams – buitiniams gaminiams gaminti. Į UAB “Vilniaus vandenys” buvo nuvesta 230730 m3 popieriaus gamybos nuotekų.

m3/t popieriaus.

# BDS7 kiekis, susidaręs pagaminus toną popieriaus

Vidutinė 2013 metų BDS7 koncentracija popieriaus gamybos nuotekose po mechaninio valymo įmonės valymo įrenginiuose yra 1303 mg/l.

kg/t popieriaus.

# Skendinčios medžiagų kiekis, susidaręs pagaminus toną popieriaus

Vidutinė skendinčių dalelių koncentracija popieriaus gamybos nuotekose po mechaninio valymo įmonės valymo įrenginiuose yra 623 mg/l (g/m3).

kg/t popieriaus.

# ChDS, N, P ir AOX kiekis, susidaręs pagaminus toną popieriaus

Įmonėje nėra šių parametrų apskaitos duomenų atskirai popieriaus gamybos nuotekoms, todėl šio parametro duomenys nepateikiami.

# Azoto oksidų kiekis, išsiskyręs pagaminus MJ energijos

Popieriaus gamybos įrenginys šiluminės energijos tiesiogiai negamina, todėl duomenys nepateikiami.

# Šilumos sąnaudos, susidariusios pagaminus toną popieriaus

Popieriaus gamybos įrenginys per 2013 metus sunaudojo 34754,4 MWh šilumos (1 MWh = 3,6 GJ) ir pagamino 21284,8 t popieriaus.

GJ/t popieriaus.

Elektros energijos sąnaudos, susidariusios pagaminus toną popieriaus

Popieriaus gamybos įrenginys per 2013 metus sunaudojo 13656 MWh elektros energijos ir pagamino 21284,8 t popieriaus.

MWh/t popieriaus

Kietosios atliekos

Popieriaus gamyboje mechaninio plaušienos išgavimo būdu susidaro kietosios atliekos – makulatūros perdirbimo atliekos (smėlis, metalas, plastmasė ir kt.), metalinės pakuotės (makulatūros transportavimui), gamybinės plėvelių atliekos (popieriaus gaminių pakavimo metu), nuotekų dumblas.

GP GB atliekoms mažinti yra kietųjų atliekų susidarymo mažinimas, regeneravimas, pakartotinis naudojimas, atliekų rūšiavimas, atliekų utilizavimas išgaunant energiją, į sąvartynus šalinamų kietųjų atliekų kiekio mažinimas.

AB “Grigiškės” gamybinės atliekos yra rūšiuojamos. Popieriaus gamybos metu (pjaustant, vyniojant popierių) visos susidarančios popieriaus atliekos vėl pakartotinai panaudojamos gamyboje. Gamybinės plėvelių atliekos, metalinės pakuotės yra atiduodamos jas perdirbančioms įmonėms. Bendrovėje nuotekos perduodamos ir valomos UAB „Baltwood“ esančiuose mechaninio valymo įrenginiuose. Popieriaus perdirbimo atliekos perduodamos atliekas deponuojančiam atliekų tvarkytojui. Įmonėje vedama apskaita apie gaminamą atliekų kiekį, surinktą kiekį, laikymą, transportavimą , utilizavimą ir šalinimą, perduodamas atliekas.

Cheminių medžiagų ir priedų naudojimas

Naudojant chemines medžiagas, duomenų apie visas chemines medžiagas ir priedus prieinamumas taikant pakeičiamumo principą, yra GPGB. Vadinasi, esant galimybei turėtų būti naudojami mažiau kenksmingi produktai, parenkamos priemonės, leidžiančios išvengti atsitiktinių išmetimų, išsiliejimų neatitiktinėmis sąlygomis ar avarijų atvejais ir teršalų patekimo į dirvožemį ir vandenį.

Popieriaus gamybos įrenginyje gaminamo popieriaus kokybei pagerinti yra naudojamos cheminės medžiagos:  tvirtiklis, dervų skaldiklis, klijai, popieriaus kokybę gerinančios medžiagos, įrenginių plovimo priemonės.

Visos cheminės medžiagos yra sandėliuojamos ir apskaitomis pagal Lietuvos įstatymuose nustatytus reikalavimus, kiekviena turi saugos duomenų lapus. Popieriaus gamyboje, kiek įmanoma, taikomas pavojingesnių medžiagų pakeičiamumo į mažiau kenksmingas principas.

Atsitiktiniai medžiagų išmetimai ar išsiliejimai yra mažai galimi, nes visos cheminės medžiagos laikomos sandėlyje sandariose talpose ir atidaromos tik naudojimo metu. Avarijų atveju negalimas cheminių medžiagų patekimas į aplinkos vandenis ar dirvožemį, nes gamyba vyksta uždarame cecho pastate.

4 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas

| Eil. Nr. | Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Nuotekų kiekis, m3/t popieriaus | ES GPGB informacinis dokumentas apie geriausius prieinamus gamybos būdus plaušienos ir popieriaus gamybos pramonėje | 8 – 25 | 10,84 | Atitinka | Pateikiami informaciniai duomenys apie nuotekų rodiklius po mechaninio valymo (negalutinis nuotekų tvarkymas). AB “Grigiškės” nuotekos perduodamos tvarkymui į UAB“Baltwood |
| 2. | ChDS, kg/t popieriaus |  | 2,0 – 4,0 | Duomenų nėra | – |  |
| 3. | BDS, kg/t popieriaus |  | <0,05 – 0,5 | 13,4 | – |  |
| 4. | Skendinčios dalelės, kg/t popieriaus |  | 0,1 – 0,4 | 6,82 | – |  |
| 5. | Bendras N, kg/t popieriaus |  | 0,05 – 0,25 | Duomenų nėra | – |  |
| 6. | Bendras P, kg/t popieriaus |  | 0,005 – 0,015 | Duomenų nėra | – |  |
| 7. | Org. chloro junginiai, kg/t |  | <0,005 | Duomenų nėra | – |  |
| 8. | mg NOx/MJ kuro sąnaudoms |  | 30 – 60 | – | – | Nevertinama |
| 9. | mg/ S/MJ |  | < 5 | – | – | Nevertinama |
| 10. | mg dulkių/Nm3 |  | <5; 3% O2 | – | – | Nevertinama |
| 11. | Šilumos sąnaudos, GJ/t popieriaus |  | 7 – 12 | 5,87 | Atitinka | – |
| 12. | Elektros energijos sąnaudos, Mwh/t popieriaus |  | 1,2 – 1,4 | 0,641 | Atitinka | – |

Iš 4 lentelės duomenų matyti, kad popieriaus gamybos įrenginys atitinka dauguma su GPGB lyginamų parametrų. Šiame įrenginyje susidarančių nuotekų bei jų užterštumo negalima lyginti su GPGB, nes pateikti palyginamieji rodikliai yra skirti į aplinką išleidžiamoms nuotekoms. AB “Grigiškės” gamybines  ir buitines  nuotekas perduoda  tvarkymui UAB „Baltwood“.

14. Informacija apie avarijų prevencijos priemones (arba nuoroda į Saugos ataskaitą ar ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei jie pateikiami prieduose prie paraiškos).

Avarijų prevencijai yra parengtas AB “Grigiškės” civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planas, kurio titulinis lapas pridedamas

(10 priedas).

IV. ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS

15. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, žaliavų ir medžiagų saugojimas.

5 lentelė. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos

| Eil. Nr. | Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus kurą, tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius) | Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Transportavimo būdas | Kiekis, vienu metu saugomas vietoje, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Saugojimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Popieriaus gamyba |
| 1. | Makulatūra (popieriaus ir kartono atliekos) | 30,000 | Autotransportas | 1000 | Sandėlyje |
| 2. | Celiuliozė | 35,000 | Autotransportas/geležinkelis | 1000 | Sandėlyje |
| 3. | Impregnantas | 272,000 | Autotransportas | 14,000 | Sandėlyje |
| 4. | Swift (Aquagrip TTX 300) | 25,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 5. | Polivinilo acetato dispersija (PVA) | 150,000 | Autotransportas | 5,000 | Sandėlyje |
| 6. | Busan 85 | 1,800 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 7. | Vario sulfatas | 1,000 | Autotransportas | 0,400 | Sandėlyje |
| 8. | Chlorkalkės | 1,000 | Autotransportas | 0,400 | Sandėlyje |
| 9. | Busperse 1137 | 13,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 10. | Natrio hidroksidas | 4,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 11. | Terpentinas | 1,900 | Autotransportas | 0,600 | Sandėlyje |
| 12. | Antiputokšlis | 25,00 | Autotransportas | 5,000 | Sandėlyje |
| 13. | Softline PMS ( įv. spalvų servetėlėms) | 1,00 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 14. | Cotac 115 | 15,00 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 15. | Release agent 56 | 20,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | Flokuliantas | 50,00 | Autotransportas | 5,000 | Sandėlyje |
| 17. | Koaguliantas | 110,000 | Autotransportas | 10,000 | Sandėlyje |
| 18. | Zellura MC 60 S | 3,500 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 19. | Adhezijos agentas Cotac 30ST | 13,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 20. | Adhesin LA1500 (Aquagrip TLX 222) | 10,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 21. | Tissue Tak 604 | 20,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 22. | Kappaflex yellow P1/10333 | 15,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 23. | Citrinų rūgštis | 2,000 | Autotransportas | 0,200 | Sandėlyje |
| 24. | Kappaflex blue 62-0017 | 15,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 25. | Kappaflex green 66-0010 | 3,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 26. | Popieriaus stiprintojas | 20,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 27. | Natrio hipochloritas | 12,000 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 28. | Bulab 6035 | 4,500 | Autotransportas | 1,500 | Sandėlyje |
| 29. | Buspersi 59LQ | 7,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 30. | Buspersi 235 | 4,000 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 31. | Dažai Yellov cellusol 6J | 1,000 | Autotransportas | 0,400 | Sandėlyje |
| 32. | Dažai Orange P2RN | 0,500 | Autotransportas | 0,200 | Sandėlyje |
| Šilumos gamyba |  |  |  |  | Sandėlyje |
| 34. | Trinatrio fosfatas | 1,00 | Autotransportas | 0,400 | Sandėlyje |
| 35. | Natrioheksametafosfatas | 0,500 | Autotransportas | 0,200 | Sandėlyje |
| 36. | Tabletuota druska | 12,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 37. | Reagentas IN-ECO 600(PAC 17) | 10,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 38. | Reagentas IN-ECO 210(natrio hipochloritas) | 7,000 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 39. | Druskos rūgštis | 5,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 40. | Natrio hidroksidas | 6,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41. | Reagentas IN-ECO 551 | 5,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 42. | Reagentas IN-ECO 501 | 2,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 43. | Reagentas IN-ECO 535 | 2,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 44. | Reagentas IN-ECO 540 | 2,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 45. | Amoniakas | 1,500 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 46. | Reagentas ECO-STAR 100 | 60,000 | Autotransportas | 10,000 | Sandėlyje |
| 47. | Reagentas ECO-STAR 300 | 60,000 | Autotransportas | 10,000 | Sandėlyje |
| 48. | Reagentas ECO-STAR 635 | 4,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 49. | Reagentas ECO-STAR 850 | 2,000 | Autotransportas | 0,100 | Sandėlyje |
| Gofruotojo kartono ir jo gaminių gamyba |
| 50. | Makulatūrinis (perdirbtas)arba maišytas su celiulioze popierius | 60000 | Autotransportas | 150,000 | Sandėlyje |
| 51. | Kukurūzų klijai | 1200,000 | Autotransportas | 4,000 | Sandėlyje |
| 52. | PVA klijai | 30,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 53. | Natrio hidroksidas | 10,000 | Autotransportas | 0,250 | Sandėlyje |
| 54. | Tipografiniai spaudos dažai | 9,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 55. | Boraksas | 7,000 | Autotransportas | 0,200 | Sandėlyje |
| 56. | Citrinų rūgštis | 2,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |

6 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas

| Veikla, kurioje naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai | Tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai | Tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius sudarantys komponentai | Planuojamos (maksimalios) tirpiklio sąnaudos, t/metus | Tirpiklio suvartojimo riba, t/metus | Planuojamas tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kiekis, saugomas vietoje, t | Saugojimo būdas |
|  |  | Pavadinimas | Rizikos/pavo0jingumo frazė | Koncentracija, % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nuo | iki |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 107.02.04 | Terpentinas |  | Xn; N; R10; R20/21/22; Xi; R36/38; R43; N; R51-53; | 100 | 1,900 | 2,000 | 0,400 | Sandėlyje |
| Iš viso pagal veiklos rūšį: | 1,900 |  |  |  |
| 107.04.14 | Tipografiniai spaudos dažai | Izopropanolis | F; R11; Xi; R36; R67; | 1 | 4 | 9,000 | 30,000 | 0,500 | Sandėlyje |
|  |  | Dietanolaminas | Xn; R20/21/22; C; R34; | 1 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Dimetiletanolaminas | R10; Xn; R20/21/22; C; R34; | 1 | 4 |  |  |  |  |
|  | Iš viso pagal veiklos rūšį: | 9,000 |  |  |

V. VANDENS IŠGAVIMAS

16. Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.).

7 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį

|  | Vandens išgavimo vietos Nr. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.) | tvenkinys |
| 2. | Vandens telkinio pavadinimas | Grigiškių tvenkinys (vandens padavimo kanalas |
| 3. | Vandens telkinio identifikavimo kodas | 12050201 |
| 4. | 80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas (m3/s) | - |
| 5. | Ežero, tvenkinio tūris (m3) | 94,85 |
| 6. | Vandens išgavimo vietos koordinatės | 569819,6060535 |
| 7. | Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis | m3/m. | m3/p. |
|  |  | 2127500 | 5856 |

8 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes (telkinius)

| Eil. Nr. | Gėlo požeminio vandens vandenvietė (telkinys) |
| --- | --- |
|  | Pavadinimas Žemės gelmių registre | Adresas | Kodas Žemės gelmių registre | Aprobuotų išteklių kiekis pagal ištirtumo kategorijas, m3/d | Išteklių aprobavimo dokumento data ir Nr. |
|  |  |  |  | A | B |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | - | - | - | - | - | - |

Duomenys  nepateikiami, nes neplanuojama naudoti požeminio vandens vandenvietes (telkinius).

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 1386,512 |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | 0,190 |
| Azoto dioksidas (A) | 250 | 243,031 |
| Azoto dioksidas (B) | 5872 | 0,040 |
| Azoto dioksidas (C) | 6044 | 0,003 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 52,386 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 7,675 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Dietanolaminas | 5431 | 0,360 |
| Dimetiletanolaminas | 621 | 0,360 |
| Izopropanolis | 1108 | 0,360 |
| Terpentinas | 1935 | 1,900 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Geležies oksidai | 3113 | 0,005 |
| LOJ | 308 | 0,009 |
| Mangano oksidai | 3516 | 0,0005 |
| Sieros rūgštis | 1761 | 0,029 |
|  | Iš viso: | 1691,761 |

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Įrenginio pavadinimas (((((Šilumos gamybos įrenginys____

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 002 | 6060516;570202 | 100,0 | 3,00 | 1,59 | 109 | 11,20 | 2352 |
| 250 | 6060664;570512 | 30,0 | 1,20 | 17,80 | 148 | 10,922 | 8500 |
| 251 | 6060668;570488 | 5,0 | 0,15 | 34,40 | 124 | 0,608 | 0 |
| 303 | 6060532;570162 | 30,0 | 1,2 | 4,21 | 60 | 4,76 | 8760 |

Įrenginio pavadinimas (((((Popieriaus gamyba______

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 012 | 6060953;569819 | 6,00 | 0,50 | 11,21 | 26 | 2,20 | 8016 |
| 227 | 6060872;569718 | 4,00 | 1,00 | 11,50 | 26 | 9,03 | 8400 |
| 234 | 6060928;569739 | 4,00 | 1,00 | 22,29 | 26 | 17,50 | 8400 |
| 605 | 6060953;569819 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | 0 | 0,98 | 960 |

Įrenginio pavadinimas (((((Pagalbinė veikla________

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 014 | 6060815;569867 | 4,00 | 0,30 | 10,62 | 24 | 0,75 | 700 |
| 015 | 6060835;569865 | 3,50 | 0,25 | 7,54 | 24 | 0,37 | 1000 |
| 016 | 6060809;569879 | 2,00 | 0,20 | 12,01 | 15 | 0,38 | 500 |
| 024 | 6060624;570487 | 15,70 | 1,10 | 3,35 | 26 | 3,18 | 7800 |
| 055 | 6060925;569788 | 7,00 | 0,40 | 8,80 | 26 | 0,90 | 4400 |
| 181 | 6060724;569951 | 7,00 | 0,30 | 15,57 | 20 | 1,10 | 800 |
| 182 | 6060775;569955 | 7,00 | 0,55 | 12,51 | 20 | 2,97 | 850 |
| 301 | 6060519,3;570357,3 | 10,00 | 0,20 | 3,50 | 20 | 0,11 | 6500 |
| 302 | 6060531,1;570294,9 | 10,00 | 1,33 | 2,30 | 22 | 7,30 | 2010 |
| 603 | 6060872;569865 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | 0 | 0,98 | 3000 |
| 604 | 6060763;570010 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | 0 | 0,98 | 8760 |

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas((( Šilumos gamybos įrenginys

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Numatoma (prašoma leisti) tarša |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | Vienkartinis dydis | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Šiluminės energetikos cechas (030103) | 002 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 249,515 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 99,800 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 35 | - |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | - |
|  | 250 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 4000 | 887,966 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 117,791 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 400 | 25,563 |
|  | 303 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 4000 | 249,031 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 25,440 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 400 | 26,823 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 1681,929 |

Įrenginio pavadinimas((( Popieriaus gamyba______

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Numatoma (prašoma leisti) tarša |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | Vienkartinis dydis | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Popieriaus gamyba (030321) | 012 | Kietosios daleles (C) | 4281 | g/s | 0,00781 | 0,205 |
|  | 227 | Kietosios daleles(C) | 4281 | g/s | 0,00190 | 0,055 |
|  | 234 | Kietosios daleles(C) | 4281 | g/s | 0,00228 | 0,060 |
|  | 605 | Terpentinas | 1935 | g/s | 0,54976 | 1,900 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 2,220 |

Įrenginio pavadinimas((( Pagalbinė veikla _____

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Numatoma (prašoma leisti) tarša |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | Vienkartinis dydis | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pagalbinė veikla (1202) | 014 | Kietosios daleles (C) | 4281 | g/s | 0,03900 | 0,075 |
|  | 015 | Kietosios daleles (C) | 4281 | g/s | 0,01073 | 0,024 |
|  | 016 | Kietosios daleles (C) | 4281 | g/s | 0,01596 | 0,023 |
|  | 024 | Kietosios daleles (C) | 4281 | g/s | 0,26394 | 7,233 |
|  | 055 | Sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00162 | 0,025 |
|  | 181 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | g/s | 0,00341 | 0,009 |
|  |  | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,02310 | 0,054 |
|  | 182 | Azoto oksidai (B) | 5872 | g/s | 0,00385 | 0,008 |
|  |  | Anglies monoksidas (B) | 5917 | g/s | 0,05346 | 0,136 |
|  |  | Azoto oksidai (B) | 5872 | g/s | 0,01129 | 0,032 |
|  | 301 | Sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00020 | 0,004 |
|  | 302 | Izopropanolis | 1108 | g/s | 0,099 | 0,360 |
|  |  | Dietanolaminas | 5431 | g/s | 0,099 | 0,360 |
|  |  | Dimetiletanolaminas | 621 | g/s | 0,099 | 0,360 |
|  | 603 | Geležies junginiai | 3113 | g/s | 0,00045 | 0,005 |
|  |  | Mangano junginiai | 3516 | g/s | 0,00005 | 0,0005 |
|  |  | Azoto oksidai (C) | 6044 | g/s | 0,00028 | 0,003 |
|  | 604 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | g/s | 0,00018 | 0,000008 |
|  |  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 8,711 |
|  |  |  |  |  | Iš viso: | 1692,861 |

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

Įrenginio pavadinimas (((((Šilumos, popieriaus gamyba, pagalbinė veikla______

| Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr. | Valymo įrenginiai | Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas | kodas | pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 012 | Šlapias ciklonas | 30 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 014 | Ciklonas | 30 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 015 | Ciklonas | 30 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 016 | Ciklonas | 30 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 024 | Ciklonas | 30 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 227 | Rankovinis filtras | 54 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 234 | Rankovinis filtras | 54 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 250 | Multiciklonas | 30 | Kietosios dalelės (A) | 6493 |
| 303 | Multiciklonas | 30 | Kietosios dalelės (A) | 6493 |

VI paraiškos dalyje atskirų taršos šaltinių duomenys pateikti vadovaujantis:

AB “Grigiškės” Teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, 2013m. inventorizacijos duomenų ataskaita.

Techniniu projektu ‘‘Katilinė.Vilniaus g.10, Grigiškės. Vilniaus m. Rekonstravimo projektas‘‘ suderintu su VRAAD 2013-12-20.

Atskirų taršos šaltinių išmetamų teršalų vienkartiniai normatyvai pateikti vadovaujantis:

# LAND 43-2013, Išmetamų teršalų iš  kurą deginančių įrenginių normos

AB‘‘Grigiškės‘‘ aplinkos oro taršos mažinimo, esant nepalankioms teršalų  išsisklaidymo sąlygoms, priemonės pateikiamos  (11 priedas).

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

| Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr. | Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai | Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės | Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | išmetimų trukmė, val., min. (kas reikalinga, pabraukti) | teršalas | teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3 |  |
|  |  |  | pavadinimas | kodas |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimas nenumatomas, todėl lentelė nepildoma.

VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

| Eil. Nr. | Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai | ŠESD pavadinimas (anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar kt.). | ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo RAAD data paraiškos pateikimo metu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kuro deginimas įrenginiuose, kurių visasniminalus šiluminis našumas didesnis nei 20MW (išskyrus pavojingų arba komunalinių atliekų deginimo įrenginius) | anglies dioksidas (CO2) | 2014 03 04 (Versija 3) 2014 03 06 |

ŠESD stebėsenos planas (12 priedas)

VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ

19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.

15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas, kategorija ir kodas | 80 % tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms) | Vandens telkinio plotas, ha (stovinčio vandens telkiniams) | Vandens telkinio būklė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Parametras | Esama (foninė) būklė | Leistina vandens telkinio apkrova |
|  |  |  |  |  | mato vnt. | reikšmė | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 12010001 Neris,upė | 52,13 | - | Skendinčios medžiagos | mg/l | 7,3 | – | – |
|  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 3,3 | – | – |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 0,03 | – | – |

16 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas

| Eil. Nr. | Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo aprašymas | Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas | Leistina priimtuvo apkrova |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hidraulinė | teršalais |
|  |  |  | m3/d | m3/metus | parametras | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4,5 | AB “Grigiškės” gamybinės ir buitinės nuotekos tiekiamos į 28 m3 tūrio gamybinių ir buitinių nuotekų siurblinę , iš kurios perpumpuojamos į UAB „Baltwood“ radialinius nusodintuvus (4,5) | 2012-01-02 Nuotekų pirminio valymo-perpumpavimo sutartis Nr. sut.-par. BW-12/51 tarp UAB „Baltwood“ ir AB‘‘Grigiškės‘‘. Sutartis neterminuota. 2008-08-01 Nuotekų šalinimo bei valymo sutartis Nr.PRN- 1966A.Vilniaus vandenys‘‘ ir AB‘‘Grigiškės‘‘.Sutartis neterminuota. 2012-01-31 UAB‘‘Vilniaus vandenys‘‘ raštas Nr.29-142 (6.1.32-15)‘‘Dėl sutarties punkto pakeitimo“. (6 priedas) | 8000 | 2920000 | - | - | - |

17 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus

| Eil. Nr. | Koordinatės | Priimtuvo numeris | Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas | Išleistuvo tipas / techniniai duomenys | Išleistuvo vietos aprašymas | Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/d. | m3/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | X 6060873 Y 570266 | 2 | Paviršinės nuotekos Plotas 5,21 ha. (stogai 1,66ha, asfaltuoti paviršiai 3,55ha) | Krantinis išleistuvas, (500mm, išleidimo atstumas nuo kranto 2 m. | Išleidimas iš Neries kairiojo kranto įmonės teritorijoje Vilniaus g. 10, Vilnius, atstumas iki Neries žiočių 94,2 km | 88 | 32096 |
| 03 | X 6060618 Y 570748 | 2 | Abonentai: 33 lentelė 1.1 punktas Paviršinės nuotekos Plotas 6,57 ha. (stogai 4,04ha, asfaltuoti paviršiai 2,53ha) | Krantinis išleistuvas, (650mm, išleidimo atstumas nuo kranto 2 m. | Išleidimas iš Neries kairiojo kranto UAB ‚‘Baltwood‘‘įmonės teritorijoje Vilniaus g. 10, Vilnius, atstumas iki Neries žiočių 94,7 km | 111 | 40469 |
| 04 | X6060747 Y 570558 | 2 | Paviršinės nuotekos Plotas 0,45 ha. ( stogai 0,10 ha,, asfaltuoti paviršiai 0,35 ha) | Krantinis išleistuvas, Ø250mm, išleidimo atstumas nuo kranto 2 m. | Išleidimas iš Neries kairiojo kranto įmonės teritorijoje Vilniaus g. 10, Vilnius, atstumas iki Neries žiočių 94,5 km | 65 | 23893 |
| 05 | X 6060977 Y 570031 | 2 | Paviršinės nuotekos Plotas 5,78 ha. (stogai 3,48 ha, asfaltuoti paviršiai 2,30ha) | Krantinis išleistuvas, (500mm, išleidimo atstumas nuo kranto 2,5 m. | Išleidimas iš Neries kairiojo kranto įmonės teritorijoje Vilniaus g. 10, Vilnius, atstumas iki Neries žiočių 93,9 km | 98 | 35622 |
| 4,5 | X 6060417 Y 570088 | 4,5 | AB “Grigiškės” gamybinės-buitinės nuotekos, susidarančios popieriaus masės ruošimo ir popieriaus gamybos metu | Išleistuvas (400mm, į kanalizacijos tinklus, išleidimo atstumas nuo radialinių nusodintuvų 1,5 m | Išleidimas UAB “Baltwood‘‘ įmonės teritorijoje į radialinius nusodintuvus Vilniaus g. 10 | 3338 | 1218500 |

18 lentelė. Planuojamų išleisti nuotekų užterštumas

| Eil. Nr. | Teršalo pavadinimas | Didžiausias numatomas nuotekų užterštumas prieš valymą | Didžiausias leidžiamas ir planuojamas nuotekų užterštumas | Numa-tomas valymo efekty-vumas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mom., mg/l | vidut., mg/l | t/metus | DLK mom., mg/l | Prašoma LK mom., mg/l | DLK vidut., mg/l | Prašoma LK vid., mg/l | DLT paros, t/d | Prašoma LT paros, t/d | DLT metų, t/m. | Prašoma LT metų, t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 02 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 3,210 | 50 | - | 30 | - | 0,0044 | - | 0,963 | - | >70 |
|  | BDS7 | 29 | 29 | 0,930 | 57,5 | - | 28,75 | - | 0,0051 | - | 0,923 | - |  |
|  | Naftos produktai | 17 | 17 | 0,546 | 7 | - | 5 | - | 0,0006 | - | 0,160 | - | >70 |
| 03 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 4,047 | 50 | - | 30 | - | 0,0056 | - | 1,214 | - | >70 |
|  | BDS7 | 29 | 29 | 1,174 | 57,5 | - | 28,75 | - | 0,0064 | - | 1,163 | - |  |
|  | Naftos produktai | 17 | 17 | 0,688 | 7 | - | 5 | - | 0,0008 | - | 0,202 | - | >70 |
| 04 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 2,389 | 50 | - | 30 | - | 0,0033 | - | 0,717 | - | >70 |
|  | BDS7 | 57,5 | 29 | 0,693 | 57,5 | - | 28,75 | - | 0,0037 | - | 0,687 | - |  |
|  | Naftos produktai | 20 | 17 | 0,406 | 7 | - | 5 | - | 0,0005 | - | 0,119 | - | >70 |
| 05 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 3,562 | 50 | - | 30 | - | 0,0049 | - | 1,069 | - | >70 |
|  | BDS7 | 29 | 29 | 1,033 | 57,5 | - | 28,75 | - | 0,0056 | - | 1,024 | - |  |
|  | Naftos produktai | 17 | 17 | 0,606 | 7 | - | 5 | - | 0,0007 | - | 0,178 | - | >70 |

19 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės

| Eil. Nr. | Nuotekų šaltinis / išleistuvas | Priemonės ir jos paskirties aprašymas | Įdiegimo data | Priemonės projektinės savybės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rodiklis | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 02 | Lietaus nuotekų valymo įrenginiai- I klasės naftos produktų separatoriaus sistema Oleopator NS 80, turinti integruotą smėlio ir nuosėdų nusodintuvą (pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas) kodas 700 | 2012-10- 01 | projektinis našumas | m³/h | 54 |
|  |  |  |  |  | m³/d | 450 |
|  |  |  |  | Leistina apkrova |
|  |  |  |  | SM | mg/l | 100 |
|  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 34,5 |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 30 |
| 2. | 03 | Lietaus nuotekų valymo įrenginiai- I klasės naftos produktų separatoriaus sistema Oleopator NS 100, turinti integruotą smėlio ir nuosėdų nusodintuvą (pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas) kodas 700 | 2012-10- 01 | projektinis našumas | m³/h | 68 |
|  |  |  |  |  | m³/d | 561 |
|  |  |  |  | Leistina apkrova |
|  |  |  |  | SM | mg/l | 100 |
|  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 34,5 |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 30 |
| 3. | 04 | Lietaus nuotekų valymo įrenginiai - I klasės naftos produktų separatoriaus sistema Oleopator Light NS10 SF1000, turinti integruotą smėlio ir nuosėdų nusodintuvą (pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas) kodas 700. | 2011-04-28 | projektinis našumas | m³/h | 10 |
|  |  |  |  |  | m³/d | 270 |
|  |  |  |  | Leistina apkrova |
|  |  |  |  | SM | mg/l | 100 |
|  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 34,5 |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 30 |
| 4. | 05 | Lietaus nuotekų valymo įrenginiai - I klasės naftos produktų separatoriaus sistema Oleopator NS 80, turinti integruotą smėlio ir nuosėdų nusodintuvą (pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas) kodas 700. | 2012-10-01 |  | m³/h | 54 |
|  |  |  |  |  | m³/d | 450 |
|  |  |  |  | Leistina apkrova |
|  |  |  |  | SM | mg/l | 100 |
|  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 34,5 |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 30 |

20 lentelė. Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės

| Eil. Nr. | Nuotekų šaltinis / išleistuvas | Priemonės aprašymas | Laukiamo efekto aprašymas | Numatomas leidimo sąlygų keitimas įgyvendinus priemonę | Diegimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pradžia | pabaiga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Nepildoma, nes  naujų priemonių nenumatoma.

21 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

| Eil. Nr. | Abonento pavadinimas | Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento | Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tūkst. m3/m. | Teršalai | LKmom., mg/l | LKvid., mg/l | LTparos, t/d | LTmetinė, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas, užterštas prioritetinėmis pavojingomis ir/arba „A“ sąrašo pavojingomis medžiagomis: |
| 1.1. | - | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti daugiau kaip po 50 m3/d gamybinių nuotekų (bet kurie neatitinka 1 punkte nurodytų kriterijų): |
| 2.1. | - | - |  |  |  |  |  |
| 6. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo potencialiai teršiamų teritorijų surenkamas paviršines nuotekas: |
| 6.1. | UAB‘‘Baltwood‘‘ | 40469 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 0,0111 | 4,047 |
|  |  |  | BDS7 | 29 | 29 | 0,0032 | 1,174 |
|  |  |  | Naftos produktai | 17 | 17 | 0,0019 | 0,688 |
| 7. | Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 punkte nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys: | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 8. | Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys): | 40469 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 0,0111 | 4,047 |
|  |  |  | BDS7 | 29 | 29 | 0,0032 | 1,174 |
|  |  |  | Naftos produktai | 17 | 17 | 0,0019 | 0,688 |

22 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai

| Eil. Nr. | Išleistuvo Nr. | Apskaitos prietaiso vieta | Apskaitos prietaiso registracijos duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 02 | Apskaita vykdoma skaičiavimo būdu (pagal metinį kritulių kiekį, nuotėkio baseino plotą bei paviršinio nuotėkio koeficiento duomenis) Bendras plotas 5,21 ha | - |
|  | 03 | Apskaita vykdoma skaičiavimo būdu (pagal metinį kritulių kiekį, nuotėkio baseino plotą bei paviršinio nuotėkio koeficiento duomenis) Bendras plotas 6,57 ha | - |
|  | 04 | Apskaita vykdoma skaičiavimo būdu (pagal metinį kritulių kiekį, nuotėkio baseino plotą bei paviršinio nuotėkio koeficiento duomenis) Bendras plotas 0,45 ha | - |
|  | 05 | Apskaita vykdoma skaičiavimo būdu (pagal metinį kritulių kiekį, nuotėkio baseino plotą bei paviršinio nuotėkio koeficiento duomenis) Bendras plotas 5,78 ha | - |
| 12-1 | 4,5 | Apskaita vykdoma pagal AB‘‘Grigiškės‘‘ gamybinių ir buitinių nuotekų siurblinėje esantį skaitiklį . | Nr.083F85001 |

IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA

20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenų suvestinė apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens užteršimą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita.

Duomenys nepateikiami, nes AB “Grigiškės” ūkinė veikla nesukelia dirvožemio ir požeminio vandens taršos.

X. TRĘŠIMAS

21. Informacija apie biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje.

Duomenys nepateikiami, nes AB “Grigiškės” nenaudoja biologiškai skaidžių atliekų tręšimui žemės ūkyje.

22. Informacija apie laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis.

Duomenys nepateikiami, nes AB “Grigiškės”  veikla nesusijusi  su aukščiau nurodyta veikla.

XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, NAUDOJIMAS IR (AR) ŠALINIMAS

23. Atliekų susidarymas.

23.1. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

23 lentelė. Numatomas susidarančių atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas  Popieriaus gamybos įrenginys

| Atliekos | Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese | Susidarymas | Tvarkymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas |  | Projektinis kiekis, t/m. | Atliekų tvarkymo būdas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 03 07 | Popieriaus ir kartono bei popieriaus ir kartono pakuotės perdirbimo atliekos | - | Nepavojinga | Makulatūros perdirbimo linija | 2000 | S8 |
| 15 01 02 | Plastikinės pakuotės | - | Nepavojinga | Gatavos produkcijos įpakavimo procesas | 60 | S8 |

Įrenginio pavadinimas  Šilumos gamybos įrenginys

| Atliekos | Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese | Susidarymas | Tvarkymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas |  | Projektinis kiekis, t/m. | Atliekų tvarkymo būdas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 01 01 | Medienos šlakas, pelenai | - | Nepavojinga | Biomasės (medienos atliekų) deginimas | 5000 | S8 |

Įrenginio pavadinimas  Kita įmonės  veikla

| Atliekos | Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese | Susidarymas | Tvarkymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas |  | Projektinis kiekis, t/m. | Atliekų tvarkymo būdas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 01 01 | Popierius ir kartonas | makulatūra | Nepavojinga | Gofruotojo kartono gamyba | 7721 | S8 |
| 19 08 14 | Nuotekų valymo dumblas | - | Nepavojinga | Mechaninis nuotekų valymas | 3600 | S8 |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | - | Nepavojinga | Administracinės patalpos | 500 | S8 |
| 20 01 40 | Metalo laužas | - | Nepavojinga | Įrenginių demontavimas | 2000 | S8 |
| 15 01 03 | Medinės pakuotės | mediniai padėklai | Nepavojinga | Tualetinio popieriaus gamyba | 20,0 | S8 |
| 15 01 04 | Metalinės pakuotės | - | Nepavojinga | Gaminiais užpildyta pakuotė | 80 | S8 |
| 15 01 02 | Plastikinės pakuotės | - | Nepavojinga |  | 13,0 | S8 |
| 17 09 04 | Mišrios statybų griovimo atliekos | - | Nepavojinga | Statinių griovimas | 150 | S8 |
| 13 02 08 | Alyvų atliekos | - | Pavojinga H14 | Įrenginių priežiūra | 2,6 | S8 |
| 15 02 02 | Absorbentai, pašluostės, užterštos naftos produktais | - | Pavojinga H14 | Įrenginių priežiūra | 0,8 | S8 |
| 20 01 21 | Naudotos liuminescensinės lempos | - | Pavojinga H14 | Patalpų apšvietimas | 0,6 | S8 |
| 13 05 06 | Naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai | - | Pavojinga H14 | Paviršinių nuotekų valymas | 2,0 | S8 |
| 16 06 01 | Naudoti švino akumuliatoriai | - | Pavojinga H14 | Transporto priemonės | 3,0 | S8 |
| 16 01 03 | Naudotos padangos | - | Nepavojinga | Transporto priemonės | 0,6 | S8 |
| 20 01 35 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių | - | Pavojinga H14 | Gamybos proceso aptarnavime | 1,5 | S8 |
| 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | - | Nepavojinga | Gamybos proceso aptarnavime | 1,5 | S8 |

24. Atliekų naudojimas ir (ar) šalinimas:

24 lentelė. Numatomos naudoti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms)

Įrenginio pavadinimas   Popieriaus gamybos įrenginys

| Atliekos | Naudojimas |
| --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas, t/m. | Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas naudoti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 01 01 | Popieriaus ir kartono atliekos | makulatūra | Nepavojingos | 33000 | R3 (perdirbimas) | 33000 |
| 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos | makulatūra | Nepavojingos |  |  |  |

25 lentelė. Numatomos šalinti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms)

Įrenginio pavadinimas

| Atliekos | Šalinimas |
| --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas, t/m | Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas šalinti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Duomenys nepateikiami, nes  AB “Grigiškės”  veikla nesusijusi  su atliekų šalinimu.

26 lentelė. Numatomas laikinai laikyti atliekų kiekis (įmonėms, numatančioms laikinai laikyti, naudoti ir (ar) šalinti skirtas atliekas)

Įrenginio pavadinimas   Popieriaus gamybos įrenginys

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03 03 07 | Popieriaus ir kartono bei popieriaus ir kartono pakuotės perdirbimo atliekos | - | Nepavojinga | 10,0 |
| 15 01 02 | Plastikinės pakuotės | - | Nepavojinga | 3,0 |

Įrenginio pavadinimas  Šilumos gamybos įrenginys

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 01 01 | Medienos šlakas, pelenai | - | Nepavojinga | 9,0 |

Įrenginio pavadinimas  Kita įmonės  veikla

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 01 01 | Popierius ir kartonas | makulatūra | Nepavojinga | 5,0 |
| 19 08 14 | Nuotekų valymo dumblas | - | Nepavojinga | 100,0 |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos | - | Nepavojinga | 30,0 |
| 20 01 40 | Metalo laužas | - | Nepavojinga | 30,0 |
| 15 01 03 | Medinės pakuotės | - | Nepavojinga | 5,0 |
| 15 01 04 | Metalinės pakuotės | - | Nepavojinga | 10,0 |
| 15 01 02 | Plastikinės pakuotės | - | Nepavojinga | 2,5 |
| 17 09 04 | Mišrios statybų griovimo atliekos | - | Nepavojinga | 10,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 02 08 | Alyvų atliekos | - | Pavojinga | 1,5 |
| 15 02 02 | Absorbentai, pašluostės, užterštos naftos produktais | - | Pavojinga | 0,3 |
| 20 01 21 | Naudotos liuminescensinės lempos | - | Pavojinga | 0,3 |
| 13 05 06 | Naftos produktų/vandens separatorių naftos produktai | - | Pavojinga | 1,0 |
| 16 06 01 | Naudoti švino akumuliatoriai | - | Pavojinga | 3,0 |
| 16 01 03 | Naudotos padangos | - | Nepavojinga | 0,2 |
| 20 01 35 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių | - | Pavojinga | 0,5 |
| 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | - | Nepavojinga | 0,5 |

27 lentelė. Numatomas laikyti atliekų kiekis

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 01 01 | Popieriaus ir kartono atliekos | makulatūra | Nepavojingos | 1300 |
| 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės atliekos | makulatūra | Nepavojingos |  |

25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-566; 2006, Nr. 135-5116; 2008, Nr. 111-4253; 2010, Nr. 121-6185; 2013, Nr. 42-2082), 8, 81 punktuose.

26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ

27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą.

Dokumentacijos suderinamumas su Lietuvos Respublikoje nustatytomis ribinėmis triukšmo vertėmis:

Lietuvos Respublikoje ribinės triukšmo vertės nustytos 2011 m. birželio 13d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-604 dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo.

Triukšmo lygių skaičiavimo rezultatai.

Triukšmo šaltinių matavimai teikiami  vadovaujantis LST ISO 1996-1:2004,  LST ISO 1999:2004, LST ISO 9612:2005, juos atliko  UAB‘‘Saugalita‘‘ Profesinės rizikos veiksnių tyrimų laboratorija, Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centro Fizikinių veiksmų tyrimų laboratorija.

Didžiausi garso slėgio lygiai (GSL)-1, kurie susidaro garsui jautriose vietose (gyvenamosios, rekreacinės teritorijos, asmens sveikatos priežiūros, švietimo įstaigos ir pan.) už veiklos ribų.

Garso slėgio lygiai (GSL) už veiklos ribų.

AB “Grigiškės” vykdoma ūkinė veikla triukšmo atžvilgiu neįtakoja triukšmo garsui jautrių vietų, kurios yra pakankamai nutolusios nuo bendrovės teritorijoje esančių triukšmo šaltinių. Triukšmo šaltiniai yra uždarose cecho patalpose, jų skleidžiamas triukšmas net bendrovės teritorijoje lauke nėra girdimas. Pagrindinis triukšmo šaltinis, kuris daro įtaką šalia bendrovės teritorijos esančiam Vilniaus miesto Grigiškių rajonui ir įmonės darbuotojams, yra automagistralė Vilnius – Kaunas – Klaipėda.

Garso lygio dydis jautriose garsui vietose (007 gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje) dėl AB “Grigiškės” vykdomos ūkinės veiklos įtakos neviršija  higienos normos HN 33:2011 8 punkte “Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” nustatytų garso lygio ribinių dydžių.

Garso slėgio lygiai (GSL) už veiklos ribų.

| Eil. Nr. | Vieta | Leq dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Gyvenamojo pastato (Vilniaus g. 2, Vilnius) aplinka | 42 |
| 2. | Gyvenamojo pastato (Vilniaus g. 2c) aplinka | 40 |
| 3. | Gyvenamojo pastato (Vilniaus g. 4A) aplinka | 38 |
| 4. | Gyvenamojo pastato (Vilniaus g. 6) aplinka | 38 |
| 5. | Gyvenamojo pastato (Vilniaus g. 12) aplinka | 31 |
| 6. | Gyvenamojo pastato (Vilniaus g. 14) aplinka | 31 |
| 7. | Gyvenamojo pastato (Vilniaus g. 19) aplinka | 31 |
| 8. | Gyvenamojo pastato (Vilniaus g. 348) aplinka | 44 |
| 9. | Gyvenamojo pastato (Santakos g. 69) aplinka | 34 |

Duomenų apie triukšmo šaltinius suvestinės.

# Įrenginio pavadinimas Šilumos gamybos įrenginys

| Šaltinis | Trukšmo skleidimo taško Nr. | Įrangos nuor. Nr. | Garso slėgis dB(A) nurodytame atstume | Oktavinės dažnių juostos (Hz) Garso slėgio lygiai dB (nevidurkinant) juostoje | Impulsinis ar toninis | Skleidimo periodai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Bono katilas (prie pulto) | 1 | SVAN 948 Nr. 8829 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Bono katilas (operatoriaus patalpa) | 2 |  | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Biokuro katilinė-katilas (prie pulto) | 3 | SVAN 948 Nr. 9382 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| BK katilas (operatoriaus patalpa) | 4 |  | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |

# Įrenginio pavadinimas  Popieriaus gamybos įrenginys

| Šaltinis | Trukšmo skleidimo taško Nr. | Įrangos nuor. Nr. | Garso slėgis 1 dB(A) nurodytame atstume | Oktavinės dažnių juostos (Hz) Garso slėgio lygiai dB (nevidurkinant) juostoje | Impulsinis ar toninis | Skleidimo periodai | Pasta-bos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PCMC/Lynx konvertavimo linijos pjovimo mašina | 1 | SVAN 948 Nr.8829 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| PCMC/Lynx konvertavimo linijos pakavimo mašina | 2 |  | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| PCMC/Lynx konvertavimo linijos dubliavimo mašina | 3 |  | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| PCMC/Lynx konvertavimo linijos sudėjimo -pakavimo zona | 4 |  | 71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Perini industrinių gaminių linijos 702G popieriaus pjaustymo – vyniojimo mašina | 5 |  | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Perini industrinių gaminių linijos dėjimo – pakavimo zona | 6 |  | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| PCMC/McDue industrinių gaminių linijos popieriaus pjaustymo – pakavimo mašina | 7 |  | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PCMC/McDue industrinių gaminių linijos popieriaus pervyniojimo mašina | 8 | SVAN 948 Nr.8829 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gilzių gaminimo mašina | 9 |  | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Popierinių servėtėlių gaminimo linija- ‘‘Perini KPL Packaging‘‘ | 10 |  | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Popierinių nosinaičių gamybos linija ‚‘HKP-150‘‘ | 11 |  | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| WALI lapinių popierinių rankšluosčių gaminimo linija | 12 |  | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Popieriaus gaminmo zona (PGM2,PGM3) | 13 | SVAN 953 Nr.47900 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Popieriaus vyniojimo zona (PGM2,PGM3) | 14 |  | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Popieriaus gaminmo zona (PGM5) | 15 |  | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Popieriaus pervyniojimo mašina (‘‘BELOIT‘‘) | 16 |  | 85,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Popieriaus pervyniojimo, dubliavimo mašina CR 266 | 17 |  | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Popieriaus masės paruošimo linijos darbo zona | 18 |  | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Popieriaus masės paruošimo zona –plaušinimas | 19 |  | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Žaliavų pervežimo zona (makulatūros sandėlys) | 20 |  | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Gatavos produkcijos pervežimo zona (perdirbimo linijos) | 21 | SVAN 953 Nr.47900 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Sinxro linijos popieriaus pervyniojimo mašina | 22 |  | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Sinxro linijos popieriaus pjaustymo, pakavimo, paletavimo mašinos | 23 |  | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| NESTLE lapinių popierinių rankšluosčių gaminimo linija | 24 |  | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Amica linijos popieriaus pervyniojimo mašina | 25 |  | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Amica linijos popieriaus pjaustymo, pakavimo, paletavimo mašinos | 26 |  | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Šaberių šlifavimo zona | 27 |  | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |

Įrenginio pavadinimas  Kita veikla

| Šaltinis | Trukšmo skleidimo taško Nr. | Įrangos nuor. Nr. | Garso slėgis 1 dB(A) nurodytame atstume | Oktavinės dažnių juostos (Hz) Garso slėgio lygiai dB (nevidurkinant) juostoje | Impulsinis ar toninis | Skleidimo periodai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Gofravimo agregatas | 1 | SVAN 958 Nr. 23313 | 92,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono nuėmimo zona | 2 |  | 84,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono nuėmimo zona | 3 |  | 76,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono ruošinių gamybos įrenginys Box Matic | 4 |  | 85,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono pjaustymo vieta (“JAKLOK‘‘, ‚‘‘KR-3‘‘) | 5 |  | 85,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono nuėmimo vieta (“JAKLOK‘‘, ‚‘‘KR-3‘‘) | 6 |  | 85,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono krovimo vieta (“JAKLOK‘‘, ‚‘‘KR-3‘‘) | 7 |  | 85,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono nuėmimo zona (“JAKLOK‘‘, ‚‘‘KR-3‘‘) | 8 |  | 76,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono gaminių mašina (ETERNA 1700) | 9 |  | 89,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Gofruotojo kartono gaminių mašina (ETERNA 1620) | 10 | SVAN 958 Nr. 23313 | 85,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono gaminių mašina (Dongfang) | 11 |  | 84,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono gaminių mašinos EMBA valdymo pulto zona | 12 |  | 82,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono gaminių nuėmimo vieta (EMBA) | 13 |  | 80,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono gaminių nuėmimo vieta (EMBA) | 14 |  | 88,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono gaminių pervežimo zona (EMBA) | 15 |  | 77,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Klijų virimo zona (prie JS2500) | 16 |  | 92,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |
| Gofruotojo kartono gaminių sandėliavimo zona | 17 |  | 76,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Impulsinis |  | – |

29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.

Duomenys nepateikiami, nes AB “Grigiškės” vykdoma ūkinė veikla nesukelia nemalonių kvapų.

30. Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.

Duomenys nepateikiami, nes AB “Grigiškės” vykdoma ūkinė veikla nesukelia nemalonių kvapų.

XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas

28 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas

| Parametras | Vienetai | Siekiamos ribinės vertės (pagal GPGB) | Esamos vertės | Veiksmai tikslui pasiekti | Laukiami rezultatai | Įgyvendinimo data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

XIV. PRIEDAI

1 priedas.    AB “Grigiškės” registravimo pažymėjimas.

1A priedas. Vilniaus apskrities administracijos  sprendimas dėl žemės nuomos.

2 priedas.    AB „Grigiškės“ situacijos planas.

3 priedas.    AB “Grigiškės” organizacinė struktūra.

4 priedas     Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos saugą.

5 priedas.    Techninio vandens pardavimo-pirkimo sutartis.

6 priedas.    Nuotekų pirminio valymo- perpumpavimo,  nuotekų šalinimo bei valymo

sutartys.

7 priedas.  Paviršinių/lietaus nuotekų tvarkymo sutartis.

8 priedas.   Geriamojo vandens pardavimo-pirkimo, pirkimo-pardavimo sutartys.

9 priedas.   Bioskaidžių atliekų tvarkymo sutartis.

10 priedas.   AB “Grigiškės” civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms

plano   titulinio lapo kopija.

11 priedas.  Aplinkos oro taršos mažinimo, esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo

sąlygoms, priemonės.

12 priedas.  Metinis išmetamųjų ŠESD stebėsenos planas.

13 priedas. AB “Grigiškės” gamtos išteklių taupymo  ir atliekų mažinimo planas.

14 priedas. Schema, kurioje pažymėti paviršinio vandens, paviršinių ir gamybinių-

buitinių    nuotekų objektai.

15 priedas. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių schema.

16 priedas. Atliekų naudojimo  techninis reglamentas.

17 priedas.  AB‘‘Grigiškės‘‘ atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas.

18 priedas. Paraiška registruotis atliekas tvarkančių įmonių registre.

19 priedas. Aplinkos  monitoringo programa.

4 priedo

1 priedėlis

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (pakeisti).

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį, kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui ir veiklos vykdymo pakeitimus.

Parašas ____________________________________	Data __________________

(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

AUDRIUS   MAMINSKAS   AB  ‘‘GRIGIŠKĖS‘‘  TECHNIKOS   DIREKTORIUS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)

_______________