PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI

Nr.T-V.7-2/2014  PAKEISTI

[1 ] [1 ] [0 ] [ 0] [ 1] [2 ] [ 4] [ 5] [ 0]

(Juridinio asmens kodas)

AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘, Vilniaus g.10, Grigiškės, LT-27101, Vilniaus m.sav., tel.: (85) 243 5801

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘, Vilniaus g.10, Grigiškės

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

Faks. (85) 243 5802, el.p.:info@grigeogrigiskes.lt

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

1. Informacija apie vietos sąlygas: įrenginio eksploatavimo vieta, trumpa vietovės charakteristika.

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas – Akcinė bendrovė „Grigeo Grigiškės“, įmonės kodas  110012450, adresas Vilniaus g.10, Grigiškės, LT-27101,Vilniaus m.  sav. Žemės sklypas yra 40,6180 ha. Savininkas –Lietuvos Respublika, a.k. 111105555. Sklypo nuomininkai: AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘ -26,1008 ha plotas, UAB‘‘Grigeo Baltwood‘‘- 12,6497 ha, UAB‘‘Grigeo Recycling‘‘ -1,8675 ha.   Žemės sklypo kadastrinis Nr.7937/0001:586. Sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo paskirtis- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; naudojimo  pobūdis- pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.  2015m. spalio 16 d. Bendrovės pavadinimas AB‘‘Grigiškės‘‘ pakeistas į AB “Grigeo Grigiškės‘‘.

2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.

Bendrovė  įsikūrusi Neries ir Vokės upių santakoje, šalia magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda. Iš šiaurės pusės įmonės teritorija ribojasi su Neries upe, rytinėje dalyje teritorija ribojasi su UAB „Grigeo Baltwood“ priklausančiais pastatais, vakarinėje dalyje su gyvenamųjų namų kvartalu. Kitoje magistralinio kelio pusėje yra Grigiškių miestelis, kuris nuo 2000 m. prijungtas prie Vilniaus miesto. Artimiausi gyvenamieji namai yra apie 300 m atstumu į vakarus nuo statomo pastato ir naujos veiklos vietos ribų. Statomas  objektas nėra įsteigtoje Europos Bendrijos svarbos Natura 2000 teritorijoje arba potencialioje šios rūšies saugomoje teritorijoje, įtrauktoje į aplinkos ministro įsakymu patvirtintą buveinių apsaugai ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą. AB „Grigeo Grigiškės“ ribojasi su Natura 2000 teritorija – Neries upe. Tai buveinių apsaugai svarbi teritorija, kurioje saugomos šios buveinės ir rūšys: upių sraunumas su kurklių bendrijomis, Baltijos lašiša, kurtuolė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalbis, pleištinė skėtė, salatis, ūdra ir upinė nėgė. Atstumas nuo statomo objekto iki saugomos teritorijos – apie 80 m. Todėl  vykdomi ūkinės veiklos pakeitimai nedarys neigiamo poveikio saugomoms vandens bendrijoms ir rūšims.

AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘ teritorijoje yra valstybės saugomas Grigiškių akveduko statinys  (unikalus Nr.14741). Akvedukas reikšmingas kaip 1930 m. technikos naujovė. AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘ sanitarinės saugos zona nustatyta detaliuoju planu, vadovaujantis 2001-01-05 LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintu įsakymu Nr.10. Šiame įsakyme popierinių dirbinių gamybai patvirtinta 100 m normatyvinė sanitarinė apsauginė  zona, 2004-08-19 SAM įsakymu Nr.V-586 ‘‘Dėl  sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo  ir režimo taisyklių patvirtinimo‘‘ minėtai gamybai galioja tos pačios SAZ ribos. Vėliau SAZ ribos keistos nebuvo.

Į SAZ ribas nepatenka gyvenamieji namai, viešbučiai, kiti trumpalaikio apgyvendinimo pastatai, švietimo, sveikatos priežiūros ir slaugos įstaigos, vandenvietės, kurioms turi būti nustatytos sanitarinės apsaugos juostos.

3. Naujam įrenginiui – statybos pradžia ir planuojama veiklos pradžia. Esamam įrenginiui – veiklos pradžia.

2017m I pusmetyje bus pastatytas  naujas  gamybinis  pastatas  ir įrengta popieriaus perdirbimo linija  Horizon.

4. Informacija apie asmenis, atsakingus už įmonės aplinkos apsaugą.

AB „Grigeo Grigiškės“ aukščiausias valdymo organas yra akcininkų susirinkimas, už kurio politikos ir sprendimų įgyvendinimą tiesiogiai atsako prezidentas.

Gamybos  direktorius – vadovybės atstovas aplinkosaugai (2016m.rugpjūčio mėn. 04d. įsakymas Nr.IS/2016-57), atsako už aplinkosaugos reikalavimų vykdymą bendrovėje, įskaitant ir bendrovės veiklos keliamo poveikio aplinkai valdymą. Kokybės inžinierius/ekologas kontroliuoja aplinkos apsaugos teisės reikalavimų vykdymą; su aplinkosaugos reikalavimų vykdymu susijusius duomenis teikia technikos departamento direktoriui; rengia, teikia, derina su atsakingomis aplinkos apsaugos institucijoms aplinkosauginiuose teisės aktuose nurodytus privalomus dokumentus.

Bendrovės darbuotojų statusas, pavaldumas bei pareigos pagal jų kompetenciją aprašytos jų pareigybinėse instrukcijose. Šiose instrukcijose, priklausomai nuo darbuotojų vykdomos veiklos bei jų atsakomybės lygio, tarp kitų pareigų nurodomos pareigos ir įpareigojimai susiję su aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymu įmonėje.

Aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymo klausimai, įskaitant ir prevencines priemones, yra paskirstyti tarp įmonės darbuotojų pagal jų veiklos specifiką, kompetenciją bei galimybę priimti sprendimus.

5. Informacija apie įdiegtas aplinkos apsaugos vadybos sistemas.

Bendrovės vadovybė, daug dėmesio skirdama aplinkosaugai, įsipareigoja laikytis nacionalinių aplinkos apsaugos teisės aktų ir imasi atsakomybės už šių tikslų įgyvendinimą:

( bendrovėje 1999 m. įdiegta Kokybės  vadybos sistema  ISO 9001;

(  2012 m. įdiegta Aplinkos apsaugos vadybos sistema  ISO 14001;

(  2012 m. AB „Grigeo Grigiškės“  gaminamam plonajam popieriui  AAA suteikė  Europos Sąjungos ekologinis ženklą - ES „Gėlė“.

(  2013 m.  įdiegta Gerosios gamybos praktika;

(  2016 m.  įdiegtas darbuotojų  saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartas OHSAS 18001;

(  nuolat stebėti aplinkos apsaugos būklę įmonėje;

(  skatinti atsinaujinančių energetinių išteklių naudojimą ir antrinių žaliavų panaudojimą;

(  nustatyti ir mažinti įmonės daromą neigiamą poveikį aplinkai, taupiai naudoti gamtinius išteklius;

( išteklių taupymas-racionaliai vartoti energetinius ir gamtinius išteklius, taikant šiuolaikines gamybos, aplinkos komponentų valymo (  nustatyti ir mažinti įmonės daromą neigiamą poveikį aplinkai, taupiai naudoti gamtinius išteklius;

(  su aplinkos apsauga susijusių rizikų valdymas;

( tobulinti gamybos technologijas, diegti technines naujoves, skatinti atliekų rūšiavimą,  siekti ekologiškai švarios aplinkos;

( ūkinę veiklą vykdyti vadovaujantis „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės“ principais.

6. Netechninio pobūdžio santrauka (informacija apie įrenginyje (įrenginiuose) vykdomą veiklą, trumpas visos paraiškoje pateiktos informacijos apibendrinimas).

AB “Grigeo Grigiškės“ pagrindinė veikla – gamyba. Bendovėje  gaminama įvairi produkcija: popierius sanitariniams ir buitiniams gaminiams gaminti (tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, popierinės servėtelės, popierinės nosinaitės ir  įvairūs  gaminiai buičiai), gofruotasis kartonas ir jo gaminiai.

Popieriaus, skirto sanitariniams ir buitiniams gaminiams, gamyba

Popierius gaminamas ir perdirbamas Gamybos padalinyje (toliau – GP). Pagrindinė žaliava – makulatūra ir celiuliozė.  Projektinis popieriaus gamybos įrenginio pajėgumas 45000 t/metus. Šiuo metu bendrovėje  dirba dvi popieriaus gamybos mašinos: PM5 ir  PM6.

AB „Grigiškės“  2015 m. įrengė  popieriaus masės paruošimo liniją ir popieriaus gamybos mašiną PM6. Tai yra moderni  gamybos mašina, kuri leidžia įmonei sparčiau prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos poreikių, geriau patenkinti klientų pageidavimus, gaminti kokybiškesnę produkciją, plėsti gaminių asortimentą, stiprinti pozicijas Europos rinkoje bei  suteikia galimybę konkuruoti su kitais popierinės produkcijos gamintojais. 2015m. paleidus  PM6, dvi popieriaus gaminimo mašinos  PM2 ir PM3  demontuotos.  Pagamintas popierius naudojamas  sanitarinių buitinių gaminių: tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių,  popierinių servetėlių, popierinių ir lapinių rankšluosčių, popierinių nosinaičių  gamybai perdirbamas popieriaus perdirbimo linijose.

Atliekų – makulatūros naudojimas gaminant popierių.

Popierius sanitariniams ir buitiniams gaminiams gali būti gaminamas iš atliekų (makulatūros)   popieriaus gaminimo mašinoje (PM5). Projektinis popieriaus gamybos įrenginio pajėgumas 18.000 t/metus.

Šilumos ir garo gamyba

Pagrindinių technologinių įrengimų funkcionavimui reikalinga energija. Popieriaus, gofruotojo kartono  gamyboje yra naudojamas aukštų parametrų garas, o įmonės patalpų  apšildymui reikalinga šiluminė energija. Garas ir šiluma – gaminami šiluminės energetikos ceche (toliau – ŠEC). Šilumos energija  tiekiama iš atskirai stovinčių įmonės teritorijoje katilinių:  ŠEC–2 (Bono katilas) ir biokuro katilinės EPV 26, kurių bendra šilumos gamybos įrenginio instaliuotoji galia yra  46 MW.  Bono katilas, kūrenamas dujomis, yra rezervinis, nes  dirba tik biokuro katilinės remonto metu.

2014 m. rekonstravus ŠEC-2 pastatą, jame pastatytas  10 MW šiluminės galios garo katilas su kondensaciniu ekonomaizeriu, kūrenamas biokuru. Perspektyvoje  kondensacinio ekonomaizerio gaminama  šiluma bus tiekiama į Vilniaus miesto aprūpinimo šiluma sistemą.  ŠEC visų kurą deginančių įrenginių  bendra vardinė (nominali) šiluminė galia yra lygi  56 MW.  Dujomis kūrenamas Bono katilas ir toliau  išlieka kaip rezervinis, dirba dvi katilinės, kūrenamos biomase.

ŠEC aprūpina įmonės gamybinius ir pagalbinius cechus šviežiu techniniu vandeniu.

Pagrindinės AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘  katilų charakteristikos

| Katilo pavadinimas | Katilo tipas | Statybos metai | Kuras | Maksimalus garo temperatūra, katile °C | Katilo našumas, t/h | Katilo šiluminė galia, MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katilas Nr.1 | EPV 26 | 2011 | Biomasė | 250 | 26 | 18 |
| Katilas Nr.2 rezervinis | CTD 35/46 | 2009 | Gamtinės dujos | 440 | 35 | 28 |
| Katilas Nr.3 | TVP-W-15-23 | 2014 | Biomasė | 230 | 14 | 10 |
| Dujų degikliai | ITI51/T22 | 2015 | Gamtinės dujos | 530 | - | 5,2 (2x2,6) |

Paviršinio vandens paėmimas

AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘ technologiniams procesams naudoja paviršinį vandenį iš Grigiškių  tvenkinio. Vanduo iš tvenkinio paduodamas į  į techninio vandens siurblinę savitakiu technologinio vandens padavimo kanalu, kurio  gale sumontuoti įleidžiami grubaus vandens valymo metaliniai tinkliniai filtrai. Po filtrų, techninis upės vanduo savitaka nukreipiamas į įmonės techninio vandens siurblinę (TVS), kurioje sumontuoti du panardinami aukšto slėgio siurbliai. Kiekvieno siurblio projektinis našumas 200 m³/val. Vienas  siurblys  dirba pastoviai ir vienas palaikantysis (rezervinis). Projektinis per metus išgaunamas vandens kiekis yra 2137500 m³.

II. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ IR JAME VYKDOMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

7. Įrenginys (-iai) ir jame (juose) vykdomos veiklos rūšys.

1 lentelė. Įrenginyje planuojama vykdyti ir (ar) vykdoma ūkinė veikla

| Įrenginių pavadinimai | Įrenginiuose vykdomos veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą |
| --- | --- |
| Popieriaus gamybos įrenginys | 6.1.2. Popieriaus ar kartono gamyba, kai gamybos pajėgumas didesnis kaip 20 tonų per dieną. |
| Keturi šilumos, energijos ir garo gamybos įrenginiai (bendra vardinė (nominali) šiluminė galia 61,2 MW) | Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė nei 50 MW |
| Popieriaus gamybos įrenginys | 5.4. Nepavojingųjų atliekų naudojimas arba naudojimas ir šalinimas kartu, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną. |

8. Įrenginio ar įrenginių gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia.

Ūkinės veiklos objekte vykdomos šios pagrindinės veiklos:

1. Popieriaus gamyba iš malukatūros (18.000 t/metus)  ir celiuliozės (27.000 t/metus);

2. Šilumos gamybos įrenginys (61,2 MW) ;

3. Atliekų tvarkymas.

4. Gofruotojo kartono ir jo gaminių gamyba  (120.000.000 m2 /metus);

5. Paviršinio vandens paėmimas- vandenvietė   (2.137.500 m³/metus);

6. Paviršinio vandens tiekimas abonentui  UAB “Grigeo Baltwood‘‘ (700.000 m3/metus);

7. Paviršinių  (lietaus)  nuotekų tvarkymas:

- išleistuvas Nr.02- projektinis našumas 80,0 l/s,Oleopator NS 80;

- išleistuvas Nr.03- projektinis našumas 100,0 l/s,Oleopator NS 100;

- išleistuvas Nr.04-projektinis našumas 10,0 l/s, Oleopator Light NS10 SF100;

- išleistuvas Nr.05- projektinis našumas  80,0 l/s, Oleopator NS 80.

8.  Geriamojo vandens tiekimas abonentui UAB “Grigeo Baltwood‘‘ (17.000 m3/metus).

9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.

2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

| Energetiniai ir technologiniai ištekliai | Transportavimo būdas | Planuojamas sunaudojimas, matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.) | Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) elektros energija |  | 52534 | X |
| b) šiluminė energija | garotiekis | 225056 | X |
| c) gamtinės dujos | dujotiekis | 32 392 000 | dujotiekis |
| d) suskystintos dujos | - | 80 | - |
| e) mazutas | - | - | - |
| f) krosninis kuras | - | - | - |
| g) dyzelinas | Autotransportas | 50 | Dyzelinio kuro talpykla |
| h) akmens anglis | - | - | - |
| i) benzinas | - | - | - |
| j) biokuras: | Autotransportas | 131485,1 | sandėlis |
| k) ir kiti | - | - | - |

3 lentelė. Energijos gamyba

| Energijos rūšis | Įrenginio pajėgumas | Planuojama pagaminti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Elektros energija, kWh | - | - |
| Šiluminė energija, kWh | 576800 | 353650 |

III. GAMYBOS PROCESAI

10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas ir įrenginių, kuriuose vykdoma atitinkamų rūšių veikla, išdėstymas teritorijoje. Informacija apie įrenginių priskyrimą prie potencialiai pavojingų įrenginių.

Šiame skyriuje aprašyti AB „Grigeo Grigiškės“ vykstantys gamybos procesai, nurodant taršą į aplinkos orą,  susidarančias nuotekas, atliekas.

POPIERIAUS GAMYBOS ĮRENGINYS

Popieriaus  įrenginys susideda iš šių linijų:

1. popieriaus atliekų paruošimo ir popieriaus gamybos   PM5 linija, kurios  projektinis pajėgumas lygus 18.000 tonų popieriaus per metus.

2. popieriaus masės paruošimo iš celiuliozės  ir popieriaus gamybos PM6 linija, kurios projektinis pajėgumas lygus 27000 tonų popieriaus per metus.

3. pagaminto popieriaus perdirbimo linijos -tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių, popierinių nosinaičių, servetėlių, gaminių buičiai  gamybos technologinis procesas.

Popieriaus gamybos iš makulatūros technologinio proeceso elementai

# Makulatūros plaušinimo ir masės paruošimo linijos visas technologinis procesas yra padalintas  į 6 etapus:

# Plaušinimas ir pirminis rūšiavimas

# Valymas ir rūšiavimas prie vidutinės koncentracijos

# Praskiedimas ir deinkingas (rašalo ir dažų likučių pašalinimas)

# Valymas ir rūšiavimas prie žemos koncentracijos

# Masės sutirštinimas

# Vandens valymas

# Makulatūros plaušinimo ir masės paruošimo  technologinės linijos dalys gali dirbti rankiniu ir automatiniu režimu. Kiekvieno technologinio įrengimo, siurblio, pneumatinės sklendės, koncentracijos reguliatoriaus ir debitomačio valdymas gali būti rankinis arba automatinis.  Visi įrenginiai valdomi iš malimo linijos operatorinės remiantis kompiuterinės sistemos parodymais monitoriaus ekrane ir vaizdu video sistemos monitoriuje. Kai baseinuose masės ir vandenų  lygis    pasiekia nustatytą  viršutinį lygį,  siurbliai stabdomi ir gali būt paleisti, tiek rankiniu tiek automatiniu režimu dirbant, kai lygis sumažėja  iki minimalaus leistino lygio. Baseinų maišyklės pasileidžia ir sustabdomos automatiškai, priklausomai nuo masės lygio juose.

# Makulatūros pakai, nukirpus nuo jų sutvirtinančias vielas, dedamos ant konvejerio juostos, kuris tuo pačiu yra ir svarstyklės ir  kurio pagalba makulatūra patenka  į aukštos koncentracijos plaušintuvą, į kurį kartu paduodamas  apyvartinis vanduo iš popieriaus gaminimo mašinų. Sukantis plaušintuvo rotoriui, veikiant hidrauliniams smūgiams, sušlapinta makulatūra sudraskoma ir virsta vienalyte mase.

# Apyvartinis vanduo- tai prie popieriaus gaminimo mašinų panaudotas paviršinis vanduo aprangos plovimo purkštukuose ir popieriaus juostos nuvandeninimo metu susidaręs vanduo (iš popieriaus masės filtracijos proceso metu ir vakuumo pagalba pašalintas vanduo). Šis vanduo suteka į popieriaus gaminimo mašinų potinklines vonias ir  siurbliais perpumpuojamas į makulatūros barą, kuriame naudojamas masės ruošimui plaušintuvuose bei kituose masės valymo įrenginiuose masės skiedimui ( separatoriai, valytuvai, rūšiuotuvai);

# Po pilno plaušinimo ciklo paruošta masė per pirminio valymo rūšiuotuvą   siurbliu  perpumpuojama į priėmimo baseiną.Makulatūros perdirbimo atliekos iš pirminio rūšiuotuvo  patenka į atliekų surinkimo  konteinerį  ir išvežamos atliekų tvarkytojui. Iš priėmimo baseino per aukštos koncentracijos sūkurinį valytuvą  masė patenka į horizontalius masės rūšiuotuvus. Po šio grubaus valymo etapo masė baseine praskiedžiama ir siurbliu per pastovaus lygio dėžę  paduodama   į tris pakopas išcentrinių valytuvų, kuriuose pašalinamos smulkios priemaišos – smėlis, smulkūs plėvelės gabaliukai ir pan. Po to masė praeina plyšinius  rūšiuotuvus, kuriuose galutinai pašalinami neišplaušintos makulatūros gabaliukai ir kitos smulkiausios priemaišos. Visos atliekos po valytuvų ir rūšiuotuvų patenka į atliekų konteinerį. Išvalyta masė tirštinama plautuve-tirštintuve  ir paduodama į popieriaus gamybos mašinos priėmimo baseiną.

# Vanduo po tirštintuvo patenka į vandens baseiną, iš kurio valymui   nuo pakibusių dalelių vandens paduodamas  į  flotacinę celę. Išvalytas vanduo naudojamas makulatūros plaušinimui, o šlamas patenka į šlamo baseiną, iš kurio siurbliu perpumpuojamas į popieriaus gamybos cecho  28 m3 tūrio gamybinių ir buitinių nuotekų rezervuarą  ir perduodamos tvarkymui į UAB „Grigeo Baltwood“.

# Gaminant popierių plaušienos masė praskiedžiama apyvartiniu vandeniu ir paduodama į popieriaus formavimo mazgą, susidedantį iš spaudimo dėžės, formavimo veleno, tinklo ir preso gelumbės. Masės srautas dideliu greičiu patenka į tarpą tarp formavimo tinklo ir presinės gelumbės, ant formavimo veleno praranda vandenį, ir su preso gelumbe keliauja į presavimo dalį. Popierių prie džiovinimo cilindro prispaudžia preso velenai. Toliau popieriaus juosta, kontaktuodama su cilindru ir oro srautu (kuris dideliu greičiu juda džiovinimo cilindre gaubiančiame gaubte), džiovinama. Džiovinimo cilindras ir oras gaubte kaitinamas garu.

# Išdžiovinta popieriaus juosta nuo cilindro paviršiaus nuimama krepavimo peiliu, praeina kokybės kontrolės sistemos skanerį ir suvyniojama ant vyniotuvo į popieriaus ritinius. Visi gamybos procesai, produkcijos kokybės parametrai yra automatiškai kontroliuojami ir valdomi. Susukti popieriaus ritiniai pervyniojami ant tūtos. Reikalui esant, galima suvynioti 2 sluoksnių juostą ir supjauti į reikiamo pločio ritinius. Pervynioti ritiniai supakuojami ir perduodami į perdirbimo barą. Formavimo tinklo ir presinės gelumbės valymui naudojamas terpentinas arba valiklis. (Neorganizuotas taršos šaltinis Nr.605).

# Atliekos: PM5 mašina gaminant popierių, naudojamos popieriaus atliekos-makulatūra,  todėl  masės paruošimo  technologinio proceso metu susidaro  atliekos-mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono  atliekų virimo brokas (metalo, stiklo, tekstilės, medienos, statybinių medžiagų gabaliukai, “sintetinio” nesimalančio popieriaus, plėvelės, celofano, pergamento dalelės,  smėlis ir kt.) kurios  surenkamos į konteinerius ir perduodamoas atliekas tvarkančiai įmonei.  Prie PM5  susidaręs technologinės atliekos  pakartotinai perdirbamos aukštos  koncentracijos  arba mašininiame plaušintuvuose.

# Popieriaus gamybos iš celiuliozės technologinio proceso elementai

Popieriaus masės paruošimo iš celiuliozės ir popieriaus gamybos PM6 linijos projektinis našumas yra 27.000 tonų popieriaus per metus. Vykdoma ši veikla: žaliavų ruošimas (atvežimas ir pirminis paruošimas); žaliavos padavimas į gamybinę bazę; produkto gamyba; produkto fasavimas; produkto laikinas sandėliavimas; produkto realizavimas.

Celiuliozinė masė  ruošiama iš 100% celiuliozės. Į įmonę priimta celiuliozė ir įmonėje veiklos metu susidariusios celiuliozinio popieriaus atliekos  laikomos sandėlyje. Šiame sandėlyje reikiamos celiuliozės ir celiuliozinio popieriaus atliekų kiekis konvejeriu, kuris tuo pačiu yra ir svarstyklės,  paduodamas į vidutinės  koncentracijos plaušintuvą. Į plaušintuvą masės plaušinimui paduodamas apyvartinis vanduo iš baseino. Ruošiant popieriaus masę, lapuočių ir spygliuočių celiuliozės plaušinamos atskirai. Po pilno plaušinimo ciklo paruošta masė perpumpuojama atskirus į spygliuočių  arba lapuočių celiuliozės baseinus, iš kurių  masė per pirminio valymo rūšiuotuvus paduodama į malūnus. Sumalta masė po malūnų patenka į sumaišymo baseiną, kuriame spygliuočių ir lapuočių celiuliozė yra sumaišoma. Papildomam sumalimui masė paduodama į kontrolinį malūną, iš kurio masė patenka į mašininį baseiną,  iš kurio masė  siurbliu paduodama į persipylimo bakelį. Iš persipylimo bakelio dalis masės persipila atgal į mašininį baseiną, kita dalis masės patenka į sumaišymo siurblį, kuriame masė praskiedžiama  apyvartiniu vandeniu iš baseino. Po sumaišymo siurblio masė išvaloma rūšiuotuve. Atliekos su plaušinėmis dalelėmis, susidariusios po rūšiuotuvo patenka į vibracinį rūšiuotuvą, po kurio vanduo grąžinamas  į proceso pradžią,  atliekos patenka į konteinerį.

Masė praėjusi pro masės rūšiuotuvą  paduodama į PM6    popieriaus  formavimo mazgą, susidedantį iš spaudimo dėžės formavimo veleno, tinklo ir presinės gelumbės. Masės srautas dideliu greičiu patenka į tarpą tarp formavimo tinklo ir presinės gelumbės, ant formavimo veleno nusivandenėja ir su presine gelumbe keliauja į presinę dalį. Popierių prie džiovinimo cilindro  prispaudžia presinis velenas. Toliau popieriaus juosta džiovinama kontakte su cilindru ir oro srautu, kuris dideliu greičiu juda džiovinimo cilindre gaubiančiame gaubte. Džiovinimo cilindras kaitinamas garu, o oras gaubte kaitinamas dujomis. Papildomam popieriaus džiovinimui  gaubte naudojamas nuo džiovinimo cilindro įkaitęs oras, kuris ventiliatoriais paduodamas į gamtinių degiklių zoną. Oro kaitinimui naudojami  du dujų degikliai - šlapios  gaubto dalies dujų degiklio našumas – 2,6 MW ir sausos dalies dujų degiklio našumas – 2,6 MW.  Pradėjus dujų degiklių eksploataciją, bendra šilumos gamybos įrenginio instaliuota galia  padidėjo  61,2 MW.

Degikliai atvira liepsna įkaitina orą  iki 530 °C, kuris paduodamas į džiovinimo gaubtą ir pro nedideles  skylutes paskirstomas ant džiovinimo cilindro su popieriumi zonos. Gaubte popieriaus džiovinimo metu panaudotas perteklinis karštas oras transportuojamas per ortakius su pakeliui nuimama šiluma šilumokaičiuose iki  80-50°C (R1), (R2) ir (R3), kuris dar vadinamas „skruberiu“ ir išmetamas į atmosferą.    „Skruberyje“ (R3) išeinantis dūmas (panaudotas oras) atšaldomas vandeniu iš gamybinio proceso ir išmetamas į atmosferą, o pašildytas vanduo surenkamas „skruberio“ talpoje ir grąžinamas į technologiją. Į aplinkos orą per šilumokaičio (R3) atvamzdį išmetami teršalai: anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx),kietosios dalelės (KD10) ir sieros dioksidas (SOx). (Teršalų išmetimo šaltinis Nr. 304).

R1 rekuperatorius (oras/oras)-skirtas paruošimo ir degimo oro pašildymui. Rekuperatoriaus sistemą sudaro vertikalūs vamzdiniai šilumokaičiai, į kuriuos paduodamas iš šlapiosios gaubto sekcijos ištraukiamas išmetamasis oras. Šis oras sušildo įeinantį orą degimo orą skirtą degikliams ir kaitina paruošiamąjį orą sausajai gaubto sekcijai. R2 rekuperatorius (oras/vanduo)-skirtas patalpų šildymui ir salės ventiliacijai. Už R1 rekuperatoriaus montuojamas šilumokaitis naudoja iš R1 šilumokaičio išmetamą orą ir sušildo uždarame kontūre vandenį, kuris panaudojamas patalpų šildymui ir salės ventiliacijai. Šilumokaitis R2 gali būti atskirtas nuo darbinio sistemos kontūro, išmetamąjį orą nukreipiant per aplinkinį (by-pass) ortakį. R3 rekuperatorius (oras/vaduo) (Scrubber). Už R2 rekuperatoriaus montuojamas R3 rekuperatorius, kuris naudoja iš R2 šilumokaičio išeinančio išmetamojo oro šilumą ir popieriaus gamybos proceso vandens pašildymui. Vanduo purškiamas per pašildytą orą, kuris surenkamas scrubber talpoje iš ten grąžinamas į popieriaus gamybos procesą.

Po popieriaus džiovinimo, metalinis skutiklis, lengvai prigludęs prie besisukančio cilindro paviršiaus atpalaiduoja popieriaus juostą, kuri praėjusi pro kokybės kontrolės sistemos skanerį, patenka ant vyniotuvo. Popieriaus pagrindas ant vyniotuvo vyniojamas į ritinius ant popierinių tūtų (vidinis diametras 250 mm) montuojamų ant išsiplečiančių štangų. Vyniotuvas leidžia suvynioti ritinius iki 2,6 m skersmens. Po vyniotuvo 1 sluoksnio ritiniai 8 t kranu perkeliami ant štangų ištraukimo įrenginio. Jei ritinius reikia pervynioti į 2 sluoksnius arba supjaustyti į reikalingą formatą, jie tuo pačiu kranu perkeliami į popieriaus pervyniojimo įrenginį.

Apyvartinis vanduo (aprangos plovimo purkštukuose ir popieriaus juostos nuvandeninimo metu susidaręs  vanduo) iš baseino  paduodamas į mašininį plaušintuvą  popieriaus atliekų plaušinimui, į vidutinės  koncentracijos plaušintuvą ir  flotacinį įrenginį  pakibusių dalelių išvalymui. Išvalytas vanduo paduodamas į nuskaidrinto vandens baseiną, iš kurio dalis vandens nukreipiama į popieriaus mašinos nuskaidrinto vandens purkštuvus ir dalis vandens detalesniam išvalymui į nuskaidrinto vandens filtrą. Surinktas dumblas po flotacinio įrenginio patenka į dumblo baseiną, iš kurio paduodamas į nuotekų valymą arba pakartotinai panaudojamas procese nukreipiant į broko baseiną. Į broko baseiną taip pat patenka popieriaus mašininiame plaušintuve  išplaušintos technologinės atliekos.

Gamybinės nuotekos antrame ir trečiame aukšte surenkamos trapais ir latakais, pirmame aukšte atvirais kanalais ir paduodamos į 28 m3 tūrio gamybinių ir buitinių nuotekų siurblinę, iš kurios  perpompuojamos  tolesniam tvarkymui į UAB „Grigeo Baltwood“ nuotekų valymo baro radialinius nusodintuvus.Štangų ištraukimo įrenginyje automatiniu būdu iš ritinio ištraukiama išsiplečianti štanga. Ištraukus štangą, ritinys per stabdymo įrenginį nukreipiamas į plėvelės apvyniojimo įrenginį. Naujai štangai paruošti, popierinė tūta padedama ant laikiklių ir štanga įkišama į tūtą. Paruošta štanga kranu perkeliama į virš PM6 vyniotuvo esantį kaupiklį.

Popieriaus, pagaminto PM6, pervyniojimas ant reikiamo diametro tūtų, pjaustymas arba dubliavimas atliekamas pervyniojimo įrenginiu. Įrenginio greitis – 1500 m/min. Popieriaus pagrindo ritiniai tvirtinami ant išvyniotuvų. Popieriaus pagrindas pravedamas per popierių vedančius velenus, popieriaus pjaustymo mazgą iki vyniotuvo. Į vyniotuvą įstatoma tūta, popieriaus juosta apvyniojama aplink tūtą ir nuleidžiamas prispaudimo velenas.  Pagamintą popieriaus pagrindą vyniojant  į ritinius ant vyniotuvo  bei pervyniojimo įrenginiu pervyniojant, pjaustant arba dubliuojant popierių išsiskiria  kietosios dalelės, kurių šalinimui skirta dulkių nutraukimo sistema. Šlapio oro valymo ciklonas VS1 (Taršos šaltinis Nr.305).

Baigus pervyniojimą ir sustabdžius stakles, atpalaiduojami ir nuleidžiami hidrauliniai tūtos laikikliai, pakeliamas prispaudimo velenas, rulono išstumimo įrenginiu išstumiamas suvyniotas ritinys ir nuleidžiamas ant žemės. Po to ritiniai nukreipiami į stabdymo mechanizmą, iš kurio patenka į plėvelės apvyniojimo įrenginį. Plėvelės apvyniojimo įrenginys ir ritinių transportavimas-ritiniai apvyniojami „stretch“ plėvele. Įrenginio našumas iki 24 rit./val. Po apvyniojimo ritiniai apverčiami, nukreipiami ant automatinio transporterio su svarstyklėmis. Pasverti ritiniai markiruojami, jų duomenys suvedami į kompiuterizuotą apskaitos sistemą. Transporteriu ritiniai paduodami į sandėliavimo patalpą.

Atliekos: PM6 mašina gaminant popierių, naudojama tik celiuliozė, todėl  ir technologinio proceso metu susidaro celiuliozinio popieriaus atliekos, kurios  pakartotinai perdirbamos vidutinės  koncentracijos plaušintuve  arba mašininiame plaušintuve.

Išpakavus makulatūros ir celiuliozės ryšulius,  susidaro metalinės pakuotės atliekos,  sunaudojus chemines mežiagas, susidaro plastiko atliekos,  visos atliekos perduodamos  atliekas tvarkančioms įmonėms.

Žaliavų: makulatūros ir celiuliozės ryšulių iškrovimui iš automašinų, perkėlimui ant transporterio juostų naudojami dujiniai ir dyzeliniai krautuvai, kurie dyzelinu prisipildo iš dyzelinio kuro saugyklos talpyklos FM 5000 (Taršos šaltinis Nr.604). Kuro laikymo ir pylimo metu išsiskiria lakieji organiniai junginiai (LOJ).

Lietaus švarios nuotekos nuo  PM6 pastato stogo nuvedamos tiesiai į esamus paviršinių nuotekų tinklus, o  nuotekos, surinktos nuo  rampos per šulinį Nr. 119a nuvedamos į esamus teritorijos paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir per nuotekų išleistuvą Nr.05 išleidžiamos į upę Neris. Bendras plotas 6,509 ha (tame tarpe  stogai 3,890 ha, asfaltuoti paviršiai 2,619 ha ).

Tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių gamybos technologinis procesas

Tualetinis popierius ir popieriniai rankšluosčiai šiuo metu  gaminami šiomis popieriaus perdirbimo linijomis: Sincro, Amica. Popieriaus pagrindo perdirbimo į galutinio produkto schema     pavaizduota 1 paveiksle:

1 pav. Tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių gamybos technologinio proceso schema

Tualetinio popieriaus ar popierinių rankšluosčių ritinėliai gaminami iš  sanitarinio ir buitinio popieriaus ritinių pagamintų PM5 ir PM6 (popieriaus gamybos mašinose). Popieriniai rankšluosčiai gaminami iš impregnuotų pagrindų. Tualetinio popieriaus gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 110012450-10:2011. Popierinių rankšluosčių gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 1001245-28:2011.

Popieriaus pagrindo ritiniai tvirtinami ant išvyniojimų įrenginių, kur toliau pravedus popieriaus juostą yra išvyniojami. Visos mašinos turi du išvyniojimo įrenginius. Tai reiškia, kad gaminant dvisluoksnį produktą ant mašinų išvyniojami iš karto du popieriaus pagrindo ritiniai, kiekvienas ant atskiro išvyniotuvo.

Gaminant trisluoksnį produktą ant vieno išvyniotuvo tvirtinamas vieno sluoksnio popieriaus pagrindo ritinys, o ant kito išvyniotuvo – dubliuotas, t.y. iš karto dviejų popieriaus pagrindo sluoksnių ritinys. Po išvyniotuvo popieriaus juosta praeina pro įspaudų velenus, kurie suteikia popieriui atitinkamos formos įspaudimą.   Sincro, Amica linijos turi  po tris įspaudų velenus. Linijose gaminami dviejų ar trijų sluoksnių produktai, todėl tokiu atveju viršutinis popieriaus sluoksnis eina per vieną įspaudų veleną, apatinis sluoksnis – per kitą. Tai atliekama siekiant gauti puresnį ritinėlį.

Po įspaudų mazgo, įgavusi raštą popieriaus juosta turi būti sukabinta tarpusavyje, tai svarbu, kai  atskiri popieriaus sluoksniai eina per skirtingus įspaudų velenus. Sincro ir Amica  linijose sluoksniai klijuojami klijais.

Perdirbimo  linijoms lazdų suvyniojimui reikalingos tūtos gaminamos Core Winder 220 staklėmis. Tūtos būna dviejų arba trijų kartoninės juostos sluoksnių, kurios viena su kita suklijuojamos PVA klijais. Tūtų gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 1001245-15:1998.  Gavusi įspaudimą ir sukabinta popieriaus juosta eina į lazdų vyniotuvą. Čia suformuojamos norimo skersmens ir reikiamo popieriaus juostos ilgio lazdos. Šiuose įrenginiuose popieriaus juostoje suformuojama reikia žingsnio perforacija, leidžianti suformuoti popieriaus lapelius. Standartinis tualetinio popieriaus perforacijos žingsnis lygus 125 mm. Toks suformuojamas visose gamybos linijose. Popieriniams rankšluosčiams perforacijos žingsnis  Sincro, Amica linijose lygus  180 mm. Suformuotos lazdos patenka į akumuliavimo įrenginį, kuris reikalingas lazdoms akumuliuoti ir kuris leidžia pakavimo linijoms nesustoti sustojus pervyniojimo mašinoms. Lazdos iš akumuliavimo įrenginio paduodamos į pjaustymo mašiną, kur supjaunamos į norimo ilgio dalis – taip gaunamas tualetinio popieriaus ar popierinių rankšluosčių ritinėlis.  Sincro, Amica  linijose vienu metu pjaunamos keturios lazdos.

Supjauti ritinėliai transporteriais važiuoja į pirminio pakavimo mašiną, kur yra supakuojami į plėvelę su spauda po kelis vienetus. Standartiniai pakavimo variantai tualetinio popieriaus yra po 4 ar 8 ritinėlius, popierinių rankšluosčių po 2 ar 4 ritinėlius. Iš pirminio pakavimo mašinos suformuotos pakuotės transporteriais važiuoja į antrinio pakavimo mašiną – į skaidrią polietileninę plėvelę supakuojamos kelios ar keliolika pirminių pakuočių. Standartiniai pakavimo variantai tualetiniam popieriui yra po 48 ar 64 ritinėlius, popieriniams rankšluosčiams po 24 ar 32 ritinėlius.Tokia antrinė transportinė pakuotė dėliojama ant padėklo, taip suformuojama reikiamo produkto skaičiaus paletė, kuri toliau apvyniojama plėvelė ir krautuvais išvežama į sandėlį. Siekiant sumažinti taršos patekimą iš popieriaus perdirbimo patalpų, įdiegta dulkių nutraukimo sistema Moldow1- rankovinis sauso oro valymo filtras,  skirtas dulkių surinkimui nuo popieriaus paviršiaus, gaminant  tualetinį popierių ir popierinius rankšluosčius  Perini 702G, PCMC/Macdue, Amica perdirbimo linijose. Susidariusios kietosios dalelės C į aplinkos orą patenka per taršos šaltinį Nr.227.

Buitinis tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai ir valomasis popierius gaminami Perini ir PCMC/MacDue mašinomis.  Perini ir PCMC/Macdue linijos turi po vieną popieriaus pagrindo išvyniotuvą. Priklausomai nuo gaminamo produkto ant išvyniotuvų montuojami vieno arba dviejų sluoksnių pagrindo ritiniai. Tualetinis popierius gaminamas iš celiuliozinių, rūšiuotos makulatūros ir nerūšiuotos makulatūros pagrindų. Popieriniai rankšluosčiai gaminami iš aukščiau minėtų pagrindų tik juose turi būti impregnanto. Tualetinio popieriaus gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 110012450-10:2011. Popierinių rankšluosčių gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 1001245-28:2011. Valomojo popieriaus gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 110012450-12:2006.Išvyniota popieriaus juosta patenka tarp įspaudų velenų, kur popieriui suteikiamas atitinkamas raštas.  PCMC/Macdue linijoje tūtos į vyniojimo mašiną paduodamas iš tūtų akumuliatoriaus kur tūtos operatorių pakraunamos rankomis.Perini linijoje tūtos dėl tam tikrų technologinio proceso skirtumų yra ne automatiškai paduodamos, o supjautos į atitinkamo gaminamo ritinėlio pločiui gabaliukus, sumaunamos ant vyniojimo štangos.

PCMC/Macdue linijoje popieriaus juosta vyniojama ant automatiškai paduotos tūtos. Vyniojimo metu, jei gaminamas dvisluoksnis produktas, popieriaus juosta sukabinama sluoksnių sukabinimo ratukais, popieriaus juosta perforuojama. Tiek tualetiniam popieriui, tiek popieriniams rankšluosčiams, perforacijos žingsnis lygus 315 mm. Suvyniota lazda toliau paduodama ant nedidelio akumuliuojančio stalo ir vėliau paduodama į pjaustymo mašiną.

Perini linijoje popierius vyniojamas ant štangos sumautų reikiamo pločio supjautų tūtų. Vyniojama popieriaus juosta perforuojama ir prieš pasiekiant tūtą peiliais pjaunama į reikiamo pločio popieriaus juostas, kurių pjūvio taškai sutampa su sumautos tūtos pločiu. Tokiu būdu ant štangos vyniojant suformuojami pilnai supjauti ritinėliai, o baigus vynioti atitinkamą popieriaus metražą, numaunama nuo štangos. Ant gautų ritinėlių  sudėjėjos pakuotojos klijuoja lipnias etiketes su informacija apie produktą ir krauna juos ant termotunelio, kuriame ritinėliai supakuojami į plėvelės paketus.

PCMC/Macdue linijoje suvyniota lazda paduodama nuo akumuliuojančio stalo po vieną paduodama į pjaustymo mašiną, kur diskiniu peiliu supjaustoma į reikiamo ilgio ritinėlius. Po pjaustymo mašinos ritinėliai transporteriu keliauja į pakavimo mašinas, kur suformuojamas reikiamo ritinėlių skaičiaus paketas ir  termotunelyje aptraukiamas plėvele. Išėjęs suformuotas, supakuotas paketas dėliojamas ant padėklo. Suformavus reikiamo ritinėlių ant paletės skaičiaus padėklą pastarasis apvyniojamas plėvele ir vežamas į sandėlį.

Sauso tipo rankoviniai filtrai įrengti dulkių nutraukimo sistemoje Moldow2, skirta dulkių nutraukimui nuo popieriaus paviršiaus, gaminant  tualetinį popierių ir popierinius rankšluosčius  Sincro perdirbimo linijoje  ir nuo popieriaus pervyniojimo, pjaustymo, dubliavimo staklių Beloit. Susidariusios kietosios dalelės  (C ) patenka į aplinkos orą. (Taršos šaltinį Nr.234).

Popierinės servetėlės gaminamos Perini/Casmatic  gamybos linija. Servetėlių linija turi vieną išvyniojimo įrenginį. Priklausomai nuo produkto išvyniojamas pagrindo ritinys gali būti vieno, dviejų ar trijų sluoksnių. Popieriaus pagrindo plotis būna arba 240 mm arba 330 mm – linija gali gaminti dviejų matmenų servetėles. Servetėlės gaminamos tik iš celiuliozinio popieriaus pagrindo, kuris gali būti dažytas. Servetėlių gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 110012450-11:2011. Servetėlių gamybos linijoje popieriaus juosta nuo išvyniojimo įrenginio praeina pro spaudos velenus. Priklausomai nuo gaminamo produkto gali būti dedama dviejų spalvų spauda. Servetėlių linija turi du įspaudų velenus. Priklausomai nuo produkto popierius pravedamas pro vieną arba pro kitą įspaudų veleną, taip popieriaus juosta įgauna atitinkamą raštą. Po įspaudų veleno turinti raštą popieriaus juosta patenka į sulankstymo mazgą, kur suformuojama vientisa servetėlių eilė.  Servetėlių eilė, stumiama vis naujai lankstomų servetėlių, spaudžiama ir perpjaunama juostinio peilio, taip galutinai gaunant suformuotos dvi, viena šalia kitos esančias servetėlių eiles. Suformuotas servetėles operatorius toliau rankomis perkelia į pakavimo mašiną, kur servetėlės pakuojamos į plėvelę su spauda. Servetėlės gali būti pakuojamos po 20 – 200 vienetų.

Lapiniai rankšluosčiai gaminami  Wali ir Nestle  gamybos linijomis, kurios   turi po du išvyniotuvus. Ant išvyniotuvų tvirtinami popieriaus pagrindo ritiniai priklausomai nuo gaminamo produkto gali būti vieno arba dviejų sluoksnių. Popieriaus pagrindo plotis būna 920 mm ar 1050 mm pločio. Lapiniai rankšluosčiai gaminami iš impregnuotų celiuliozės, rūšiuotos makulatūros ir nerūšiuotos makulatūros pagrindų. Lapinių rankšluosčių gamybą reglamentuoja įmonės standartas ĮST 1001245-28:2011. Lapinių rankšluosčių linija turi du identiškus įspaudų velenus, kadangi popieriaus juosta nuo išvyniotuvų eina atskirai ir praeina pro atskirus įspaudų velenus. Lapinių rankšluosčių linijose atskiros popieriaus juostos patenka į sulankstymo mazgą kur yra suformuojami lapeliai. Lapeliai gali būti V, Z arba W formos. Lapinių rankšluosčių gamybos linijoje po sulankstymo atskiri glaudžiai vienas prie kito esantys surišti tarpusavyje lapeliai leidžiasi linijoje esančia kreipiančiąja dalimi ir operatoriaus rankomis yra atskiriama reikiamo lapelių skaičiaus lazda, kuri perkeliama į pakavimo mašiną. Šioje mašinoje lazda aptraukiama polietilenine plėvele. Tokia supakuota lazda toliau automatiškai paduodama į pjaustymo mašiną, kurioje ji yra supjaustoma į lygias nustatytas dalis. Standartinis lapinių rankšluosčių pjovimo ilgis lygus arba 210 mm arba 230 mm.

Po pakavimo ir pjaustymo procedūrų tiek servetėlės, tiek lapiniai rankšluosčiai rankomis kraunami į transportinę pakuotę, t.y. gofrokartono dėžės. Gofrokartono dėžės toliau kraunamos ant palečių. Suformavus padėklą su reikamu produkto skaičiumi pastarasis aptraukiamas plėvele ir vežamas į sandėlį.

Popierinės nosinaitės gaminamos Taivano firmos Chan Li (Kadilani) sukomplektuotais įrengimais. Įrengimai pradėti eksploatuoti 2012 metais. Įrengimų linija, kuriais gaminami nosinaitės vadinama nosinaičių gamybos linija.  Našumas priklauso nuo gaminamos produkcijos charakteristikų ir siekia iki 50000 nosinaičių pakučių per pamainą (12val).   Popieriaus pagrindo ritiniai tvirtinami ant išvyniotuvo. Popierius pravedamas per aromato užpurškimo įrenginį, kalandravimo bei įspaudimo velenus link nosinaitės lapo formavimo bei pjovimo įrenginio. Sulankstytos nosinaitės vakuuminiu transporteriu juda link nosinaičių skaitytuvo, kur sudėliojamos po 8-9-10 vienetų. Popierinės nosinaitės sekančio transporterio pagalba juda link pakavimo būgno, esančio pirminio pakavimo mašinoje. Pirminio pakavimo mašinoje plėvelės ritinys yra išvyniojamas, perforuojama atidarymo kišenė. Popierinės nosinaitės įpakuojamos vakuuminio būgno pagalba į supjautus plėvelės lapus. Suformuoti pakeliai yra užlydomi viršutinio bei šoninių tenu pagalba. Supakuoti nosinaičių pakeliai keliauja transporteriu pro lipnių etikečių klijavimo įrenginį, kuris ant pakelio veidinės pusės užklijuoja dalinio lipnumo etiketę, kurį yra skirta perforuotos kišenėlės lengvesniam atidarymui. Pilnai paruošti pakeliai transporterių juda link antrinės pakavimo mašinos kur supakuojami į antrinės pakuotės blokus po 6 arba 10 vienetų. Antrinė pakuotė ženklinama gamybos data, ženklinimo įrenginio pagalba.Iš pakavimo mašinos  gatavos produkcijos pakuotės rankomis linijos operatoriaus dedamos į gofrokartono dėžės, kurių galai užklijuojami lipnia juosta. Tokia transportinė pakuotė dedama ant padėklo. Suformuota reikiamo produkto skaičiaus paletė keliauja į sandėlį.

Atliekos: Visose perdirbimo linijose gamybos proceso metu susidariusio popieriaus atliekos, kurios  kaupiamos specialiuose atliekų kaupimo konteineriuose,  kurie  pamainos pabaigoje ar prireikus pamainos metu išvežami iš popieriaus perdirbimo cecho patalpų ir toliau išplaušinamos plaušintuve. Susidariusios mišrios  komunalinės  atliekos surenkamos konteineriuose.  Pakavimo atliekos (stretch  plėvelė, plastikinių pakuočių ir plastiko atliekos) surenkamos, supakuojamos į ryšulius, sandėliuojamos tam tikslui skirtoje vietoje. Visos šios atliekos  priduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.

2015 metais sustabdžius PM2, PM3 demontuotas šlapio oro valymo ciklonas- taršos šaltinis Nr.012, į kurį patekdavo iš popieriaus perdirbimo linijų tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių gamybos metu susidariusiomis  popieriaus atraižomis bei  stambesnės popieriaus dulkės. Popieriaus perdirbimo linijose susidariusios popieriaus atraižos kaupiamos konteineriuose ir pervežamos perdirbimui į makulatūros perdirbimo barą.

Popieriaus gamybos, perdirbimo ir  administracinėse patalpose susidaro buitinės nuotekos, kurios suteka į  popieriaus gamybos cecho gamybinių ir buitinių nuotekų rezervuarą ir   perduodamos tvarkymui į UAB „ Grigeo Baltwood“ nuotekų valymo baro radialinius nusodintuvus.

Pagaminta produkcija pervežama elektriniais krautuvais, kurie įkraunami įkrovimo įrenginiais, krautuvų įkrovimo metu išsiskiria sieros rūgštis.  (Neorganizuotas taršos šaltinis Nr.055).

Tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių Horizon linija  gamybos proceso technologinis aprašymas.

Technologinės popieriaus perdirbimo gamybos linijos našumas – 1600 t/mėnesį arba 19200 t/metus  popieriaus gaminių.

Technologinė gamybos linija skirstoma į tris zonas:  dubliavimo zona,  pakavimo zona, sukrovimo ant palečių ir paletavimo zona.

Gamybos proceso metu popierius sanitarinėms ir buitinėms reikmėms ) yra perdirbamas į galutinį, realizacijai skirtą, produktą - tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius.  Popieriaus  ritiniai atgabenami dujiniu krautuvu  ir sandėliuojami po 3 vnt. šalia išvyniojimo įrenginių. Ritinių kiekis per parą 30 vnt. arba 60 tonų. Popieriaus ritiniai tiltiniu kranu užkeliami į popieriaus pervyniojimo mašiną, kur popierius technologinio proceso metu yra įspaudžiamas, klijuojamas, dažomas ir vėliau vyniojamas ant kartoninių tūtų, pagamintų iš kartoninių ričių.

Pervyniotos popieriaus lazdos sukaupiamos akumuliuojamos talpykloje,  toliau  patenka į pjaustymo mašiną, kurioje  popieriaus lazdos supjaustomos į tualetinio popieriaus ar popierinių rankšluosčių ritinėlius. Ritinėliai konvejeriais keliauja link pirminės pakuotės įpakavimo mašinos, kur supakuojami į vienetines pakuotes įvairiomis konfigūracijomis. Pakuotės konvejeriais keliauja link antrinės pakuotės įpakavimo mašinos, kur pakuojamos į transportines pakuotes. Transportinės pakuotės konvejeriu juda link paletavimo įrenginio, kur paletuotojas sudeda pakuotes ant Euro paletės. Pakrautos  paletės konvejeriu juda link apvyniojimo įrenginio, kur apvyniojamos strech  plėvele. Apvyniotos paletės konvejeriu, kuris sujungtas su sandėlio konvejeriu  keliauja link paėmimo zonos, iš kurios paimamos elektriniais krautuvais, ir vežamos į sandėliavimo vietas. Gamybos procesas juda nepertraukiama grandine, be tarpinių pervežimų. Žaliavoms iškrauti iš autotransporto ir įmonės viduje transportuoti naudojami elektriniai krautuvai  iki 1500 kg keliamosios galios.  Ritinių transportavimui  naudojamas dujinis iki 4500kg keliamosios galios krautuvas. Kartono ritės transportuojamos elektriniu krautuvu  ir sandėliuojamos šalia kartono ričių išvyniojimo įrenginių. Kartonas sandėliuojamas po 4 ritinius (ritinio svoris 700kg). Ritinių kiekis per parą 6 vnt. arba 4,2 tonos. Polietileno plėvelės  sandėliuojamos stelažuose, poreikis per parą iki 1 tonos.

Tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių gamybos procese naudojamos nepavojingos cheminės madžiagos  miltelių pavidalu - maišuose po 20 kg arba skysto pavidalo - IBC plastikiniuose  konteineriuose po 1 toną: klijai popieriaus sluoksnių suklijavimui  (4 t/metus), klijai popieriaus juostos galo suklijavimui  (0,4 t/metus), PVA klijai kartono juostai klijuoti  (70 t/metus), klijai popieriaus juostos priklijavimui (20 t/metus) ir dažų koncentratas (15 t/metus). Visos cheminės medžiagos sandėliuojamos ir naudojamos uždarose patalpose. Klijai / dažai transportuojami elektriniu krautuvu IBC tipo konteineriais bei sandėliuojami po 8 vnt. stelažuose. Poreikis 8 konteineriai per mėn. Euro paletės transportuojamos elektriniu krautuvu po 25 vnt, poreikis iki 600 euro palečių per parą.

Susidariusių popieriaus dulkių nutraukimui nuo technologinės linijos įrangos sumontuoti valymo įrenginiai-rankoviniai filtrai, kurių  našumas - 50000 m3/h.,  efektyvumas – 98%.  Susidariusios kietosios dalelės  (C) patenka į aplinkos orą. (Taršos šaltinis Nr.306).  Filtrai įrengti gamybinio  pastato išorėje  ant platformos 9 metrų aukštyje, ortakio diametras 1 metras.  Filtro naudojamas elektrinis galingumas – 70 kW. Po filtro išvalytas oras gražinamas į popieriaus perdirbimo gamybos patalpą.  Remiantis analogiškos veikiančios  popieriaus perdirbimo linijos matavimo duomenimis, planuojama, kad į aplinkos orą iš Horizain, popieriaus perdirbimo linijos į aplinkos orą pateks apie 0,060 t/metus kietųjų dalelių.

Atlikus ADMS 4.2 programa aplinkos  oro  teršalų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad kietų dalelių pažemio koncentracijos tiek fono, tiek įvertinus foninį užterštumą, bendrovės teritorijoje nei už jos ribų, neviršys nustatytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11d. įsakymu Nr.D1-329/V-469 ‘‘Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių aptvirtinimo“ ribinių verčių.

Naujame pastate prie Horizon dirbantiems darbuotojams geriamas vanduo bei vanduo gamybinėms (klijų ruošimui) ir  buities reikmėms buitinėse patalpose atvestas  iš greta esančio pastato vandentiekio tinklų. Susidariusios  0,6 m3/parą arba 194,4 m3/metus buitinių nuotekų  ir 6,12 m3/parą arba 11,383  tūkst. m3/metus gamybinių nuotekų patenka į esamą  bendrovės  buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir išleidžiamos į  UAB‘‘Grigeo Baltwood‘‘įmonės teritorijoje esančius radialinius nusodintuvus, iš kurių patenka į UAB‘‘Vilniaus vandenys‘‘ nuotekų tinklus.

Lietaus-paviršinėms nuotekos nuo pastato stogo įrengta sifoninė pilno užpildymo lietaus nuotekų nuvedimo sistema. Lietaus nuotekos surenkamos per stogo įlajas ir vienu stovu nuleidžiamos žemyn iki lietaus nuotekų šulinio ir tinklais nuvedamos į Neries upę. Pastačius  gamybinį pastatą ir technologinę popieriaus perdirbimo gamybos liniją Horizon,  teritorijos plotas, nuo kurio surenkamos paviršinės nuotekos, paviršinių nuotekų kiekiai ir užterštumo rodikliai nesikeičia-išlieka tie patys. Paviršinės  nuotekos nuo asfaltuotų teritorijų   (6,519 ha) ir  stogų (5,65 ha)  valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose ir per tris esamus išleistuvus LVĮ-02, LVĮ-04, LVĮ-05 išleidžiamos į Neries upę.

Įmonės darbo režimas nertraukiamas,  darbo dienų skaičius metuose – 350 d.d. Technologinių įrenginių efektyvus metinis darbo laiko fondas – 8400 val. Pamainų skaičius - 4. Pamainos trukmė - 12 val.

Atliekos: dirbant Horizain  popieriaus perdirbimo linijai susidaro šios atliekos:  apie 15 t/metus plastikinių pakuočių ir plastiko atliekų, mišrių komunalinių atliekų apie 20 t/metus. Visos atliekos priduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms.  Susidariusios popieriaus atliekos grąžinamos į popieriaus gamybos procesą.

ŠILUMOS, ENERGIJOS IR GARO GAMYBA

# Paviršinio  vandens paėmimas

Iš Grigiškių tvenkinio į AB „Grigeo Grigiškės“ teritoriją nutiestas 315 metrų ilgio atviras techninio vandens tiekimo kanalas. Šio kanalo gale sumontuoti įleidžiami grubaus vandens valymo metaliniai tinkliniai filtrai. Po filtrų, techninis upės vanduo savitaka nukreipiamas į įmonės techninio vandens siurblinę. TVS yra sumontuoti du  techninio vandens slėgio pakėlimo siurbliai, kurių kiekvieno projektinis našumas 200 m3/val. Vienas  siurblys  dirba pastoviai, o kitas – rezervinis.

Po vandens  siurblių vanduo papildomai išvalomas savaiminio prasiplovimo mechaniniuose filtruose, iš kurių atliekos išleidžiamos į esamą įmonės buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir perduodamos tolesniam tvarkymui UAB‘‘Grigeo Baltwood‘‘. Kiekvienas iš šių siurblių dirba su atskiru dažnio keitikliu. Ant  paviršinio  vandens vamzdyno tiekiamo vandens  apskaitai sumontuotas   elektromagnetinis debitomatis-  skaitiklis ISOMAG Nr.'38N3123, turintis vizualizacijos funkciją.  Po  šio skaitiklio paviršinis vanduo vamzdynais nukreipiamas  į AB‘‘Grigeo Grigiškės“ gamybos cechus bei teikiama abonentui UAB‘‘Grigeo  Baltwood‘‘. Paviršinis vanduo prie popieriaus gaminimo mašinų naudojamas aprangos plovimo purkštukuose.  Panaudotas vanduo patenka į popieriaus gaminimo mašinų potiklines vonias, į kurias suteka ir popieriaus juostos nuvandeninimo metu susidaręs apyvartinis vanduo, kuris siurbliais perpompuojamas į makultūrinį barą ir naudojamas masės ruošimui plaušintuvuose bei kituose masės valymo  įrengimuose: separatoriuose, valytuvuose,  rūšiuotuvuose.

Makulatūriniame bare paviršinis vanduo naudojamas siurblių ir maišyklių riebokšlių tepimui, įrengimų,  grindų plovimo darbams. Panaudotas vanduo suteka į gamybinių vandenų kanalizaciją. ŠEC paviršinis vanduo naudojamas ChVP (Cheminio vandens paruošimo) bare, kuriame  chemiškai išvalomas  iki normatyvinių rodiklių ir tiekiamas garo gamybai.  Vandens paruošimo baro projektiniai pajėgumai: našumas 35 m3/h, reikalingas vandens srautas įėjime 40 m3/h, slėgis 4,5 bar.

ŠEC – 2 katilinės (Teršalų išmetimo šaltinis Nr. 002) ir jos įrenginių trumpas technologinio proceso aprašymas

ŠEC–2 katilinė pastatyta ir pradėta eksploatuoti 1971 m., rekonstruota 2009 metais (įrengtas katilas 28 MW) ir 2014 metais (įrengtas 10 MW katilas). Jos paskirtis yra pagal esamus savo pajėgumus  tiekti perkaitintą garą į bendrą katilinės (P = 18.5 atm.) garotiekį. Dirbant 28 MW dujiniam katilui gaminamo garo parametrai yra P - 39 atm, T - 440 °C, o per garų redukavimo įrenginius RAĮ–50 (39 / 6 bar ) ir RAĮ-20 ( 39 / 15 bar ) galima užtikrinti įmonės gamybos padaliniams technologinius poreikius atitinkantį įvairių parametrų (slėgio ir temperatūros) garo tiekimą, taip pat termofikacinio vandens pavidalu tiekti šilumos energiją patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui ne tik įmonės poreikiams, bet ir  Vilniaus miesto  aprūpinimo šiluma sistemai.

ŠEC–2 garo katilinės bendras energetinis galingumas sudaro 38 MW. Tiekiamas  18,5 atm. slėgio perkaitintas garas. 28 MW garo katile deginamas kuras – gamtinės dujos. Šio katilo darbas užtikrinamas iš atskirai stovinčio  dujų reguliavimo punkto DRP–2.  10 MW garo katile deginamas biokuras – smulkinta mediena.

ŠEC–2 katilinėje yra sumontuoti šie energetiniai įrenginiai:

(  2009 metais įdiegtas garo katilas BONO (28 MW) .  Garo katilo darbo režimas palaikomas vienu moduliacinio tipo degikliu su atskirai įrengtu oro pūtimo ventiliatoriumi katilinės viduje.

( Garo katilo vandens tiekimo (maitinimo) režimas palaikomas dviem  KSB  tipo maitinimo siurbliais;

( 2014 metais yra sumontuotas garo katilas TVP-w-15-23  (10MW). Garo katilas dirba automatiniame režime.

( Cheminių reagentų paruošimo ir dozavimo į garo katilus  sistemos;

( Trys aeratoriai. Du skirti garo katilų maitinimo vandens gamybai: Nr.1, 2 (bendras V ═ 50 m³) ir vienas Vilniaus miesto  aprūpinimo šiluma sistemos  papildymui: Nr. 3 (V ═15 m³);

( Du termofikacinio vandens ΠСВ–125–7–15 tipo gariniai pašildytuvai;

( Du  6НДС–60 tipo  termofikacinio vandens siurbliai Vilniaus miesto  aprūpinimo šiluma sistemos  poreikiams ir atskirai dar du Wilo NP tipo įmonės vidaus šildymo poreikiams.

( Du  skirtingų tipų ir našumo Vilniaus miesto  aprūpinimo šiluma sistemos papildymo siurbliai ir atskirai vienas įmonės vidaus šildymo poreikiams.

( Kondensato surinkimo 10 m³ bakas su dviem kondensato siurbliais;

Prie  ŠEC–2 pastato sienos, lauke, yra sumontuoti šie pagalbiniai įrenginiai:

( Nepertraukiamo prapūtimo kondensato separavimo įrenginys;

( Iš gamybos grąžinto kondensato aušintuvas;

( Garo katilų periodinio prapūtimo išsiplėtimo indas;

( Požeminė gelžbetoninė talpa „barboteris“;

( Dujinio katilo degimo produktų išmetimo 100 m  aukščio kaminas su antžeminiais dūmų nuvedimo  kanalais.

( Biokuro katilo degimo produktų išmetimo 30 m  aukščio kaminas su antžeminiais dūmų nuvedimo  kanalais.

Iš ChVP baro paruoštas vanduo, po  natrio katijono filtrų ar sukauptas bakuose, vidaus vamzdynais tiekiamas į naująją biokuro katilinę ir į ŠEC–2 katilinės deaeratorius .

Iš aeratorių Nr.1; 2 paruoštas vanduo nukreipiamas į katilo maitinimo siurblius. Po maitinimo siurblių – per ekonomaizerį į dirbantį garo katilą. Iš aeratoriaus Nr. 3 aeruotas vanduo pamaitinimo siurblio pagalba papildo termofikacinius tinklus. Technologinių įrenginių gamybos metu susidaręs kondensatas grąžinamas į ŠEC–2 katilinę, iš kurios dalis kondensato  per vamzdyną tiekiama ir  į kitą biokuro katilinę. Iš katilinės  ŠEC – 2 išsiskiria  azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO).

Katilinės EPV 26 (18 MW) (Teršalų išmetimo šaltinis Nr. 250) ir jos įrenginių trumpas technologinio proceso aprašymas

Katilinėje gaminama šiluminė energija garo pavidalu, kuri naudojama popieriaus ir gofruotojo kartono gamybai, o dalis garo parduodama UAB „Grigeo Baltwood“ kietųjų medienos plaušo plokščių gamybai. Biokuro katilinės pagrindinis kuras – medienos pjuvenos, smulkinta mediena, medinės pakuotės, medienos dulkės. 18 MW garo katilas gamina 25 bar slėgio ir 250oC temperatūros garą, maksimalus metinis pagaminamos šilumos kiekis- 154800 MWh.

Medienos plokščių atraižų, medžio pjuvenų deginimui suprojektuota mechanizuota pakura su automatine kuro tiekimo užkrovimo sistema. Degimo procesas pakuroje valdomas automatiškai, kas leidžia pasiekti optimalų degimo režimą ir tokiu būdu į aplinką išmetama kuo mažiau teršalų.

Šalia katilinės pastatyta 177,6 m2 ploto kuro sandėlis, užtikrinantis nepertraukiamą 3 parų katilinės darbą, katilui dirbant 18 MW našumu. Kuro padavimas atliekamas hidraulinių-mechaninių grindų pagalba. Judančios grindys padalintos į dvi zonas, iš kurių viena skirta sausam, o kita drėgnam kurui. Kuras į sandėlį pristatomas autotransportu. Šalia katilo įrengta visiškai automatizuota ir ugniai atspari pelenų šalinimo sistema, skirta pelenams, šlakui pašalinti iš oro pašildytojo, kūryklos, katilo, ekonomaizerio ir multiciklono. Pelenai sraigtinių transporterių pagalba yra suberiami į pelenų konteinerį, įrengtą lauke. Konteineris pritaikytas jį pakrauti į autotransportą, susidariusios atliekos –pelenai  perduodami atliekas tvarkančiai įmonei. Kaip kuras biokuro katilinėje naudojamos skiedrų atsijos iš skiedros naudojamos plokščių gamyboje, skiedrų atsijos per sijotuvus kuro tiektuvu paduodamos į biokuro katilinę, susidaro teršalai kietosios dalelės (C), kurios sugaudomos atsijų ciklone 03KDM. Pagrindinis biokuro katilinės aplinkos taršos šaltinis yra 18 MW garo katilas. Degimo produktai nuo garo katilo išmetami per naujai suprojektuotą dūmtraukį, D=1,20 m, H=30 m. Išmetamų degimo produktų valymui ir dulkių atskyrimui nuo degimo produktų įrengtas multiciklonas. Multiciklono dulkių valymo efektyvumas 85-90%.

Avariniam katilo stabdymui, t. y. nenutrūkstamam ir stabiliam elektros energijos tiekimui užtikrinti būtiniausiems įrenginiams, reikalingiems saugiai sustabdyti katilą dingus elektros energijos tiekimui, šalia katilinės įrengtas rezervinis 208 kVA dyzelinis generatorius. Apsaugai nuo kuro patekimo į aplinką įrengiamos kurui nelaidžios grindys. Visu patalpos perimetru įrengtos gelžbetoninės 150 mm aukščio apsauginis bortelis (nelaidus dyzeliniam kurui). Patalpos viduje įrengta prieduobė  400x400x400 (h) (nelaidi dyzeliniam kurui). Prieduobėje įrengtas plūdinis vožtuvas, kuris kuru pripildžius prieduobę siųs signalą apie avariją. Esant stabiliam elektros energijos tiekimui dyzelinis generatorius nedirbs. Skaičiuojant metinius išmetamų teršalų kiekius išmetimai iš dyzelinio generatoriaus nevertinami. Degimo produktai iš dyzelinio generatoriaus išmetami per atskirą dūmtraukį D=0,15 m, dūmų išmetimo aukštis H=5,0 m.  Deginant biokurą į atmosferą  išmetami azoto oksidai (Nox), anglies monoksidas (CO), kietosios dalelės (KD10) ir  sieros dioksidas (SO2).

Biokuro katilinės (10 MW) (Teršalų išmetimo šaltinis Nr. 303) ir jos įrenginių trumpas technologinio proceso aprašymas

2014 m. atlikus ŠEC – 2  pastato rekonstrukciją, pastatytas  biokuro 10 MW katilas ir 2 MW kondensacinis ekonomaizeris. Šalia  pastatytas priestatas technologinėms reikmėms, kieto kuro sandėliavimui ir padavimui į katilinę-biokuro sandėlis. Pagrindinis biokuro katilinės aplinkos taršos šaltinis yra 10 MW garo katilas. Katilinės šiaurės rytų pusėje  pastatytas 30 m  aukščio ir 1200 mm vidinio skersmens plieninis naujas kaminas. Nominalios 10 MW garo katilo charakteristikos: galingumas-14 t/h, katilo darbinis slėgis ir temperatūra-22 bar g ir 230° C, maksimalus  metinis pagaminamos šilumos kiekis- 84000 MWh.

Kondensacinio ekonomaizerio gaminama šiluma naudojama įmonės tinklų vandens pašildymui. Perspektyvoje numatoma  galimybė kondensacinio ekonomaizerio gaminamą šilumą teikti į Vilniaus miesto aprūpinimo šiluma sistemą. Pagrindinis kuras- medienos skiedros, pjuvenos, žievės, miško kirtimo atliekos (smulkios šakos iki 30 cm ilgio, spygliai, lapai). Kuro tiekimo sistema pilnai automatizuota, biokuro apskaitai  naudojamos įmonėje esančios svarstyklės. Autovežis sveriamas du kartus: pilnas ir išsikrovęs. Pagal autovežio masės pokytį sužinomas atvežto biokuro kiekis.

Biokuro autovežiu atvežtas  kuras pilamas  į įgilintą kuro sandėlį, su judamomis grindimis, kuriame galima sukaupti ne mažiau kaip trijų parų aktyvų kuro rezervą ir sumaišyti skirtingų parametrų kurą  iš skirtingų sandėlio aruodų. Transporterių pagalba kurui judant iš sandėlio jis purenamas kuro skleistuvais, paskleidžiamas tolygiai ir sulaužomi jo sušalę gabalai, kuras patenka  į pakuros kuro bunkerį, iš kurio  transportuojamas į pakuros degimo kamerą ir sudeginamas. Iš degimo kameros aukštos temperatūros deginiai keliauja į garo katilą, kur  gaminamas vandens garas. Į garo katilą  tiekiamas maitinimo vanduo iš naujo deaeratoriaus. Efektyvesniam kuro sunaudojimui  naudojamas nekondensacinis ekonomaizeris, kuris papildomai po garo katilo aušina degimo produktus ir pašildo vandenį, o dūmai valomi daugiabateriniame multiciklone, kuriame nusodinami lakūs pelenai, taip sumažinant kietųjų dalelių koncentraciją juose. Pakuroje ir multiciklone nusėdę pelenai  transportuojami į stacionarų pelenų konteinerį, esantį lauke. Po multiciklono degimo produktų (dūmų) fizinė ir dūmuose esančių vandens garų slaptoji šiluma yra naudojama kondensaciniame ekonomaizeryje įmonės šildymo sistemos vandeniui šildyti. Vandens garų kondensacijos metu nuolat susidaro kondensatas, kuris užterštas kietosiomis dalelėmis-pelenais. Šis kondensatas yra valomas kondensato valymo sistemoje iki rodiklių pakankamų jo išmetimui į lietaus kanalizaciją : p H 6,6-7,5; SM  iki 20 mg/l, mineralizacija iki 2 mg/l. Po DKE dūmai  šalinami į naujai pastatytą dūmtraukį su nerūdijančio plieno įdėklu.

Garo katilo pagamintam garo kiekiui apskaityti įrengtas garo debitomatis. Katilui reikalingas vandens rėžimas  palaikomas automatiniu nuolatinio prapūtimo įrenginiu, kuris veikia pagal druskų koncentraciją vandenyje ir automatiniu periodinio prapūtimo vožtuvu. Maitinimo vandens padavimui į katilą sumontuoti du nauji garo katilo maitinimo siurbliai, vienas siurblys dirba, kitas –rezerve. Į ekonomaizerį maitinimo siurbliais tiekiant 105 C deaerauotą vandenį iš aeratoriaus, dūmų temperatūra už ekonomaizerio nepasiekia vandens garų degimo produktuose rasos taško, taip ekonomaizeris yra apsaugotas nuo degimo produktuose esančių vandens garų kondensacijos ant sienelių ir iš to sekančios korozijos.

Medienos kurą, pagal masę sudaro 85%- lakiosios dujos ir 15% -kietasis kuras. Tokiu būdu lakiosios dujos, išsiskyrusios iš kuro sluoksnio, sudeginamos degimo kameroje, o koksas dega ant ardyno (grotelių). Kietasis degimo likutis- pelenai, šalinami iš po ardyno ir gale ardyno esančiais hidrauliniais pelenų transporteriais. Transporterio paskirtis - surinkti kietuosius degimo produktus iš pakuros ir multiciklono ir juos transportuoti reikiama kryptimi į pelenų transporterį. Baterijos multiciklonas mažina kietųjų dalelių degimo produktuose koncentraciją. Multiciklono dulkių valymo efektyvumas   85%.

Deginant biokurą į atmosferą  išmetami azoto oksidai (Nox), anglies monoksidas (CO), kietosios dalelės (KD10) ir  sieros dioksidas (SO2). Biokuro katilinėje susidaro pelenai, kurie perduodami atliekas tvarkančiai įmonei. Paviršinis vanduo naujoje katilinėje  naudojamas iš esamo pramoninio  vandentiekio (AB ‘‘Grigeo Grigiškės‘‘ vandenvietė Nr.1, Vokės kanalas). Eksploatuojant  10 MW katilinę, ŠEC bendras paviršinio vandens sunaudojimas nepadidėja, nes naujoje katilinėje vandens naudojamas kiekis yra mažesnis nei  sunaudojamas 28 MW dujų katile, tačiau padidėja cheminių medžiagų sunaudojimas. Personalo skaičius nesikeičia, todėl ir geriamojo vandens suvartojamas kiekis išlieka nepakitęs.

Nuotekos šilumos gamybos technologinio proceso metu susidaro iš kondensacinio ekonomaizerio, sistemos ištuštinimo metu (remonto metu), katilo nuolatinių ir periodinių prapūtimų metu ir katilinės grindų plovimo metu. Šilumos gamybos įrenginius aptarnaujančio personalo administracinėse-buitinėse patalpose susidariusios  buitinės nuotekos ir nuotekos nuo katilinės grindų plovimo bei kondensacinio ekonomaizerio nuotekos, susidarančios ištuštinant sistemą remonto metu, patenka į esamą įmonės buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir perduodamos tolesniam tvarkymui UAB ‘‘Grigeo Baltwood‘‘.

Paviršinės lietaus nuotekos nuo privažiavimo aikštelės dangos šalinamos infiltracijos metodu- savitaka  nuvedamos ant šalia esančios žolės  ir infiltruojamos į gruntą. Kadangi nauja 10 MW katilinė statoma jau esamame pastate, todėl pastato stogų plotas -1,6598 ha ir esamas teritorijos plotas -3,55 ha, nesikeičia, nuo šių plotų paviršinės nuotekos ir drenažinės nuotekos: kondensatas iš kondensacinio ekonomaizerio, sistemos ištuštinimo planinio remonto metu susidariusios nuotekos, garo katilo nuolatinių ir periodinių prapūtimų nuotekos  išleidžiamos į lietaus nuotekų tinklus ir  yra  valomos valymo įrenginiuose Oleopator NS80 ir per išleistuvą Nr.2 išleidžiamos į Nerį.

PM6 papildomam popieriaus džiovinimui gaubte  naudojami du gamtinių dujų degikliai po 2,6 MW, kurą deginančių įrenginių bendra vardinė (nominali) šiluminė galia nuo 56 MW padidėja iki 61,2 MW.

Gofruotojo kartono gamyba

Gofruotojo kartono gamybos technologija apibrėžiama šiais gamybos produktais:

dvisluoksnis gofruotasis kartonas;

trisluoksnis rudas gofruotas kartonas;

įvairių dydžių gofruotojo kartono dėžės su 3 spalvų fleksografiniais spaudmenimis arba be jų;

gofruotojo kartono grotelės, pertvaros, perdangos, apmovos, įdėklai ir ruošiniai baldų pakavimui.

Dvisluoksnis gofruotasis kartonas dažniausiai naudojamas kaip pakavimo ar apsauginė medžiaga (statybose, baldų pramonėje), taip pat puikiai tinka atskirti produkciją dėžės viduje.

Trisluoksni gofruotasis kartonas yra puiki pakavimo medžiaga, tinka įvairiausių dydžių bei paskirties dėžių gamybai. Tara iš gofruotojo kartono yra labai plačiai naudojama, nes yra patogi, lengva, tvirta, nebrangi ir ekologiška. Trisluoksnis gofruotasis kartonas gali būti su rudu arba su baltu viršutiniu sluoksniu.

Dėžės iš trisluoksnio gofruotojo kartono gali būti gaminamos su 3 spalvų fleksografine spauda arba be jos. Dėžės gali būti gaminamos su iškirstomis skylėmis, su rankenėlėmis ir kt.  (priklausomybė nuo užsakymo). Dėžės yra tvirtos, atsparios gniuždymui, lengvos, puikiai tinka maisto produktų, trikotažo, chemijos pramonės gaminių bei kitos produkcijos saugiam ir tvarkingam pakavimui, transportavimui bei sandėliavimui. Ruošiniai baldų pakavimui skirti pakuoti atskiras baldų dalis, furnitūrą.

Gamybinis procesas prasideda žaliavos padavimų į gamybą. Popieriaus rulonai yra užkraunami ant technologinės linijos (gofravimo agregato) pradžios, kur reikalingas popieriaus rulonų kiekis (du/trys sluoksniai) yra klijuojamas bei išpresuojamas. Popierių sluoksniai yra  klijuojami užnešant klijus oro keliu, nuo klijų maišymo įrenginio. Klijai ruošiami naudojant kviečių arba kukurūzų krakmolą maišant su vandeniu bei klijams paruošti reikalingais priedais (Boraksu bei soda). Krakmolas yra gaunamas autiniuose maišuose "Big Bag" po vieną toną. Krakmolui užpilti į klijų ruošimo įrenginį yra projektuojamas pakėlimo mechanizmas: gervė. Procesas yra pilnai automatizuotas nuo klijų paruošimo iki klijų užnešimo ant gofruoto kartono gamybos linijos reikalingų taškų.

Klijai technologinėje linijoje užnešami ant velenų (hidraulinė įrenginio stotis). Suteptas klijais vieną popieriaus sluoksnis klojamas su išpresuotu/gofruotu popieriaus sluoksniu bei vėl lygiu sluoksniu vienas ant kito. Vyksta susluoksniuoto/suformuoto gofruoto kartono išdžiovinimas. Virš technologinės linijos šioje linijos vietoje yra projektuojamas oro nutraukimo gaubtas, kurio pradžioje yra paduodamamas šiltas oras, reikalingas judančiai kartono juostai išdžiovinti. Likusi gaubto dalis nutraukia orą su pertekline drėgme, išeinančią kartono juostos džiūvimo metu. Perėjusi šį ciklą, kartono juosta yra "apipjaunama"  iš šonų. Smulkios atliekos nuo trimerio  yra nutraukiamos oro linija į projektuojamą cikloną, išvalytas oras grąžinamas į patalpą. Toliau yra atliekamas atitinkamais dydžiais užprogramuoto formato iškirtimas.  Iškirsti popieriaus lakštai "keliauja" nuosekliai į  kitą gamybinę salę   sekančiam apdirbimui. Tarpiniam sandėliavimui yra numatyta zona patalpoje  iki kartono pareikalavimo sekančioms operacijoms.

Gamybiniame ceche  atitinkamomis technologinėmis linijomis yra atliekami dėžučių gamybos (iškirtimo), spaudos darbai. Dėžučių gamybai yra nuosekliai išdėstytos  gamybos linjos. astarosiomis staklėmis yra atliekami rotaciniai, plokšti iškirtimai, sulenkimai. Pagal poreikį yra atliekami dėžučių spaudos darbai. Spaudai naudojami vandeniniai dažai. Po visų operacijų produktas patenka  į pakavimo zoną. Pakavimas atliekamas automatiškai staklėmis bei staklių paskutiniame cikle, strech plėvele apvyniojamas paketas. Supakuoti paketai elektrinių krautuvų pagalba vežami į sandėlį  iki pareikalavimo realizacijai. Produkcija sandėliuojama laisvai ant palečių. Krautuvų įkrovimo metu išsiskiria sieros rūgštis, akumuliatorių pakrovimo patalpos vėdinimo ortakis. (Neorganizuotas taršos šaltinis Nr.301).

Gofruotojo kartono ir jo gaminių gamybos metu susidaro atliekos makulatūros pavidale, kurios surenkamos į konteinerius, supresuojamos į pakuotes  ar ryšulius, sandėliuojamos tam skirtoje atliekų surinkimo aikštelėje ir perduodamos atliekų tvarkytojams tolesniam tvarkymui. Susidariusios buitinės nuotekos iš gofruotojo kartono gamybos pastato išleidžiamos į esamą įmonės buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimo sistemą ir perduodamos tolesniam tvarkymui UAB‘‘Grigeo Baltwood‘‘.

Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas

AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘ įmonėje lietaus nuotekos surenkamos  nuo  stogų bei asfaltuotų kelių, išvalomos nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos  į upę Neris per šiuos nuotekų išleistuvus:

Nr.02- išleidžiamos išvalytos lietaus nuotekos, kurios surenkamos nuo AB „Grigeo Grigiškės“ administracinio pastato ir automobilių stovėjimo aikštelės prie administracinio pastato, katilinės ŠEC-2, makulatūros perdirbimo baro ir sandėlio, metalinių konstrukcijų sandėlio, gofro kartono gamybos pastato, automobilinių svarstyklių pastato ir kelių apie visus išvardintus pastatus   (F= 5,21 ha, tame tarpe  stogai 1,66 ha,asfaltuoti paviršiai 3,55 ha) ir valomos 2012 m. pastatytuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose, kurių našumas 80 l/s. Įrenginius  sudaro smėliagaudė - šulinys su nusodinamąja dalimi, kurioje kaupiasi nuosėdos ir naftos gaudyklė Oleopator NS 80-atskirtuvas su koalescenciniu filtru, skirtu naftos pašalinimui iš lietaus nuotekų.

Nr.03- išleidžiamos  abonento UAB ‘‘Grigeo Baltwood‘‘  išvalytos lietaus  nuotekos, kurios surenkamos nuo medinių atliekų deginimo katilinės pastato ir aikštelės apie ją, medienos plaušo plokščių pastatų ir kelių apie juos, medienos apdirbimo gamybinio pastato (F= 6,57 ha tame tarpe  stogai 4,04 ha, asfaltuoti paviršiai 2,53 ha) ir valomos 2012m. pastatytuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuos sudaro smėliagaudė ir naftos gaudyklė Oleopator NS 100-atskirtuvas su koalescenciniu filtru, skirtu naftos pašalinimui iš lietaus nuotekų,  našumas 100,0 l/s.

Nr.04- išleidžiamos išvalytos paviršinės nuotekos, kurios surenkamos nuo biokuro katilinės stogo ir teritorijos (F= 0,45 ha, tame tarpe  stogai 0,1 ha, asfaltuoti paviršiai 0,35 ha) ir valomos  2011m pastatytuose  lietaus nuotekų valymo įrenginiuose su naftos gaudykle  Oleopator Light NS10 SF1000, našumas 10 l/s, darbinis tūris –smėlgaudė -1000l. Klasė-1 klasės naftos produktų separatorius. Naftos gaudyklės veikimo principas: separatoriaus sistemoje yra smėlio bei nuosėdų smėliagaudė. Smėlio bei nuosėdų trape kietieji kūnai atskiriami nuo panaudoto vandens. Procesai vykstantys smėlio bei nuosėdų trape pagrįsti gravitacios pagrindu-kietosios dalelės, sunkesnės negu vanduo, lieka separatoriaus dugne. Tai pagrindinė  atskyrimo dalis, nes smėlis užlaikomas separatoriuje, o tepalai atskiriami nuo naudoto vandens. Separatorius naudojamas tepalais užterštam vandeniui perdirbti. Procesai vykstantys tepalų separatoriuje vyksta gravitacijos pagrindu, o šis efektas dar padidinamas koalescencinio filtro pagalba.

Nr.05-išvalytos lietaus nuotekos, kurios surenkamos  nuo teritorijos vakarinės dalies - popieriaus gamybos cecho pastato, popieriaus perdirbimo baro, popieriaus gamybos cecho administracinio pastato, popieriaus gamybos mašinų salės pastato, gofro taros gamybos pastato, metrologijos tarnybos su dirbtuvėmis pastato, remonto cecho baro pastato, remonto cecho tekinimo baro pastato, remonto cecho skardininkų baro pastato,  materialinių  vertybių sandėlio pastato, ŠEC administracinio pastato ir kelių apie visus pastatus ir automobilių stovėjimo aikštelės ir valomos 2012m. pastatytuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose, kuriuos sudaro smėliagaudė-tai šulinys su nusodinamąja dalimi, kurioje kaupiasi nuosėdos ir naftos gaudyklė Oleopator NS 80-atskirtuvas su koalescenciniu filtru, skirtu naftos pašalinimui iš lietaus nuotekų, našumas 80,0 l/s. Švarios nuotekos nuo  PM6 pastato stogo nuvedamos tiesiai į esamus paviršinių nuotekų tinklus. Bendras plotas 6,509 ha (tame tarpe  stogai 3,890 ha, asfaltuoti paviršiai 2,619 ha ).

Su paviršinėmis nuotekomis  išmetamos  suspenduotos  medžiagos,  BDS7   ir  naftos produktai.

Kita veikla

Bendrovėje vykdant kitą veiklą-suvirinimo darbai atliekami kaip neorganizuoti darbai. Nuo suvirinimo elektrodais, propano-butano dujomis, metalo pjaustymo  darbų į aplinkos orą išsiskiria  geležies junginiai, mangano junginiai ir azoto oksidai (C). (Taršos šaltinis Nr.603). Technikos ceche  vykdant metalo apdirbimo, suvirinimo darbus užgalandinimo ir šlifavimo staklėmis  į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės  (C), kurioms surinkti yra įdiegti du oro valymo ciklonai. (Taršos šaltiniai Nr.014, Nr.016).   2016 metais demontuotos  elektrinėses krosnys, panaikinti taršos šaltiniai Nr.181, Nr.182.

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

Informacija nepateikiama, nes neplanuojama naudoti naujos technologijos.

12. Pagrindinių alternatyvų pareiškėjo siūlomai technologijai, gamybos būdams ir priemonėms aprašymas, išmetamų teršalų poveikis aplinkai arba nuoroda į PAV  dokumentus, kuriuose šios alternatyvos aprašytos.

Informacija nepateikiama, nes neplanuojama naudoti naujos technologijos.

13. Kiekvieno  įrenginio naudojamų technologijų atitikimo technologijoms, aprašytoms Europos Sąjungos geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniuose dokumentuose ar išvadose, palyginamasis įvertinimas.

| Eil. Nr. | Aplinkos komponentai, kuriems daromas poveikis | Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas | GPGB technologija | Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt. | Atitikimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Aplinkosaugos vadybos sistema | GPGB plaušienos, popieriaus ir kartono gamybai, 2014m. | 1.Aplinkosau-gos vadybos sistema | GPGB – bendrojo aplinkosauginio veiksmingumo didinimas - aplinkos vadybos sistemos (AVS), įgyvendinimas ir taikymas. | Atitinka | Bendrovėje įdiegta Aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001; Vykdomi nepriklausomi vidaus ir išorės auditai siekiant nustatyti, ar AVS atitinka numatytas priemones ir ar ji tinkamai įgyvendinama bei palaikoma. |
| 2. | Medžiagų tvarkymas ir gera ūkvedyba |  | 2.Medžiagų tvarkymas ir gera ūkvedyba | Siekiant kuo labiau sumažinti gamybos procesų poveikį aplinkai, GPGB – geros ūkvedybos principų taikymas naudojant toliau išvardytų metodų derinį. | Atitinka | Atidžiai parenkamos cheminės medžiagos, atliekama sąnaudų ir išeigos analizė, įskaitant cheminių medžiagų kiekius ir toksines savybes, parengtas Parengties avarijai ir reagavimo veiksmų planas-cheminių medžiagų išsiliejimas. |
| 3. | Gėlo vandens naudojimo ir nuotekų susidarymo mažinimas |  | 3.Gėlo vandens naudojimo ir nuotekų susidarymo mažinimas | GPGB – kuo uždaresnė vandens sistema, kuri būtų techniškai įmanoma atsižvelgiant į tai, kokios rūšies popierius gaminamas: |  |  |
|  |  |  |  | 1.Vandens naudojimo stebėsena ir optimizavimas | Atitinka | Vykdoma griežta apskaita, prie kiekvienos PM bei masės paruošimo bare įrengti skaitikliai. |
|  |  |  |  | 2.Pakartotinis technologinio vandens naudojimas vietoj gėlo vandens (vandens recirkuliacija ir uždaros vandens grandinės) | Atitinka | Gamybinis vanduo išvalomas flotacinėse gaudyklėse iki gamybai tinkamo švarumo lygio ir panaudojamas uždarame cikle ne vieną kartą. |
| 4. | Energijos suvartojimas ir energijos vartojimo efektyvumas |  | 4. Energijos suvartojimas ir energijos vartojimo efektyvumas | 3.Siekiant mažinti plaušienos ir popieriaus gamyklose suvartojamo kuro ir energijos kiekį | Atitinka | Dažnio keitiklių naudojimas ventiliatoriams, kompresoriams ir siurbliams |
| 5. | Kvapo skleidimas |  | 5.Kvapo skleidimas | GPGB: siekiant išvengti iš nuotekų sistemos sklindančių kvapiųjų junginių ir sumažinti jų kiekį: |  |  |
|  |  |  |  | 4.Popieriaus gamyklos procesai, masės rezervuarai ir vandens cisternos, vamzdynai ir indai projektuojami taip, kad vandens grandinėse ir susijusiuose agregatuose būtų išvengta ilgos išbuvimo trukmės, stovinčio vandens zonų ir prasto maišymo sričių ir tokiu būdu būtų išvengta nevaldomo organinių ir biologinių medžiagų nusėdimo, irimo ir skaidymosi | Atitinka | Visi vandens ir masės baseinai yra uždari, vyksta pastovus maišymo procesas, |
|  |  |  |  | 5.Kvapus sukeliančioms ir irimą skatinančioms bakterijoms naikinti naudojami biocidai, dispergentai arba oksidatoriai. | Atitinka | Vykdoma dezinfekcija pagal patvirtintą Technologinių dezinfekcijų grafiką (vario sulfatas, chloro kalkės). |
|  |  |  |  | 6.Numatomi vidiniai valymo procesai, siekiant sumažinti organinių medžiagų koncentraciją ir dėl jų galintį atsirasti kvapą apytakinio vandens sistemoje. | Atitinka | 1-2 per mėnesį atliekamas technologinio srauto išdirbimas ir praplovimas |
| 6. | Atliekų tvarkymas |  | 6. Atliekų tvarkymas | GPGB – atliekų įvertinimo ir tvarkymo sistemos diegimas, kad būtų lengviau atliekas naudoti pakartotinai: |  |  |
|  |  |  |  | 7.Skirtingų atliekų frakcijų rinkimas atskirai (įskaitant pavojingųjų atliekų atskyrimą ir rūšiavimą) | Atitinka | Atliekos rūšiuojamos atliekų susidarymo vietose ir priduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. |
|  |  |  |  | 8.Medžiagų atgavimas ir procesų likučių perdirbimas gamybos vietoje | Atitinka | Plaušų išskyrimas iš vandens srautų ir grąžinimas į žaliavos masę. |
| 7. | Triukšmo skleidimas |  | 7.Triukšmo skleidimas | 9.Veiklos ir valdymo metodai pastatuose, kuriuose įrengta triukšmą skleidžianti įranga. Taikomi šie metodai: | Atitinka | Siekiant išvengti gedimų, geriau tikrinama ir prižiūrima įranga, uždaromos uždarų patalpų durys ir langai, įrangą eksploatuoja patyrę darbuotojai, vengiama vykdyti triukšmingą veiklą naktį, numatomos triukšmo mažinimo priemonės atliekant techninę priežiūrą. |
|  |  |  |  | 10.Triukšmo mažinimo programa apima triukšmo šaltinių ir veikiamų zonų nustatymą, triukšmo lygio apskaičiavimą bei matavimą, siekiant suskirstyti šaltinius pagal triukšmo lygį, ekonomiškai efektyviausių metodų nustatymą, jų įgyvendinimą ir stebėseną. | Atitinka | VGTU specialistai atliko tyrimus: AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘ technologinio proceso metu kylančio triukšmo lygio sklaidos tyrimus ir parengė rekomendacijas. I,II etapai. 2016m.NVSP laboratorija atliko Bendrovės veiklos skleidžiamo triukšmo įvertinimo ataskaitą ir atliko triukšmo matavimus teritorijoje. |
| 8. | Eksploatavimo nutraukimas |  | 8. Eksploata-vimo nutraukimas | Siekiant išvengti taršos rizikos, kai nutraukiamas gamyklos eksploatavimas, GPGB: |  |  |
|  |  |  |  | 11.Užtikrinti, kad požeminių talpyklų ir vamzdynų būtų išvengiama projektavimo etapu arba jų išdėstymas būtų gerai žinomas ir užfiksuotas dokumentuose. | Atitinka | Parengtos visų vamzdynų technologinės schemos. |
|  |  |  |  | 12.Parengti nurodymus dėl gamybos įrangos, talpyklų ir vamzdynų ištuštinimo. | Atitinka | Parengtos technologinės instrukcijos |
|  |  |  |  | 13.Įdiegti stebėsenos, visų pirma gruntinio vandens stebėsenos, programą, siekiant nustatyti galimą būsimą poveikį gamyklos teritorijoje ar jos apylinkėse. | Atitinka | Vykdoma poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programa bei dirvožemio užterštumo stebėsena. |
|  |  |  |  | 14.Parengti ir turėti rizikos analize grindžiamą gamyklos uždarymo ar eksploatavimo nutraukimo programą, kurioje uždarymo darbų organizavimas | Atitinka | Parengtas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas. |
| 9. | Bendrosios priemonės | Geriausi prieinami gamybos būdai popieriaus gamybos pramonei, 2004 m. | 9. Bendrosios priemonės | 15.Personalo ir dirbančiųjų su mašinomis mokymas, švietimas ir motyvacija. Popieriaus gamyklas aptarnauja žmonės. Personalo mokymas dėl to gali būti labai efektyvus būdas kaštų prasme siekiant sumažinti vandens sunaudojimą ir kenksmingų medžiagų išleidimą, kaip pavyzdžiui ir atsitiktiniai chemikalų išleidimai. | Atitinka | Bendrovėje dirba tik apmokyti darbuotojai, kurie supažindinti su aplinkos apsaugos, gaisrinės ir darbų saugos reikalavimais. Kvalifikacija keliama nuolatinių atestacijų metu. Parengti Parengties avarijai ir reagavimo veiksmų planai: cheminių medžiagų, avariniai masės/gamybinio vandens išsiliejimai, tepalų ištekėjimas iš įrengimų, dyzelinio kuro išsiliejimas į aplinką. |
|  |  |  |  | 16.Procesų kontrolės optimizavimas. Geresnė procesų kontrolė ir matavimų atlikimas yra būtini, siekiant sumažinti įvairių teršalų kiekius ir palaikyti žemą išmetamų emisijų lygį. | Atitinka | Įmonėje parengta: kokybei svarbių valdymo taškų sistema, reikšmingi aplinkos apsaugos aspektai, aplinkos apsaugos monitoringo ir matavimų planas, su metiniais faktiniais rodikliais supažindinami visi darbuotojai, atliekama analizė. |
|  |  |  |  | 17.Popieriaus gamyklos techninių vienetų ir su jais susijusių taršos mažinimo priemonių efektyvumo išlaikymas aukštame lygyje, užtikrinant pakankamą techninę priežiūrą. | Atitinka | Įmonėje įdiegta įrengimų techninio aptarnavimo sistema ‘‘MAXIMO‘‘, dirbama pagal LST EN 15341 standarto : “Techninė priežiūra. Pagrindiniai techninės priežiūros kokybiniai rodikliai“ reikalavimus. |
|  |  |  |  | 18.Aplinkos apsaugos vadybos sistemos, aiškiai apibrėžiančios atsakomybę gamykloje už svarbius aplinkos apsaugos aspektus. Tai didina supratimo lygį, bei apima tikslus ir priemones, procesų ir darbo instrukcijas, patikros sąrašus ir kitą susijusią informaciją. | Atitinka | Bendrovėje įdiegta: Gerosios gamybos praktika; Kokybės vadybos sistema ISO 9001; Aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001; AB „Grigeo Grigiškės“ gaminamam plonajam popieriui suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas - ES „Gėlė“. |
| 10. | Emisijų į vandenį mažinimo priemonės |  | 10. Emisijų į vandenį mažinimo priemonės | Švaraus vandens vartojimo sumažinimas GPGB yra: |  |  |
|  |  |  |  | 19.Mažiau užteršto vandens atskyrimas nuo užteršto ir technologinio vandens antrinis panaudojimas. Švaraus aušinimo vandens atskyrimas, sandarinimo ir technologinio vandens iš vakuuminių siurblių pakartotinis panaudojimas yra būdai švaraus sunaudojamo vandens kiekiui sumažinti | Atitinka | Apyvartinis vanduo-prie popieriaus mašinų panaudotas paviršinis vanduo: aprangos plovimo purkštukuose ir vanduo susidaręs iš popieriaus masės filtracijos proceso metu bei vakuuminių siurblių pagalba pašalintas vanduo, pakartotinai panaudojamas masės ruošimo procese. |
|  |  |  |  | 20.Optimalus vandens valdymas (uždaro ciklo vandens sistemos), vandens skaidrinimas flotaciniu būdu ar filtravimu bei technologinio vandens antrinis panaudojimas įvairiems tikslams. | Atitinka | Visas gamybinis vanduo surenkamas į baseinus ir nukreipiamas į flotacines celes valymui. Išvalytas technologinis vanduo panaudojamas gamybos procese. |
|  |  |  |  | 21.Švaraus vandens vartojimo mažinimas griežtai atskiriant uždaro ciklo vandens sistemų vandenis ir matuojant skaitikliais esamus srautus. Plonojo popieriaus gamybai 8 – 25 m3/t vandens poreikis yra laikytinas GPGB. | Atitinka | Įdiegta uždaro ciklo vandens sistema. Patvirtinti techninio vandens sunaudojimo 1 tonos popieriaus gamybai normatyvai. Vykdoma griežta apskaita, prie kiekvienos PM bei masės paruošimo bare įrengti skaitikliai. |
|  |  |  |  | 22.Pakartotinis vandens panaudojimas mechaninio plaušinimo skyriuje | Atitinka | Apyvartinis vanduo (prie popieriaus mašinų panaudotas paviršinis vanduo) pakartotinai panaudojamas masės ruošimo procese. |
|  |  |  |  | 23.Pasiekti emisijas į vandenį iki tokių lygių: BDS5, kg/t <0,05-0,5 ChDS , kg/t 2,0-4,0 Kietosios dalelės, kg/t 0,1-0,4 AOH kg, kg/t <0,005 Bendras P, kg/t 0,005-0,015 Bendras N, kg/t 0,05-0,25 Nuotekų kiekis, m3/t 10,84 | Atitinka | Emisijų į vandenį reikšmės pasiekiamos žemesnės nei nurodytos. Įdiegta uždaro ciklo vandens sistema, leidžia ženkliai sumažinti Vokės upės vandens sunaudojimą, mažinti nuotekų kiekį ir sumažinti vandens taršą. |
| 11. | Priemonės teršalų išmetimui į orą mažinti |  | 11. Priemonės teršalų išmetimui į orą mažinti | GPGB yra: |  |  |
|  |  |  |  | 24.Atsinaujinančių šaltinių, kaip medienos ar medienos atliekų, naudojimas siekiant išmesti mažiau CO2 nei naudojant iškastinį kurą. | Atitinka | Įmonėje dirba dvi 18 MW ir 10 MW biokuro katilinės. Dujomis kūrenamas Bono katilas 28 MW šiluminės galios yra rezervinis. Parengtas Gamtos išteklių taupymo planas. |
| 12. | Priemonės kietųjų atliekų sumažinimui |  | 12. Piemonės kietųjų atliekų sumažinimui | Siekiant sumažinti kietųjų sąvartynuose šalinamų atliekų, šios priemonės laikytinos GPGB yra: |  |  |
|  |  |  |  | 25.Kietųjų atliekų mažinimas ir kiek galima didesnis jų sugrąžinimas į procesus, panaudojimas, perdirbimas ir pakartotinis panaudojimas. | Atitinka | Popieriaus perdirbimo metu susidariusios atliekos, panaudojamos kaip makulatūra. Flotacinėse gaudyklėse surinktas plaušas grąžinamas į gamybą. |
|  |  |  |  | 26.Optimizuoti antrinio plaušo perdirbimo procesus modernizuojant paruošimo įrenginius. | Atitinka | Įdiegus Uždaro ciklo vandens sistemą sumažėjo gamybinių nuotekų bei susidarančio dumblo kiekiai. |
|  |  |  |  | 27.Flotacija ištirpusio oro – vandens mišiniu, siekiant atgauti plaušą ir užpildus ir proceso vandens nuskaidrinimas. | Atitinka | Flotacijos metu surinktas plaušas grąžinamas į gamybą, nuskaidrintas vanduo panaudojamas pakartotinai. |
|  |  |  |  | 28.Atliekų kiekio, šalinamo sąvartynuose, mažinimas. Atliekų perdirbimo operacijų nustatymas ir - jei įmanoma - atliekų utilizavimas siekiant medžiagas perdirbti, panaudoti. | Atitinka | Bioskaidžių atliekų saugojimo aikštelėje dumblas maišomas su medžio žieve, gautas kompostas naudojamas karjerų rekultivavimui. Planuojama medienos pelenus, susidarančius deginant biokurą, panaudoti kompostavimui su dumblu. |
| 13. | Energijos taupymo priemonės |  | 13.Energijos taupymo priemonės | Energijos vartojimo mažinimo priemonės |  |  |
|  |  |  |  | 29.Energijos vadyba, energijos rodiklių kontrolė, patikrinimas, peržiūra. Šilumos ir energijos sunaudojimo vertės 1t produkcijos: šilumos sąnaudos 7-12 GJ; elektros energijos sąnaudos 1,2-1,4 MWh; | Atitinka | Patvirtinti šiluminės ir elektros energijos suvartojimo 1 tonos popieriaus gamybai normatyvai. Faktinės sąnaudos yra mažesnės lyginant su GPGB taikymu susijusiomis vertėmis. |
| 14. | Triukšmo mažinimas |  | 14. Triukšmo mažinimas | 30. Įmonės vykdoma ūkinė veikla turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ‚‘Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje‘‘ reikalavimus. | Atitinka | Bendrovėje įdiegtas vadybos sistemos standartas OHSAS 18001; Visa veikla vykdoma patalpose. Išmatuoti triukšmo lygiai tiek gyvenamojoje, tiek darbo aplinkoje higienos normose nustatytų verčių neviršija. Biokuro katilinėse įrengti triukšmo slopintuvai. |
| 15. | Cheminių medžiagų naudojimas |  | 15.Cheminių medžiagų naudojimas | Cheminių medžiagų naudojimo GPGB yra šie: |  |  |
|  |  |  |  | 31.Garantuoti duomenų bazės apie naudojamas chemines medžiagas ir priedus buvimą, talpinančią informaciją apie cheminių preparatų sudėtį, jų skaidymąsi, toksiškumą žmogui ir aplinkai, bei polinkį kauptis. | Atitinka | Bendrovėje vedama Cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinė, teikiama metinė apskaitos ataskaita. Visos cheminės medžiagos turi SDL, visi darbuotojai supažindinti. |
|  |  |  |  | 32.Taikyti pakeitimo principą, tai yra, jei įmanoma, naudoti mažiau kenksmingas alternatyvias medžiagas. | Atitinka | Technologiniuose procesuose naudojamos medžiagos yra nekenksmingos. |
|  |  |  |  | 33.Išvengti atsitiktinių išsiliejimų į dirvožemį ir vandenį, cheminių medžiagų laikymo ir apdorojimo metu. Remiantis vien tik įrenginių konstrukcija ir tinkamu įrenginių eksploatavimu negalima išvengti pavojingų medžiagų keliamo pavojaus. | Atitinka | Parengtas Parengties avarijai ir reagavimo veiksmų planas-cheminių medžiagų išsiliejimas. Medžiagos suženklintos, sandėliuojamos sandariose talpose, sandėliavimui skirtose vietose. Avarijų atveju negalimas medžiagų patekimas į aplinkos vandenis ar dirvožemį, nes gamyba vyksta uždarame cecho pastate. |
| 16. | Aplinkos valdymas | Informacinis dokumentas apie atliekų apdorojimo GPGB 2005m. rugpjūčio mėn. | 16.Aplinkos valdymas | 34.Užtikrinti pateikimą išsamios informacijos apie vietoje atliekamą veiklą. | Atitinka | Bendrovėje vykdomi procesai detaliai aprašomi Atliekų naudojimo techniniame reglamente. Priimtos atliekos registruojamos Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale, kuris laikomas bendrovės teritorijoje, teikiama metinė atliekų tvarkymo apskaitos ataskaita. |
| 17. | Atliekos |  | 17. Atliekos | Siekiant gerinti žinias apie atliekų pristatymą, GPGB yra: |  |  |
|  |  |  |  | 35.Turėti konkrečių žinių apie atliekų pristatymą. Tokios žinios turi apimti atliekų pašalinimą, atliksimus tvarkymo darbus, atliekų tipą, atliekų kilmę, aptariamą procedūrą ir riziką (susijusią su atliekų pašalinimu ir tvarkymu). | Atitinka | Bendrovėje atliekos priimamos pagal užpildytą lydraštį, kuriame yra duomenys apie priimamas atliekas. (Popierius ir kartonas. Europinis perdirbimui skirto popieriaus ir kartono standartinių rūšių sąrašas pagal LST EN 643:2014.) Tvarkomos atliekos išnagrinėtos, žinomos jų savybės, reglamentuotas jų tvarkymas. |
|  |  |  |  | 36.Įgyvendinti priėmimo procedūrą. | Atitinka | Priėmimo procedūra įgyvendinta, reglamentuojama Popieriaus ir kartono atliekų naudojimo techniniame reglamente. |
|  |  |  |  | 37.Turi veikti priėmimo įranga. | Atitinka | Bendrovėje yra visa reikalinga įranga atliekų priėmimui-svarstyklės, kompiuterinė įranga. |
| 18. | Nuotekų tvarkymas |  | 18. Nuotekų tvarkymas | GPGB yra: |  |  |
|  |  |  |  | 39.Turėti veikiančias procedūras, užtikrinančias, kad nutekamųjų vandenų specifikacija yra tinkama nutekamųjų vandenų valymo vienoje vietoje sistemai arba šalinimu. | Atitinka | Vykdomas su paviršinėmis nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas. Nuotekų kokybė atitinka TIPK leidime nustatytus reikalavimus. |
|  |  |  |  | 40.Siekti, kad nutekamieji vandenys negalėtų apeiti valymo įrenginio sistemas. | Atitinka | Teritorijoje susidarančios paviršinės nuotekos surenkamos ir valomos esamuose paviršinių nuotekų įrenginiuose. |
|  |  |  |  | 41.Turi būti įrengta ir veikti uždara sistema, surenkanti ant technologinių zonų patekusį lietaus vandenį, atsitiktinius išsiliejimus, technologinės įrangos valymo vandenį ir pan., ir grąžintų jį į apdorojimo įrenginį arba surinktų į kombinuotą kolektorių. | Atitinka | Visos nuotekos nuo technologinių zonų patenka į gamybinių ir buitinių nuotekų sistemą. |
|  |  |  |  | 42.Rinkti vandenį specialiame baseine tikrinimui, valymui (jei užterštas) ir tolesniam naudojimui. | Atitinka | Paviršinių nuotekų surinkimo sistemose yra šuliniai nuotekų kokybei tirti prieš ir po valymo. |
|  |  |  |  | 43.Identifikuoti pagrindines chemines išvalytų nutekamųjų vandenų sudedamąsias dalis (įskaitant COD susidarymą) ir po to atlikti kompetentingą šių cheminių medžiagų likimo aplinkoje įvertinimą. | Atitinka | Pagrindiniai paviršinių nuotekų kontroliuojami parametrai yra skendinčios medžiagos, BDS7 (biocheminis deguonies suvartojimas) ir naftos produktai. |
|  |  |  |  | 44.Prieš išleidžiant paviršines nuotekas į Nerį pasiekti tokias emisijos į vandenį vertes: Teršalo pavadinimas DLK vidutinė, mg/l skendinčios medžiagos 30 BDS7 (biocheminis deguonies poreikis) 28,75 Naftos produktai 5 | Atitinka | Paviršinių nuotekų kokybė yra kontroliuojama ir atitinka nustatytus reikalavimus. Įmonėje vykdomas su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringas. Į gamtinę aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas neviršija leistinų normų. |
| 19. | Proceso metu gaunamų likučių tvarkymas | Informacinis dokumentas apie atliekų apdorojimo GPGB 2005m. rugpjūčio mėn. | 19. Proceso metu gaunamų likučių tvarkymas | GPGB yra: |  |  |
|  |  |  |  | 45.Maksimaliai naudoti daugkartinio naudojimo pakuotes, padėklus ir pan. | Atitinka | Mediniai padėklai yra pakartotinio naudojimo pakuotė, vedama apskaita, teikiama ataskaita. |
|  |  |  |  | 46.Kontroliuoti atliekų inventorių vietoje, žymint gaunamų atliekų kiekius ir apdorotų atliekų kiekius. | Atitinka | Priimamos bei atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos registruojamos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. Ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos registruojamos atliekų susidarymo apskaitos žurnale. |
|  |  |  |  | 47.Pakartotinai naudoti vienos veiklos tvarkymo atliekas kaip pramoninę žaliavą kitai veiklai. | Atitinka | Gofruotojo kartono ceche susidaro atliekos makulatūros pavidale, panaudojamos gaminant popierių sanitariniams ir buitiniams gaminiams. |
| 20. | Dirvožemio tarša |  | 20. Dirvožemio tarša | Vengiant dirvožemio taršos, GPGB yra: |  |  |
|  |  |  |  | 48.Naudoti nepralaidų pagrindą ir vidinį vietos drenažą. | Atitinka | Įmonėje vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. Bioskaidžios atliekos laikomos aikštelėje padengtoje kieta hidroizuoliuojančia danga. Joje įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema. Bendrovės popieriaus gamybos cecho gamybinėje teritorijoje atlikti grunto tyrimai. |
| 21. | 5.4. Kieto kuro iškrovimas, saugojimas bei priežiūra | Informacinio dokumento apie geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) dideliems kurą deginantiems įrenginiams anotacija 2005 m. gegužės mėn. | 5.4. Kieto kuro iškrovimas, saugojimas bei priežiūra | GPGB biomasės deginimui yra: |  |  |
|  |  |  |  | 49.Amoniako saugojimas vandeninio amoniako tirpalo pavidalu. | Atitinka | Cheminio vandens paruošimo bare naudojamas 25% amoniako tirpalas, kurio saugojimo saugumas yra didesnis palyginus su skysto suslėgto amoniako saugojimu. |
|  | 5.6. Kuro panaudojimo bei efektyvumo didinimo būdai |  | 5.6. Kuro panaudojimo bei efektyvumo didinimo būdai | 50.Pažangių medžiagų naudojimas siekiant aukštų garo parametrų. | Atitinka | Naudojant pažangias medžiagas didesnis vandens išvalymo efektyvumas, nėra vamzdynų korozijos. |
|  |  |  |  | 51.Pažangios kompiuterizuotos valdymo technologijos. | Atitinka | Didesnis efektyvumas ir katilo veiksmingumas, mažesni išmetimai |
|  |  |  |  | 52.Maža CO koncentracija išmetamosiose dujose. | Atitinka | Išmetimų optimizacija. Vykdoma automatinė CO išmetimo kontrolė (nesusidaro smalkės) |
|  |  |  |  | 53.Išmetamųjų dujų šilumos panaudojimas centriniam šildymui | Atitinka | Geresnis kuro panaudojimas. Įrengtas kondensacinis ekonomaizeris gamina šilumą, kuri naudojama įmonės tinklų pašildymui. |
|  | 5.7.Dulkių išmetimų prevencijos ir kontrolės būdai |  | 5.7.Dulkių išmetimų prevencijos ir kontrolės būdai | 54.Ciklonai (daugiabateriniai multiciklonai). | Atitinka | Mažesni kietųjų dalelių išmetimai. Mechaniniai ciklonai naudojami pirminiam su pelenais išnešamų kietųjų dalelių (lakiųjų pelenų) sugaudymui iš dūmų. |
|  | 5.11. Biomasės iškrovimas, saugojimas |  | 5.11. Biomasės iškrovimas, saugojimas | 55.Skirtingos kokybės biomasės saugojimas atskirose vietose. | Atitinka | Pastovios degimo sąlygos. Leidžia kokybiškai panaudoti skirtingų parametrų kurą, palaikoma pastovi biomasės receptūra. |
|  | 5.13. Deginimo būdai |  | 5.13. Deginimo būdai | 56. Mechanizuota kūrykla su judinamomis ardelėmis. | Atitinka | Aukštas kuro sudegimo laipsnis – mažesni išmetimų lygiai (NOx). |
|  | 5.19. Atliekų tvarkymo, mažinimo ir pakartotinio naudojimo būdai |  | 5.19. Atliekų tvarkymo, mažinimo ir pakartotinio naudojimo būdai | 57.Pelenų saugojimas uždarose talpyklose. | Atitinka | Mažesni smulkių dulkių išmetimai, pelenai surenkami uždaruose konteineriuose. |
|  |  |  |  | 58.Mažai užteršti biomasės pelenai gali būti panaudoti kaip trąša. | Atitinka | Degimo atliekų pakartotinis naudojimas. Pelenai ir medienos šlakas kompostuojami su dumblu, medienos žieve. |
| 22. | 1.1.Dujinio kuro ir jo priedų tiekimas bei priežiūra |  | 1.1. Dujinio kuro ir jo priedų tiekimas bei priežiūra | GPGB, deginant dujinį kurą, yra: |  |  |
|  |  |  |  | 59.Naudoti įspėjimo sistemas ar pavojaus signalus apie dujinio kuro nutekėjimą. | Atitinka | Mažesnė gaisro rizika. Dujų reguliavimo punkte sumontuota automatinė valdymo sistema. Dujų reguliavimo punkte sumontuoti apsaugos vožtuvai automatiškai suveikia sumažėjus ar padidėjus dujų slėgiui. Taip pat dujų nutekėjimas fiksuojamas pagal uždujinimo daviklius tiesiogiai katilinėje bei vykdant periodines dujotiekio patikras specialia įranga. Parengtos atitinkamos procedūros kaip elgtis įvykus avarijai dujų ūkyje. Pagal iš anksto parengtus patikrinimo grafikus, atliekama reguliari dujų tiekimo įrangos ir vamzdynų patikra. |
|  |  |  |  | 60.Sandarūs paviršiai su drenažo sistema (įskaitant naftos gaudykles, kad išvengti vandens ir dirvožemio užteršimo tepalais). | Atitinka | Dirvožemio ir gruntinių vandenų užteršimo prevencija. Vandens ir dirvožemio užteršimas naftos produktais neįmanomas, kadangi dujų reguliavimo punktas yra pastate. Be to, dujų ūkyje tepalai nenaudojami. |
|  | 1.2. Dujas deginančių įrenginių šiluminis efektyvumas |  | 1.2. Dujas deginančių įrenginių šiluminis efektyvumas | 61.Pažangios kompiuterizuotos degimo sąlygų valdymo technologijos, skirtos išmetimų mažinimui ir katilo veiksmingumo didinimui. | Atitinka | Katilinėje sumontuota automatinė procesų valdymo sistema. Periodiškai išmetamosiose dujose matuojamas deguonies kiekis. Pagal matavimo rezultatus koreguojamas degimo procesas. Katilinės įrengimai yra reguliariai tikrinami ir remontuojami. |
|  | 1.4. Išmetimai iš dujas deginančių įrenginių |  | 1.4. Išmetimai iš dujas deginančių įrenginių | 62.Pilnas kuro sudegimas, taikant atitinkamas monitoringo ir procesų valdymo technologijas, bei atitinkamai prižiūrint degimo sistemą. | Atitinka |  |
| 23. | Energijos naudojimo efektyvumas | Informacinio dokumento projekto apie geriausius prieinamus gamybos būdus energijos efektyvumui anotacija, 2007 m. | Energijos naudojimo efektyvumas | 63.Identifikuoti tinkamus energijos efektyvumo rodiklius įrenginiams, ir, kur reikalinga, - atskiriems procesams, sistemoms ir (arba) padaliniams, ir priemones jiems keisti laikui bėgant arba įdiegus energijos efektyvumo priemones. | Dalinai atitinka | Įmonėje atliekamas elektros energijos suvartojimo monitoringas, esant būtinumui ir galimybėms keičiamas, optimizuojamas technologinis procesas. |
|  |  |  |  | 64. Keičiant elektros variklius ir įrangą prie jų, montuoti efektyviai energiją naudojančius variklius, keičiamo greičio pavaras, didelio efektyvumo pavaras/reduktorius, efektyvias movas, tinkamo profilio/dantytus diržus, sraigtines pavaras vietoj sliekinių. Laiku variklius ir įrangą tepti, derinti. | Dalinai atitinka | Ateityje diegiant naują įrangą, bus naudojami efektyviai energiją naudojantys varikliai ir kt. Įmonėje pradėta naudoti efektyvios movos, dantyti diržai. Varikliai, įranga tepami, derinami, reguliuojami laiku. |

14. Informacija apie avarijų prevencijos priemones (arba nuoroda į Saugos ataskaitą ar ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, jei jie pateikiami prieduose prie paraiškos).

IV. ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS, SAUGOJIMAS

15. Žaliavų ir medžiagų naudojimas, žaliavų ir medžiagų saugojimas.

5 lentelė. Naudojamos ir (ar) saugomos žaliavos ir papildomos (pagalbinės) medžiagos

| Eil. Nr. | Žaliavos arba medžiagos pavadinimas (išskyrus kurą, tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius) | Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Transportavimo būdas | Kiekis, vienu metu saugomas vietoje, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Saugojimo būdas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Popieriaus gamyba |
| 1 | Makulatūra (popieriaus ir kartono atliekos) | 33000 | Autotransportas | 1300 | Sandėlyje |
| 2 | Celiuliozė | 35000 | Autotransportas | 600 | Sandėlyje |
| 3 | Impregnantas | 600,000 | Autotransportas | 30,000 | Cisternoje |
| 4 | Impregnanto stabilizatorius | 10,000 | Autotransportas | 25,000 | Sandėlyje |
| 5 | Klijai sluoksnių klijavimui | 40,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 6 | Klijai klijavimui prie tūtos | 70,000 | Autotransportas | 4,000 | Sandėlyje |
| 7 | Klijai popieriaus galo užklijavimui | 15,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 8 | Klijai PVA tūtų gamybai | 300,000 | Autotransportas | 5,000 | Sandėlyje |
| 9 | Klijai sluoksnių suklijavimui | 15,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 10 | Baktereocidas | 30,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 11 | Antiseptikas | 8,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 12 | Natrio hipochloritas | 15,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 13 | Citrinos rūgštis | 8,000 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 14 | Natrio hidroksidas –skystas | 30,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 15 | Natrio hidroksidas (kaustikinė soda) | 15,000 | Autotransportas | 1,500 | Sandėlyje |
| 16 | Vario sulfatas | 3,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 17 | Chlorkalkės | 3,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 18 | Valiklis | 15,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 19 | Tinklo pasyvatorius | 30,000 | Autotransportas | 5,000 | Sandėlyje |
| 20 | Audeklo pasyvatorius | 30,000 | Autotransportas | 5,000 | Sandėlyje |
| 21 | Skiediklis | 4,500 | Autotransportas | 1,500 | Sandėlyje |
| 24 | Antiputokšlis | 70,000 | Autotransportas | 10,000 | Sandėlyje |
| 25 | Dažai koncentratas | 60,000 | Autotransportas | 4,000 | Sandėlyje |
| 26 | Dažai Softline PMS | 4,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 27 | Dažai popieriui | 4,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 28 | Adhezijos agentas | 70,000 | Autotransportas | 10,000 | Sandėlyje |
| 29 | Cotac 115 | 60,000 | Autotransportas | 10,000 | Sandėlyje |
| 30 | Atskiriamoji medžiaga | 80,000 | Autotransportas | 10,000 | Sandėlyje |
| 31 | Flokuliantas | 80,00 | Autotransportas | 15,000 | Sandėlyje |
| 32 | Koaguliantas | 300,000 | Autotransportas | 30,000 | Cisternoje |
| 33 | Popieriaus stiprintojas (KMC) | 20,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 34 | Aromatas (popieriaus gamybai) | 2,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 35 | Fiksatorius | 40,000 | Autotransportas | 5,000 | Sandėlyje |
| 36 | Ploviklis | 15,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 35 | Enzymai | 25,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 36 | Minkštiklis | 20,000 | Autotransportas | 4,000 | Sandėlyje |
| 37 | Kreida | 50,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 38 | Techninė druska | 30,000 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 39 | Džiovinimo cilindro kraštų valymo valiklis ( Maremod M460) | 15,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 40 | Dervų valiklis | 15,000 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| Šilumos gamyba |
| 1 | Natrio chloridas (tabletuota druska) | 15,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 2 | Reagentas IN-ECO® 600 | 10,000 | Autotransportas | 2,000 | Sandėlyje |
| 3 | Reagentas IN-ECO® 301 | 4,000 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 4 | Reagentas IN-ECO® 307 | 4,000 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 5 | Reagentas IN-ECO® 312 | 4,000 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 6 | Reagentas IN-ECO® 210 | 7,000 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 7 | Druskos rūgštis | 5,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 8 | Natrio hidroksidas | 6,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 9 | Reagentas IN-ECO® 551 | 5,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 10 | Reagentas IN-ECO® 501 | 2,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 11 | Reagentas IN-ECO® 535 | 2,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 12 | Reagentas IN-ECO® 540 | 2,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 13 | Amoniakas | 1,500 | Autotransportas | 1,000 | Sandėlyje |
| 14 | Reagentas ECO-STAR 100 | 60,000 | Autotransportas | 10,000 | Sandėlyje |
| 15 | Reagentas ECO-STAR 300 | 60,000 | Autotransportas | 10,000 | Sandėlyje |
| 16 | Reagentas ECO-STAR 635 | 4,000 | Autotransportas | 0,500 | Sandėlyje |
| 17 | Reagentas ECO-STAR 850 | 2,000 | Autotransportas | 0,100 | Sandėlyje |
| Gofruotojo kartono ir jo gaminių gamyba |
| 1 | Makulatūrinis popierius | 60000 | Autotransportas | 150,000 | Sandėlyje |
| 2 | Kukurūzų klijai -krakmolas | 1200,000 | Autotransportas | 4,000 | Sandėlyje |
| 3 | PVA klijai | 30,000 | Autotransportas | 3,000 | Sandėlyje |
| 4 | Natrio hidroksidas | 10,000 | Autotransportas | 0,250 | Sandėlyje |
| 5 | Borakso pentahidratas | 7,000 | Autotransportas | 0,200 | Sandėlyje |
| 6 | Citrinos rūgštis | 2,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |
| 7 | Antiputokšlis | 2,000 | Autotransportas | 0,300 | Sandėlyje |

6 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių naudojimas ir saugojimas

| Veikla, kurioje naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai | Tirpiklių turinčios medžiagos ir mišiniai | Tirpiklių turinčias medžiagas ir mišinius sudarantys komponentai | Planuojamos (maksima-ios) tirpiklio sąnaudos, t/metus | Tirpiklio suvartojimo riba, t/metus | Planuojamas tirpiklių turinčių medžiagų ir mišinių |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kiekis, saugomas vietoje, t | Saugojimo būdas |
|  |  | Pavadinimas | Rizikos/pavojingumo frazė | Koncentracija, % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nuo | iki |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 107.02.04 | Terpentinas |  | Xn; N; R10; R20/21/22; Xi; R36/38; R43; N; R51-53; | 100 | 1,950 | 2,000 | 0,300 | Sandė- lyje |
| Iš viso veiklos rūšį: | 1,950 |  |  |  |
| 107.04.14 | Tipografi-niai spaudos dažai | Izopropanolis | F; R11; Xi; R36; R67; | 1 | 4 | 20,000 | 30,000 | 0,500 | Sandėlyje |
|  |  | Dietanolaminas | Xn; R20/21/22; C; R34; | 1 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Dimetiletanolaminas | R10; Xn; R20/21/22; C; R34; | 1 | 4 |  |  |  |  |
|  | Iš viso (v.r): | 21,950 |  |  |

V. VANDENS IŠGAVIMAS

16. Informacija apie vandens išgavimo būdą (nuoroda į techninius dokumentus, statybos projektą ar kt.).

7 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio numatoma išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir planuojamą išgauti vandens kiekį

|  | Vandens išgavimo vietos Nr. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vandens telkinio kategorija (upė, ežeras, tvenkinys, kt.) | Tvenkinys |
| 2. | Vandens telkinio pavadinimas | Grigiškių tvenkinys (vandens padavimo kanalas) |
| 3. | Vandens telkinio identifikavimo kodas | 12050201 |
| 4. | 80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis upės debitas (m3/s) | - |
| 5. | Ežero, tvenkinio tūris (m3) | 94,85 |
| 6. | Vandens išgavimo vietos koordinatės | 569819,6060535 |
| 7. | Didžiausias planuojamas išgauti vandens kiekis | m3/m. | m3/p. |
|  |  | 2137500 | 5856 |

8 lentelė. Duomenys apie planuojamas naudoti požeminio vandens vandenvietes (telkinius)

| Eil. Nr. | Gėlo požeminio vandens vandenvietė (telkinys) |
| --- | --- |
|  | Pavadinimas Žemės gelmių registre | Adresas | Kodas Žemės gelmių registre | Aprobuotų išteklių kiekis, m3/d | Išteklių aprobavimo dokumento data ir Nr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | - | - | - | - | - |

Duomenys  nepateikiami, nes įmonė neturi ir neplanuojama naudoti požeminio vandens vandenvietes (telkinius).

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

Taršos  šaltinių pasikeitimai:

1. Pastačius naują  popieriaus perdirbimo linija Horizon, skirtą tualetinio popieriaus ir popierinių rankšluosčių  gamybai, atsiras naujas taršos šaltinis Nr.306.

2. 2015 metais sustabdžius PM2, PM3 demontuotas šlapio oro valymo ciklonas- taršos šaltinis Nr.012;

3. 2016 metais demontuotos  elektrinės krosnys, panaikinti taršos šaltiniai Nr.181, Nr.182.

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 1408,111 |
| Azoto oksidas (A) | 250 | 250,412 |
| Azoto oksidas (C) | 6044 | 0,003 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 52,908 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 14,002 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 9,804 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Geležies oksidai | 3113 | 0,005 |
| Mangano oksidai | 3516 | 0,0005 |
| Sieros rūgštis | 1761 | 0,029 |
|  | Iš viso: | 1735,275 |

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Įrenginio pavadinimas (((((Šilumos gamybos įrenginys____

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 002 | 6060516;570202 | 100,0 | 3,00 | 1,59 | 109 | 11,20 | 2352 |
| 250 | 6060664;570512 | 30,0 | 1,20 | 17,80 | 148 | 10,922 | 8500 |
| 251 | 6060668;570488 | 5,0 | 0,15 | 34,40 | 124 | 0,608 | 0 |
| 303 | 6060532;570162 | 30,0 | 1,2 | 4,21 | 60 | 4,76 | 8760 |

Įrenginio pavadinimas (((((Popieriaus gamyba______

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 012 | 6060953;569819 | 6,00 | 0,50 | 11,21 | 26 | 2,20 | 8016 |
| 227 | 6060872;569718 | 4,00 | 1,00 | 11,50 | 26 | 9,03 | 8400 |
| 234 | 6060928;569739 | 4,00 | 1,00 | 22,29 | 26 | 17,50 | 8400 |
| 304 | 6060941,21; 569978,34 | 9,025 | 0,95 | 3,36 | 60-80 | 2,38 | 8592 |
| 305 | 6060939,95; 569980,38 | 9,025 | 0,95 | 24,70 | 35-40 | 15,51 | 8592 |
| 306 | 6060948;569842 | 9,0 | 1,00 | 22,29 | 26 | 17,50 | 8400 |

Įrenginio pavadinimas (((((Pagalbinė veikla________

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 014 | 6060815;569867 | 4,00 | 0,30 | 10,62 | 24 | 0,75 | 700 |
| 016 | 6060809;569879 | 2,00 | 0,20 | 12,01 | 15 | 0,38 | 500 |
| 024 | 6060624;570487 | 15,70 | 1,10 | 3,35 | 26 | 3,18 | 7800 |
| 055 | 6060925;569788 | 7,00 | 0,40 | 8,80 | 26 | 0,90 | 4400 |
| 181 | 6060724;569951 | 7,00 | 0,30 | 15,57 | 20 | 1,10 | 800 |
| 182 | 6060775;569955 | 7,00 | 0,55 | 12,51 | 20 | 2,97 | 850 |
| 301 | 6060519,3;570357,3 | 10,00 | 0,20 | 3,50 | 20 | 0,11 | 6500 |
| 603 | 6060872;569865 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | 0 | 0,98 | 3000 |
| 604 | 6060763;570010 | 10,00 | 0,50 | 5,00 | 0 | 0,98 | 8760 |

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Leidžiama tarša |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | Vienkartinis dydis | metinė,t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Veiklos pobūdis-šilumos gamyba |
| Bono katilas, šiluminis našumas 28 MW, kuras- gamtinės dujos | 002 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 249,515 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 99,800 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 0,320 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 0,480 |
| Biokuro katilinė, šiluminis našumas 18 MW, kuras – biomasė | 250 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 4000 | 887,966 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 117,791 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 6,130 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 400 | 25,563 |
| Biokuro katilinė, šiluminis našumas 10 MW, kuras – biomasė | 303 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 4000 | 249,031 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 750 | 25,440 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 2000 | 3,326 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 400 | 26,823 |
| PGC, dujiniai šilumokaičiai, 5,2 MW (2,6+ 2,6 ), kuras- gamtinės dujos | 304 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 21,599 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 7,381 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 0,028 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 0,042 |
| Viso pagal veiklos rūšį: | 1721,235 |
| Veiklos pobūdis-popieriaus gamyba |
| Popieriaus vyniojimo ir pjaustymo mašinos | 227 | Kietosios daleles(C) | 4281 | g/s | 0,00190 | 0,055 |
| Popieriaus perdirbimo linija | 234 | Kietosios daleles(C) | 4281 | g/s | 0,00228 | 0,060 |
| Popieriaus gamybos mašina PM6 | 305 | Kietosios daleles(C) | 4281 | g/s | 0,21000 | 6,496 |
| Popieriaus perdirbimo linija Horizon | 306 | Kietosios daleles(C) | 4281 | g/s | 0,00228 | 0,060 |
| Viso pagal veiklos rūšį: | 6,671 |
| Pagalbinė veikla |
| TC, užgalandinimo staklės | 014 | Kietosios daleles (C) | 4281 | g/s | 0,03900 | 0,075 |
| TC, užgalandinimo staklės | 016 | Kietosios daleles (C) | 4281 | g/s | 0,01596 | 0,023 |
| ŠEC, kuro tiektuvas | 024 | Kietosios daleles (C) | 4281 | g/s | 0,26394 | 7,233 |
| PGC, pakrovimo įrenginiai | 055 | Sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00162 | 0,025 |
| GKG, akumuliatorių pakrovimo patalpa | 301 | Sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00020 | 0,004 |
| TC, neorganizuoti suvirinimo dujomis, metalo pjaustymo darbai | 603 | Geležies junginiai | 3113 | g/s | 0,00045 | 0,005 |
|  |  | Mangano junginiai | 3516 | g/s | 0,00005 | 0,0005 |
|  |  | Azoto oksidai (C) | 6044 | g/s | 0,00028 | 0,003 |
| PGC, dyzelinio kuro saugojimas ir paskirstymas | 604 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | g/s | 0,00018 | 0,000008 |
| Viso pagal veiklos rūšį: | 7,369 |
| Iš viso įrenginiui: | 1735,275 |

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

Įrenginio pavadinimas (((((Šilumos, popieriaus gamyba, pagalbinė veikla______

| Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr. | Valymo įrenginiai | Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas | kodas | pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 014 | Ciklonas | 30 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 016 | Ciklonas | 30 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 024 | Ciklonas | 30 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 227 | Rankovinis filtras | 54 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 234 | Rankovinis filtras | 54 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 250 | Multiciklonas | 30 | Kietosios dalelės (A) | 6493 |
| 303 | Multiciklonas | 30 | Kietosios dalelės (A) | 6493 |
| 305 | Rankovinis filtras | 54 | Kietosios daleles (C) | 4281 |
| 306 | Rankovinis filtras | 54 | Kietosios daleles (C) | 4281 |

VI paraiškos dalyje atskirų taršos šaltinių duomenys pateikti vadovaujantis:

Techniniu projektu ‘‘Gamybos ir pramonės paskirties pastato, Vilniaus g.10, Grigiškės. Vilniaus m.sav., statybos projektas‘‘. 2016m.

Techniniu projektu ‘‘Gamybos ir pramonės paskirties pastato (31P/2b)Vilniaus g.10, Grigiškės. Vilniaus m. Rekonstravimo projektas‘‘ suderintu   su VRAAD 2014-09-12.

Europos aplinkos apsaugos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMER/CORINAIR atmospheric emission inventory guidebook).  Techniniu projektu ‘‘Katilinė.Vilniaus g.10, Grigiškės. Vilniaus m. Rekonstravimo projektas‘‘ suderintu su VRAAD 2013-12-20.

Atskirų taršos šaltinių išmetamų teršalų vienkartiniai normatyvai pateikti vadovaujantis:

# LAND 43-2013, Išmetamų teršalų iš  kurą deginančių įrenginių normos

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

| Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr. | Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai | Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės | Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | išmetimų trukmė, val., min. (kas reikalinga, pabraukti) | teršalas | teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3 |  |
|  |  |  | pavadinimas | kodas |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |

Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimas nenumatomas, todėl lentelė nepildoma.

VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

| Eil. Nr. | Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai | ŠESD pavadinimas (anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar kt.). |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kuro deginimas įrenginiuose, kurių visas nominalus šiluminis našumas didesnis nei 20 MW (išskyrus pavojingų arba komunalinių atliekų deginimo įrenginius) | anglies dioksidas (CO2) |

VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ

19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.

15 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas

| Eil. Nr. | Vandens telkinio pavadinimas, kategorija ir kodas | 80 % tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms) | Vandens telkinio plotas, ha (stovinčio vandens telkiniams) | Vandens telkinio būklė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rodiklis | Esama (foninė) būklė | Leistina vandens telkinio apkrova |
|  |  |  |  |  | mato vnt. | reikšmė | Hidraulinė, m3/d. | teršalais |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 12010001 Neris,upė | 52,13 | - | Skendinčios medžiagos | mg/l | 7,3 | – | – | – |
|  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 3,3 | – | – | – |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 0,03 | – | – | – |

16 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurį planuojama išleisti nuotekas

| Eil. Nr. | Nuotekų išleidimo vietos / priimtuvo aprašymas | Juridinis nuotekų išleidimo pagrindas | Leistina priimtuvo apkrova |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hidraulinė | teršalais |
|  |  |  | m3/d | m3/metus | parametras | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | AB “Grigeo Grigiškės” gamybinės ir buitinės nuotekos tiekiamos į 28 m3 tūrio gamybinių ir buitinių nuotekų siurblinę , iš kurios perpumpuojamos į UAB „Grigeo Baltwood“ radialinius nusodintuvus (4) | 2008-08-01 Nuotekų šalinimo bei valymo sutartis Nr.PRN- 1966A.Vilniaus vandenys‘‘ ir AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘.Sutartis neterminuota. 2012-01-02 Nuotekų pirminio valymo-perpumpavimo sutartis Nr. sut.-par. BW-12/51 tarp UAB „Grigeo Baltwood“ (subrangovo) ir AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘. Sutartis neterminuota. | 8000 | 2920000 | - | - | - |

17 lentelė. Duomenys apie nuotekų šaltinius ir / arba išleistuvus

| Eil. Nr. | Koordinatės | Priimtuvo numeris | Planuojamų išleisti nuotekų aprašymas | Išleistuvo tipas / techniniai duomenys | Išleistuvo vietos aprašymas | Numatomas išleisti didžiausias nuotekų kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/d. | m3/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | X 6060873 Y 570266 | 2 | Paviršinės nuotekos Plotas 5,21 ha. (stogai 1,66ha, asfaltuoti paviršiai 3,55ha) | Krantinis išleistuvas, (500mm, išleidimo atstumas nuo kranto 2 m. | Išleidimas iš Neries kairiojo kranto įmonės teritorijoje Vilniaus g. 10, Vilnius, atstumas iki Neries žiočių 94,2 km | 88 | 32096 |
| 03 | X 6060618 Y 570748 | 2 | Abonentai: 21 lentelė 6.1 punktas Paviršinės nuotekos Plotas 6,57 ha. (stogai 4,04ha, asfaltuoti paviršiai 2,53ha) | Krantinis išleistuvas, (650mm, išleidimo atstumas nuo kranto 2 m. | Išleidimas iš Neries kairiojo kranto UAB ‚‘Grigeo Baltwood‘‘įmonės teritorijoje Vilniaus g. 10, Vilnius, atstumas iki Neries žiočių 94,7 km | 111 | 40469 |
| 04 | X6060747 Y 570558 | 2 | Paviršinės nuotekos Plotas 0,45 ha. ( stogai 0,10 ha,, asfaltuoti paviršiai 0,35 ha) | Krantinis išleistuvas, Ø250mm, išleidimo atstumas nuo kranto 2 m. | Išleidimas iš Neries kairiojo kranto įmonės teritorijoje Vilniaus g. 10, Vilnius, atstumas iki Neries žiočių 94,5 km | 65 | 23893 |
| 05 | X 6060977 Y 570031 | 2 | Paviršinės nuotekos Plotas 6,509 ha. (stogai 3,890 ha, asfaltuoti paviršiai 2,619ha) | Krantinis išleistuvas, (500mm, išleidimo atstumas nuo kranto 2,5 m. | Išleidimas iš Neries kairiojo kranto įmonės teritorijoje Vilniaus g. 10, Vilnius, atstumas iki Neries žiočių 93,9 km | 100 | 36492 |
| 4 | X 6060417 Y 570088 | 4 | AB “Grigeo Grigiškės” gamybinės-buitinės nuotekos, susidarančios popieriaus masės ruošimo ir popieriaus gamybos metu | Išleistuvas (400mm, į kanalizacijos tinklus, išleidimo atstumas nuo radialinių nusodintuvų 1,5 m | Išleidimas UAB “Grigeo Baltwood‘‘ įmonės teritorijoje į radialinius nusodintuvus Vilniaus g. 10 | 3338 | 1218500 |

18 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas

| Eil. Nr. | Teršalo pavadinimas | Didžiausias numatomas nuotekų užterštumas prieš valymą | Didžiausias leidžiamas ir planuojamas nuotekų užterštumas | Numa-tomas valymo efekty-vumas, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mom., mg/l | vidut., mg/l | t/metus | DLK mom., mg/l | Prašoma LK mom., mg/l | DLK vidut., mg/l | Prašoma LK vid., mg/l | DLT paros, t/d | Prašoma LT paros, t/d | DLT metų, t/m. | Prašoma LT metų, t/m. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 02 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 3,210 | 50 | - | 30 | - | 0,0044 | - | 0,963 | - | >70 |
|  | BDS7 | 29 | 29 | 0,930 | 57,5 | - | 28,75 | - | 0,0051 | - | 0,923 | - |  |
|  | Naftos produktai | 17 | 17 | 0,546 | 7 | - | 5 | - | 0,0006 | - | 0,160 | - | >70 |
| 03 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 4,047 | 50 | - | 30 | - | 0,0056 | - | 1,214 | - | >70 |
|  | BDS7 | 29 | 29 | 1,174 | 57,5 | - | 28,75 | - | 0,0064 | - | 1,163 | - |  |
|  | Naftos produktai | 17 | 17 | 0,688 | 7 | - | 5 | - | 0,0008 | - | 0,202 | - | >70 |
| 04 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 2,389 | 50 | - | 30 | - | 0,0033 | - | 0,717 | - | >70 |
|  | BDS7 | 57,5 | 29 | 0,693 | 57,5 | - | 28,75 | - | 0,0037 | - | 0,687 | - |  |
|  | Naftos produktai | 20 | 17 | 0,406 | 7 | - | 5 | - | 0,0005 | - | 0,119 | - | >70 |
| 05 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 3,650 | 50 | - | 30 | - | 0,0085 | - | 1,095 | - | >70 |
|  | BDS7 | 29 | 29 | 1,058 | 57,5 | - | 28,75 | - | 0,0097 | - | 1,049 | - |  |
|  | Naftos produktai | 17 | 17 | 0,620 | 7 | - | 5 | - | 0,0012 | - | 0,182 | - | >70 |

19 lentelė. Objekte / įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės

| Eil. Nr. | Nuotekų šaltinis / išleistuvas | Priemonės ir jos paskirties aprašymas | Įdiegimo data | Priemonės projektinės savybės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rodiklis | mato vnt. | reikšmė |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 02 | Lietaus nuotekų valymo įrenginiai- I klasės naftos produktų separatoriaus sistema Oleopator NS 80, turinti integruotą smėlio ir nuosėdų nusodintuvą (pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas) kodas 700 | 2012-10- 01 | projektinis našumas | m³/h | 54 |
|  |  |  |  |  | m³/d | 450 |
|  |  |  |  | Leistina apkrova |
|  |  |  |  | SM | mg/l | 100 |
|  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 34,5 |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 30 |
| 2. | 03 | Lietaus nuotekų valymo įrenginiai- I klasės naftos produktų separatoriaus sistema Oleopator NS 100, turinti integruotą smėlio ir nuosėdų nusodintuvą (pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas) kodas 700 | 2012-10- 01 | projektinis našumas | m³/h | 68 |
|  |  |  |  |  | m³/d | 561 |
|  |  |  |  | Leistina apkrova |
|  |  |  |  | SM | mg/l | 100 |
|  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 34,5 |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 30 |
| 3. | 04 | Lietaus nuotekų valymo įrenginiai - I klasės naftos produktų separatoriaus sistema Oleopator Light NS10 SF1000, turinti integruotą smėlio ir nuosėdų nusodintuvą (pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas) kodas 700. | 2011-04-28 | projektinis našumas | m³/h | 10 |
|  |  |  |  |  | m³/d | 270 |
|  |  |  |  | Leistina apkrova |
|  |  |  |  | SM | mg/l | 100 |
|  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 34,5 |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 30 |
| 4. | 05 | Lietaus nuotekų valymo įrenginiai - I klasės naftos produktų separatoriaus sistema Oleopator NS 80, turinti integruotą smėlio ir nuosėdų nusodintuvą (pašalinti iš paviršinių nuotekų naftos produktus ir skendinčias medžiagas) kodas 700. | 2012-10-01 |  | m³/h | 54 |
|  |  |  |  |  | m³/d | 450 |
|  |  |  |  | Leistina apkrova |
|  |  |  |  | SM | mg/l | 100 |
|  |  |  |  | BDS7 | mg/l | 34,5 |
|  |  |  |  | Naftos produktai | mg/l | 30 |

20 lentelė. Numatomos vandenų apsaugos nuo taršos priemonės

| Eil. Nr. | Nuotekų šaltinis / išleistuvas | Priemonės aprašymas | Laukiamo efekto aprašymas | Numatomas leidimo sąlygų keitimas įgyvendinus priemonę | Diegimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pradžia | pabaiga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Nepildoma, nes  naujų priemonių nenumatoma.

21 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas (ne paviršines), sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės

| Eil. Nr. | Abonento pavadinimas | Didžiausias nuotekų kiekis, kurį numatoma priimti iš abonento | Didžiausia tarša, kurią numatoma gauti su abonento nuotekomis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | tūkst. m3/m. | Teršalai | LKmom., mg/l | LKvid., mg/l | LTparos, t/d | LTmetinė, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas, užterštas prioritetinėmis pavojingomis ir/arba „A“ sąrašo pavojingomis medžiagomis: |
| 1.1. | - | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti daugiau kaip po 50 m3/d gamybinių nuotekų (bet kurie neatitinka 1 punkte nurodytų kriterijų): |
| 2.1. | - | - |  |  |  |  |  |
| 6. | Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuo potencialiai teršiamų teritorijų surenkamas paviršines nuotekas: |
| 6.1. | UAB‘‘Grigeo Baltwood‘‘ | 40469 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 0,0111 | 4,047 |
|  |  |  | BDS7 | 29 | 29 | 0,0032 | 1,174 |
|  |  |  | Naftos produktai | 17 | 17 | 0,0019 | 0,688 |
| 7. | Suminiai kitų abonentų (kurie neatitinka 6 punkte nurodytų kriterijų) išleidžiamų paviršinių nuotekų duomenys: | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 8. | Iš viso (iš visų 6 ir 7 eilutėse nurodytų abonentų numatomų priimti nuotekų duomenys): | 40469 | Skendinčios medžiagos | 100 | 100 | 0,0111 | 4,047 |
|  |  |  | BDS7 | 29 | 29 | 0,0032 | 1,174 |
|  |  |  | Naftos produktai | 17 | 17 | 0,0019 | 0,688 |

22 lentelė. Nuotekų apskaitos įrenginiai

| Eil. Nr. | Išleistuvo Nr. | Apskaitos prietaiso vieta | Apskaitos prietaiso registracijos duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 02 | Apskaita vykdoma skaičiavimo būdu (pagal metinį kritulių kiekį, nuotėkio baseino plotą bei paviršinio nuotėkio koeficiento duomenis) Bendras plotas 5,21 ha | - |
|  | 03 | Apskaita vykdoma skaičiavimo būdu (pagal metinį kritulių kiekį, nuotėkio baseino plotą bei paviršinio nuotėkio koeficiento duomenis) Bendras plotas 6,57 ha | - |
|  | 04 | Apskaita vykdoma skaičiavimo būdu (pagal metinį kritulių kiekį, nuotėkio baseino plotą bei paviršinio nuotėkio koeficiento duomenis) Bendras plotas 0,45 ha | - |
|  | 05 | Apskaita vykdoma skaičiavimo būdu (pagal metinį kritulių kiekį, nuotėkio baseino plotą bei paviršinio nuotėkio koeficiento duomenis) Bendras plotas 6,509 ha | - |
| 12-1 | 4 | Apskaita vykdoma pagal AB‘‘Grigeo Grigiškės‘‘ gamybinių ir buitinių nuotekų siurblinėje esantį skaitiklį . | Nr.083F85001 |

IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA

20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenys apie žinomą įmonės  teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens taršą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko  arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita. Galima žemės  tarša esant neįprastinėms  (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms ir priemonės galimai taršai  esant tokioms sąlygoms  išvengti ar ją riboti.

2015 metais UAB „Ekometrija“ atliko preliminarius ekogeologinius tyrimus AB „Grigeo Grigiškės“ popieriaus gamybos cecho gamybinėje teritorijoje. (Paraiškos  Priedas Nr.1).

Gauti rezultatai parodė, kad vykdoma veikla reikšmingo negatyvaus poveikio gruntui ir gruntiniam vandeniui nekelia. Atsižvelgiant į tai, detalus ekogeologinis tyrimas nerekomenduojamas, tačiau atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, bendrovė   veiklos vietoje turi atlikti reguliarius dirvožemio ir požeminio vandens užterštumo tyrimus taip, kaip nustatyta šio leidimo reikalavimuose: dirvožemio – ne rečiau kaip kartą per dešimt metų, požeminio vandens – pagal 2016 02 01 patvirtintą  AB ‘‘Grigeo Grigiškės‘‘ popieriaus gamybos cecho gamybinės teritorijos Vilniaus m. sav., Grigiškėse, Vilniaus 10 Aplinkos monitoringo  (Poveikio požeminiam vandeniui dalies) programą  2016-2020 m.

X. TRĘŠIMAS

21. Informacija apie biologiškai skaidžių atliekų naudojimą tręšimui žemės ūkyje.

Duomenys nepateikiami, nes AB “Grigeo Grigiškės” nenaudoja biologiškai skaidžių atliekų tręšimui žemės ūkyje.

22. Informacija apie laukų tręšimą mėšlu ir (ar) srutomis.

Duomenys nepateikiami, nes AB “Grigeo Grigiškės”  veikla nesusijusi  su aukščiau nurodyta veikla.

XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, NAUDOJIMAS IR (AR) ŠALINIMAS

23. Atliekų susidarymas.

23.1. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

23 lentelė. Numatomas susidarančių atliekų kiekis

| Atliekos | Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese | Susidarymas | Tvarkymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas |  | Susidarančių atliekų kiekis, t/m. | Atliekų tvarkymo būdas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03 03 07 | mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virimo brokas | metalo, stiklo, tekstilės, medienos, statybinių medžiagų gabaliukai, “sintetinio” nesimalančio popieriaus, plėvelės, celofano, pergamento dalelės, smėlis ir kt. | Nepavojinga | Makulatūros perdirbimo linija | 2000 | D1 |
| 10 01 01 | dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 0 4) | - | Nepavojinga | Biokuro deginimas katilinėse | 5000 | D1 |
| 13 02 08* | kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | atidirbusios alyvos, tepalai | Pavojinga H14 | Įrenginių priežiūra | 2,6 | R12, R13 |
| 13 05 07* | naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo | - | Pavojinga H14 | Paviršinių nuotekų valymas | 30 | R12, R13 |
| 13 05 08* | žvyro gaudyklės ir naftos produktų/ vandens separatorių atliekų mišiniai | - | Pavojinga H14 | Paviršinių nuotekų valymas | 20 | R12, R13 |
| 15 01 02 | plastikinės ( kartu su PET (polietilentereftalatas )) pakuotės | polietileninės plėvelės atliekos | Nepavojinga | Gatavos produkcijos įpakavimo procesas | 70 | R12 |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | žaliavų ryšulius rišanti viela | Nepavojinga | Makulatūros, celiuliozės perdirbimo linija | 120 | R4 |
| 15 01 10* | Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos | - | Pavojinga H14 | Gofruotojo kartono gaminių gamyba | 2000 | R4,R12, R13 |
| 15 02 02* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | tepaluotos pašluostės, skudurai, pirštinės. | Pavojinga H14 | Įrenginių priežiūra | 0,8 | R12, R13 |
| 16 01 03 | naudotos padangos | - | Nepavojinga | Transporto priemonės | 0,6 | R12, R13 |
| 16 06 01* | švino akumuliatoriai | - | Pavojinga H14 | Transporto priemonės | 3,0 | R12, R13 |
| 19 08 14 | kitokio pramonių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13 | - | Nepavojinga | Mechaninis nuotekų valymas | 3600 | R3 |
| 20 01 01 | popierius ir kartonas | Gofruotojo kartono gaminių gamybos metu susidarančios atraižos | Nepavojinga | Gofruotojo kartono gaminių gamyba | 7000 | R3 |
| 20 01 21* | dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | - | Pavojinga H14 | Patalpų apšvietimas | 0,6 | D15 |
| 20 01 35* | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23,kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių | - | Pavojinga H14 | Gamybos proceso aptarnavime | 1,5 | R4, R5 |
| 20 01 36 | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | - | Nepavojinga | Gamybos proceso aptarnavime | 1,5 | R4, R5 |
| 20 01 39 | Plastikai | - | Nepavojinga | Gatavos produkcijos įpakavimo procesas | 70 | R12 |
| 20 01 40 | metalai | - | Nepavojinga | Įrenginių priežiūra/ demontavimas | 300 | R4 |
| 20 03 01 | mišrios komunalinės atliekos | - | Nepavojinga | Administracinės patalpos | 500 | D1 |

24. Atliekų naudojimas ir (ar) šalinimas:

24 lentelė. Numatomos naudoti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas naudojančioms įmonėms)

| Atliekos | Naudojimas |
| --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas, t/m. | Naudojimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas naudoti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 01 01 | Popierius ir kartonas | makulatūra | Nepavojinga | 33000 | R3 (perdirbimas) | 33000 |
| 19 12 01 | Popierius ir kartonas | makulatūra | Nepavojinga |  |  |  |
| 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės | makulatūra | Nepavojinga |  |  |  |

25 lentelė. Numatomos šalinti (išskyrus laikyti) atliekos (atliekas šalinančioms įmonėms)

Įrenginio pavadinimas

| Atliekos | Šalinimas |
| --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas | Įrenginio našumas, t/m | Šalinimo veiklos kodas ir pavadinimas | Numatomas šalinti kiekis, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Duomenys nepateikiami, nes  AB “Grigeo Grigiškės”  veikla nesusijusi  su atliekų šalinimu.

26 lentelė. Numatomas laikinai laikyti atliekų kiekis (įmonėms, numatančioms laikinai laikyti, naudoti ir (ar) šalinti skirtas atliekas)

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 01 01 | Popierius ir kartonas | makulatūra | Nepavojinga | 1300 |
| 19 12 01 | Popierius ir kartonas | makulatūra | Nepavojinga |  |
| 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės | makulatūra | Nepavojinga |  |

27 lentelė. Numatomas laikyti atliekų kiekis

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 03 03 07 | mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virimo brokas | - | Nepavojinga | 10,0 |
| 10 01 01 | dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 0 4) | - | Nepavojinga | 9,0 |
| 13 02 08* | kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva | - | Pavojinga | 0,6 |
| 13 05 07* | naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo | - | Pavojinga | 20,0 |
| 13 05 08* | žvyro gaudyklės ir naftos produktų/ vandens separatorių atliekų mišiniai | - | Pavojinga | 10,0 |
| 15 01 02 | plastikinės ( kartu su PET (polietilentereftalatas )) pakuotės | - | Nepavojinga | 5,5 |
| 15 01 04 | metalinės pakuotės | - | Nepavojinga | 10,0 |
| 15 01 10* | Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos | - | Pavojinga | 0,5 |
| 15 02 02* | absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis | - | Pavojinga | 0,4 |
| 16 01 03 | naudotos padangos | - | Nepavojinga | 0,4 |
| 16 06 01* | švino akumuliatoriai | - | Pavojinga | 3,0 |
| 19 08 14 | kitokio pramonių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13 | - | Nepavojinga | 100 |
| 20 01 21* | dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | - | Pavojinga | 0,40 |
| 20 01 35* | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23,kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių | - | Pavojinga | 1,0 |
| 20 01 36 | nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 | - | Nepavojinga | 1,0 |
| 20 01 39 | Plastikai | - | Nepavojinga | 5,5 |
| 20 01 40 | metalai | - | Nepavojinga | 50 |
| 20 03 01 | mišrios komunalinės atliekos | - | Nepavojinga | 30,0 |

25. Papildomi duomenys pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290; 2005, Nr. 147-566; 2006, Nr. 135-5116; 2008, Nr. 111-4253; 2010, Nr. 121-6185; 2013, Nr. 42-2082), 8, 81 punktuose.

26. Papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 (Žin., 2000, Nr. 96-3051), 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.

XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ

27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą.

# AB „Grigeo Grigiškės“ visa veikla vykdoma gamybinėse patalpose pramoniniame rajone. Išplėtus bendrovės veiklą bei padidėjus pagaminamos produkcijos kiekiui, taip pat padidės ir atvažiuojančio/išvažiuojančio į/iš įmonės autotransporto srautas. AB “Grigeo Grigiškės” triukšmo šaltiniai yra vykdomos  ūkinės veiklos metu veikianti technologinė įranga: popieriaus gaminimo mašinos, popieriaus perdirbimo linijos ir kompresoriai. Visi  triukšmo šaltiniai yra uždarose cecho patalpose.  2014 m atliktų triukšmo matavimų įmonės teritorijoje ant SAZ ribos bei gyvenamojoje aplinkoje   triukšmo lygiai neviršija   Lietuvos higienos normos  HN 33:2011‘‘Triukšmo  ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose  ir visuomeninės  paskirties pastatuose bei jų aplinkoje‘‘verčių.

# 2016 m.  bendrovės teritorijoje prie PM6 pastato ir  statomo pastato  5 taškuose atlikti triukšmo matavimai  (Paraiškos  priedas Nr.2) ir atliktas prognostinis triukšmo vertinimas. Triukšmo matavimai ir triukšmo skaičiavimai bei sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, kad bendrovės teritorijoje  bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje  (už SAZ ribų)  visais paros periodais triukšmo lygis neviršija didžiausių  leidžiamų  triukšmo ribinių dydžių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 metų birželio 13d. įsakymu Nr.V-604 „ Dėl Lietuvos higienos normos  HN 33:2011 ‘‘Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo ‘‘ .

Prognostinis triukšmo vertinimas

Artimiausi triukšmui jautrūs objektai yra aplink bendrovės UAB „Grigeo Grigiškės“ (Vilniaus g. 10, Grigiškės) teritoriją: pietinėje pusėje – automagistralė Vilnius-Kaunas (A1), už kurios yra gyvenamieji pastatai (Mokyklos g., Pašto g. , Kovo 11-osios g., Vilniaus g.), vakarinėje pusėje – gyvenamieji pastatai (Atgajos g., Santakos g., Kauno Vokės g. ir kt.). Artimiausia gyvenamojo pastato aplinka vertinama pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau − HN 33:2011). Įmonė pastatė  naują, 18,4 m aukščio, gamybinį pastatą (schemoje pažymėtas 3P). Po rekonstrukcijos gamybiniuose pastatuose  eksploatuojamos ir numatomos eksploatuoti įrangos sąrašas pateiktas 1 lentelėje.

# 1 – 7 lentelėse pateikti įrenginių skleidžiami triukšmo lygiai.

1 lentelė. Įrangos skleidžiami triukšmo lygiai (IMMI programos Sabine skaičiuoklėje įvesti duomenys)

| Eksploatuo-jamo įrenginio numeris | Įrenginių pavadinimas | Vieno įrenginio triukšmo lygis (ekvivalentinis garso slėgio lygis) pagal matavimo duomenis, dBA*, pagal techninius duomenis, dBA** (patikslinimui) |
| --- | --- | --- |
| Gamybinis pastatas (23 m aukščio) schemoje pažymėtas 4G |
| 1 | Popieriaus gaminimo mašina PGM 5 | 88* |
| 2 | Popieriaus dubliavimo staklės | 85* |
| 3 | Tualetinio popieriaus ir rankšluosčių gaminimo linija Sincro | 87** (iš prof. rizikos kortelės maksimali vertė) |
| 4 | Tualetinio popieriaus ir rankšluosčių gaminimo linija Arnica | 82* |
| 5 | Tualetinio popieriaus ir rankšluosčių gaminimo linija PCMC/Lyпk | 82* |
| 6 | Tualetinio popieriaus ir rankšluosčių gaminimo linija Maodue | 78* |
| 7 | Tualetinio popieriaus ir rankšluosčių gaminimo linija Perini | 78* |
| 8 | Lapinių rankšluosčių gaminimo linija Neste | 84* |
| 9 | Servetėlių gaminimo linija | 76* |
| 10 | Lapinių rankšluosčių gaminimo linija Wall | 84* |
| 11 | Nosinaičių gamybos linija | 76* |
| 12 | Clarc GEX 16/20S (keturios) | 77* |
| 13 | Toyota 7 FBR14 | 60* |
| 14 | Toyota 4,0 t | 77,2* |
| Gamybinis pastatas (18,7 m aukščio) schemoje pažymėtas 1G |
| 12 | PM6 ( prie vyniotuvo) | 88,6* |
| 13 | PM6 (prie atkirtimo peilio) | 89,6* |
| 14 | PM6 pervyniojimo dubliavimo mašina (prie tūtų uždėjimo) | 92,6* |
| 15 | PM6 pervyniojimo dubliavimo mašina | 78,1* |
| 16 | Masės ruošimas | 80,2* |
| 17 | Autokrautuvas Hyster 3,5XM | 82** |
| 18 | Autokrautuvas Hyster 4,5XM | 83** |
| 19 | Mezzanine ventiliatorius U3 37 kW (prie ciklono) | 82** (perskaičiuota taikant apsauginio gaubto ir izoliuotos patalpos triukšmo mažinimą -20 dBA) |
| 20 | Mezzanine drėgmės šalinimo sistemos ventiliatorius 75 kW (prie šlapio ciklono) | 85**(perskaičiuota taikant apsauginio gaubto ir izoliuotos patalpos triukšmo mažinimą -20 dBA) |
| 21 | Mezzanine dulkių šalinimo sistemos ventiliatorius 160 kW (prie multiciklono) | 90**(perskaičiuota taikant apsauginio gaubto ir izoliuotos patalpos triukšmo mažinimą-20 dBA) |
| 22 | Aušinimo bokšto ventiliatorius Mita 7,5 kW | 96**(perskaičiuota taikant apsauginio gaubto ir izoliuotos patalpos triukšmo mažinimą-20 dBA) |
| Projektuojamas gamybinis pastatas (18,4 m aukščio) schemoje pažymėtas 3P ir esamas 2 G (18,4 m aukščio) pastatas (3P ir 2 G sujungti pastatai) |
| 23 | Autokrautuvas Clark (penki) | 77** |
| 24 | Autokrautuvas Hyster J1,6 XNT (keturi) | 82** |
| Gamybinis pastatas (18,4 m aukščio) schemoje pažymėtas PM5 |
| 25 | PGM 5 popieriaus gaminimo mašina | 88* |
| 26 | PM6 popieriaus dubliavimo staklės | 85* |
| Makulatūros sandėlys |
| 27 | Autokrautuvas Clark C30D | 77** |
| 28 | Autokrautuvas BT Cargo DT 25 | 77** |
| Katilinė |
| 29 | Katilinės įranga | 75,2** |
| Išorėje pastatų bendrovės teritorijoje eksploatuojami įrenginiai ir autokrautuvai |
| 30 | Žaliavų iškrovimas lauke prie 4 G pastato Autokrautuvas Clarc GEX20S 416 | 73,1*** (korekcija dėl darbo laiko 3 val.), judėjimo maršrutas 32,51 m |
| 31 | Žaliavų iškrovimas lauke priešias 1 G pastato Autokrautuvas Hyster 3,5 (du krautuvai) | 82,3*** (korekcija dėl darbo laiko 6 val. ir krautuvų kiekio), judėjimo maršrutas 40,54 m |
| 32 | Atskirai stovintys JHM-Moldow įrenginiai, trys ventiliatoriai) prie 3 P pastato, prie 4 G pastato ir prie PM 5 pastato (18,6 m aukštyje | 82 *** |
| 33 | Ura tipo stoginiai ventiliatoriai (penki) ant 1 G pastato stogo (18,7 m aukštyje) | 72***(korekcija naudojant techninius duomenis 44 dBA 10 m atstumu, apskaičiuotas korekcijos dėl atstumo koeficientas 28 dBA) |
| 34 | Uma tipo stoginiai ventiliatoriai (trys) ant 1 G pastato stogo (18,7 m aukštyje) | 65***(korekcija naudojant techninius duomenis 37 dBA 10 m atstumu, apskaičiuotas korekcijos dėl atstumo koeficientas 28 dBA) |
| 35 | Krovininis transportas 6 sunkvežimiai (pagal aplinkosaugos atitikimo standartus turi neviršyti 77 dBA 1 transporto priemonei) | 83*** (korekcija dėl darbo laiko 8 val. ir dėl transporto kiekio) Judėjimo maršrutas link Makulatūros sandėlio 522, 16m |
| 36 | Krovininis transportas 6 sunkvežimiai (pagal aplinkosaugos atitikimo standartus turi neviršyti 77 dBA 1 transporto priemonei) | 83*** (korekcija dėl darbo laiko 8 val. ir dėl transporto kiekio) Judėjimo maršrutas link 1 G Popieriaus gamybos patalpų 806,23 m |
| 37 | Krovininis transportas 33 sunkvežimiai (pagal aplinkosaugos atitikimo standartus turi neviršyti 77 dBA 1 transporto priemonei) | 90,4*** (korekcija dėl darbo laiko 8 val. ir dėl transporto kiekio) Judėjimo maršrutas link 2 G Gatavos produkcijos sandėlio iš šono 775,65 m |
| 38 | Krovininis transportas 5 sunkvežimiai (pagal aplinkosaugos atitikimo standartus turi neviršyti 77 dBA 1 transporto priemonei) | 82,2*** (korekcija dėl darbo laiko 8 val. ir dėl transporto kiekio) Judėjimo maršrutas link 2 G Gatavos produkcijos sandėlio iš priekio ir 4 G Popieriaus gamybos patalpų 907,84 m |

Pastaba*/ ** Pažymėtos esamos įrangos triukšmo lygiai taikyti skaičiavimuose naudojant IMMI programą Sabina, kuri skirta įvertinti gamybinių patalpų viduje susidarantį triukšmo lygį.

*** Pažymėtos esamos įrangos triukšmo lygiai taikyti skaičiavimuose naudojant IMMI programą skirta įvertinti patalpų išorėje susidarantį triukšmo lygį

2 lentelė. Triukšmą skleidžiančios gamybinės įrangos vertinimas gamybiniame pastate (23 m aukščio) schemoje pažymėtas 4G.

| Vertintos veiklos sąlygos gaminių formavimo pastate | Apskaičiuotas triukšmo lygis (dBA) |
| --- | --- |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams pilnu režimu (suminis efektas skaičiuojant blogiausią įmanomą variantą), gamybinių patalpų viduje. Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė. | 91,8 |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams pilnu režimu bei įvertinus ekvivalentinį vidaus patalpų absorbcijos efektą − 14,3 dB(A). Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė (pastato plotas 3560,04 m2, pastato tūris 81880,92 m3). | 77,5 |
| Oro garso izoliavimo rodiklis Rw 25 dB, įvertinus bendrovės techniniame projekte nurodytas statybines medžiagas (Sieninės plokštės – analogas Kingspan KS1150TL, storis 120 mm, užpildas poliuretanas) ir jų charakteristikas. | 52,5* |

Pastaba* Pažymėtas gamybinio pastato triukšmo lygis taikytas skaičiavimuose naudojant IMMI programą.

3 lentelė. Triukšmą skleidžiančios gamybinės įrangos vertinimas gamybiniame pastate (18,7 m aukščio) schemoje pažymėtas 1G.

| Vertintos veiklos sąlygos gaminių formavimo pastate | Apskaičiuotas triukšmo lygis (dBA) |
| --- | --- |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams (įrangai ir technologiniams ventiliatoriams) pilnu režimu (suminis efektas skaičiuojant blogiausią įmanomą variantą), gamybinių patalpų viduje. Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė. | 97,4 |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams pilnu režimu bei įvertinus ekvivalentinį vidaus patalpų absorbcijos efektą −15,0 dB(A). Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė (pastato plotas 1393,07 m2, pastato tūris 26050,41 m3). | 82,4 |
| Oro garso izoliavimo rodiklis Rw 20 dB (-5 dBA mažesnis dėl pastato seinoje esančių vėdinamųjų grotelių/žaliuzių), įvertinus įmonės techniniame projekte nurodytas statybines medžiagas (sieninės plokštės – analogas Kingspan KS1150TL, storis 120 mm, užpildas poliuretanas) ir jų charakteristikas | 62,4* |

Pastaba* Pažymėtas gamybinio pastato triukšmo lygis taikytas skaičiavimuose naudojant IMMI programą.

4 lentelė. Triukšmą skleidžiančios gamybinės įrangos vertinimas gamybiniame pastate (18,4 m aukščio) schemoje pažymėtas PM5.

| Vertintos veiklos sąlygos gaminių formavimo pastate | Apskaičiuotas triukšmo lygis (dBA) |
| --- | --- |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams pilnu režimu (suminis efektas skaičiuojant blogiausią įmanomą variantą), gamybinių patalpų viduje. Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė. | 89,8 |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams pilnu režimu bei įvertinus ekvivalentinį vidaus patalpų absorbcijos efektą − 14,3 dB(A). Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė (pastato plotas 2186,34 m2, pastato tūris 40228,66 m3). | 75,4 |
| Oro garso izoliavimo rodiklis Rw 25 dB, įvertinus bendrovės techniniame projekte nurodytas statybines medžiagas (sieninės plokštės – analogas Kingspan KS1150TL, storis 120 mm, užpildas poliuretanas) ir jų charakteristikas. | 50,4* |

Pastaba* Pažymėtas gamybinio pastato triukšmo lygis taikytas skaičiavimuose naudojant IMMI programą.

5 lentelė. Triukšmą skleidžiančios gamybinės įrangos vertinimas projektuojamame gamybiniame pastate (18,4 m aukščio) schemoje pažymėtas 3P.

| Vertintos veiklos sąlygos gaminių formavimo pastate | Apskaičiuotas triukšmo lygis (dBA) |
| --- | --- |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams pilnu režimu (suminis efektas skaičiuojant blogiausią įmanomą variantą), gamybinių patalpų viduje. Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė. | 84,0 |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams pilnu režimu bei įvertinus ekvivalentinį vidaus patalpų absorbcijos efektą − 11,7 dB(A). Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė (pastato plotas 2266 m2, pastato tūris 41694,4 m3). | 72,3 |
| Oro garso izoliavimo rodiklis Rw 25 dB, įvertinus įmonės techniniame projekte nurodytas statybines medžiagas (sieninės plokštės – analogas Kingspan KS1150TL, storis 120 mm, užpildas poliuretanas) ir jų charakteristikas. | 47,3* |

Pastaba* Pažymėtas gamybinio pastato triukšmo lygis taikytas skaičiavimuose naudojant IMMI programą.

6 lentelė. Triukšmą skleidžiančios gamybinės įrangos vertinimas gamybiniame pastate –katilinėje (aukštis 18 m) schemoje pažymėtas 6K.

| Vertintos veiklos sąlygos gaminių formavimo pastate | Apskaičiuotas triukšmo lygis (dBA) |
| --- | --- |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams (katilui) pilnu režimu (suminis efektas skaičiuojant blogiausią įmanomą variantą), gamybinių patalpų viduje. Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė. | 75,2 |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams pilnu režimu bei įvertinus ekvivalentinį vidaus patalpų absorbcijos efektą − 14,9 dB(A). Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė (pastato plotas 1367,24 m2, pastato tūris 24610,32 m3). | 60,3 |
| Oro garso izoliavimo rodiklis Rw 25 dB, įvertinus bendrovės techniniame projekte nurodytas statybines medžiagas (sieninės plokštės – analogas Kingspan KS1150TL, storis 120 mm, užpildas poliuretanas) ir jų charakteristikas. | 35,3* |

Pastaba* Pažymėtas gamybinio pastato triukšmo lygis taikytas skaičiavimuose naudojant IMMI programą.

7 lentelė. Triukšmą skleidžiančios gamybinės įrangos vertinimas gamybiniame pastate – makulatūros sandėlyje (aukštis 8 m) schemoje pažymėtas 7MK

| .Vertintos veiklos sąlygos gaminių formavimo pastate | Apskaičiuotas triukšmo lygis (dBA) |
| --- | --- |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams (dviems autokrautuvams) pilnu režimu (suminis efektas skaičiuojant blogiausią įmanomą variantą), gamybinių patalpų viduje. Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė. | 80,0 |
| Veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams pilnu režimu bei įvertinus ekvivalentinį vidaus patalpų absorbcijos efektą − 19,4 dB(A). Skaičiavimams panaudota IMMI programos Sabine skaičiuoklė (pastato plotas 3823,09 m2, pastato tūris 30584,72 m3). | 60,6 |
| Oro garso izoliavimo rodiklis Rw 25 dB, įvertinus įmonės techniniame projekte nurodytas statybines medžiagas (sieninės plokštės – analogas Kingspan KS1150TL, storis 120 mm, užpildas poliuretanas) ir jų charakteristikas. | 35,6* |

Pastaba* Pažymėtas gamybinio pastato triukšmo lygis taikytas skaičiavimuose naudojant IMMI programą.Gamybiniame pastate ir gamybinėje teritorijoje, taip pat šalia esančiose kitų įmonių teritorijose turi būti taikoma Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-103/V-265 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“, 7.1 punkte nurodyta ribinė ekspozicijos vertė: LEX, 8h = 87 dB(A).

# Atliktiems skaičiavimams panaudojus IMMI programos Sabine skaičiuoklę gauta,  kad veikiant gamybinėse patalpose visiems triukšmo šaltiniams pilnu režimu ir įvertinus vidaus patalpų triukšmo absorbcijos efektus ir pastatų oro garso izoliavimo rodiklius iš gamybinių pastatų, tarp jų ir iš naujai pastatyto sklistų: 52,5 dBA, 55,6 dBA, 50,4 dBA ir 47,3 dBA triukšmas (plotiniai triukšmo šaltiniai). Papildomai kaip taškinis triukšmo šaltinis vertintas atskirai stovintis įrenginys, JHM-Moldow ventiliatorius (18,6 m aukštyje). Aukščiau minėti duomenys IMMI programoje naudoti įvertinant iš plotinių triukšmo šaltinių sklindantį triukšmą. Kiti bendrovės teritorijoje esantys pastatai (administraciniai ir pagalbiniai) vertinti kaip pastatai barjerai triukšmo kelyje.

# IMMI programoje garso silpnėjimas dėl atstumo apskaičiuojamas pagal LST ISO 9613-2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613-2:1996) pateiktą (1) formulę. 	(1)

# kur d – atstumas tarp triukšmo šaltinio ir vertinamojo taško (metrais), d0 – atskaitos atstumas (d0=1 m). Formulėje (1) koeficientas 8 taikomas pusiau sferinio garso sklidimo atveju.

# Įmonės reikmėms naudojamo transporto ir stovėjimo aikštelių skleidžiamas triukšmas

# Papildomai IMMI modelyje įvertintos transporto judėjimas pagal numatomus maršrutus ir esamas stovėjimo vietas. Esama darbuotojų ir bendrovės  svečių automobilių stovėjimo aikštelė: 30 vietų šalia gamybinių pastatų. Stovėjimo aikštelės triukšmo vertinimui papildomai naudota IMMI programoje esanti Vokietijos metodika „Parking Area Noise – Recommendations for the Calculation of Sound Emissions of Parking Areas, Motorcar Centers and Bus Stations as well as of Multi – Storey Car Parks and Underground Car Parks, 2007“, pagal kurią numatoma, kad aikštelėje sklis 61,8 dBA dienos, 59,0 dBA vakaro ir 54,8 dBA nakties vidutinis triukšmo lygis. Aikštelės išdėstymo schema naudota pagal bendrovės pateiktą brėžinį. Papildomai įvertinta ties bendrovės  sklypo riba pietinėje pusėje esantia nuo triukšmo apsaugantis akvedukas (tvora), kurio ilgis 800 m, plotis 2,8 m, aukštis 6-9 m (aukštis buvo papildomai išmatuotas bendrovės specialistų 2016 m. rugsėjo 29 d.).

# 6 lentelė. Triukšmo ribiniai dydžiai nustatyti gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkai, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą (HN 33:2011 1 lentelė 4 punktas).

| Paros laikas, val. | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA | Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), dBA |
| --- | --- | --- |
| 6–18 18–22 22–6 | 55 50 45 | 60 55 50 |

# Pagal Lietuvos automobilių direkcijos oficialaus tinklalapio www.eismoinfo.lt informaciją apie vidutinius transporto srautus: per parą netoli įmonės teritorijos einančios automagistralės A1/E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda)/Vilniaus g. Grigiškėse automobilių srautai 2015 m. vidutiniškai per parą sudarė 26321 autotransporto priemonių (apie 1097 vnt. per 1 val.), iš jų 3531 sunkvežimiai (apie 147 vnt. per 1 val.) ir 22770 lengvieji automobiliai (apie 949 vnt. per 1 val.). Į bendrovę atvykstantys ir išvykstantys krovininiai automobiliai šiuo metu sudaro apie 2,27 proc. (taikant 40 vnt. atvažiuojančių / išvažiuojančių iš viso 80 vnt. sraute) bendro srauto, po rekonstrukcijos – apie 2,83 proc. (taikant 50 vnt. atvažiuojančių / išvažiuojančių iš viso 100 vnt. sraute). Į bendrovę atvykstantys ir išvykstantys lengvieji automobiliai šiuo metu sudaro apie 2,27 proc. (taikant 30 vnt. atvažiuojančių / išvažiuojančių iš viso 60 vnt. sraute) bendro srauto.

# Atsižvelgiant į apskaičiuotą nedidelį kiekį bendrame sraute su bendrovės  veikla susijusio transporto priemonių ir didelį atstumą nuo automagistralės iki bendrovės teritorijos (daugiau negu 300 metrų) triukšmo modeliavimo šalia bendrovės praeinančios magistralės atkarpoje ar kitose gatvėse nebuvo tikslinga atlikti, be to, automagistralės A1/E85 atžvilgiu yra atliktas strateginis triukšmo kartografavimas. Pagal VGTU Aplinkos inžinerijos fakulteto Aplinkos apsaugos instituto 2014 m. parengtos ataskaitos triukšmo matavimo rezultatus, kai buvo sustabdyta viso gamybos cecho veikla, įmonės teritorijoje nustatytas vyraujantis triukšmo lygis siekė 44–53 dBA, kurį labiausiai įtakoja A1 magistraliniu keliu pravažiuojantys automobiliai. Automagistralei pagal galiojančius teisės aktus abipus kelio yra nustatoma 70 m apsaugos zona.

# Pagal Vilniaus m. savivaldybės strateginio triukšmo kartografavimo rezultatus (http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/aplinkos-kokybe/triuksmas/triuksmo-zemelapiai/) 2007 m. ir 2011 m. Grigiškių Vilniaus g. triukšmas, susijęs su transporto srautu, važiuojančiu ties UAB „Grigeo Grigiškės“ bendrove, sudaro 60-69 dBA, ties pačia automagistrale A1/E85 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 70-74 dBA. Pagal HN 33:2011 2 lentelės 1 punktą, gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo, dienos rodiklis Ldvn sudaro 65 dBA.

Autotransporto 2007 m. ir 2011 m. dienos ekvivalentinio triukšmo lygių triukšmo žemėlapiai pateikti 1 ir 2 pav.

1 pav. Autotransporto 2007 m. dienos ekvivalentinio triukšmo lygio triukšmo žemėlapis

2 pav. Autotransporto 2011 m. dienos ekvivalentinio triukšmo lygio triukšmo žemėlapis

2 pav. Autotransporto 2011 m. dienos ekvivalentinio triukšmo lygio triukšmo žemėlapis

Skaičiuojant triukšmo sklaidą buvo vertinta, kad veiklą planuojama vykdyti visą parą: dienos (6-18 val.), vakaro (18–22 val.) ir nakties (22–6 val.) metu. Taip pat įvertinta, kad dienos metu 8-17 val. dirba du bendrovėss autokrautuvai bei į įmonę atveža žaliavą ir išveža produkciją sunkiasvoriai automobiliai (sunkvežimiai). Skaičiuojant triukšmo sklaidą be sunkiasvorių automobilių (sunkvežimių), kurie nepriklauso bendrovei ir atveža žaliavą bei išveža produkciją dienos, vakaro ir nakties metu, triukšmo lygis neviršijo leistinų triukšmo lygių pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą už teritorijos ir SAZ ribų. Atlikus triukšmo sklaidos vertinimą kartu su atvežančiais žaliavą ir išvežančiais produkciją sunkiasvoriais automobiliais (sunkvežimiais) dienos triukšmo lygis už teritorijos ir SAZ ribų sudaro 55-60 dBA (pagal HN 33:2011  1 lentelės 4 punktą leistinas triukšmo lygis paros laiku 6-18 val. 55 dBA), triukšmo lygiai įmonės teritorijoje siekia nuo 35,0 iki 86,9 dBA (ribinė ekspozicijos vertė: LEX, 8h = 87 dB(A)) , bendrovės teritorijoje važiuojantis transportas vertinamas kaip pramoninio triukšmo šaltinis). Per parą į bendrovę atvažiuoja ir išvažiuoja apie 40 sunkvežimių, po rekonstrukcijos bus apie 50 sunkvežimių per parą, dėl to, triukšmo pasikeitimas nebus žymus apie 1,5 dBA ir neturės įtakos dienos triukšmo vertinimui kartu su atvežančiais žaliavą ir išvežančiais produkciją sunkiasvoriais automobiliais (sunkvežimiais), t.y. dienos izolinijų padėčiai. Kai papildomai vertinama į  bendrovę atvežančio žaliavas ir išvežančio produkciją transporto įtaka gyvenamajai teritorijai dienos triukšmo lygis už teritorijos ir SAZ ribų sudaro iki 60 dBA, tačiau vertinant automagistralės triukšmą ties Vilniaus g. automobilių sudaromo triukšmo įtaka didesnė ir sudaro iki 74 dBA, o viršijimai atskirai vertinant automobilių triukšmą apima didesnę teritoriją iš abiejų automagistralės pusių.

Triukšmo modeliavimo rezultatai

Triukšmo sklaidos skaičiavimai be sunkiasvorių automobilių (sunkvežimių) parodė, kad  dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygis neviršija didžiausių  leidžiamų  triukšmo ribinių dydžių, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 metų birželio 13d. įsakymu Nr.V-604 „ Dėl Lietuvos higienos normos  HN 33:2011 ‘‘Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo ‘‘ už teritorijos ir SAZ ribų. Skaičiuojant triukšmo sklaidą kartu su atvežančiais žaliavą ir išvežančiais produkciją sunkiasvoriais automobiliais (sunkvežimiais), kurie nepriklauso bendrovei, dienos triukšmo lygis už teritorijos ir SAZ ribų sudaro iki 60 dBA, tačiau vertinant automagistralės triukšmą ties Vilniaus g. automobilių sudaromo triukšmo įtaka didesnė ir sudaro iki 74 dBA, o viršijimai atskirai vertinat automobilių srauto triukšmą apima didesnę teritoriją iš abiejų automagistralės pusių.

# 29.  Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.-  Duomenys nepateikiami, nes AB “Grigeo Grigiškės” vykdoma ūkinė veikla  nemalonių kvapų, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės)  spinduliuotės nesukelia.

# 30.   Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.   Duomenys nepateikiami, nes AB “Grigeo Grigiškės” vykdoma ūkinė veikla nesukelia nemalonių kvapų.

XIII. Aplinkosaugos veiksmų planas

28 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas-neteikiamas, nes įmonės veiklos rodikliai atitinka GPGB vertes.

XIV. PARAIŠKOS PRIEDAI, KITA PAGAL TAISYKLES REIKALAUJAMA INFORMACIJA IR DUOMENYS

1 priedas.    Popieriaus ir kartono atliekų naudojimo techninis reglamentas

2 priedas.    Atliekų naudojimo veiklos nutraukimo planas.

3 priedas.    Monitoringo programa.

4 priedas.    Metinis išmetamųjų ŠESD stebėsenos planas.

5 priedas.    Aplinkos triukšmo tyrimo protokolai.

4 priedo

1 priedėlis

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

# Įsipareigoju nustatytais terminais:

# 1) deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį,

# 2) raštu pranešti apie bet kokius įrenginio pobūdžio  arba veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti neigiamą poveikį aplinkai;

# 3) kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.

Parašas ____________________________________	Data __________________

(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

JUOZAS  PAKNYS      AB  ‘‘GRIGEO GRIGIŠKĖS‘‘  GAMYBOS   DIREKTORIUS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)