UAB „EKOLOGISTIKA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS METU SUSIDARANČIŲ APLINKOS ORO TERŠALŲ ĮVERTINIMAS

Atliko: Aplinkos inžinierius Aurimas Dovidaitis tel. 868643377, info@ekoservisas.lt

A.V.

Kaunas, 2016

UAB „EKOLOGISTIKA“ planuojama ūkinė veikla (toliau PŪV) – naudotų padangų surinkimas, laikymas ir perdirbimas į antrines žaliavas - gumos trupinius, metalą ir tekstilę bei šių antrinių žaliavų sandėliavimas. PŪV bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje esančiame žemės sklype (unikalus Nr.4400-1844-8981, bendras plotas – 36,0751 ha.), adresu Pramonės g. 1, Alytus.

Projektinis metų naudotų padangų atliekų tvarkymo ir perdirbimo pajėgumas - 25000 t/metus.

Visos surenkamos naudotos padangos pakraunamos pas klientus ir pristatomos į Pramonės g. 1, Alytuje esančias uždaras gamybos paskirties patalpas bendrovės transportu.

Naudotos padangos perdirbamos mechaniškai ir gaunamos antrinės žaliavos - gumos trupiniai, metalas (plienas) ir tekstilė. Visi gumos trupiniai, metalas ir tekstilė išvežami realizacijai. Iki realizacijos laikomi tam skirtose patalpose.

Energetinėms reikmėms naudojama elektros energija. Naudojant mechaninį perdirbimo būdą, aukščiausia proceso temperatūra neviršys 80°C, todėl gumos trupiniai išlaikys savo ankstesnes savybes ir bus tinkami panaudoti kaip sudedamoji dalis įvairių gaminių gamybai.

PŪV metu mechaniškai perdirbant naudotas padangas į aplinkos orą gali išsiskirti kietųjų dalelių (C). PŪV metu kitos žaliavos ir pagalbinės medžiagos, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus bei kurą, nebus naudojami. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti planuojami gamybos našumai tonomis per parą, per metus.

1 lentelė. Padangų perdirbimo projektiniai parametrai.

| Projektiniai parametrai | Mato, vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Naudotų padangų surinkimas, transportavimas ir laikymas | t/metus | 25000 |
| Naudotų padangų perdirbimas iki 1-2 mm frakcijos trupinių | t/pamainą | 100 |

## Padanga

Naudotos padangos sudėtis pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Europoje naudojamos tipinės padangos sudėtis ir svoris.

| Medžiaga | Lengvojo automobilio | Sunkvežimio ar autobuso |
| --- | --- | --- |
| Guma (elastomerai) | 48 % | 43 % |
| Suodžiai | 22 % | 21 % |
| Metalas | 15 % | 27 % |
| Tekstilė | 5 % | – |
| Cinko oksidas | 1 % | 2 % |
| Siera | 1 % | 1 % |
| Priedai | 8 % | 6 % |
| Naujos padangos vidutinis svoris, kg | 11,3 | 54,4 |
| Naudotos padangos vidutinis svoris, kg | 9 | 45,4 |

Pagal lentelėje pateiktus duomenis ir perdirbamų padangų metinį projektinį kiekį, apskaičiuojama vidutiniškai susidarančių antrinių žaliavų kiekiai.

Gumos kiekis MG:

Suodžių kiekis MS:

Metalo kiekis MM:

Tekstilės kiekis MT:

Kitų priedų kiekis Mkiti:

Gaunamos gumos gabalų frakcijos dydis yra 0,2 – 6,0 mm. Mažiausias frakcijos dydis, padangų mechaninio perdirbimo metu, siekia 0,2 – 0,4 mm. Šios mažiausios frakcijos kiekis yra tik 0,8 % nuo viso 0,2 – 6,0 mm frakcijos kiekio. Išgaunamas metalo kiekis sulaikomas magnetais. Nuo išgaunamo metalo kiekio dulkių nesusidaro.  Taigi, labiausiai tikėtinas į aplinkos orą patenkančių kietųjų dalelių išsiskyrimas nuo iš gaunamos gumos trupinių, suodžių bei tekstilės, kurių frakcijos dydis yra 0,2 – 0,4 mm ir kiekis 0,8 %.

Apskaičiuojamas gumos, suodžių ir tekstilės kiekis, kurių frakcija 0,2 – 0,4 mm

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymą dėl Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr.395 “Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ pakeitimo 2005 m. liepos 15 d. Nr.D1-378 taip pat su vėlesniais pakeitimais. Į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų kiekių skaičiavimas atliekamas remiantis “Teršalų, išmetamų į atmosferą iš neorganizuotų taršos šaltinių statybinių medžiagų pramonės įmonėse, laikinieji skaičiavimo metodiniai nurodymai. Novorosijskas, 1982. (rusų kalba – Vriemienojie mietodičieskojie posobijie po rasčiotu vybrosov ot nieorganizovanych istočnikov v promyšlienosti stroitielnych matierialov. Glavniiprojiekt. Novorosijsk, 1982).“

Išsiskiriančiųjų dulkių koeficientas lygus 0,03 pagal frakcijos dydį. Tuomet kietųjų dalelių kiekis:

Įvertinama tai, jog nuo visų technologijos linijų oras patenka į filtrą, kuriame dulkės (žaliava) nusodinama ir sugaudoma. Pagal technologiją planuojama naudoti „FINPOL” firmos DT, GR, NR, BA modifikacijos kasetinį filtrą, kurio valymo efektyvumas 95,0 %.

Įvertinus valymo efektyvumą, kietųjų dalelių (C) išsiskyrimas į aplinkos orą:

Įmonėje planuojamas vienas organizuotas aplinkos oro taršos šaltinis Nr. 001.

3 lentelė. Taršos šaltinių fiziniai duomenys.

| Taršos šaltinis | Koordinatės X;Y | Aukštis, m | Išmetimo angos matmenys, m | Srauto greitis, m/s | Temperatūra, 0C | Tūrio debitas Nm3/s | Darbo laikas val./metus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 6031546; 501172 | 10,0 | Ø 0,5 | 5,0 | 0 | - | 2040 |

Toliau apskaičiuojamas teršalų išsiskyrimas g/s

4 lentelė. Tarša į aplinkos orą

| Taršos šaltinio Nr. | Teršalai | Tarša į aplinkos orą |
| --- | --- | --- |
|  | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | metinė t/metus |
|  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 001 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,02846 | 0,209 |