Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

[1] [4] [0] [2] [4] [9] [2] [5] [2]

(Juridinio asmens kodas)

______Klaipėdos rajoninė katilinė  Šilutės pl. 26, Klaipėda, tel.392753, faksas 410870,______

_____________________________el. p. klenergija@klenergija.lt_________________________

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

____________________AB “Klaipėdos energija”, Danės g.8, Klaipėda, tel. 410859___________

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

__________Imantas Valaitis, tel. 392247, faksas 392298, imantas.valaitis@klenergija.lt_________

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

2. Ūkinės veiklos vietos padėtis vietovės plane ar schemoje su gyvenamųjų namų, ugdymo įstaigų, ligoninių, gretimų įmonių, saugomų teritorijų ir biotopų bei vandens apsaugos zonų ir juostų išsidėstymu.

Klaipėdos rajoninė katilinė yra įsikūrusi Klaipėdos miesto teritorijoje, pramoniniame rajone. Kurortų, sanatorijų, ligoninių greta nėra. 160 m. atstumu nuo sklypo ribos yra gyvenamasis rajonas. 180 m. atstumu yra vaikų darželis-mokykla „Inkarėlis“. Įmonės teritorija ribojasi su pramoniniu bei garažų bendrijos teritorijomis. 0,48 km atstumu Paryžiaus Komunos g. 16 yra Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija. 1,1 km atstumu Taikos pr. 28  Vėtrungės pasaže – „Kuncų laboratorinė klinika“. 0,33 km atstumu Baltijos pr. yra gyvenamasis bendrabutis. Pateikiamas Klaipėdos rajoninės katilinės vietovės planas (1 priedas).

8. Įrenginio ar įrenginių gamybinis (projektinis) pajėgumas ir (ar) gamybos pajėgumas, dėl kurio prašoma leidimo.

Valstybinė energetikos inspekcija 2014 m. lapkričio 29 d. nustatė Klaipėdos rajoninės katilinės kurą deginančių įrenginių patikslintas vardines šilumines galias:

1. kurą deginančio įrenginio (dūmtraukio atpažinties Nr. 001) – 2,1 MW;

2. kurą deginančio įrenginio (dūmtraukio atpažinties Nr. 002) – 66,8 MW;

3. kurą deginančio įrenginio (dūmtraukio atpažinties Nr. 024) – 16,0 MW.

Valstybinės energetikos inspekcijos 2014 m. lapkričio 29 d. pažymos kopija pridedama 2 priede.

9. Kuro ir energijos vartojimas įrenginyje (-iuose), kuro saugojimas. Energijos gamyba.

2 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas

| Energetiniai ir technologiniai ištekliai | Transportavimo būdas | Planuojamas sunaudojimas, matavimo vnt. (t, m3, KWh ir kt.) | Kuro saugojimo būdas (požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklų plotai ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) elektros energija | AB „LESTO“ elektros tinklais | 8000 MWh | - |
| b) šiluminė energija | - | - | - |
| c) gamtinės dujos | AB „Lietuvos dujos“ tinklais | 68728 tūkst. nm3 | - |
| d) suskystintos dujos |  |  |  |
| e) mazutas | AB „ORLEN Lietuva“, R. Strigūno indiv. įmonė | 1700 t | Antžeminiai mazuto rezervuarai, apjuosti apsauginiu pylimu |
| f) krosninis kuras | - | - | - |
| g) dyzelinas | - | - | - |
| h) akmens anglis | - | - | - |
| i) benzinas | - | - | - |
| j) biokuras: | autotransportu | 76265,34 t | Betonu dengta biokuro saugykla |
| 1) | - | - | - |
| 2) | - | - | - |
| k) ir kiti | - | - | - |

3 lentelė. Energijos gamyba

| Energijos rūšis | Įrenginio pajėgumas | Planuojama pagaminti |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Šiluminė energija, kWh | 84,9 MW | 375 000 000 |

III. GAMYBOS PROCESAI

10. Detalus įrenginyje vykdomos ir (ar) planuojamos vykdyti ūkinės veiklos rūšių aprašymas.

Pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31d. įsakymą Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007-11-20, Nr. 119-4877) įmonės veikla priskiriama: 35.30.10 poklasiui Garo tiekimas ir 35.30.20 Karšto vandens tiekimas.

Klaipėdos rajoninė katilinė gamina šiluminę energiją. Šilumą garo pavidalu gamina trys garo katilai, šilumą termofikaciniu vandeniu gamina trys vandens šildymo katilai, kuriuose deginamos gamtinės dujos ir rezervinis kuras – mazutas.

Klaipėdos rajoninėje katilinėje planuojamas dviejų naujų biokuro katilų paleidimas. Katilai tieks šilumą į Klaipėdos miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklą ištisus metus – tiek šildymo, tiek ir nešildymo sezono metu. Visą darbo laikotarpį šilumos energija į tinklus biokuro katilais bus atiduodama apie 20 MW valandine šilumine galia – 16 MW vandens šildymo katilais ir iki 4 MW kondensaciniu ekonomaizeriu. Biokuro katilų statybos prasidėjo 2013 metais ir 2014 metų gale planuojama veiklos pradžia.

Biokuras kaupiamas uždarame antžeminiame kuro sandėlyje. Sandėlio tūris paskaičiuotas taip, kad jame būtų galima sukaupti biokuro atsargas ( 2233 m3),  kurių užtektų nepertraukiamam katilų darbui maksimalia galia tris paras.

Naujas dūmtraukis (t.š. 024) pastatytas ant nugriauto mūrinio kamino pamato. Pamato padas 7,5 m diametro, jis įgilintas 3 m nuo žemės paviršiaus. Naujojo taršos šaltinio konstrukcija – nešantis juodo plieno kevalas su dviem nerūdyjančio plieno kanalais viduje. Kanalų vidiniai diametrai po 1200 mm, izoliuoti 100 mm storio akmens vatos dembliais. Dūmtraukio aukštis 30 m. Vienas dūmtraukio kanalas numatytas biokuro katilams, kitas planuojamam naujam biokuru kūrenamam garo katilui.

Gamyboje naudojamas geriamas vandentiekio vanduo. Apie 20 % gamyboje naudojamo vandens sunaudojama cheminiam vandens paruošimui, o  likusi dalis – garo gamybai, šilumos tinklų papildymui bei garo katilų prapūtimams. Cheminis cechas chemiškai paruošia vandenį šilumos gamybai. Cheminiam vandens paruošimui naudojami šie cheminių medžiagų mišiniai: JurbySoft 1, JurbySoft 12, JurbySoft 34 ir JurbySoft 401. Na kationitinių filtrų regeneracijai naudojama druska.

Regeneracijos vanduo kartu su kitais gamybiniais vandenimis patenka į miesto fekalinės kanalizacijos tinklus. Su šiais vandenimis į miesto fekalinės kanalizacijos tinklus išmetami ir šie teršalai: organinės medžiagos (nustatomas taršos rodiklis BDS7), naftos produktai, suspenduotos medžiagos.

Mazutas Klaipėdos rajoninėje katilinėje sandėliuojamas 7 mazuto rezervuaruose, kurie valomi pagal Naftos produktų rezervuarų techninės eksploatacijos taisykles. Rezervuarų valymo dumblas išvežamas į VŠĮ “Grunto valymo technologijos”. Išpylimo cisternų ir mazuto rezervuarų alsavimo metu į aplinką išsiskiria lakieji organiniai junginiai (LOJ).

Be šių padalinių, katilinėje yra pagalbiniai padaliniai: stalių dirbtuvės, mechaninės dirbtuvės, garažai bei vykdomi suvirinimo darbai, atliekant  remonto darbus. Klaipėdos rajoninėje katilinėje atliekami suvirinimo darbai garaže, katilų priežiūros bare ir remonto dirbtuvėse. Virinant pro ventiliacijos angas į atmosferą patenka kietosios dalelės, mangano oksidai, fluoridai, geležis ir jos junginiai, anglies monoksidas, azoto oksidai, fluoro vandenilis.

Stalių dirbtuvėse apdorojant medieną medienos apdirbimo staklėmis susidaro kietosios dalelės (medžio dulkės) kurios patenka į cikloną ir maža šių teršalų dalis patenka į atmosferą. Pateikiama įrenginyje vykdomų technologinių procesų schema (3 priedas).

11. Planuojama naudoti technologija ir kiti gamybos būdai, skirti teršalų išmetimo iš įrenginio (-ių) prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, išmetamų teršalų kiekiui mažinti.

Naujų biokuro katilų dūmų valymui numatyti multiciklonai. Multiciklonuose surinktos kietosios dalelės – pelenai – vertikaliais kanalais paduodami į grandiklinį pelenų transporterį. Biokuro dūmuose po multiciklonų lieka kietų dalelių, tačiau kondensuojantis dūmuose esantiems vandens garams didelė dalis kietų dalelių nusėda kondensaciniame ekonomaizeryje kartu su kondensatu. Kondensato valymui numatyta kondensato valymo ir pelenų sausinimo įranga.

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

Aplinkos oro užterštumo prognozė

Sklaidos skaičiavimai atliekami pagal tokį variantą: dirba du nauji 16 MW biokuru kūrenami katilai, degimo produktai išmetami per naujai projektuojamą taršos šaltinį Nr. 024, įvertinant gretimus taršos šaltinius. Visų taršos šaltinių išsidėstymas pateiktas sklypo plane (žiūrėti 4 priede).

Foninės teršalų koncentracijos pateikiamos remiantis Klaipėdos miestui modeliavimo būdu nustatytais oro užterštumo duomenimis paimtais iš Aplinko apsaugos agentūros internetinės svetainės adresu www.gamta.lt:

Anglies monoksidas – 0,34 mg/m3

Azoto oksidai – 22 μg/m3

Kietosios dalelės – 14 μg/m3

Teršalų, išmetimų iš katilinės dūmtraukių, išsklaidymo atmosferoje skaičiavimas atliktas kompiuteriu panaudojant programą „AERMOD View, kuri yra rekomenduojama Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-12-14 įsakymu Nr. AV-200 „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkai orui vertinti skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijos“.

Duomenys priimti skaičiavimams:

1. Kvadrato, apibrėžiančio teritoriją, kuriai skaičiuojama teršalų sklaida atmosferoje, centro koordinatės (X-6177212, Y- 322017). Sklaidos skaičiavimai atliekami 16 km2 teritorijoje kurios centras yra naujas dūmtraukis (T.š. 024).

2. 2007 metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis bei debesuotumas. (Šie meteorologiniai duomenys Klaipėdos miestui yra gauti iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos).

3. Skaičiavimo metu atsižvelgta į teritorijos reljefą.

Katilinės išmetamų teršalų maksimalios koncentracijos be fono ir įvertinus foninio užterštumo daromą įtaką pateikiamos lentelėje.

| Teršalas | Maksimali teršalo koncentracija |
| --- | --- |
| Pavadinimas | Kodas | Be fono | RV | Su fono | RV |
| Anglies monoksidas | 177 | 0,43028 | mg/m3 | 10 | mg/m3 | 0,7703 | mg/m3 | 10 | mg/m3 |
| Azoto oksidai | 250 | 135,338 | μg/m3 | 200 | μg/m3 | 157,338 | μg/m3 | 200 | μg/m3 |
| Azoto oksidai | 250 | 6,0509 | μg/m3 | 40 | μg/m3 | 28,0509 | μg/m3 | 40 | μg/m3 |
| Kietosios dalelės 10 | 6493 | 6,3097 | μg/m3 | 50 | μg/m3 | 20,3097 | μg/m3 | 50 | μg/m3 |
| Kietosios dalelės 10 | 6493 | 1,8980 | μg/m3 | 40 | μg/m3 | 15,8980 | μg/m3 | 40 | μg/m3 |
| Kietosios dalelės 2,5 | 6493 | 0,9490 | μg/m3 | 26 | μg/m3 | 0,9490 | μg/m3 | 26 | μg/m3 |

Pateiktoje lentelėje matome, kad katilinės į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršys ribinių verčių (RV) nei be fono nei įvertinus aplinkos foninio užterštumo daromą įtaką.

Sklaidos skaičiavimų rezultatai pateikti 5 priede.

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 184,9888 |
| Azoto oksidai (C) | 6044 | 0,1151 |
| Kietosios dalelės (A) | 6493 | 432,6730 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 0,0838 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 244,7886 |
| Amoniakas | 134 | 0,0886 |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): |  |  |
| LOJ (angliavandeniliai, vaitspiritas) | 308 | 0,4896 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): |  |  |
| Acetonas | 65 | 0,0240 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 751,0909 |
| Anglies monoksidas (C) | 177 | 0,1198 |
| Butanolis | 359 | 0,0280 |
| Butilacetatas | 367 | 0,0390 |
| Etanolis | 739 | 0,0320 |
| Etilacetatas | 747 | 0,0120 |
| Etilcelozolvas | 771 | - |
| Fluoridai | 3015 | 0,0007 |
| Fluoro vandenilis | 862 | 0,0009 |
| Geležis ir jos junginiai | 3113 | 0,2353 |
| Izobutanolis | 3177 | 0,0050 |
| Ksilenas (ksilolas) | 1260 | 0,0370 |
| Mangano oksidai | 3516 | 0,0078 |
| Sieros rūgštis | 1761 | - |
| Solventnafta | 1820 | 0,2000 |
| Toluenas (toluolas) | 1950 | 0,1200 |
| Vanadžio pentoksidas (A) | 2023 | 0,2148 |
|  | Iš viso: | 1615,3947 |

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Įrenginio pavadinimas (((((( Klaipėdos rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001 | X 6177171 | 100 | 3,5 | 1,03 | 123,5 | 9,86 | 8760 deginant dujas |
|  | Y 322020 |  |  |  |  |  | 240 deginant mazutą |
| 002 | X 6177230 | 100 | 4,8 | 5,24 | 137 | 94,84 | 8760 deginant dujas |
|  | Y 322098 |  |  |  |  |  | 1700 deginant mazutą |
| 024 | X 6177221 | 30 | 12,4 | 7,022 | 60 | 7,938 | 4380 deginant biokurą |
|  | Y322014 |  |  |  |  |  |  |
| 003 | X 6177305 | 4 | 0,12 | 25,65 | 22 | 0,29 | 730 |
|  | Y 322007 |  |  |  |  |  |  |
| 004 | X 6177311 | 7 | 0,4 | 3,26 | 21 | 0,41 | 730 |
|  | Y 322005 |  |  |  |  |  |  |
| 005 | X 6177300 | 6,5 | 0,4 | 5,41 | 18 | 0,68 | 730 |
|  | Y 321967 |  |  |  |  |  |  |
| 006 | X 6177292 | 6,5 | 0,5 | 4,89 | 18 | 0,96 | 730 |
|  | Y 321969 |  |  |  |  |  |  |
| 007 | X 6177310 | 10 | 0,93 | 3,12 | 16 | 2,12 | 400 |
|  | Y 321814 |  |  |  |  |  |  |
| 008 | X 6177308 | 8 | 0,4 | TARŠOS ŠALTINIS LAIKINAI NEDIRBA |
|  | Y 321808 |  |  |  |  |  |  |
| 009 | X 6177258 | 5 | 0,24 | 8,40 | 18 | 0,38 | 365 |
|  | Y 321795 |  |  |  |  |  |  |
| 010 | X 6177168 | 5,5 | 0,4 | 4,94 | 16 | 0,62 | 7 |
|  | Y 321914 |  |  |  |  |  |  |
| 011 | X 6177154 | 5 | 0,485 | 6,72 | 16 | 1,24 | 7 |
|  | Y 321921 |  |  |  |  |  |  |
| 012 | X 6177141 | 5 | 0,3 | 3,54 | 16 | 0,25 | 7 |
|  | Y 321936 |  |  |  |  |  |  |
| 014 | X 6177071 | 2,5 | 0,3 | 7,22 | 16 | 0,51 | 8760 |
|  | Y 322147 |  |  |  |  |  |  |
| 016 | X 6177205 | 8,9 | 0,05 | pildant 12,23 | 50 | 0,024 | 1 |
|  | Y 321967 |  |  | saugant 3,06 | 16 | 0,006 | 8759 |
| 017 | X 6177157 | 11,8 | 0,2 | pildant 0,89 | 36 | 0,028 | 1 |
|  | Y 321879 |  |  | saugant 0,57 | 16 | 0,018 | 8759 |
| 018 | X 6177129 | 11,8 | 0,2 | pildant 0,89 | 36 | 0,028 | 1 |
|  | Y 321890 |  |  | saugant 0,57 | 16 | 0,018 | 8759 |
| 019 | X 6177101 | 11,8 | 0,2 | pildant 0,99 | 36 | 0,031 | 1 |
|  | Y 321899 |  |  | saugant 0,48 | 16 | 0,015 | 8759 |
| 020 | X 6177060 | 11,9 | 0,6 | pildant 0,99 | 36 | 0,28 | 1 |
|  | Y 321907 |  |  | saugant 0,1 | 16 | 0,028 | 8759 |
| 021 | X 6177028 | 11,9 | 0,6 | pildant 0,99 | 36 | 0,28 | 1 |
|  | Y 321918 |  |  | saugant 0,1 | 16 | 0,028 | 8759 |
| 022 | X 6176994 | 11,9 | 0,6 | pildant 0,81 | 36 | 0,23 | 1 |
|  | Y 321930 |  |  | saugant 0,1 | 16 | 0,028 | 8759 |
| 601 | Y 6177114 | 10 | 0,5 | 5,00 | 0 | 0,98 | 7 |
|  | X 321965 |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Y 6177289 | 10 | 0,5 | 5,00 | 0 | 0,98 | 500 |
|  | X 321996 |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Y 6177166 | 10 | 0,5 | 5,00 | 0 | 0,98 | 260 |
|  | X 322070 |  |  |  |  |  |  |

1Šaltinio 024 išėjimo angos matmenys: 1,2 x 2. Rengiant techninį projektą, numatyta, kad iš vieno 1,2 m kanalo į aplinkos orą bus išleidžiami deginimo produktai iš biokuro katilų (2 x 8 MW) po kondensacinio ekonomaizerio, per kitą planuojamas naujas biokuru kūrenamas biokuro katilas.

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas (((((( Klaipėdos rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Numatoma (prašoma leisti) tarša |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Organinio kuro deginimas energijos gamyboje. Katilinė, šilumos gamyba, GK Nr. 9 | 001 | Deginant dujas |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 16,6613 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 6,6980 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 1,5137 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 35 | 2,6490 |
|  |  |  |  | Iš viso įrenginiui: | 27,5220 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Organinio kuro deginimas energijos gamyboje. Katilinė, šilumos gamyba, VŠK Nr. 4, 7, 8 | 002 | Deginant dujas |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 300 | 163,9256 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 300 | 94,8695 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | - | 5 | 14,9544 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | - | 35 | 0,0000 |
|  |  | Rezervinis kuras - mazutas |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 5,4600 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 450 | 2,7003 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 50 | 1,2449 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 1700 | 54,3900 |
|  |  | Vanadžio pentoksidas(A) | 2023 | Nenormuojamas | 0,2148 |
|  | Iš viso įrenginiui | 337,7595 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Organinio kuro deginimas energijos gamyboje. Katilinė, šilumos gamyba, Biokuro VŠK Nr. 5; 6 | 024 | Deginant biokurą ir dujas |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 1000 | 565,0445 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 450 | 80,7205 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 100 | 6,2244 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 1000 | 187,7496 |
|  | Iš viso įrenginiui: | 839,7390 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mechaninės dirbtuvės Suvirinimo patalpa | 003 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00334 | 0,0002 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00334 | 0,0020 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | g/s | 0,00334 | 0,0002 |
|  |  | Geležis ir jos junginiai | 3113 | g/s | 0,00334 | 0,0588 |
|  |  | Azoto oksidai ( C ) | 6044 | g/s | 0,00522 | 0,0288 |
|  |  | Anglies monoksidas ( C) | 6069 | - | - | 0,0300 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | - | - | 0,0002 |
| Mechaninės dirbtuvės Suvirinimo patalpa | 004 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00402 | 0,0002 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00402 | 0,0020 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | g/s | 0,00402 | 0,0002 |
|  |  | Geležis ir jos junginiai | 3113 | g/s | 0,00402 | 0,0588 |
|  |  | Anglies monoksidas ( C) | 6069 | - | - | 0,0300 |
|  |  | Azoto oksidai ( C ) | 6044 | g/s | 0,00252 | 0,0288 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | - | - | 0,0002 |
| Garažas | 005 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00197 | 0,0041 |
| Garažas | 006 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00307 | 0,0063 |
| Stalių dirbtuvės Medienos apdirbimo staklės | 007 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,02417 | 0,0311 |
| Stalių dirbtuvės Gateris | 008 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | LAIKINAI NEDIRBA |
| Remonto cechas. Stalių dirbtuvių mechaninis skyrius Suvirinimo patalpa | 009 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00471 | 0,0002 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00471 | 0,0020 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | g/s | 0,00471 | 0,0002 |
|  |  | Geležis ir jos junginiai | 3113 | g/s | 0,00471 | 0,0588 |
|  |  | Anglies monoksidas ( C) | 6069 | - | - | 0,0300 |
|  |  | Azoto oksidai ( C ) | 6044 | g/s | 0,00390 | 0,0288 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | - | - | 0,0002 |
| Pagrindinė mazuto siurblinė Patalpa | 010 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0004 |
| Pagrindinė mazuto siurblinė Patalpa | 011 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0003 |
| Pagrindinė mazuto siurblinė Nulinio rezervuaro patalpa | 012 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0001 |
| Cheminis cechas. Filtravimo salė | 014 | Amoniakas | 134 | g/s | 0,00326 | 0,0886 |
| 1000m3 mazuto rezervuaras | 016 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0008 |
| 2000m3 mazuto rezervuaras | 017 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0015 |
| 2000m3 mazuto rezervuaras | 018 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0015 |
| 2000m3 mazuto rezervuaras | 019 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0015 |
| 5000m3 mazuto rezervuaras | 020 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0038 |
| 5000m3 mazuto rezervuaras | 021 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0038 |
| 5000m3 mazuto rezervuaras | 022 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0038 |
| Mazuto saugykla | 601 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0001 |
| Suvirinimas Neorganizuotas išmetimas | 602 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | - | - | 0,0001 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | - | - | 0,0018 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | - | - | 0,0001 |
|  |  | Geležis ir jos junginiai | 3113 | - | - | 0,0589 |
|  |  | Anglies monoksidas ( C) | 6069 | - | - | 0,0298 |
|  |  | Azoto oksidai ( C ) | 6044 | - | - | 0,0287 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | - | - | 0,0003 |
| Dažymas lauke Neorganizuotas išmetimas | 603 | Butanolis | 359 | - | - | 0,0280 |
|  |  | Acetonas | 65 | - | - | 0,0240 |
|  |  | Butilacetatas | 367 | - | - | 0,0150 |
|  |  | Etanolis | 739 | - | - | 0,0320 |
|  |  | Etilacetatas | 747 | - | - | 0,0120 |
|  |  | Izobutanolis | 3177 | - | - | 0,0050 |
|  |  | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | - | - | 0,0416 |
|  |  | Ksilolas | 1260 | - | - | 0,0370 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,4720 |
|  |  | Butilacetatas | 367 | - | - | 0,0240 |
|  |  | Solventnafta | 1820 | - | - | 0,2000 |
|  |  | Toluolas | 1950 | - | - | 0,1200 |
|  | Iš viso įrenginiui: | 1,6386 |
| Viso | 1206,6591 |

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

Įrenginio pavadinimas (((((( Klaipėdos rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Taršos šaltinio, į kurį patenka pro valymo įrenginį praėjęs dujų srautas, Nr. | Valymo įrenginiai | Valymo įrenginyje valomi (nukenksminami) teršalai |
| --- | --- | --- |
|  | Pavadinimas ir paskirties apibūdinimas | kodas | pavadinimas | kodas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 007 | Ciklonas OEKDM Nr. 20 | 30 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 |
| 024 | Multiciklonai | - | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 |
| Taršos prevencijos priemonės: |

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas (((((( Klaipėdos rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr. | Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai | Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės | Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | išmetimų trukmė, val., min. (kas reikalinga, pabraukti) | teršalas | teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3 |  |
|  |  |  | pavadinimas | kodas |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 024 | Paleidimo-derinimo darbai | 2880 | Azoto oksidai (A) | 250 | 1000 | Oro srauto padavimo sureguliavimas, dirbant biokuru |
| 024 | Paleidimo-derinimo darbai | 2880 | Anglies monoksidas (A) | 177 | 3000 | Oro srauto padavimo sureguliavimas, dirbant biokuru |
| 024 | Paleidimo-derinimo darbai | 2880 | Kietosios dalelės (A) | 6493 | 400 | Oro srauto padavimo sureguliavimas, dirbant biokuru |

VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

| Eil. Nr. | Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai | ŠESD pavadinimas (anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar kt.). | ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo RAAD data paraiškos pateikimo metu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW | Anglies dioksidas (CO2) | Planas pateiktas KRAAD 2013-02-21. Planą tvirtino KRAAD direktorius 2013-03-22 |

VIII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ

19. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką.

AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninė katilinė požeminio ar paviršinio vandens vandenvietės nenaudoja, nuotekas į gamtinę aplinką neišleidžia.

Šaltas vanduo buitiniams bei gamybiniams tikslams pagal sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ (2007-12-03 Šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo pirkimo pardavimo sutartis Nr. PO3-200700107) tiekiamas iš miesto vandens tinklų. Per metus katilinėje buitinėms reikmėms,  šilumos tinklų papildymui bei katilų prapūtimui gali būti sunaudota iki 60 tūkst. m3 vandens, faktinis sunaudojimas – apie 30 tūkst. m3. Buitinės ir gamybinės nuotekos pagal sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ išleidžiamos į miesto kanalizacijos tinklus. Nuotekų apskaitai įrengtas nuotekų apskaitos mazgas.

Nuo katilinės teritorijos (plotas – 14,7953 ha) šuliniuose surenkamos paviršinės nuotekos (apie 45 tūkst. m3/m.) prieš išleidimą į miesto lietaus kanalizaciją nukreipiamos į naftos produktų gaudyklę.  Pagrindas – 2010-01-04 sutartis Nr. L04-201000068 su  AB „Klaipėdos vanduo” Dėl naudojimosi paviršinių nuotekų tinklais.

Nuo 2014 m. pradėjus deginti biokurą, susidarys iki 12,8 tūkst. m3/m. kondensato nuotekų (iš kondensacinio ekonomaizerio). Biokuro ekonomaizerių kondensatas prieš išleidžiamas į nuotekų tinklus (projektuojamas išleidimas į buitinių nuotekų kanalizavimo sistemą) bus apvalomas nuo kietųjų dalelių ir neutralizuotas iki pH 7 valymo/ stabilizavimo įrenginiuose. Kondensato neutralizavimui planuojama naudoti ECO medžiagas. Prie katilinės pastato bus įrengta neutralizuotų nuotekų mėginių paėmimo vieta. Šių nuotekų užterštumas prilyginamas buitinių nuotekų užterštumui, todėl jos išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus.

Nuotekų teršalų koncentracijos neviršys koncentracijų, numatytų sutartyje su AB „Klaipėdos vanduo“ (2007 m. gruodžio mėn. 3 d. sutartis su  AB „Klaipėdos vanduo” Nr. PO3-200700107 Dėl šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo):

- BDS7 - < 217 mg/l;

- SM – < 189 mg/l

- Chloridai –< 1000 mg/l

- Temperatūra - <40 0C.

IX. DIRVOŽEMIO IR POŽEMINIO VANDENS APSAUGA

20. Dirvožemio ir gruntinių vandenų užterštumas. Duomenų suvestinė apie žinomą įmonės teritorijos dirvožemio ir (ar) požeminio vandens užteršimą, nurodant galimas priežastis, kodėl šis užteršimas įvyko arba vyksta tiek dirvos paviršiuje, tiek gilesniuose dirvos sluoksniuose, jei nerengiama užterštumo būklės ataskaita.

Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.4 ir 22.5 punktais su paraiška turi būti pateikti: užterštumo būklės ataskaita ir potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa (deklaracija).

1995 metais AB „Klaipėdos energija“ (tuo metu „Klaipėdos šilumos tinklai“) užsakymu Baltijos konsultacinė grupė atliko ekogeologinius Klaipėdos rajoninės katilinės tyrimus (Klaipėdos rajoninės katilinės teritorijos ekologiniai-hidrogeologiniai tyrimai ir požeminės hidrosferos monitoringo sistemos projektas, 1995 m. lapkritis, titulinio lapo kopija pridedama 6 priede). Nustatyta, kad klimatinės ir geologinės sąlygos palankios antropogeninės taršos produktų kaupimuisi požeminiame vandenyje. Remiantis priimtomis išvadomis buvo parengta požeminio monitoringo vykdymo programa (tuo metu požeminės hidrosferos monitoringo sistemos projektas) ir įrengti požeminio vandens stebėjimo gręžiniai Klaipėdos rajoninėje katilinėje. Įrengtų stebėjimo gręžinių vietos schema, geologinio pjūvio aprašymas, vandeningų horizontų charakteristika, konstrukcija pateikta stebimųjų gręžinių pasuose (7 priede).

Vadovaujantis ekogeologinėmis išvadomis, siekiant mažinti požeminio vandens taršą naftos produktais, buvo tvarkomas užterštas grunto sluoksnis. Gruntas su naftos produktais buvo išvežtas į gruntą valančią įmonę. Šiuo metu susidarantis rezervuarų dugno dumblas taip pat vežamas į šias atliekas tvarkančią įmonę „Grunto valymo technologijos“. AB „Klaipėdos energija“ neplanuoja stabdyti ar galutinai nutraukti veiklą. Jeigu taip įvyktų, bendrovės akcijos priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei, kuri būtų atsakinga už eksploatuojamos teritorijos sutvarkymą ir rekultyvavimą, kad tarša nekeltų grėsmės aplinkai ir visuomenės sveikatai.

Nuo atliktų ekogeologinių tyrimų iki dabar rengiamos požeminio vandens monitoringo vykdymo programos. Kiekvienų metų pavasarį ir rudenį imami požeminio vandens mėginiai bei daromos analizės, pateikiamos išvados bei ataskaitos. Visi šie duomenys apie vykdomą požeminio vandens monitoringą teikiami Lietuvos geologijos tarnybai ir Aplinkos apsaugos agentūrai (seniau Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui).

Potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa (deklaracija) pateikiama 8 priede.

XI. NUMATOMAS ATLIEKŲ SUSIDARYMAS, NAUDOJIMAS IR (AR) ŠALINIMAS

23. Atliekų susidarymas.

23.1. Numatomos atliekų prevencijos priemonės ir kitos priemonės, užtikrinančios įmonėje susidarančių atliekų tvarkymą laikantis nustatytų atliekų tvarkymo principų bei visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

AB „Klaipėdos energija“ atliekų nenaudos ir nešalins. Susidariusios pavojingos atliekos nebus saugojamos teritorijoje ilgiau kaip 6 mėn., nepavojingos – ilgiau kaip 1 metus. Visos bendrovėje susidarančios atliekos yra rūšiuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojams, su kuriais sudarytos sutartys.

Pradėjus eksploatuoti biokuro katilus, pagrindinė dalis (iki 80 proc.) planuojamo deginti biokuro  – mažo peleningumo (iki 2 proc.). Tai prevenciškai sumažins susidarančių atliekų (pelenų, šlako) kiekį.

Pelenai iš pakuros ir iš valymo įrenginių bus pašalinami automatiškai – transporteriais nukreipiami į ~ 10 m3 talpos konteinerį. Šis konteineris bus pagamintas iš karščiui atsparaus plieno, būtinas užrašas „Pelenai“. Toks pelenų laikymas yra saugus ir atitinka priešgaisrinių taisyklių reikalavimus. Iš įmonės teritorijos pelenai bus išvežami specialiu autotransportu (pagal sutartį su atliekų tvarkytojais). Planuojama, kad 10 m3 talpos konteineris prisipildys per 2 darbo dienas. Numatomas jų išvežimo dažnis darbo dienomis, darbo valandomis – 1  kartą į 2 dienas. Pelenai bus vežami dengtuose konteineriuose, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir tausoti aplinką.

Kietojo biokuro pelenų išvežimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis pateikiama  9 priede.

23 lentelė. Numatomas susidarančių atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas (((((( Klaipėdos rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Atliekos | Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese | Susidarymas | Tvarkymas |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Pavojingumas |  | Projektinis kiekis, t/m. | Atliekų tvarkymo būdas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 01 03 | Pelenai | Biokuro degimo produktai | - | Biokuro katilų eksploatacija | 2210 | D1 |
| 17 04 05 | Juodųjų metalų atliekos |  | - | Remontuojant įrenginius. | 200 | R4 |
| 17 04 01 | Spalvotųjų metalų atliekos |  | - | Keičiant senus elektros įrenginius naujais, keičiant kabelius | 1 | R4 |
| 19 09 04 | Naudotos aktyvintos anglys |  | - | Chemiškai paruošiant vandenį šiluminės energijos gamybai. | 0,5 | D1 |
| 13 02 08* | Naudota alyva |  | H14 (ekotoksiškos) | Katilų barai | 1 | D10 |
| 16 05 06* | Laboratorinės cheminės medžiagos ir reagentai |  | H6 (toksiškos) H14 (ekotoksiškos) | Laboratorijos veiklos metu | 0,5 | D10 |
| 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys |  | H14 (ekotoksiškos) | Remontuojant įrenginius | 20 | D10 |
| 05 01 03* | Rezervuarų dugno dumblas |  | H14 (ekotoksiškos) | Mazuto ūkyje valant kuro saugyklas. | 150 | D8 |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos |  | - | Valant patalpas. | 200 | D1 |
| 17 09 04 | Statybinės ir griovimo atliekos |  | - | Remontuojant patalpas, šilumines trasas. | 500 | D1 |
| 20 02 01 | Sodų ir parkų kompostuojamos atliekos |  | - | Valant teritoriją, genėjant medžius. | 80 | R3 |
| 16 06 01* | Naudoti akumuliatoriai |  | H6 (toksiškos) | Autotransportas | 0,5 | R12 |
| 20 03 06 | Nuotakyno valymo atliekos |  | - | Valant riebalų gaudyklę | 1 | D1 |
| 16 01 03 | Naudotos padangos |  | - | Autotransportas | 1 | R1 |
| 13 02 08* | Naudota alyva |  | H14 (ekotoksiškos) | Autotransportas. | 1 | D10 |
| 15 02 02* | Tepaluoti skudurai |  | H14 (ekotoksiškos) | Šilumos tinklų tarnyba, katilinė | 1,5 | D10 |
| 16 01 07* | Tepalų filtrai |  | H14 (ekotoksiškos) | Autotransportas | 0,05 | D10 |
| 15 01 10* | Naftos produktais užterštos pakuotės |  | H14 (ekotoksiškos) | Autotransportas | 0,5 | D10 |
| 15 01 10* | Dažų, klijų, lakų, tirpiklių ir skiediklių atliekos ir jų pakuotės |  | H14 (ekotoksiškos) | Remontuojant patalpas, šilumines trasas. | 1 | D10 |
| 08 01 11* | Dažų, klijų, lakų, tirpiklių ir skiediklių atliekos |  | H14 (ekotoksiškos) | Remontuojant patalpas, šilumines trasas. | 1 | D10 |
| 03 01 05 | Pjuvenos |  | - | Ciklonuose | 1 | D1 |
| 20 01 21* | Dienos šviesos lempos |  | H6 (toksiškos) | Patalpų apšvietimas | 0,15 | R3 |
| 20 01 01 | Popierius ir kartonas |  | - | Darbo vietose susidarančios popieriaus atliekos. | 1,5 | R3 |
| 20 01 02 | Stiklo duženos |  | - | Tvarkant patalpų langus. | 1 | R5 |
| 20 01 33* | baterijos |  | H14 (ekotoksiškos) | Darbo vietose | 0,1 | R12 |
| 20 01 39 | Plastikai |  | - | Darbo vietose | 1 | R3 |
| 20 01 35* | Nenaudojama elektroninė įranga |  | H14 (ekotoksiškos) | Darbo vietose pasenusi ir nebenaudojama elektroninė įranga | 1 | R12 |
| 20 01 36 | Nenaudojama elektroninė įranga |  | - | Darbo vietose pasenusi ir nebenaudojama elektroninė įranga | 1 | R12 |
| 16 02 13* | Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių | Nebenaudojama įranga | H6 (toksiškos) | Nebenaudojami prietaisai | 0,2 | R12 |
| 17 06 05* | Statybinės medžiagos, turinčios asbesto | Šiferis, izoliacinės medžiagos | H14 (ekotoksiškos) | Remontuojant patalpas, šilumines trasas. | 4 | D5 |

26 lentelė. Numatomas laikinai laikyti atliekų kiekis (įmonėms, numatančioms laikinai laikyti, naudoti ir (ar) šalinti skirtas atliekas)

| Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas apibūdinimas | Atliekos pavojingumas | Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 01 03 | Pelenai | Biokuro degimo produktai | - | 40 |
| 17 04 05 | Juodųjų metalų atliekos | Remonto bei įrenginių atliekos | - | 100 |
| 17 04 01 | Spalvotųjų metalų atliekos | Remonto bei įrenginių atliekos | - | 0,5 |
| 19 09 04 | Naudotos aktyvintos anglys |  | - | 0,25 |
| 13 02 08* | Naudota alyva | Katilų eksploatavimas | H14 (ekotoksiškos) | 0,5 |
| 16 05 06* | Laboratorinės cheminės medžiagos ir reagentai | Pasenusios cheminės medžiagos | H6 (toksiškos) H14 (ekotoksiškos) | 0,25 |
| 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys |  | H14 (ekotoksiškos) | 10 |
| 05 01 03* | Rezervuarų dugno dumblas |  | H14 (ekotoksiškos) | 75 |
| 20 03 01 | Mišrios komunalinės atliekos |  | - | 100 |
| 17 09 04 | Statybinės ir griovimo atliekos |  | - | 250 |
| 20 02 01 | Sodų ir parkų kompostuojamos atliekos |  | - | 40 |
| 16 06 01* | Naudoti akumuliatoriai |  | H6 (toksiškos) | 0,25 |
| 20 03 06 | Nuotakyno valymo atliekos |  | - | 0,5 |
| 16 01 03 | Naudotos padangos |  | - | 0,5 |
| 13 02 08* | Naudota alyva |  | H14 (ekotoksiškos) | 0,5 |
| 15 02 02* | Tepaluoti skudurai |  | H14 (ekotoksiškos) | 0,75 |
| 16 01 07* | Tepalų filtrai |  | H14 (ekotoksiškos) | 0,025 |
| 15 01 10* | Naftos produktais užterštos pakuotės |  | H14 (ekotoksiškos) | 0,25 |
| 15 01 10* | Dažų, klijų, lakų, tirpiklių ir skiediklių atliekos ir jų pakuotės |  | H14 (ekotoksiškos) | 0,5 |
| 08 01 11* | Dažų, klijų, lakų, tirpiklių ir skiediklių atliekos |  | H14 (ekotoksiškos) | 0,5 |
| 03 01 05 | Pjuvenos |  | - | 0,5 |
| 20 01 21* | Dienos šviesos lempos |  | H6 (toksiškos) | 0,075 |
| 20 01 01 | Popierius ir kartonas |  | - | 0,75 |
| 20 01 02 | Stiklo duženos |  | - | 0,5 |
| 20 01 33* | baterijos |  | H14 (ekotoksiškos) | 0,05 |
| 20 01 39 | Plastikai |  | - | 0,5 |
| 20 01 35* | Nenaudojama elektroninė įranga |  | H14 (ekotoksiškos) | 0,5 |
| 20 01 36 | Nenaudojama elektroninė įranga |  | - | 0,5 |
| 16 02 13* | Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių | Nebenaudojama įranga, prietaisai | H6 (toksiškos) | 0,1 |
| 17 06 05* | Statybinės medžiagos, turinčios asbesto | Šiferis, izoliacinės medžiagos | H14 (ekotoksiškos) | 2 |

XII. TRIUKŠMO SKLIDIMAS IR KVAPŲ KONTROLĖ

27. Informacija apie triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą.

Triukšmo lygį gyvenamuosiuose, visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" (Žin., 2011, Nr. 75-3638).

Ties Klaipėdos rajoninės katilinės teritorijos ribomis 2012 m. liepos mėnesį buvo išmatuotas esamas aplinkos triukšmas dienos, vakaro ir nakties metu. Triukšmo matavimo protokolo kopija pateikiama 10 priede. Suvestinė esamo triukšmo lygio matavimo rezultatų lentelė pateikiama žemiau:

Triukšmo matavimo rezultatai

| Triukšmo matavimo taškai | Išmatuotas ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA |
| --- | --- |
|  | Dienos metu | Vakaro metu | Nakties metu |
| T1 | 53,1 | 49,6 | 48,6 |
| T2 | 55,0 | 51,3 | 52,7 |
| T3 | 57,9 | 49,4 | 44,9 |
| T4 | 59,8 | 57,1 | 54,9 |

Išmatuoti dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygiai tarpusavyje skiriasi pakankamai ženkliai, o katilinės darbo režimas yra nepertraukiamas, todėl daroma išvada, kad katilinėje vykdoma veikla aplinkos triukšmui ties sklypo riba įtakos turi minimaliai. Labiausiai tikėtina, kad aplinkos triukšmas šioje vietoje yra formuojamas transporto srautų Šilutės plentu, Dubysos ir Kauno gatvėmis. Išmatuoti triukšmo lygiai neviršija HN 33:2011 ribinių verčių.

Rengiant Klaipėdos rajoninės katilinės poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą (PVSV) 2013 m., buvo išmatuotas esamų triukšmo šaltinių skleidžiamas triukšmo lygis. Katilinės pastato įrenginiai (K) – 85 dBA, dūmsiurbės 3 vnt. (DŪ) – 68 dBA ir dujų reguliavimo punktas - dujotiekio vamzdynai ir kita įranga pastato viduje (DP) – 95 dBA. Žiūrėti žemėlapį  11 priede. Bei įvertintas planuojamo naujo triukšmo šaltinio triukšmo lygis analogiškoje katilinėje šalia veikiančių katilų dirbant transporteriui. Biokuro katilinės įrenginiai, biokuro transporteris (T5) – 75,4 dBA.

PVSV ataskaitoje Klaipėdos rajoninės katilinės teritorijoje triukšmo šaltinių triukšmo lygiai aplinkoje apskaičiuoti naudojant CadnaA 4.3 programinę įrangą.

Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų sklaidos žemėlapiai pateikti 12 priede. Siekiant nustatyti triukšmo lygio pokyčius nagrinėjamoje teritorijoje dėl planuojamos ūkinės veiklos, triukšmo modeliavimas buvo atliktas dviem variantais: esamos situacijos - skaičiuojami tik esami Klaipėdos rajoninės katilinės triukšmo šaltiniai ir prognozuojamos situacijos – skaičiuojami esami ir planuojami katilinės triukšmo šaltiniai.

Skaičiavimų rezultatai palyginami su išmatuotais triukšmo lygiais 4 taškuose prie katilinės teritorijos ribų.

Klaipėdos rajoninės katilinės sklypo ribose šiuo metu vykdomos veiklos skleidžiamas triukšmas visais paros laikotarpiais neturi įtakos esamo aplinkos triukšmo lygio, kadangi apskaičiuotos triukšmo lygio vertės, triukšmo matavimo taškuose, yra daugiau kaip 10 dBA mažesnės nei yra išmatuotos.

Įvertinus planuojamos biokuro katilinės triukšmo šaltinius nustatyta, kad dienos metu katilinės veiklos triukšmo lygis gali padidėti. Didžiausias padidėjimas fiksuojamas ties įvažiavimu į katilinės teritoriją iš Dubysos g., kur planuojama, kad važiuos krovininis transportas, gabenantis biokurą. Tačiau prognozuojamus triukšmo lygius palyginus su išmatuotais, matyti, kad tik ties įvažiavimu į teritoriją dienos metu esamas aplinkos triukšmo lygis gali padidėti apie 1 dBA, iki 58,9 dBA.

Daroma išvada, kad planuojama biokuro katilinė praktiškai neturės įtakos esamo aplinkos triukšmo lygiui, nebent dienos metu galimas minimalus apie 1 dBA triukšmo lygio padidėjimas ties įvažiavimu į katilinės teritoriją.

Esamų ir planuojamų triukšmo lygių suvestinė ties sklypo riba pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

Esami ir planuojami triukšmo lygiai ties Klaipėdos rajoninės katilinės sklypo ribomis

| Triukšmo matavimo taškai | Išmatuotas ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA |
| --- | --- |
|  | Dienos metu | Vakaro metu | Nakties metu |
|  | Išmatuotas | Apskaičiuotas esamas | Apskaičiuotas prognozuojamas | Išmatuotas | Apskaičiuotas esamas | Apskaičiuotas prognozuojamas | Išmatuotas | Apskaičiuotas esamas | Apskaičiuotas prognozuojamas |
| T1 | 53,1 | 32,8 | 33,3 | 49,6 | 32,8 | 33,3 | 48,6 | 32,8 | 33,3 |
| T2 | 55,0 | 26,1 | 29,4 | 51,3 | 26,1 | 26,2 | 52,7 | 26,1 | 26,2 |
| T3 | 57,9 | 25,4 | 51,45 | 49,4 | 25,4 | 25,5 | 44,9 | 25,4 | 25,5 |
| T4 | 59,8 | 38,7 | 39,2 | 57,1 | 38,7 | 38,7 | 54,9 | 38,7 | 38,7 |

28. Triukšmo mažinimo priemonės.

Siekiant mažinti skleidžiamą triukšmą vakaro ir nakties metu, autotransportas veš biokurą tik darbo dienomis ir darbo valandomis.

29. Įrenginyje vykdomos veiklos metu skleidžiami kvapai.

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin., 2010, Nr. 120-6148),  kvapas gali būti nustatomas laboratoriniais metodais arba modeliuojamas. Modeliavimui būtina nustatyti kvapo koncentraciją šaltinyje hedoniniais balais. Kitas būdas nustatyti kvapo lygį yra palyginti nustatytas kai kurių cheminių medžiagų koncentracijas su jų kvapo slenksčio verte. Pastaroji patalpų orui nustatyta higienos normoje HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162).

Eksploatuojant Klaipėdos rajoninę katilinę į aplinkos orą neišmetami teršalai, turintys kvapą – vadovaujantis higienos norma HN 35:2007, jiems kvapo slenksčio vertė nereglamentuojama.

30. Kvapų sklidimo iš įrenginių mažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams mažinti.

Neplanuojamos kvapų mažinimo priemonės.

4 priedo

1 priedėlis

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (pakeisti).

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį, kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui ir veiklos vykdymo pakeitimus.

Parašas _____________________________	Data __________________

(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

GENERALINIS  DIREKTORIUS                                                       VYTAUTAS VALUTIS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)

_________________