UAB „AVAKONA“ (PARTIZANŲ G. 30, DŪKŠTAS, IGNALINOS R.) PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS METU SUSIDARANČIŲ APLINKOS ORO TERŠALŲ ĮVERTINIMAS

Atliko: Aplinkos inžinierius Aurimas Dovidaitis tel. 868643377, info@ekoservisas.lt

Kaunas, 2018

UAB „AVAKONA“ planuojama ūkinė veikla – spalvotųjų ir juodųjų metalų laužo ir atliekų supirkimas, tvarkymas ir sandėliavimas. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma adresu Partizanų g. 30, Dūkštas, Ignalinos r.

Šioje ataskaitoje įvertinta su planuojama ūkine veikla susijusių mobilių taršos šaltinių (autotransporto) ir stacionarių taršos šaltinių (metalo pjaustymo įrenginių) sukeliama tarša. Planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio iš mobilių taršos šaltinių įvertinimas atliktas, remiantis Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika.

Iš atskirų įmonių ar gyventojų metalo laužas ir atliekos į PŪV teritoriją bus pristatoma pagal susitarimą naudojant įmonės arba pristatančiųjų asmenų transportą. Įmonės teritorijoje bus planuojama naudoti 4 vnt. dujines metalo pjaustymo įrangas, 3 vnt. diskines metalo pjaustymo įrangas, 2 sunkiasvorias dyzeliniu kuru varomas transporto priemones SCANIA ir MAN, 2 lengvuosius benzinu varomus automobilius, 2 lengvuosius dyzelinu varomus automobilius, 2 elektriniai ožiniai kranai, 1 elektrinis smulkintuvas, 1 elektrinis presas. Transporto priemonių projektiniai kuro sunaudojimai ir nustatyti koeficientai, įvertinantys variklio darbo sąlygų įtaką (K1), amžiaus įtaką (K2), ir konstrukcijos ypatumų (K3) įtaką teršalų susidarymui pateikiami sekančiose lentelėse.

1 lentelė. Planuojamas naudoti autotransportas

| Pavadinimas | Vnt. | Pagaminimo metai | Kuro rūšis | Planuojamas kuro kiekis per metus, ltr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunkiasvorė transporto priemonė MAN | 1 | 2001 | Dyzelinas | 6000 |
| Sunkiasvorė transporto priemonė SCANIA | 1 | 2001 | Dyzelinas | 6000 |
| Lengvoji transporto priemonė MB | 1 | 2001 | Dyzelinas | 1500 |
| Lengvoji transporto priemonė RENAULT | 1 | 2001 | Dyzelinas | 1500 |
| Lengvoji transporto priemonė AUDI | 1 | 2001 | Benzinas | 1500 |
| Lengvoji transporto priemonė RENAULT | 1 | 2001 | Benzinas | 1500 |

2 lentelė. Koeficientai, įvertinantys variklio darbo sąlygų įtaką (K1), amžiaus įtaką (K2) ir konstrukcijos ypatumų (K3) įtaką teršalų susidarymui.

| Teršalas | m | Q | K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunkiasvorės transporto priemonės MAN, SCANIA (2001 m.), dyzelinas |
| CO | 130 | 10,14 | 1 | 1,5 | 1 |
| CH | 40,7 | 10,14 | 1 | 1,6 | 1 |
| Nox | 31,3 | 10,14 | 1 | 0,89 | 1 |
| SO2 | 1 | 10,14 | 1 | 1 | 1 |
| KD | 4,3 | 10,14 | 1 | 1,2 | 1 |

3 lentelė. Koeficientai, įvertinantys variklio darbo sąlygų įtaką (K1), amžiaus įtaką (K2) ir konstrukcijos ypatumų (K3) įtaką teršalų susidarymui.

| Teršalas | m | Q | K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lengvosios transporto priemonės (2001 m.), dyzelinas |
| CO | 130 | 2,535 | 0,909 | 1,5 | 1 |
| CH | 40,7 | 2,535 | 1,01 | 1,6 | 1 |
| Nox | 31,3 | 2,535 | 0,973 | 0,89 | 1 |
| SO2 | 1 | 2,535 | 1 | 1 | 1 |
| KD | 4,3 | 2,535 | 1,231 | 1,2 | 1 |

4 lentelė. Koeficientai, įvertinantys variklio darbo sąlygų įtaką (K1), amžiaus įtaką (K2) ir konstrukcijos ypatumų (K3) įtaką teršalų susidarymui.

| Teršalas | m | Q | K1 | K2 | K3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lengvosios transporto priemonės (2001 m.), benzinas |
| CO | 398,2 | 2,1 | 1,333 | 1,5 | 1 |
| CH | 80,9 | 2,1 | 0,889 | 1,6 | 1 |
| Nox | 29,6 | 2,1 | 0,781 | 0,8 | 1 |
| SO2 | 1 | 2,1 | 1 | 1 | 1 |

Pagal metodiką iš transporto išsiskiriančių teršalų kiekis apskaičiuotas sekančioje lentelėje.

5 lentelė. Planuojamų teršalų išsiskyrimai į aplinkos orą iš mobilių taršos šaltinių.

| Pavadinimas | Vnt. | CO | CH | Nox | SO2 | KD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sunkiasvorės transporto priemonės MAN, SCANIA (2001 m.), dyzelinas | 2 | 1,9773 | 0,66032 | 0,28247 | 0,01014 | 0,05232 |
| Lengvosios transporto priemonės (2001 m.), dyzelinas | 2 | 0,449341 | 0,16673 | 0,06871 | 0,002535 | 0,0161 |
| Lengvosios transporto priemonės (2001 m.), benzinas | 2 | 1,672022 | 0,24165 | 0,03884 | 0,0021 | 0 |
| Iš viso: | 6 | 4,098663 | 1,0687 | 0,39002 | 0,014775 | 0,06842 |
| Vidutinis momentinis teršalo išsiskyrimas, g/s | 0,12997 | 0,03389 | 0,01237 | 0,00047 | 0,00217 |

Priėmant stambaus gabarito metalo laužą, planuojamas dujinis metalo pjaustymas, naudojant propano-butano dujas. Taip pat bus vykdomas metalo pjaustymas ir elektrinėmis diskinėmis staklėmis. Diskinio elektrinio metalo pjaustymo metu taršos į aplinkos orą nesusidarys. Metalo laužo perkrovimo darbai bus vykdomi elektriniais ožiniais kranais. Metalo laužo krovos metu taršos nesusidarys. Dujinio metalo pjaustymo metu į aplinkos orą išsiskirs nežymūs teršalų kiekiai. Išmetamų teršalų kiekiai iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiuojami pagal „Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių įrenginių, normatyviniai rodikliai pagal gamybos šakas. Charkovas, 1997;  121-152 psl. pateiktus lyginamuosius teršalų išsiskyrimo koeficientus (7.1; 7.2 lentelėse). Per metus planuojama perpjauti apie 185 300 tiesinių pjovimo metrų (1 t ≈10 tiesinių metrų). Pjaunant 10 mm storio metalą propano-butano dujomis, į aplinkos orą išsiskirs geležies oksidai, mangano oksidai, anglies monoksidas ir azoto oksidai. Pjaustymas bus vykdomas trijose vietose.

Į aplinkos orą išsiskiriančių teršiančių medžiagų kiekiai apskaičiuojami pagal formulę:

M = q x B x 10-6, kur

M – išsiskyrusio teršalo kiekis, t/m.

q – lyginamasis medžiagos išsiskyrimo koeficientas, g/m

B – supjaunamas plieno ilgis, m

Mgeležis ir jos junginiai 	= 185300 x 3,98 x 10-6 = 0,737 t/m./3=0,2458 t/m./3600 s/val./8760 val./m.x 10-6=0,00779 g/s

Mmangano oksidai	 	= 185300 x 0,12 x 10-6 = 0,0222 t/m./3=0,0074 t/m./3600 s/val./8760 val./m.x 10-6=0,00023 g/s

Mazoto oksidų 		= 185300 x 6,80 x 10-6 = 1,2600 t/m./3=0,420 t/m./3600 s/val./8760 val./m.x 10-6=0,01332 g/s

Manglies monoksidas	= 185300 x 1,40 x 10-6 = 0,259 t/m./3=0,0864 t/m./3600 s/val./8760 val./m.x 10-6=0,00274 g/s

# 6 lentelė.  Planuojamų stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys.

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |
| --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | koordinatės | aukštis, m | Išmetimo angos matmenys, m | Srauto greitis m/s | Temperatūra ° C | Tūrio debitas Nm3/s | Teršalų išmetimo trukmė val./m |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dujinio metalo pjaustymo vieta | 601 | 6157341 | 647924 | 10,0 | Ø 0,5 | 5,0 | 0 | - | 8760 |
| Dujinio metalo pjaustymo vieta | 602 | 6157331 | 647912 | 10,0 | Ø 0,5 | 5,0 | 0 | - | 8760 |
| Dujinio metalo pjaustymo vieta | 603 | 6157360 | 647888 | 10,0 | Ø 0,5 | 5,0 | 0 | - | 8760 |

# 7 lentelė. Planuojama tarša į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių.

| Taršos šaltiniai | Teršalai | Planuojama tarša |
| --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | metinė t/metus |
|  |  |  |  | vnt. | vidut. | maks. |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dujinio metalo pjaustymo vieta | 601 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,00274 | 0,00274 | 0,0864 |
|  |  | Azoto oksidai (C) | 6044 | g/s | 0,01332 | 0,01332 | 0,420 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00023 | 0,00023 | 0,0074 |
|  |  | Geležies oksidai | 3113 | g/s | 0,00779 | 0,00779 | 0,2458 |
| Dujinio metalo pjaustymo vieta | 602 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,00274 | 0,00274 | 0,0864 |
|  |  | Azoto oksidai (C) | 6044 | g/s | 0,01332 | 0,01332 | 0,420 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00023 | 0,00023 | 0,0074 |
|  |  | Geležies oksidai | 3113 | g/s | 0,00779 | 0,00779 | 0,2458 |
| Dujinio metalo pjaustymo vieta | 603 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,00274 | 0,00274 | 0,0864 |
|  |  | Azoto oksidai (C) | 6044 | g/s | 0,01332 | 0,01332 | 0,420 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00023 | 0,00023 | 0,0074 |
|  |  | Geležies oksidai | 3113 | g/s | 0,00779 | 0,00779 | 0,2458 |