Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

4 priedas

PARAIŠKA

TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

[1] [4] [0] [2] [4] [9] [2] [5] [2]

(Juridinio asmens kodas)

_____Lypkių rajoninė katilinė, Lypkių g. 13, Klaipėda, tel.392753, faksas 410870,el. p.________ __________________________klenergija@klenergija.lt__________________________________

(Veiklos vykdytojo, teikiančio Paraišką, pavadinimas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

________________AB “Klaipėdos energija”, Danės g.8, Klaipėda, tel. 846410859______________

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

___________Imantas Valaitis, tel. 392247, faksas 392298, imantas.valaitis@klenergija.lt__________

(kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

VI. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

17. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai

9 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 75,0243 |
| Azoto oksidai (C) | 6044 | 0,0283 |
| Kietosios dalelės(A) | 6493 | 6,9417 |
| Kietosios dalelės(C) | 4281 | 0,0203 |
| Sieros dioksidas (A) | 1753 | 87,1691 |
| Lakieji organiniai junginiai | 308 | 1,0878 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): |  |  |
| Acetonas | 65 | 0,0120 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 167,8328 |
| Anglies monoksidas (C) | 6069 | 0,0296 |
| Butanolis | 359 | 0,0140 |
| Butilacetatas | 367 | 0,0120 |
| Etanolis | 739 | 0,0120 |
| Fluoridai | 3015 | 0,0002 |
| Fluoro vandenilis | 862 | 0,0002 |
| Geležis ir jos junginiai | 3113 | 0,0581 |
| Ksilenas | 1260 | 0,0120 |
| Mangano oksidai | 3516 | 0,0019 |
| Sieros rūgštis | 1761 | 0,0001 |
| Solventnafta | 1820 | 0,1000 |
| Toluenas | 1950 | 0,0500 |
| Vanadžio pentoksidas | 2023 | 0,2253 |
|  | Iš viso: | 338,6317 |

10 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Įrenginio pavadinimas (Lypkių rajoninė katilinė(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________________

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje | Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m. |
| --- | --- | --- |
| Nr. | koordinatės | aukštis, m | išėjimo angos matmenys, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, º C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 001 | X 6175600 | 150 | 4,8 | 1,33 | 104 | 23,99 | 8760 deginant dujas |
|  | Y 324021 |  |  |  |  |  | 2000 deginant mazutą |
| 002 | X 6175658 | 8,5 | 0,2 | 9,24 | 17 | 0,29 | 1090 |
|  | Y 323975 |  |  |  |  |  |  |
| 003 | X 6175658 | 9 | 0,3 | 2,26 | 17 | 0,16 | 250 |
|  | Y 323971 |  |  |  |  |  |  |
| 004 | X 6175507 | 5,5 | 0,7 | 2,76 | 16 | 1,06 | 20 |
|  | Y 323971 |  |  |  |  |  |  |
| 005 | X 6175504 | 5,5 | 0,4 | 5,33 | 16 | 0,67 | 20 |
|  | Y 323966 |  |  |  |  |  |  |
| 006 | X 6175519 | 3 | 0,1 | pildant - | - | - | 20 |
|  | Y 323958 |  |  | saugant 2,04 | 57 | 0,016 | 8740 |
| 007 | X 6175526 | 11,9 | 0,2 | pildant 1,15 | 42 | 0,036 | 2 |
|  | Y 323995 |  |  | saugant 0,67 | 16 | 0,021 | 8758 |
| 008 | X 6175506 | 11,9 | 0,2 | pildant 1,15 | 42 | 0,036 | 2 |
|  | Y 324007 |  |  | saugant 0,67 | 16 | 0,021 | 8758 |
| 009 | X 6175476 | 14,9 | 0,3 | pildant 1,22 | 42 | 0,086 | 4 |
|  | Y 324022 |  |  | saugant 0,4 | 16 | 0,028 | 5756 |
| 010 | X 6175492 | 14,8 | 0,15 | pildant 1,19 | 42 | 0,021 | 4 |
|  | Y 324052 |  |  | saugant 0,4 | 16 | 0,007 | 5756 |
| 011 | X 6175519 | 14,8 | 0,15 | pildant 1,19 | 42 | 0,021 | 4 |
|  | Y 324033 |  |  | saugant 0,4 | 16 | 0,007 | 5756 |
| 012 | X 6175544 | 14,9 | 0,3 | pildant 1,22 | 42 | 0,086 | 4 |
|  | Y 324020 |  |  | saugant 0,4 | 16 | 0,028 | 5756 |
| 013 | X 6175605 | 35 | 0,8 | 8,48 | 121 | 4,26 | 8760 |
|  | Y 323989 |  |  |  |  |  |  |
| 014 | X 6175602 | 35 | 0,8 | 8,60 | 120 | 4,32 | 8760 |
|  | Y 323984 |  |  |  |  |  |  |
| 601 | X 6175501 | 10 | 0,5 | 5,00 | 0 | 0,98 | 20 |
|  | Y 323950 |  |  |  |  |  |  |
| 602 | X 6175587 | 10 | 0,5 | 5,00 | 0 | 0,98 | 600 |
|  | Y 323984 |  |  |  |  |  |  |
| 603 | X 6175467 | 10 | 0,5 | 5,00 | 0 | 0,98 | 600 |
|  | Y 324009 |  |  |  |  |  |  |
| 604 | X 6175533 | 10 | 0,5 | 5,00 | 0 | 0,98 | 8 |
|  | Y 323972 |  |  |  |  |  |  |

11 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Įrenginio pavadinimas Lypkių rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((____________________________________

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Numatoma (prašoma leisti) tarša |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė | 001 | Kuras – dujos |  |  |  |  |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 300* | 46,5730 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 300* | 26,9534 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 5* | 3,7827 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 0* | - |
|  |  | Rezervinis kuras - mazutas |  |  |  |  |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400* | 6,7046 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 450* | 3,3161 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 50* | 1,7533 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 1700* | 58,1767 |
|  |  | Vanadžio pentoksidas | 2023 | Nenormuojamas | 0,2253 |
|  |  |  |  | Iš viso pagal veiklos rūšį: | 147,4851 |
| Katilinė | 013 | Kuras – dujos |  |  |  |  |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 50,2853 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 20,2152 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 0,3627 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 35 | - |
|  |  | Rezervinis kuras - mazutas |  |  |  |  |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 500 | 5,6129 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 450 | 1,7357 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 200 | 0,3480 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 1700 | 14,4942 |
|  |  | Rezervinis kuras - dyzelinas |  |  |  |  |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 500 | 1,3794 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 450 | 0,4265 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 200 | 0,0100 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 1700 | 0,0020 |
| Katilinė | 014 | Kuras – dujos |  |  |  |  |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 400 | 50,2853 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 350 | 20,2152 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 20 | 0,3270 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 35 | - |
|  |  | Rezervinis kuras - mazutas |  |  |  |  |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 500 | 5,6129 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 450 | 1,7357 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 200 | 0,3480 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 1700 | 14,4942 |
|  |  | Rezervinis kuras - dyzelinas |  |  |  |  |
|  |  | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 500 | 1,3794 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 450 | 0,4265 |
|  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | mg/Nm3 | 200 | 0,0100 |
|  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | mg/Nm3 | 1700 | 0,0020 |
| Iš viso pagal veiklos rūšį: | 189,7081 |

* Prašoma tarša nuo 2016 m. sausio 1 d., vadovaujantis 2013 m. balandžio 10 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-240 „Dėl Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“ pakeitimo“,  Šio įsakymo Specialiuose reikalavimuose dideliems kurą deginantiems įrenginiams, mūsų atveju, centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams, taikomi išimties reikalavimai. Prašymas dėl didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų normų taikymo nuo 2016 m. sausio 1 d. išsiųstas Aplinkos apsaugos agentūrai šių metų spalio 14 dieną bei spalio 20 dieną pateikta papildoma informacija.

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | Numatoma (prašoma leisti) tarša |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | metinė, t/m. |
|  |  |  |  | vnt. | maks. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Suvirinimo patalpa | 002 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | g/s | 0,00374 | 0,0001 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 |  |  | 0,0010 |
|  |  | Fluoridai | 3015 |  |  | 0,0001 |
|  |  | Geležis ir jos junginiai | 3113 |  |  | 0,0291 |
|  |  | Anglies monoksidas ( C) | 6069 | - | - | 0,0148 |
|  |  | Azoto oksidai ( C ) | 6044 | g/s | 0,00325 | 0,0142 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | - | - | 0,0001 |
| Akumuliatorinė | 003 | Sieros rūgštis | 1761 | g/s | 0,00014 | 0,0001 |
| Mazuto siurblinė | 004 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0008 |
| Mazuto siurblinė | 005 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0008 |
| Mazuto saugykla | 006 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,5292 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,3024 |
| Mazuto saugykla | 007 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0015 |
| Mazuto saugykla | 008 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0015 |
| Mazuto saugykla | 009 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0037 |
| Mazuto saugykla | 010 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0037 |
| Mazuto saugykla | 011 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0037 |
| Mazuto saugykla | 012 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0000 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai (saugant) | 308 | - | - | 0,0037 |
| Mazuto saugykla | 601 | Lakieji organiniai junginiai (pildant) | 308 | - | - | 0,0003 |
| Suvirinimas | 602 | Kietosios dalelės ( C ) | 4281 | - | - | 0,0001 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | - | - | 0,0009 |
|  |  | Fluoridai | 3015 | - | - | 0,0001 |
|  |  | Geležis ir jos junginiai | 3113 | - | - | 0,0290 |
|  |  | Anglies monoksidas ( C) | 6069 | - | - | 0,0148 |
|  |  | Azoto oksidai ( C ) | 6044 | - | - | 0,0141 |
|  |  | Fluoro vandenilis | 862 | - | - | 0,0001 |
| Dažymas | 603 | Butanolis | 359 | - | - | 0,0140 |
|  |  | Acetonas | 65 | - | - | 0,0120 |
|  |  | Etanolis | 739 | - | - | 0,0120 |
|  |  | Kietosios dalelės (C) | 4281 | - | - | 0,0201 |
|  |  | Ksilolas | 1260 | - | - | 0,0120 |
|  |  | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,2360 |
|  |  | Butilacetatas | 367 | - | - | 0,0120 |
|  |  | Solventnafta | 1820 | - | - | 0,1000 |
|  |  | Toluolas | 1950 | - | - | 0,0500 |
| Dyzelino saugykla | 604 | Lakieji organiniai junginiai | 308 | - | - | 0,0005 |
| Iš viso pagal veiklos rūšį: | 1,4385 |
| Iš viso įrenginiui: | 338,6317 |

12 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir taršos prevencijos priemonės

Aplinkos oro teršalų valymo įrenginių katilinėje nėra.

13 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms

Įrenginio pavadinimas Lypkių rajoninė katilinė((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((__________________________((((

| Taršos šaltinio, iš kurio išmetami teršalai esant šioms sąlygoms, Nr. | Sąlygos, dėl kurių gali įvykti neįprasti (neatitiktiniai) teršalų išmetimai | Neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų duomenų detalės | Pastabos, detaliau apibūdinančios neįprastų (neatitiktinių) teršalų išmetimų pasikartojimą, trukmę ir kt. sąlygas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | išmetimų trukmė, val., min. (kas reikalinga, pabraukti) | teršalas | teršalų koncentracija išmetamosiose dujose, mg/Nm3 |  |
|  |  |  | pavadinimas | kodas |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 | Užkūrimas-stabdymas | 200 | Anglies monoksidas (A) | 177 | 800 |  |
|  |  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | 900 |  |
|  |  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | 100 |  |
|  |  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | 2000 |  |
| 013 | Užkūrimas-stabdymas | 300 | Anglies monoksidas (A) | 177 | 800 |  |
|  |  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | 900 |  |
|  |  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | 300 |  |
|  |  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | 2000 |  |
| 014 | Užkūrimas-stabdymas | 300 | Anglies monoksidas (A) | 177 | 800 |  |
|  |  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | 900 |  |
|  |  |  | Kietosios dalelės (A) | 6493 | 300 |  |
|  |  |  | Sieros dioksidas (A) | 1753 | 2000 |  |

VII. ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

18. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

14 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede

| Eil. Nr. | Veiklos rūšys pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priedą ir išmetimo šaltiniai | ŠESD pavadinimas (anglies dioksidas (CO2), azoto suboksidas (N2O), perfluorangliavandeniliai (PFC) ar kt.). | ŠESD stebėsenos plano pateikimo ir tvirtinimo RAAD data paraiškos pateikimo metu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kuro deginimas įrenginiuose, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW | Anglies dioksidas (CO2) | Suderinta (galiojanti) 2013-03-26. Pateiktas derinimui naujas ŠESD planas Aplinkos apsaugos agentūrai 2015-11-13. |

4 priedo

1 priedėlis

DEKLARACIJA

Teikiu paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos ar jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į aplinkos orą išmestą ir su nuotekomis išleistą teršalų kiekį, kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui ir veiklos vykdymo pakeitimus.

Parašas ____________________________________	Data __________________

(veiklos vykdytojas ar jo įgaliotas asmuo)

VYTAUTAS VALUTIS                                                         GENERALINIS DIREKTORIUS

(pasirašančiojo vardas, pavardė, parašas, pareigos; pildoma didžiosiomis raidėmis)