UAB „DOVAINA“ (UOLĖS G. 16, DOVAINONIŲ KM., KAIŠIADORIŲ R.) PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS METU SUSIDARANČIŲ APLINKOS ORO TERŠALŲ ĮVERTINIMAS

Atliko: Aplinkos inžinierius Aurimas Dovidaitis tel. 868643377, info@ekoservisas.lt

A.V.

Kaunas, 2017

UAB „DOVAINA“ esama gamybinė ūkinė veikla – maisto pramonei skirtų įrenginių (duonos gaminių pjaustymo, paruošimo, pakavimo) gamyba, nestandartinių metalo konstrukcijų gamyba iš juodojo metalo ar plieno, laivų vairų plunksnų gamyba.

Pagal atliktą taršos šaltinių inventorizaciją, kuomet buvo nustatyta esama padėtis, buvo gauta:

Iš viso į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis – 0,386 t, organizuotų aplinkos oro taršos šaltinių skaičius – 9. Visi esamos padėties duomenys pateikti taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitoje.

Metalo apdirbimo ceche atliekami įvairūs apdirbimo darbai. Šiame ceche įrengtos metalo tekinimo, pjovimo, lenkimo staklės. Šių operacijų metu teršalų į aplinkos orą nesusidaro. Taip pat šiame ceche esančioje dažymo kameroje atliekamas gaminių dažymas – gruntavimas. Per taršos šaltinį 001 (dažymo kamera) į aplinkos orą patenka heksametilendiizocianatas, 1-metil-2-metoksietilacetatas, butilacetatas, 1-metoksi-2-propanolis, fenolis, solventnafta, etilbenzenas, ksilenas, kietosios dalelės (C) ir kiti LOJ. Kietųjų dalelių, ksileno ir butilacetato išsiskyrimai buvo nustatyti laboratorinių matavimų metu, likusieji teršalai įvertinti skaičiavimo būdu. Dažymas atliekamas aukšto slėgio beoriu dažymo aparatu, kuris išvysto 240 barų slėgį. Beorio purškiamojo dažymo technologija suteikia galimybę naudoti didesnio klampumo dažus ir užtikrinti geresnę dažymo kokybę. Dažomi paviršiai padengiami epoksidiniais, cinko gruntais, epoksidiniais poliuretaniniais dažais. Taip pat dažoma ir oriniu pistoletu. Dažymo kameroje įrengtas kasetinis filtras, kuris sulaiko didžiąją dalį kietųjų dalelių (dažų aerozolių).

Metalo apdirbimo ceche esančioje spec. kameroje atliekamas metalo ir plieno gaminių valymas srautinio metalo valymo mašina „DIMA“. Įvairūs plieno vienetai patalpinami į kamerą, kurioje specialiu abrazyvu (šratais) ir suspaustu oru vykdomas plieno paviršiaus valymas nuo rūdžių, paviršius pašiaušiamas prieš dažymą, taip išgaunant matinį jo paviršių. Kameroje susidariusios plieno ir panaudoto abrazyvo dulkės per grindyse įrengtas spec. oro ištraukimo angas ištraukiamos ir patenka į srautinio metalo valymo mašinos filtrus. Filtruose dulkės nusodinamos, oras išvalomas ir išvalytas grąžinamas atgal į metalo valymo kamerą, taip užtikrinant ištraukto oro kompensavimą. Iš šios mašinos teršalų į aplinkos orą nesusidaro.

Mažų gabaritų metalo gaminiai valomi rankinio smėliavimo mašinoje. Smėliavimui naudojamas kvarcinis smėlis ir suspaustas oras. Smėliavimo metu dalis susidariusių smėlio dulkių (kietųjų dalelių C) per taršos šaltinį 002 patenka į aplinkos orą.

Surinkimo ceche atliekamas įrenginių surinkimas, komplektavimas, suvirinimo darbai. Suvirinimo darbai atliekami ant specialaus stalo, nuo stalo įrengta ištraukiamoji vent. sistema. Per šią sistemą (taršos šaltinis 003) į aplinkos orą patenka suvirinimo metu susidarę teršalai (anglies monoksidas, azoto oksidai, geležies, mangano ir chromo oksidai). Suvirinimo metu naudojama suvirinimo viela ir spec. dujos.

Surinkimo cecho patalpų šildymui įrengti gamtinėmis dujomis kūrenami spinduliniai šildytuvai – kaloriferiai. Trys vienetai po 17 kW galingumo (taršos šaltiniai 004, 005, 006), vienas 35 kW – taršos šaltinis 007, vienas 37 kW – taršos šaltinis 008. Buitinėms reikmėms reikalingo karšto vandens ruošimui naudojamas vandens šildymo katilas „IMMERGAS VICTRIX“ 37 kW (taršos šaltinis 009), kūrenamas gamtinėmis dujomis. Per šiuos taršos šaltinius gamtinių dujų degimo metu į aplinkos orą patenka anglies monoksidas ir azoto oksidai.

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas gamybos apimčių padidėjimas 3 kartus, planuojama statyti naujas patalpas, kuriose bus vykdoma:

- Įrenginys Nr.1. Lazerinės pjovimo staklės. Detalių ir ruošinių pjovimas iš lakšto 3000 mm x 1500 mm lazerio pagalba. Pjaunamų detalių storiai priklauso nuo metalo rūšies – juodas plienas iki 20 mm , nerūdijantis plienas ir aliuminis iki 15 mm, bronza ir varis iki 8 mm. Lazerinio pjovimo metu į aplinkos orą bus išmetama anglies monoksidas, azoto oksidai, geležies ir mangano oksidai;

- Įrenginiai Nr.2., Nr.3. Detalių lankstymas programinėmis lankstymo staklėmis. Maksimalus lankstomos detalės ilgis 3100 mm, lenkimo jėga 1500 KN. Aplinkos oro teršalų nesusidarys;

- Įrenginiai Nr.4., Nr.5. Detalių tekinimas CNC programinėmis tekinimo staklėmis su aktyviais įrankiais. Maksimalūs detalės gabaritai Ø 480 mm x L 720 mm. Aplinkos oro teršalų nesusidarys.

- Įrenginys Nr.6. Detalių apdirbimas CNC frezavimo staklėmis. Maksimalūs detalės gabaritai 800 x 480 x 520 mm. Aplinkos oro teršalų nesusidarys;

- Įrenginys Nr.7. Detalių tekinimas universaliomis tekinimo staklėmis. Maksimalūs detalės gabaritai Ø 300 mm x L 1500 mm. Aplinkos oro teršalų nesusidarys;

- Įrenginys Nr.8. Detalių apdirbimas universaliomis frezavimo staklėmis. Maksimalūs detalės gabaritai 600 x 400 x 520 mm. Aplinkos oro teršalų nesusidarys;

- Įrenginys Nr.9. Ruošinių pjovimas metalo pjovimo staklėmis. Maksimalūs pjaunamų detalių  gabaritai: cilindrinis ruošinys nuo Ø 10 mm iki Ø 280 mm, stačiakampis 300 mm x 280 mm. Aplinkos oro teršalų nesusidarys;

- Nr.10. Dujų aikštelė. Dujų aikštelė reikalinga technologinių dujų sandėliavimui, kurios bus naudojamos metalo lazeriniui – plazminiui pjaustymui.

- Bus įrengti trys dujiniai šildytuvai patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui. į Aplinkos orą bus išmetama anglies monoksidas, azoto oksidai.

Sekančiame paveiksle pateikiama planuojamų patalpų išsidėstymo schema.

Teršalų išsiskyrimų skaičiavimas atliekant suvirinimo darbus

Pagal literatūrą „Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių mašinų gamybos ir karinio-pramoninio komplekso įrenginių, normatyviniai rodikliai. Charkovas, 1997 (2 dalys) (rusų kalba: „Udielnyjie pokazatieli obrazovanija vriednych vieščiestv, vydieliajuščichsia v atmosfieru ot osnovnych vidov tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij mašinostrojienija i vojienno-promyšliennogo komplieksa. Charkov, 1997.“)“ psl. 123 ir 131, 7.1 lentelę suvirinimo metu į aplinkos orą išsiskiriantys teršalų kiekiai pateikiami sekančioje lentelėje. Pagal šią metodiką lentelėje pateikiamas kiekvieno teršalo susidarymas gramais, sunaudojus 1 kg suvirinimo vielos. Planuojamas sunaudoti suvirinimo vielos kiekis 1000 kg. Lentelėje apskaičiuojami teršalų kiekiai t/m. Vidutiniai momentiniai išmetimai apskaičiuojami taršos šaltiniui pagal darbo laiką, kai darbo laikas – 2016 val./metus.

Suvirinimo metu susidarantys teršalai

| Pavadinimas | Geležies (III) oksidas | Mangano (IV) oksidas | Chromo oksidas | Azoto oksidai | Anglies monoksidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/kg | t/m | g/kg | t/m | g/kg | t/m | g/kg | t/m | g/kg | t/m |
| Suvirinimo viela | 7,48 | 0,0075 | 0,50 | 0,0005 | 0,02 | 0,00002 | 0,70 | 0,0007 | 2,90 | 0,0029 |

Teršalų išsiskyrimų skaičiavimas metalo plazminio pjaustymu metu

Pagal literatūrą „Teršalų, išmetamų į atmosferą iš pagrindinių technologinių mašinų gamybos ir karinio-pramoninio komplekso įrenginių, normatyviniai rodikliai. Charkovas, 1997 (2 dalys) (rusų kalba: „Udielnyjie pokazatieli obrazovanija vriednych vieščiestv, vydieliajuščichsia v atmosfieru ot osnovnych vidov tiechnologičieskogo oborudovanija priedprijatij mašinostrojienija i vojienno-promyšliennogo komplieksa. Charkov, 1997.“)“ psl. 142 - 149 7.2 lentelę plazminio pjovimo metu į aplinkos orą išsiskiriantys teršalų kiekiai pateikiami sekančioje lentelėje gramais pjaunamo plieno metro. Lentelės 3, 5, 7, 9 stulpeliuose apskaičiuojami teršalų kiekiai t/m. Vidutiniai momentiniai išmetimai apskaičiuojami pagal darbo laiką, kai per metus – 2016 val.

Plazminio pjaustymo metu susidarantys teršalai

| Pavadinimas | Geležies (III) oksidas | Mangano (IV) oksidas | Azoto oksidai | Anglies monoksidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/pjaunamo metro | t/m | g/pjaunamo metro | t/m | g/pjaunamo metro | t/m | g/pjaunamo metro | t/m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Plazminis plieno pjovimas, kai lakšto storis iki 20 mm | 8,73 | 0,0873 | 0,27 | 0,0027 | 2,40 | 0,024 | 2,93 | 0,0293 |

Teršalų išsiskyrimų skaičiavimai deginant gamtines dujas (šildymo reikmėms)

Į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų kiekių skaičiavimas atliekamas remiantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (EMEP/CORINAIR Air pollutant emission inventory guidebook) atliktais skaičiavimais. Šildymui sunaudojamas metinis gamtinių dujų kiekis priimamas – 1000 MWh

Metinis išmetamo į aplinkos orą teršalo kiekis:

(1)    čia

E – duoto teršalo išmetimo vertė, t;

AR – sudeginto kuro šiluminė vertė, GJ;

EF – duoto teršalo emisijos faktorius;

Toliau skaičiavimai atliekami naudojant (1) formulę.

Pagal 3-19 lentelę (54 psl.):

Apskaičiuojamas šilumos kiekis GJ:

Metinis išmetamo į aplinkos orą anglies monoksido kiekis:

t

Metinis išmetamų į aplinkos orą azoto oksidų kiekis:

Lakiųjų organinių junginių išsiskyrimas

Išsiskiriančių LOJ teršalų, naudojant dažus, gruntus ir kitas medžiagas, kiekiai apskaičiuoti ir pateikti sekančioje lentelėje.

Lentelėje apskaičiuoti LOJ kiekiai pagal naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapuose (žr. prieduose)  pateiktas procentines medžiagų sudėtis ir jų planuojamą sunaudoti kiekį per metus. Išsiskiriančių LOJ kiekiai apskaičiuoti t/m. 5 – tame stulpelyje apskaičiuotas teršalo kiekis (t/metus). 6 – tame stulpelyje apskaičiuotas suminis teršalo kiekis, išsiskiriantis per taršos šaltinį. 7 – taršos šaltinio darbo laikas val./metus. 8 – tame lentelės stulpelyje teršalų vidutinis momentinis išsiskyrimas.

| Produkto pavadinimas | Sunaudo- jimas, t/metus | Sudedamosios dalies pavadinimas | Sudedamosios dalies kiekis, t/metus | Teršalo kiekis, t/m | Suminis teršalo kiekis per taršos šaltinį, % | Taršos šaltinio darbo laikas, val./metus | Teršalo momentinis išsiskyrimas, g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dvikomponenčiai poliuretaniniai dažai "Temadur 50" | 0,400 | Ksilenas 18% | 0,072 | 0,072 | 0,182 | 2016 | - |
|  |  | hidroksilo poliakrilatas 38% | 0,152 | - | - |  | - |
|  |  | LOJ 15% | 0,060 | 0,060 | 0,084 |  | 0,01157 |
|  |  | aliuminio milteliai 5% | 0,020 | - | - |  | - |
|  |  | bis (1,2,2,6,6- pentamethyl-4 piperidil) sebacatas 0,5% | 0,002 | - | - |  | - |
|  |  | Kieta dalis 23,5% | 0,094 | - | - |  | - |
| Epoksidinis gruntas "Temacoat GPLS Primer" | 0,200 | LOJ 12% | 0,024 | 0,024 | - |  | - |
|  |  | Ksilenas 7% | 0,014 | 0,014 | - |  | - |
|  |  | epoksidinės dervos 18% | 0,036 | - | - |  | - |
|  |  | Fenolis 15% | 0,030 | 0,030 | 0,077 |  | 0,01061 |
|  |  | Etilbenzenas 2% | 0,004 | 0,004 | 0,016 |  | 0,00220 |
|  |  | polimeras su formaldehidu 2% | 0,004 | - | - |  | - |
|  |  | tricinko bis ortofosfatas 1% | 0,002 | - | - |  | - |
|  |  | Kieta dalis 37% | 0,074 | - | - |  | - |
|  |  | 1-metoksi-2-propanolis 6% | 0,012 | 0,012 | 0,028 |  | 0,00386 |
| Epoksidinis gruntas "Temacoat RM 40" | 0,200 | Ksilenas 15% | 0,030 | 0,030 | - |  | - |
|  |  | epoksidinė derva 15% | 0,030 | - | - |  | _ |
|  |  | Fenolis 15% | 0,030 | 0,030 | - |  | - |
|  |  | 1-metoksi-2-propanolis 3% | 0,006 | 0,006 | - |  | - |
|  |  | Kieta dalis 49% | 0,098 | - | - |  | - |
|  |  | Etilbenzenas 3% | 0,006 | 0,006 | - |  | - |

| Epoksidinis gruntas "Temacoat GPL-S Primer" | 0,2 | Solventnafta 15% | 0,030 | 0,030 | 0,179 | 2016 | 0,02459 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cinko fosfatas 2% | 0,004 | - | - |  | - |
|  |  | Ksilenas 7% | 0,014 | 0,014 | - |  | - |
|  |  | 1-metoksi-2-propanolis 5% | 0,010 | 0,010 | - |  | - |
|  |  | benzenas 0,1% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | - |
|  |  | formaldehidinė derva 3% | 0,006 | - | - |  | - |
|  |  | epoksidinė derva 15% | 0,030 | - | - |  | - |
|  |  | Kieta dalis 49,9% | 0,100 | - | - |  | - |
|  |  | Etilbenzenas 3% | 0,006 | 0,006 | - |  | - |
| Kietiklis "Hardener 008" | 0,100 | Ksilenas 39% | 0,039 | 0,039 | - |  | - |
|  |  | riebalų rūgštys 39% | 0,039 | - | - |  | - |
|  |  | 2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenolis14% | 0,014 | 0,014 | - |  | - |
|  |  | bis [(dimetilamino) metil] fenolis3% | 0,003 | 0,003 | - |  | - |
|  |  | trietilentetraminas 5% | 0,005 | - | - |  | - |
| Skiediklis "Temadur accelerator" | 0,450 | Solventnafta 33% | 0,149 | 0,149 | - |  | - |
|  |  | dibutilalavo dilauroatas 1% | 0,005 | - | - |  | - |
|  |  | Butilacetatas 33% | 0,149 | 0,149 | 0,156 |  | - |
|  |  | 1-metil-2-metoksietilacetatas 33% | 0,149 | 0,149 | 0,166 |  | 0,02280 |
| Kietiklis "Hardener 008 7590" | 0,100 | 1-metil-2-metoksietilacetatas 17% | 0,017 | 0,017 | - |  | - |
|  |  | Ksilenas 13% | 0,013 | 0,013 | - |  | - |
|  |  | n-Butilacetatas 7% | 0,007 | 0,007 | - |  | - |
|  |  | etilbenzenas 3% | 0,003 | 0,003 | - |  | - |
|  |  | heksametilendiizocianatas 60% | 0,060 | 0,060 | 0,060 |  | 0,00827 |

# Esamų ir planuojamų stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

| Taršos šaltiniai | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |
| --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | koordinatės | aukštis, m | Išmetimo angos matmenys, m | Srauto greitis m/s | Temperatūra ° C | Tūrio debitas Nm3/s | Teršalų išmetimo trukmė val./m |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dažymo kamera | 001 | 6078455 | 516297 | 11,0 | Ø 0,5 | 18,6 | 14,1 | 3,45 | 2016 |
| Rankinio smėliavimo mašina | 002 | 6078459 | 516306 | 2,5 | Ø 0,1 | 6,5 | 12,9 | 0,05 | 2016 |
| Ištraukiamoji sistema nuo | 003 | 6078551 | 516243 | 4,0 | Ø 0,2 | 3,9 | 18,7 | 0,11 | 2016 |
| suvirinimo stalo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dujinis kaloriferis (spindulinis | 004 | 6078549 | 516247 | 4,0 | Ø 0,1 | 3,6 | 121,3 | 0,019 | 3600 |
| šildytuvas) 17 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dujinis kaloriferis (spindulinis | 005 | 6078562 | 516229 | 4,0 | Ø 0,1 | 4,0 | 135,7 | 0,021 | 3600 |
| šildytuvas) 17 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dujinis kaloriferis (spindulinis | 006 | 6078560 | 516231 | 4,0 | Ø 0,1 | 3,9 | 129,8 | 0,020 | 3600 |
| šildytuvas) 17 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dujinis kaloriferis (spindulinis | 007 | 6078563 | 516203 | 3,0 | Ø 0,1 | 4,1 | 133,1 | 0,021 | 3600 |
| šildytuvas) 35 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dujinis kaloriferis (spindulinis | 008 | 6078521 | 516250 | 4,0 | Ø 0,1 | 4,2 | 128,8 | 0,022 | 3600 |
| šildytuvas) 37 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vandens šildymo katilas | 009 | 6078519 | 516260 | 3,5 | Ø 0,1 | 3,9 | 119,7 | 0,021 | 3600 |
| „IMMERGAS VICTRIX“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuojamas plazminio pjovimo pjaustymas* | 010 | 6078502 | 516307 | 10,0 | Ø 0,5 | 3,0 | 0 | - | 2016 |
| Suvirinimo darbai* | 011 | 6078478 | 516330 | 10,0 | Ø 0,5 | 3,0 | 0 | - | 2016 |
| Patalpų šildymo katilinė (pakabinamas 24 kW dujinis katilas)* | 012 | 6078470 | 516355 | 10,0 | Ø 0,5 | 3,0 | 0 | - | 3600 |
| Dujinis spindulinis šildytuvas 71 kW | 013 | 6078490 | 516312 | 10,0 | Ø 0,5 | 3,0 | 0 | - | 3600 |
| Dujinis spindulinis šildytuvas 71 kW | 014 | 6078479 | 516325 | 10,0 | Ø 0,5 | 3,0 | 0 | - | 3600 |

*-taršos šaltinių fiziniai duomenys gali būti tikslinami aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos atlikimo metu, kadangi nėra aiškiai numatytos naujų taršos šaltinių vietos, aukščiai ir kiti parametrai.

# Planuojama tarša į aplinkos orą

| Taršos šaltiniai | Teršalai | Planuojama tarša |
| --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | metinė t/metus |
|  |  |  |  | vnt. | vidut. | maks. |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dažymo kamera | 001 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,02450 | 0,03174 | 0,178 |
|  |  | Ksilenas | 1260 | g/s | 0,01390 | 0,01559 | 0,101 |
|  |  | Etilbenzenas | 763 | g/s | 0,00220 | 0,00220 | 0,016 |
|  |  | LOJ | 308 | g/s | 0,01157 | 0,01157 | 0,084 |
|  |  | Solventnafta | 1820 | g/s | 0,02459 | 0,02459 | 0,179 |
|  |  | Fenolis | 846 | g/s | 0,01061 | 0,01061 | 0,077 |
|  |  | 1-metoksi-2-propanolis | 308 | g/s | 0,00386 | 0,00386 | 0,028 |
|  |  | butilacetatas | 367 | g/s | 0,01511 | 0,01642 | 0,110 |
|  |  | 1-metil-2metoksietilacetatas | 308 | g/s | 0,02280 | 0,02280 | 0,166 |
|  |  | heksametilendiizocianatas | 7435 | g/s | 0,00827 | 0,00827 | 0,060 |
| Rankinio smėliavimo mašina | 002 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,00153 | 0,00196 | 0,011 |
| Ištraukiamoji sistema nuo | 003 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,00020 | 0,00020 | 0,00145 |
| suvirinimo stalo |  | Azoto oksidai (C) | 6044 | g/s | 0,00005 | 0,00005 | 0,00035 |
|  |  | Chromo oksidai | 2721 | g/s | 0,0000014 | 0,0000014 | 0,00001 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00003 | 0,00003 | 0,00025 |
|  |  | Geležies oksidai | 3113 | g/s | 0,00103 | 0,00103 | 0,0075 |
| Dujinis kaloriferis (spindulinis | 004 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 22,6 | 30,1 | 0,0088 |
| šildytuvas) 17 kW |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 188,7 | 193,1 | 0,01678 |
| Dujinis kaloriferis (spindulinis | 005 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 22,8 | 25,3 | 0,0088 |
| šildytuvas) 17 kW |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 172,7 | 179,9 | 0,01678 |
| Dujinis kaloriferis (spindulinis | 006 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 13,5 | 15,1 | 0,0088 |
| šildytuvas) 17 kW |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 166,9 | 170,2 | 0,01678 |

# Planuojama tarša į aplinkos orą

| Taršos šaltiniai | Teršalai | Planuojama tarša |
| --- | --- | --- |
| pavadinimas | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | metinė t/metus |
|  |  |  |  | vnt. | vidut. | maks. |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dujinis kaloriferis (spindulinis | 007 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 5,8 | 10,0 | 0,0088 |
| šildytuvas) 35 kW |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 144,9 | 147,6 | 0,01678 |
| Dujinis kaloriferis (spindulinis | 008 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 14,1 | 14,2 | 0,0088 |
| šildytuvas) 37 kW |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 184,9 | 185,7 | 0,01678 |
| Vandens šildymo katilas | 009 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | 18,9 | 19,8 | 0,0088 |
| „IMMERGAS VICTRIX“ |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | 178,4 | 183,1 | 0,01678 |
| 37 kW |  |  |  |  |  |  |  |
| Planuojamas plazminio pjovimo | 010 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,00404 | 0,00404 | 0,0293 |
| pjaustymas* |  | Azoto oksidai (C) | 6044 | g/s | 0,00331 | 0,00331 | 0,024 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00037 | 0,00037 | 0,0027 |
|  |  | Geležies oksidai | 3113 | g/s | 0,01203 | 0,01203 | 0,0873 |
| Suvirinimo darbai* | 011 | Anglies monoksidas (C) | 6069 | g/s | 0,00020 | 0,00020 | 0,00145 |
|  |  | Azoto oksidai (C) | 6044 | g/s | 0,00005 | 0,00005 | 0,00035 |
|  |  | Chromo oksidai | 2721 | g/s | 0,0000014 | 0,0000014 | 0,00001 |
|  |  | Mangano oksidai | 3516 | g/s | 0,00003 | 0,00003 | 0,00025 |
|  |  | Geležies oksidai | 3113 | g/s | 0,00103 | 0,00103 | 0,0075 |
| Patalpų šildymo katilinė | 012 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | - | 0,0088 |
| (pakabinamas 24 kW dujinis katilas)* |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | - | - | 0,01678 |
| Dujinis spindulinis šildytuvas 71 kW* | 013 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | - | 0,0088 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | - | - | 0,01678 |
| Dujinis spindulinis šildytuvas 71 kW* | 014 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm3 | - | - | 0,0088 |
|  |  | Azoto oksidai (A) | 250 | mg/Nm3 | - | - | 0,01678 |

# Planuojamos ūkinės veiklos objekto į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekiai, t/metus

| Teršalai | Planuojama išmesti į aplinkos orą, t/m. |
| --- | --- |
| pavadinimas | kodas | iš viso |
| 1 | 2 | 3 |
| Iš viso teršalų: | 9991 | 1,395 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 0,189 |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 0,079 |
| Azoto oksidai (A) | 250 | 0,151 |
| Anglies monoksidas (C) | 6069 | 0,0322 |
| Azoto oksidai (C) | 6044 | 0,0247 |
| Chromo oksidai | 2721 | 0,00002 |
| Mangano oksidai | 3516 | 0,0032 |
| Geležies oksidai | 3113 | 0,0948 |
| Ksilenas | 1260 | 0,101 |
| Etilbenzenas | 763 | 0,016 |
| LOJ | 308 | 0,084 |
| Solventnafta | 1820 | 0,179 |
| Fenolis | 846 | 0,077 |
| 1-metoksi-2-propanolis | 308 | 0,028 |
| butilacetatas | 367 | 0,110 |
| 1-metil-2metoksietilacetatas | 308 | 0,166 |
| heksametilendiizocianatas | 7435 | 0,060 |